VI. Ulei de bumbac, de seminţe de struguri, de susan, de miez de nucă, de arahide, de tomate şi de dovleac

| Nr d/o | Denumirea caracteristicii | Norma pentru uleiul de: |
| --- | --- | --- |
|  |  | bumbac | seminţe de struguri | susan | miez de nucă | arahide | tomate | dovleac |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Indicele de aciditate, mg КОН/g, maximum | 0,6 |  | rafinat - 0,6; nerafinat - 4,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2. | Indicele de peroxid, mmol oxigen activ/kg, maximum | 10,0 |
| 3. | Fracţia masică a impurităţilor neprovenite din grăsimi (sediment raportat la masă) %, maximum | lipsă | rafinat – lipsă; nerafinat – 0,2 | rafinat – lipsă; nerafinat – 0,1 | 0,2 | lipsă | - | 0,1 |
| 4. | Fracţia masică de apă şi substanţe volatile, %, maximum | ulei nedeodorizat de calitatea întîi – 0,2 | rafinat – 0,1; nerafinat – 0,15 | rafinat – 0,10; nerafinat de calitatea întîi – 0,15; nerafinat de calitatea a doua – 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | 0,15 |
| 5. | Săpun (probă de identificare) | lipsă | lipsă | rafinat – lipsă | - | nu se admite | - | lipsă |
| 6. | Temperatura de inflamare a uleiului extractiv, °С, minimum | 232 – deodorizat; 234 – de calitate superioară | - | - | - | 234 | - | - |
| 7. | Indicele de iod, g I2/100 g | 101-116 | 128-150 | 103-117 | 140-165 | 86-107 | 109-126 | 113-133 |
| 8. | Fracţia masică a substanţelor nesaponificabile, %, maximum | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,2 |
| 9. | Densitatea relativă (x°C/apă la 20°C) | 0,918-0,926 x =20ºC | 0,920-0,926 x =20ºC | 0,915-0,924 x =20ºC | 0,919-0,928 x =20ºC | 0,912-0,920 x =20ºC | 0,920-0,930 x =15ºC | 0,916-0,928 t=15ºC |
| 10. | Indicele de refracţie (ND 40°C) | 1,458-1,466 | 1,467-1,477 | 1,465-1,469 | - | 1,460-1,465 | 1,470-1,479 t=20ºC | 1,474-1,476 t=20ºC |
| 11. | Indicele de saponificare, mg KOH/g ulei | 189-198 | 188-194 | 186-195 | 187-198 | 187-196 | 189-199 | 185-197 |
| 12. | Culoarea de iod | în unităţi de roşu la 3,5 galbene, maximum pentru calitatea superioară – 7, pentru calitatea întîi – 10 | - | mg I2, maximum – 15 pentru uleiul nerafinat de calitatea a doua – 25 | maximum 30 mg I2/ 10 cm3 | - | - | maximum 13 mg I2/ 10 cm3 |
| 13. | Fracţia masică de carotenoizi, mg%, minimum | - | - | - | - | - | - | 12 |

Caracteristicile „indicele de iod”, „fracţia masică a substanţelor nesaponificabile”, „indicele de saponificare”, „densitatea relativă”, „indicele de refracţie” se determină la cererea beneficiarului sau în caz de litigiu.