Anexa nr. 3

la Regulamentul transporturilor

rutiere de mărfuri periculoase

Modelul certificatului de agreare (conform pct. 9.1.3 din A.D.R.)

Regulile de completare a certificatului de agreare, după puncte, de către expertul A.D.R. de certificare a vehiculelor rutiere pentru transportul mărfurilor periculoase:

- Se indică seria și numărul certificatului de agreare, se dactilografiază de către Agenție.

- Se indică marca și modelul unității de transport supuse certificării.

- Se indică codul UT din certificatul de înmatriculare (WIN – cod).

- Se indică numărul de înregistrare din certificatul de înmatriculare.

- Se indică numele și sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului.

- Se indică tipul vehiculului și caroseriei.

- Se bifează în cerculeț categoria unității de transport, conform pct.9.1.1.2 din A.D.R. (AT,  FL, OX, EX/II, EX/III sau MEMU):

- EX/II și EX/III – vehicul destinat pentru transportul de mărfuri periculoase explozibile;

- FL – vehicul:

- destinat pentru transportarea lichidelor care au un punct de aprindere ce nu depășește 60(C (cu excepția combustibilului diesel corespunzător standardului SM EN 590, motorinei și uleiului de încălzire ușor – nr. ONU 1202 – cu un punct de aprindere, așa cum este specificat în standardul SM EN 590) în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 m3 ori în containere-cisternă sau cisterne mobile cu o capacitate individuală mai mare de 3 m3;

- destinat transportului de gaze inflamabile în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 m3 ori în containere-cisterne sau cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuală mai mare de 3 m3;

- vehicul-baterie cu o capacitate totală de 1 m3, destinat transportului de gaze inflamabile;

- OX – vehicul destinat transportului de peroxid de hidrogen stabilizat sau în soluție apoasă stabilizată conținînd mai mult de 60% peroxid de hidrogen (clasa 5.1 nr. ONU 2015), în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 m3 sau în containere-cisternă sau cisterne mobile cu o capacitate individuală mai mare de 3 m3;

- AT – vehicul:

- altul decît  un vehicul EX/II, FL sau OX ori decît un MEMU, destinat transportului de substanțe periculoase în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 m3 sau în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuală mai mare de 3 m3;

- vehicul-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 m3, altul decît un vehicul FL;

- MEMU (unitate mobilă pentru fabricarea explozivilor) – unitate sau vehicul pe care este montată o unitate pentru fabricarea și încărcarea explozivilor din mărfuri periculoase care nu sînt explozivi. Unitatea este compusă din cisterne diferite și containere pentru vrac, echipamente de fabricare, precum și pompe și accesoriile lor. MEMU poate avea compartimente speciale pentru explozivi ambalați.

- Se bifează primul pătrat cînd dispozitivul de frînare de încetinire nu este aplicabil vehiculului supus inspecției tehnice pentru corespunderea cerințelor A.D.R..

Se bifează al doilea pătrat pentru vehiculele care necesită a fi dotate cu dispozitiv de frînare de încetinire, totodată se indică și masa totală a unității de transport.

Dispozitivul de frînare de încetinire este necesar pentru autovehiculele care au o masă maximă mai mare de 16 tone sau admise să tracteze remorci cu o masă maximă mai mare de 10 tone. Sistemul de frînare de încetinire trebuie să fie de tip IIA.

- Punctul dat se completează doar în cazul transportului de mărfuri periculoase în cisterne fixe sau vehicule-baterie, în celelalte cazuri nu se completează.

  - Se indică constructorul cisternei.

  - Se indică numărul de omologare al cisternei sau vehiculului-baterie.

  - Se indică numărul de serie al cisternei alocat de către constructor sau al componentelor vehiculului-baterie.

  - Se indică anul de fabricare al cisternei/vehiculului-baterie.

  - Se indică codul cisternei conform secțiunilor 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din A.D.R.

  - Se indică dispozițiile speciale TC și TE conform secțiunii 6.8.4 din A.D.R. Nu trebuie completat atunci cînd substanțele permise sînt precizate în pct.10.2 din prezentul certificat.

- Mărfuri periculoase permise pentru transport

  - Se va bifa mențiunea valabilă (numai în cazul vehiculelor EX/II sau EX/III).

  - Se va bifa mențiunea valabilă. La prima bifă se indică substanțele atribuite codului-cisternă indicat la pct. 9 din prezentul certificat sau la un alt cod-cisternă permis conform ierarhiei de la secțiunile 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, luîndu-se în considerare, dacă este cazul, dispoziția sau dispozițiile speciale.

- Se indică clasa de pericol și/sau nr. ONU al mărfurilor periculoase permise pentru transportare și denumirea lor.

- Se indică data emiterii și de expirare a valabilității certificatului de agreare (valabilitatea pînă la 6 luni). De asemenea, se indică semnătura și ștampila Agenției, expertului A.D.R. care a certificat vehiculul rutier și a stației de inspecție tehnică.

- Se indică extinderea valabilității. Extinderea valabilității se efectuează doar o singură dată.