Anexă

la Ordinul Ministrului Agriculturii

şi Industriei Alimentare

nr. 79 din5 aprilie 2016

CERINŢELE

PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI DE AGRICULTURĂ CONSERVATIVĂ

Prezentele cerinţe sunt realizate în vederea facilitării procesului de implementare a Sistemului de agricultură conservativă.

Sistemul de agricultură conservativă – tehnologie utilizată la cultivarea plantelor de cîmp, în lipsa parţială sau totală a lucrării solului, cu condiţia păstrării la suprafaţa solului a cel puţin 30 la sută din resturile culturii premergătoare, măsură agrotehnică orientată la: păstrarea (conservarea) fertilităţii solului prin micşorarea procesului de eroziune a solului (a stratului fertil de la suprafaţă), cauzată de vânt şi apă; păstrarea (conservarea) apei în sol ca rezultat al micşorării pierderilor de apă din sol prin procesul de evaporare.

În funcţie de lucrarea (mobilizarea) solului se identifică următoarele sisteme de agricultură conservativă:

- zero lucrări ale solului (No-till);

- minimum lucrări ale solului (Mini-till);

- lucrarea solului în benzi (Strip-till).

La efectuarea lucrărilor agricole sunt utilizate maşini şi utilaje agricole, pentru care sunt stabilite cerinţe specifice în cadrul Sistemului de agricultură conservativă, conform tabelului de mai jos.

Cerinţele tehnice ale mașinilor și utilajelor agricole

necesare pentru cultivarea plantelor de cîmp în cadrul Sistemul de agricultură conservativă

| Nr. | Descrierea tehnologiei | Tehnica utilizată | Parametri tehnici și opțiuni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | No-till |
|  | Semănatul direct cu introducerea îngrăşămintelor; Protecţia plantelor; Fertilizarea; Recoltarea; Tocarea resturilor vegetale. | a) Semănătoare pentru culturi cerealiere, cu mono/dublu disc, dotată cu cuţit turbo în faţa fiecărei secţii de semănat, care taie resturile vegetale şi deschide rigola întru asigurarea amplasării seminţei la adîncimea de semănat; b) Semănătoare pentru culturi prăşitoare, cu monodisc/dublu, echipată în faţa secţiei de semănat cu organe auxiliare rotative pentru înlăturarea resturilor vegetale şi reieşind din greutatea pe secţia de semănat cu cuţit turbo, pentru deschiderea rigolei întru asigurarea amplasării seminţei, iar în spate dotată cu secţie cu roţi care asigură acoperirea seminţelor şi tasarea stratului de sol. - Stropitoare/fertilizator; - Combină cu fărîmiţător și distribuitor de resturi; - Buncăr de acumulare şi transbordare a cerealelor; - Tocătoare de resturi vegetale. | a) Semănătoare pentru culturi cerealiere ale cărei secţii de semănat acţionează asupra solului cu o greutate nu mai mică de 110 kg/cm2 dotată cu cuţit turbo în faţa fiecărei secţii de semănat care taie resturile vegetale şi deschide rigola întru asigurarea amplasării seminţei la adâncimea de semănat. În lipsa cuţitelor turbo greutatea secţiei de semănat nu va fi mai mică de 200 kg; b) Semănătoare pentru culturi prăşitoare ale cărei secţii de semănat acţionează asupra solului cu o greutate nu mai mică de 250 kg/cm2, echipată cu organe auxiliare rotative în faţa secţiei de semănat pentru înlăturarea resturilor vegetale, în special pentru semănătorile cu secţii dubludisc, iar în spate dotată cu secţie cu roţi care asigură acoperirea seminţelor şi tasarea stratului de sol. În cazul în care greutatea de pe secţia de semănat este mai mică decît cea indicată mai sus, dar aceasta nu este mai mică de 180 kg, obligatoriu semănătoarea va fi dotată cu cuţit turbo în faţă, pentru deschiderea rigolei întru asigurarea amplasării seminţei. - Stropitoare/fertilizator pentru administrarea îngrăşămintelor lichide/solide; - Combină cu tocător de resturi şi capacitatea de distribuire a masei tocate pe lăţimea suprafeţei recoltate; - Buncăr de acumulare cu pneuri de presiune joasă şi cu roţi late pentru micşorarea acţiunii de tasare a solului asupra structurii acestuia, capacitatea de transportare să fie de cel puţin 20 m3; - Tocătoare de resturi vegetale (verticale sau orizontale) purtată/tractată cu capacitatea de distribuire uniformă a masei tocate. |
| 2. | Mini-till |
|  | - Afînarea solului, pentru distrugerea tălpii de plug, fără întoarcerea brazdei şi păstrarea solului acoperit cu resturi vegetale în proporţie de cel puţin 30% din suprafaţa lui; - Administrarea erbicidelor; - Semănatul culturilor cu administrarea concomi-tentă a îngrăşămintelor, sau semănatul direct cu o lucrare minima a solului, fără întoarcerea brazdei cu administrarea concomi-tentă a îngrăşămintelor; - Protecţia plantelor şi administrarea îngrăşămi-ntelor lichide şi foliare; - Recoltarea; - Tocarea resturilor vegetale. | - Scarificatoare, subsoliere; - Stropitoare/fertilizator; - Semănătoare; - Combină cu fărîmiţător și distribuitor de resturi; - Buncăr de acumulare şi transbordare a cerealelor. | - Scarificator (subsolier, paraplow) cu ancore/daltă cu distanţa între ele suficientă şi garda la sol înaltă pentru afînarea solului păstrarea solului acoperit cu resturi vegetale în proporţie de cel puţin 30% din suprafaţa lui, iar adîncimea de lucru să permită lichidarea tălpii formate de plug; - Semănătoare cu fertilizator, cu brăzdare de tip mono disc/dublu disc şi dispozitive de reglare a presiunii discurilor asupra solului la semănatul culturilor: Presiunea la disc - cu cel puţin 120 kg pentru culturi cerealiere - cu cel puţin 180 kg pentru culturi tehnice. - Stropitoare/fertilizator pentru administrarea îngrăşămintelor lichide/solide; - Combină cu tocător de resturi, cu capacitatea de distribuire a masei tocate pe lăţimea suprafeţei recoltate; - Buncăr de acumulare cu pneuri de presiune joasă şi cu roţi late pentru micşorarea acţiunii de tasare a solului asupra structurii acestuia, capacitatea de transportare să fie de cel puţin 20 m3; - Tocătoare de resturi vegetale (verticale sau orizontale) purtată/tractată cu capacitatea de distribuire uniformă a masei tocate. |
| 3. | Strip-till |
|  | - Lucrarea solului în benzi cu administrarea fertilizanţilor şi utilizarea sistemului de navigare; - Semănatul culturilor în benzi, cu administrarea concomitentă a îngrăşămintelor,; - Protecţia plantelor şi administrarea îngrăşămintelor lichide şi foliare; - Recoltarea. | - Cultivator combinat pentru lucrarea solului în benzi (de tip Strip-till); - Sistem de navigare cu semnal de precizie la trecere; - Semănătoare; - Stropitoare/ Fertilizator; - Combină cu fărîmiţător și distribuitor de resturi. | - Cultivator combinat cu garda la sol înaltă, cu ancore de afînare, tăvălug de nivelare, cuţite de tăiere a brazdei cu presiune reglabila ce ar permite efectuarea lucrărilor şi în cazul unor cantităţi diferite de resturi vegetale, dotat cu fertilizator, cu capacitatea de a incorpora concomitente a unui sau mai multor tipuri de îngrăşăminte. Deschide brazda la adâncimea necesară pentru semănatul culturii agricole, lăsînd între benzi o fîşie de 35...70 cm nelucrată, acoperită cu mulci. La îndeplinirea acestor lucrări tractorul trebuie să fie echipat cu sisteme de navigare cu semnal de precizie eroarea căruia la trecere să nu depăşească 2-7 cm; - Semănătoare pentru semănatul culturilor în cîmp minim lucrat cu dispozitive de reglare a presiunii la disc. Presiunea la disc - cel puţin 180 kg; - Stropitoare/fertilizator pentru administrarea îngrăşămintelor lichide/solide; - Combină cu tocător de resturi, cu capacitatea de distribuire a masei tocate pe lăţimea suprafeţei recoltate; - Buncăr de acumulare cu pneuri de presiune joasă şi cu roţi late pentru micşorarea acţiunii de tasare a solului asupra structurii acestuia, capacitatea de transportare să fie de cel puţin 20 m3. |