Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la normele

de creare și actualizare a metadatelor

pentru seturile și serviciile de date spațiale

PROFILUL

metadatelor pentru serviciile de date spațiale

| Nr. crt. | Denumire | Definiție | Multiplicitate *1) | Condiție (O – obligatoriu, C – opţional) | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. IDENTIFICAREA |
| 1. | Titlul resursei | Este un nume caracteristic, deseori unic, sub care este cunoscută o resursă | [1] | O | Text liber |
| 2. | Titlul alternativ al resursei | Abreviere, acronim, altă denumire sau titlu al resursei în altă limbă | [0..*] | C | Text liber Dimensiunea INDS, în conformitate cu SM EN ISO |
| 3. | Rezumatul resursei | Este un rezumat narativ al conținutului resursei | [1] | O | Text liber |
| 4. | Tipul resursei | Este tipul de resursă care este descris prin metadate | [1] | O |  |
| 5. | Adresa pentru localizarea resurselor | Adresa pentru localizarea resurselor definește linkul (linkurile) spre resursă și/sau linkul spre informații suplimentare privind resursa | [0..*] | C | Obligatorie dacă este disponibilă legătura spre serviciu |
| 6. | Resursă cuplată | Oferă informații despre seturile de date cu care operează serviciul | [0..*] | C | Obligatorie dacă sînt disponibile legăturile spre seturile de date cu care operează serviciul |
| 7. | Sistem de coordonate de referință | Indică sistemul de coordonate de referință (spațiale) al resursei de date | [1..*] | O |  |
| II. CLASIFICAREA SERVICIILOR |
| 8. | Tip de servicii de date spațiale | Denumirea unui tip de serviciu, preluată din registrul serviciilor | [1] | O |  |
| III. CUVÎNT-CHEIE |
| 9. | Valoarea cuvînt-cheie | Cuvînt folosit în mod curent sau o expresie utilizată pentru a descrie resursele | [1..*] | O | Text liber |
| 10. | Originea vocabularului controlat | Vocabular (tezaur) sau o sursă alternativă de cuvinte, ce sînt înregistrate oficial | [0..1] | C |  |
| IV. LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ |
| 11. | Dreptunghiul de delimitare geografică | Spațiul geografic prezentat ca un dreptunghi de delimitare geografică în grade zecimale, cu o exactitate de cel puțin 2 zecimale | [0..*] | C | Obligatoriu pentru serviciile cu dimensiunea geografică explicită (clară); dreptunghiul de delimitare este exprimat prin longitudini vestice (vest pozitiv) și estice (est pozitiv), latitudini sudice (sud pozitiv) și nordice (nord pozitiv); coordonatele dreptunghiului de delimitare sînt exprimate în orice sistem de coordonate geodezice de referință în raport cu meridianul Greenwich |
| V. REFERINȚĂ TEMPORALĂ |
| 12. | Dimensiunea temporală | Perioada de timp acoperită de conținutul setului de date | [1..*] | O |  |
| 13. | Data de referință: data publicării | Data publicării resursei, dacă este disponibilă, sau data intrării în vigoare (cînd resursa a devenit oficială) | [1..*] | O |  |
| 14. | Data de referință: data ultimei revizuiri | Data cînd s-a efectuat ultima revizuire a resursei, în cazul în care a fost revizuită | [0..1] | C |  |
| 15. | Data de referință: data creării | Data creării resursei | [1..*] | O |  |
| VI. CALITATE ȘI VALIDITATE |
| 16. | Rezoluție spațială | - Scară echivalentă (nivelul de detaliere) exprimată ca numitorul scării unei hărți/ scheme pe suport de hîrtie; - Distanța: distanța unei mostre de teren | [0..*] | C | Obligatorie în cazul în care există o restricţie privind rezoluţia spaţială pentru acest serviciu |
| VII. CONFORMITATEA |
| 17. | Specificație | Norme de implementare sau alte documente cu care resursa de date spațiale este armonizată | [1] | O | Titlul specificației și data creării/ publicării/ revizuirii acestuia |
| 18. | Grad de conformitate | Gradul de conformitate a resursei cu normele de aplicare | [1] | O | - Conform - Neconform - Neevaluat; se recomandă a evita utilizarea calificativului „neevaluat ”; multiplicitatea este înțeleasă în contextul unei afirmații de conformitate cînd e raportată în metadate – ar putea exista mai mult decît o singură afirmație de conformitate |
| VIII. CONSTRÎNGERI LEGATE DE ACCES ȘI UTILIZARE |
| 19. | Limitarea accesului publicului: constrîngeri de acces | Limitarea accesului se face cu scopul de a asigura protecția vieții personale, a drepturilor intelectuale, precum şi din cauza altor impedimente sau restricții de accesare a resursei de date | [1..*] | O |  |
| 20. | Limitarea accesului publicului: alte constrîngeri | Alte restricții și condiții juridice de accesare și utilizare a resurselor sau a metadatelor | [1..*] | O |  |
| 21. | Limitarea accesului publicului: clasificarea | Denumirea restricțiilor aplicate față de resursă | [1] | C |  |
| 22. | Condiții aplicabile accesului și utilizării | Restricții privind accesul și utilizarea unei resurse sau a metadatelor | [1..*] | O | Text liber (nu sînt condiții = resursele vor fi utilizate; condiție necunoscută = resursele vor fi utilizate; dacă există taxe pentru acces sau utilizare, prezentați informația despre taxe sau URL-ul la care poate fi găsită informația despre aceste taxe) |
| IX. ORGANIZAȚIA RESPONSABILĂ |
| 23. | Partea responsabilă | Descrierea organizației responsabile de stabilirea, administrarea, menținerea și distribuirea resursei | [1] | O |  |
| 24. | Rolul părții responsabile | Funcția îndeplinită de partea responsabilă | [1] | O | Rolul organizației responsabile: autor; utilizator; distribuitor; proprietar; editor; punct de contact; furnizor de resurse; gestionar; emitent; cercetător principal; responsabil de prelucrarea datelor |
| X. METADATE PRIVIND METADATELE |
| 25. | Punctul de contact al metadatelor | Organizația responsabilă pentru crearea și întreținerea metadatelor | [1..*] | O |  |
| 26. | Data metadatelor | Data care precizează cînd a fost creată sau actualizată înregistrarea metadatelor | [1] | O |  |
| 27. | Limba metadatelor | Limba utilizată pentru documentarea metadatelor | [1] | O | Lista codurilor (Vezi SM CEN ISO/TS 19139-2) Româna – rum |