Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire

la normele de creare a serviciilor de reţea

şi termenul de implementare a acestora

Cerinţe şi caracteristici specifice aplicabile pentru serviciile de vizualizare

- Lista operaţiunilor

Pentru a fi în conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 254 din 17 noiembrie 2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale, serviciul de vizualizare trebuie să furnizeze operaţiunile enumerate în tabelul 1 din prezenta anexă.

Tabelul 1

| Operaţiune | Rol |
| --- | --- |
| Obţine metadatele serviciului de vizualizare (Get View Service Metadata sau Get Capabilities) | Furnizează toată informaţia necesară (metadatele despre serviciu, operaţiunile, parametrii susţinuţi şi o listă a straturilor disponibile) despre serviciu şi descrie capacităţile acestuia |
| Obţine harta (Get Map) | Furnizează o hartă conţinînd informaţiile geografice şi tematice care provin de la seturile de date spaţiale disponibile. Această hartă este o imagine georeferenţiată |

Serviciul de vizualizare permite efectuarea operaţiunilor enumerate în tabelul 2 din prezenta anexă.

Tabelul 2

| Operaţiune | Rol |
| --- | --- |
| Serviciu de vizualizare prin legătură (Link View Service) | Permite unei entităţi publice sau unui terţ să declare un serviciu de vizualizare al resurselor sale prin serviciul de reţea, menţinînd, în acelaşi timp, capacitatea de vizualizare acolo unde este localizată entitatea publică sau terţul |

- Operaţiunea Obţine metadatele serviciului de vizualizare

- Cererea Obţine metadatele serviciului de vizualizare. Parametrul cererii Obţine metadatele serviciului de vizualizare indică limbajul natural solicitat pentru conţinutul răspunsului la această cerere.

- Parametrii răspunsului Obţine metadatele serviciului de vizualizare. Răspunsul la cererea Obţine metadatele serviciului de vizualizare conţine următoarea serie de parametri:

- metadate ale serviciului de vizualizare. Parametrii metadatelor serviciului de vizualizare conţin cel puţin elementele de metadate ale serviciului de vizualizare stabilite conform normelor de aplicare menţionate în art. 7 alin. (2) din Legea nr. 254 din 17 noiembrie 2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale;

- metadate ale operaţiunilor. Parametrii metadatelor operaţiunilor descriu operaţiunile serviciului de vizualizare şi conţin cel puţin o descriere a datelor schimbate şi adresa de reţea pentru fiecare operaţiune;

- limbaje. Sînt prevăzuţi doi parametri ai limbajelor – parametrul limbajului răspunsului, care indică limbajul natural folosit în parametrii răspunsului la cererea Obţine metadatele serviciului, şi parametrul limbajelor suportate, care conţine lista limbajelor naturale suportate de serviciul de vizualizare;

- metadate ale straturilor. Elementele de metadate enumerate în tabelul 3 trebuie să fie furnizate pentru fiecare strat.

Tabelul 3

| Elemente de metadate | Descriere |
| --- | --- |
| Titlul resursei | Titlul stratului, folosit pentru comunicarea umană, în vederea prezentării stratului, de exemplu într-un meniu |
| Rezumatul resursei | Rezumatul stratului |
| Cuvînt-cheie | Cuvinte-cheie suplimentare |
| Dreptunghi de delimitare geografică | Dreptunghiul minim de delimitare în toate sistemele de coordonate de referinţă suportate, din zona acoperită de strat |
| Identificator unic de resurse | Identificatorul unic de resurse al resursei, utilizat la crearea stratului |

- Parametrii specifici ai stratului enumeraţi în tabelul 4 trebuie să fie furnizaţi pentru fiecare strat.

Tabelul 4

| Parametri | Descriere |
| --- | --- |
| Denumire | Denumirea armonizată a stratului |
| Sisteme de coordonate de referinţă | Lista sistemelor de coordonate de referinţă în care stratul este disponibil |
| Stiluri | Lista stilurilor de redactare disponibile pentru strat. Un stil este compus dintr-un titlu şi un identificator unic |
| URL-ul legendei | Localizarea legendei pentru fiecare stil, limbaj şi pereche de dimensiuni |
| Perechi de dimensiuni | Indică perechile unui sistem de axe bidimensional suportate pentru seturile de date spaţiale şi seriile de seturi de date spaţiale multidimensionale |

- Operaţiunea Obţine harta

Cererea Obţine harta. Trebuie să fie furnizaţi parametrii cererii Obţine harta enumeraţi în tabelul 5:

Tabelul 5

| Parametri | Descriere |
| --- | --- |
| Straturi | Lista denumirilor straturilor care urmează a fi incluse în hartă |
| Stiluri | Lista stilurilor care urmează a fi utilizate pentru fiecare strat |
| Sisteme de coordonate de referinţă | Sistemele de coordonate de referinţă ale hărţii |
| Dreptunghiul de delimitare | Coordonatele celor 4 colţuri ale hărţii bidimensionale pentru perechea de dimensiuni selectată şi care figurează în sistemul de coordonate de referinţă selectat |
| Lărgimea imaginii | Lărgimea hărţii exprimată în pixeli |
| Înălţimea imaginii | Înălţimea hărţii exprimată în pixeli |
| Formatul imaginii | Formatul de ieşire al imaginii |
| Limbaj | Limbajul care urmează a fi utilizat pentru răspuns |
| Pereche de dimensiuni | Sistemul de axe bidimensional care urmează a fi utilizat pentru hartă. De exemplu, o dimensiune spaţială şi timpul |

- Operaţiunea Serviciu de vizualizare prin legătură

Parametrul cererii Serviciu de vizualizare prin legătură furnizează toată informaţia despre serviciul de vizualizare al entităţii publice sau al terţului care respectă prevederile prezentului Regulament, permiţînd serviciului de reţea să obţină o hartă de la serviciul de vizualizare al entităţii publice sau al terţului şi să o grupeze pe aceasta cu alte hărţi.

- Alte caracteristici

Serviciul de vizualizare trebuie să deţină următoarele caracteristici:

- sisteme de coordonate de referinţă. Straturile sînt vizualizate simultan cu ajutorul unui singur sistem de coordonate de referinţă iar serviciul de vizualizare suportă cel puţin sistemele de referinţă unice în spaţiu a informaţiilor spaţiale, alcătuite dintr-un set de coordonate (x, y, z) sau latitudine, longitudine şi altitudine, bazate pe un datum orizontal şi pe unul vertical;

- formatul imaginii. Serviciul de vizualizare trebuie să suporte cel puţin unul dintre următoarele formate de imagini – formatul Portable Network Graphics (PNG) sau formatul Graphics Interchange Format (GIF), fără compresie.