Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la

cerințele de proiectare ecologică pentru

aparatele frigorifice de uz casnic

Definiții aplicabile în sensul anexelor nr. 2-6

În sensul anexelor nr. 2-6, se aplică următoarele definiții:

a) aparat frigorific de alt tip – aparat frigorific la care refrigerarea se realizează cu ajutorul oricărei alte tehnologii sau oricărui alt proces decît compresiune sau absorbție;

b) sistem fără gheață – sistem cu funcționare automată pentru prevenirea formării permanente a gheții, la care răcirea se realizează prin circulația forțată a aerului, evaporatorul sau evaporatoarele sînt dezghețate printr-un sistem de dezghețare automată, iar apa rezultată în urma dezghețării este evacuată în mod automat;

c) compartiment fără gheață – orice compartiment dezghețat prin intermediul unui sistem fără gheață;

d) aparat încastrat – aparat frigorific fix destinat instalării într-un dulap, într-o nișă special prevăzută în perete sau în alt loc similar, care necesită finisare de mobilier;

e) frigider-cramă – aparat frigorific care are cel puțin un compartiment de păstrare a alimentelor proaspete și un compartiment cramă, dar nu are compartimente de păstrare a alimentelor congelate, de răcire sau pentru gheață;

f) cramă – aparat frigorific avînd numai unul sau mai multe compartimente cramă;

g) frigider-răcitor – aparat frigorific care are cel puțin un compartiment de păstrare a alimentelor proaspete și un compartiment de răcire, însă niciun compartiment de păstrare a alimentelor congelate;

h) compartimente  – oricare dintre compartimentele enumerate la literele i)-p);

i) compartiment de păstrare a alimentelor proaspete – compartiment destinat păstrării produselor alimentare necongelate, care poate fi împărțit în subcompartimente;

j) compartiment cramă – compartiment destinat păstrării anumitor produse alimentare sau băuturi la o temperatură mai mare decît cea a unui compartiment de păstrare a alimentelor proaspete;

k) compartiment de răcire – compartiment destinat special păstrării produselor alimentare cu grad ridicat de perisabilitate;

l) compartiment pentru gheață – compartiment cu temperatură scăzută, destinat special producerii și păstrării gheții;

m) compartiment de păstrare a alimentelor congelate – compartiment cu temperatură scăzută destinat special păstrării produselor alimentare congelate, clasificat după cum urmează, în funcție de temperatură:

1) compartiment cu o stea: compartiment de păstrare a alimentelor congelate în care temperatura nu este mai mare de -6 °C;

2) compartiment cu două stele: compartiment de păstrare a alimentelor congelate în care temperatura nu este mai mare de -12 °C;

3) compartiment cu trei stele: compartiment de păstrare a alimentelor congelate în care temperatura nu este mai mare de -18 °C;

4) compartiment de congelare a alimentelor (sau compartiment cu patru stele): compartiment adecvat congelării a cel puțin 4,5 kg de produse alimentare la un volum de depozitare de 100 l și în niciun caz mai puțin de 2 kg, de la temperatura ambiantă pînă la -18 °C, timp de 24 de ore, care este, de asemenea, adecvat păstrării alimentelor congelate în condiții de păstrare de trei stele și care poate include și secțiuni cu două stele;

5) compartiment fără stele: compartiment de păstrare a alimentelor congelate în care temperatura este mai mică de 0 °C și care poate fi utilizat, de asemenea, pentru producerea și păstrarea gheții, dar care nu este destinat păstrării produselor alimentare cu grad ridicat de perisabilitate;

n) compartiment de păstrare a vinului – compartiment destinat exclusiv păstrării vinurilor, fie pe o perioadă scurtă de timp, pentru a fi aduse la temperatura optimă pentru consum, fie pe o perioadă îndelungată, pentru a permite maturarea vinului, avînd următoarele caracteristici:

1) temperatură de păstrare constantă între +5 °C și +20 °C, prestabilită sau reglată manual în conformitate cu instrucțiunile producătorului;

2) temperatură (temperaturi) de păstrare variabilă (variabile) care nu se schimbă în timp cu mai mult de 0,5 K la fiecare temperatură ambiantă declarată, specificată de clasa de climă pentru aparatele frigorifice de uz casnic;

3) control activ sau pasiv al umidității din compartiment, variind de la 50% pînă la 80%;

4) construit astfel încît să reducă transmiterea vibrațiilor la compartiment, indiferent dacă sînt produse de compresorul frigiderului sau de orice sursă externă;

o) compartiment multifuncțional – compartiment destinat utilizării la două sau mai multe dintre temperaturile tipurilor de compartimente, care poate fi reglat de utilizatorul final pentru a menține în permanență intervalul de temperatură de funcționare aplicabil fiecărui tip de compartiment în conformitate cu instrucțiunile producătorului; cu toate acestea, dacă există o funcție prin care se poate modifica temperatura dintr-un compartiment la un interval diferit de temperatură de funcționare, doar pentru o perioadă de timp limitată (cum ar fi funcția de congelare rapidă), acel compartiment nu este un compartiment multifuncțional astfel cum este definit de prezentul Regulament;

p) alt compartiment – alt compartiment decît cel de păstrare a vinului, destinat păstrării anumitor produse alimentare la temperaturi mai mari de +14°C;

q) secțiune cu două stele – parte dintr-un congelator pentru alimente, un compartiment de congelator, un compartiment cu trei stele sau o ladă frigorifică de trei stele care nu are ușă sau capac propriu de acces și în care temperatura nu este mai mare de -12 °C;

r) congelator tip ladă – congelator pentru alimente la care accesul la compartiment(e) se face prin deschiderea unui capac sau care are atît compartimente cu capac, cît și compartimente dispuse vertical, dar la care volumul brut al compartimentului (compartimentelor) cu capac depășește 75% din volumul total brut al aparatului;

s) cu capac sau tip ladă – aparat frigorific la care accesul la compartiment(e) se realizează prin deschiderea unui capac în partea superioară a aparatului;

t) vertical – aparat frigorific la care accesul la compartiment(e) se realizează prin partea frontală a aparatului;

u) congelare rapidă – funcție reversibilă care poate fi activată de către utilizatorul final în conformitate cu instrucțiunile producătorului și care asigură reducerea temperaturii de păstrare a congelatorului sau compartimentului de congelare pentru a realiza o congelare mai rapidă a produselor alimentare necongelate.