Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la

cerințele de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic

Cerințe de proiectare ecologică pentru aparate frigorifice de uz casnic

I. Cerințe generale de proiectare ecologică

1. Cerințe generale de proiectare ecologică, aplicabile după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

a) în cazul aparatelor pentru păstrarea vinului, următoarele informații sînt incluse în manualul de instrucțiuni furnizat de producători: „Acest aparat este destinat exclusiv păstrării vinului”;

b) în cazul aparatelor frigorifice de uz casnic, manualul de instrucțiuni furnizat de producători conține informații cu privire la:

1)	combinația de sertare, coșuri și rafturi prin care se asigură utilizarea cu cea mai bună eficiență energetică a aparatului frigorific;

2)	modul în care se poate reduce la minimum consumul de energie al aparatului frigorific de uz casnic în faza de utilizare.

2. Cerințe generale de proiectare ecologică, aplicabile după 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

a)	facilitatea de congelare rapidă sau orice funcție similară realizată prin modificarea setărilor termostatului la congelatoare și compartimente de congelatoare, odată activată de către utilizatorul final conform instrucțiunilor producătorului, revine automat la condițiile anterioare de păstrare la temperatura normală după cel mult 72 de ore. Această cerință nu se aplică pentru combinele frigorifice cu un singur termostat și un singur compresor care sînt echipate cu un panou de control electromecanic;

b)	combinele frigorifice cu un termostat și un compresor care sînt echipate cu un panou de control electronic și pot fi utilizate la temperaturi ambiante mai mici de +16 °C, în conformitate cu instrucțiunile producătorului, trebuie să fie astfel concepute încît orice reglare pentru timp de iarnă sau funcție similară ce asigură temperatura corectă de păstrare a alimentelor congelate să fie acționată automat, în funcție de temperatura ambiantă a locului în care este instalat aparatul;

c)	aparatele frigorifice de uz casnic cu volum de depozitare mai mic de 10 litri atunci cînd sînt goale trebuie să intre automat într-un mod de funcționare cu un consum de putere de 0,00 wați după cel mult o oră. Simpla prezență a comutatorului de dezactivare nu este considerată suficientă pentru îndeplinirea acestei cerințe.

II. Cerințe specifice de proiectare ecologică

3. Aparatele frigorifice de uz casnic care intră sub incidența prezentului Regulament, avînd un volum de depozitare egal cu sau mai mare de 10 litri, după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentului Regulament, trebuie să respecte limitele indicelui de eficiență energetică (EEI):

-	pentru aparate frigorifice cu compresor: EEI < 42;

-	pentru aparate frigorifice cu absorbție și aparate frigorifice de alt tip: EEI < 110.

4. Cerințele specifice de proiectare ecologică nu se aplică pentru:

- aparatele pentru păstrarea vinului;

- aparatele frigorifice cu absorbție și aparate frigorifice de alt tip, aparținînd categoriilor 4 și 9 stabilite la punctul 1 din anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

5. Indicele de eficiență energetică (EEI) al aparatelor frigorifice de uz casnic este calculat în conformitate cu procedura descrisă la punctul 9 din anexa nr. 4 la prezentul Regulament.