Anexa nr.5

la Regulamentul cu privire la

cerințele de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic

Verificarea conformității produselor

de către autoritățile de supraveghere a pieței

- Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritatea națională de supraveghere a pieței și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

2.  În sensul verificării conformității cu cerințele stabilite în anexa nr. 2, se aplică următoarea procedură:

1)	se testează o singură unitate de aparat frigorific de uz casnic;

2)	modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

a) valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctul 2 din anexa nr. 4 la Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sînt mai avantajoase pentru producător sau importator decît rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul punctului 2 litera g) din anexa sus-menționată;

b) valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul Regulament și niciuna din informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sînt mai avantajoase pentru producător sau importator decît valorile declarate;

c) atunci cînd autoritatea națională de supraveghere a pieței testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sînt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul de mai jos;

3) dacă rezultatele menționate la subpunctul 2) litera a) sau b) nu sînt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul Regulament;

4) dacă rezultatul menționat la subpunctul 2) litera c) nu este atins, autoritatea națională de supraveghere a pieței alege pentru testare trei unități suplimentare din același model;

5) modelul este considerat conform cerințelor aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul de mai jos;

6) dacă rezultatul menționat la subpunctul 5) nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul Regulament.

3. Autoritatea națională de supraveghere a pieței utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexele nr. 3 și 4 la prezentul Regulament.

4. Autoritatea națională de supraveghere a pieței aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul de mai jos și utilizează doar procedura descrisă la punctul 2 subpunctele 1)-6) pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabel

| Parametri | Toleranțe de verificare |
| --- | --- |
| Volumul brut | Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate cu mai mult de 3 % sau 1 litru, folosindu-se valoarea cea mai mare dintre acestea două |
| Volumul de depozitare | Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate cu mai mult de 3 % sau 1 litru, folosindu-se valoarea cea mai mare dintre acestea două. În cazul în care volumul compartimentului cramă și volumul compartimentului de păstrare a alimentelor proaspete pot fi reglate, unul față de celălalt, de către utilizator, volumul trebuie testat atunci cînd compartimentul cramă este reglat la volumul minim |
| Capacitatea de congelare | Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate cu mai mult de 10 % |
| Consumul de energie | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată (E 24h) cu mai mult de 10 % |
| Consumul de putere al aparatelor frigorifice de uz casnic cu un volum de depozitare mai mic de 10 litri | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W |
| Umiditatea aparatelor pentru păstrarea vinului | Valoarea obținută pentru umiditatea relativă nu trebuie să depășească intervalul declarat cu mai mult de 10 % în nicio direcție |