Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire

la cerințele de proiectare ecologică

aplicabile pompelor de circulație

fără etanșare independente și

pompelor de circulație fără etanșare

integrate în produse

Cerințe de proiectare ecologică

- Cerințe de eficiență energetică

1. După 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pompele de circulație fără etanșare independente, cu excepția celor proiectate special pentru circuitele primare ale sistemelor termosolare și ale pompelor de căldură, au un indice de eficiență energetică (EEI) de maximum 0,27, calculat în conformitate cu punctul 2 din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

2. După 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pompele de circulație fără etanșare independente și pompele de circulație fără etanșare integrate în produse au un indice de eficiență energetică (EEI) de maximum 0,23, calculat în conformitate cu punctul 2 din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

II.   Cerințe privind informațiile despre produs

3. După 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se aplică următoarele cerințe privind informațiile despre produs:

a) indicele de eficiență energetică al pompelor de circulație, calculat în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament, se menționează pe placa de identificare și pe ambalajul pompei de circulație independente, precum și în documentația tehnică a acesteia, după cum urmează: „EEI ≤ 0,[xx]”;

b) pentru pompele de circulație independente și pentru pompele de circulație integrate în produse se furnizează următoarea informație: „Indicele de referință pentru cele mai eficiente pompe de circulație este IEE ≤ 0,20.”;

c) informațiile privind pompele de circulație independente și pompele de circulație integrate în produse referitoare la demontare, reciclare sau eliminarea componentelor și a materialelor la sfîrșitul ciclului de viață se furnizează instalațiilor de tratare;

d) în cazul pompelor de circulație pentru apă potabilă, se afișează pe ambalaj și se furnizează în documentație următoarea informație: „Această pompă de circulație este indicată numai pentru apa potabilă.”;

e) în cazul pompelor de circulație integrate în produse și comercializate pînă la 1 ianuarie 2020 ca înlocuitoare ale pompelor de circulație identice integrate în produse și comercializate pînă la 1 august 2018, produsul înlocuitor sau ambalajul acestuia trebuie să indice clar produsul ori produsele pentru care este destinat.

4. Producătorii trebuie să furnizeze informații privind modul de instalare, utilizare și întreținere a pompei de circulație în vederea minimizării impactului acesteia asupra mediului.

5. Informațiile de mai sus trebuie să fie afișate în mod vizibil pe site-urile web cu acces liber ale producătorilor de pompe de circulație.

6. După 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pentru pompele de circulație integrate în produse, indicele de eficiență energetică, calculat în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament, se menționează pe placa de identificare a pompei de circulație și în documentația tehnică a produsului, după cum urmează: „EEI ≤ 0,[xx]”.