Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la cerințele

de proiectare ecologică pentru consumul

de energie electrică în modul de așteptare

și oprit al echipamentelor electrice și

electronice de uz casnic și de birou

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de

supraveghere a pieței

  - Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritatea națională de supraveghere a pieței și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică ori pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității, ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

I.   Procedura de verificare

2. La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieţei menţionate la articolul 8 alineatul (2) litera a) din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, se aplică următoarea procedură.

- Se testează o singură unitate de echipament electric/electronic de uz casnic/de birou.

- Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

a) valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa nr. 4 la Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sînt mai avantajoase pentru producător sau importator decît rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei g) de la punctul menționat; și

b) valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul Regulament și niciuna dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conține valori care sînt mai avantajoase pentru producător sau importator decît valorile declarate; și

c) atunci cînd autoritatea națională de supraveghere a pieței testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sînt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul de mai jos.

- Dacă rezultatele menționate la subpunctul 2) litera a) sau b) nu sînt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul Regulament.

- Dacă rezultatul menționat la subpunctul 2) litera c) nu este atins, autoritatea națională de supraveghere a pieței alege pentru testare trei unități suplimentare din același model.

- Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul de mai jos.

- Dacă rezultatul menționat la subpunctul 5) nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul Regulament.

3. Autoritatea națională de supraveghere a pieței utilizează metodele de calcul stabilite în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

4. Autoritatea națională de supraveghere a pieței aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul de mai jos și utilizează doar procedura descrisă la subpunctele 1)-6) pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabel

Toleranțe de verificare

| Tip de cerință | Categorie | Toleranță |
| --- | --- | --- |
| Punctul 1 literele a) și b) sau punctul 2 literele a) și b) din anexa nr. 2 la prezentul Regulament | Pentru cerințele privind consumul de putere mai mare de 1,00 W | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10% |
|  | Pentru cerințele privind consumul de putere mai mic sau egal cu 1,00 W | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W |
| Punctul 3 litera c) și punctul 4 litera a) din anexa nr. 2 la prezentul Regulament | Nu se aplică | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10% |

II.   Procedura de testare pentru echipamentele de rețea

5. Procedura de testare pentru echipamentele de rețea

- Pentru verificarea conformității cu cerințele prevăzute la punctul 3 litera c) și la punctul 4 litera a) din anexa nr. 2 la prezentul Regulament, autoritatea națională de supraveghere a pieței utilizează procedura stabilită în partea I din prezenta anexă după dezactivarea și/sau deconectarea, după caz, a tuturor porturilor de rețea ale unității.

- Pentru verificarea conformității cu celelalte cerințe prevăzute la punctele 3 și 4 din anexa nr. 2 la prezentul Regulament, autoritățile statelor membre testează o singură unitate, după cum urmează:

- Dacă echipamentul este prevăzut, conform documentației tehnice, cu un singur tip de port de rețea și are disponibile două sau mai multe porturi de acest tip, se alege în mod aleatoriu unul dintre aceste porturi și se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv. Dacă este vorba despre mai multe porturi de rețea fără fir de același tip, celelalte porturi fără fir se dezactivează dacă este posibil. Dacă este vorba despre mai multe porturi de rețea cu fir de același tip, pentru a verifica respectarea cerințelor prevăzute la punctul 3 din anexa nr. 2 la prezentul Regulament, celelalte porturi de rețea se dezactivează dacă este posibil. Dacă este disponibil un singur port de rețea, acesta se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv.

- Unitatea se trece în modul activ. Îndată ce unitatea se află în modul activ și funcționează corespunzător, aceasta se lasă să treacă în starea care asigură modul de așteptare în rețea și se măsoară consumul de putere. Apoi se transmite echipamentului semnalul corespunzător de activare prin portul de rețea și se verifică dacă echipamentul se reactivează.

- Dacă echipamentul este prevăzut, conform documentației tehnice, cu mai multe tipuri de port de rețea, pentru fiecare tip de port de rețea se repetă procedura următoare. Dacă sînt disponibile două sau mai multe porturi de rețea de același tip, se alege în mod aleatoriu cîte un port din fiecare tip de port de rețea și se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv.

- Dacă pentru un anumit tip de port de rețea este disponibil un singur port, acesta se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv. Porturile fără fir care nu se utilizează se dezactivează dacă este posibil. Pentru a verifica respectarea cerințelor prevăzute la punctul 3 din anexa nr. 2 la prezentul Regulament, porturile de rețea cu fir care nu se utilizează se dezactivează dacă este posibil.

- Unitatea se trece în modul activ. Îndată ce unitatea se află în modul activ și funcționează corespunzător, aceasta se lasă să treacă în starea care asigură modul de așteptare în rețea și se măsoară consumul de putere. Apoi se transmite echipamentului semnalul corespunzător de activare prin portul de rețea și se verifică dacă echipamentul se reactivează. Dacă un singur port de rețea fizic este partajat de două sau mai multe tipuri de porturi de rețea (logice), se repetă această procedură pentru fiecare tip de port de rețea logic, celelalte porturi de rețea logice fiind deconectate logic.