Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire

la cerințele de proiectare

ecologică pentru unitățile

simple de conversie semnal

I.	Cerințe de proiectare ecologică

1. După 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii MoldovaDupă 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, USCS-urile introduse pe piață nu trebuie să depășească următoarele limite de putere electrică consumată; USCS-urile cu hard disc integrat și/sau cu un al doilea tuner sînt exceptate de la această cerință:

|  | Modul de așteptare | Modul activ |
| --- | --- | --- |
| Unitate simplă de conversie semnal | 1,00 W | 5,00 W |
| Toleranța pentru funcția de afișare în modul de așteptare | +1,00 W | — |
| Toleranța pentru decodarea semnalelor HD | — | +3,00 W |

2. După 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, După 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, USCS-urile introduse pe piață nu trebuie să depășească următoarele limite de putere electrică consumată:

|  | Modul de așteptare | Modul activ |
| --- | --- | --- |
| Unitate simplă de conversie semnal | 0,50 W | 5,00 W |
| Toleranța pentru funcția de afișare în modul de așteptare | +0,50 W | — |
| Toleranța pentru hard disc | — | +6,00 W |
| Toleranța pentru al doilea tuner | — | +1,00 W |
| Toleranța pentru decodarea semnalelor HD | — | +1,00 W |

II.	Disponibilitatea modului de așteptare

- După 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova3. După 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, USCS-urile se echipează cu modul de așteptare.

III.	Intrarea automată în modul de așteptare

4. După 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, USCS-urile se echipează cu „intrare automată în modul de așteptare” sau cu o funcție similară avînd următoarele caracteristici:

-	USCS-urile sînt comutate automat din modul activ în modul de așteptare după o perioadă în modul activ de maximum 3 ore de la ultima intervenție a utilizatorului și/sau de la ultima schimbare a canalului, cu emiterea unui mesaj de alertare cu 2 minute înainte de intrarea în modul de așteptare;

-	funcția de „intrare automată în de așteptare” este setată ca funcție standard.

IV.	Măsurători

5. Valorile-limită pentru puterea electrică consumată menționate la punctele 1 și 2 din prezenta anexă se stabilesc printr-o procedură de măsurare fiabilă, exactă și reproductibilă, care ține seama de progresele tehnologice unanim recunoscute.

6. Măsurătorile de putere de cel puțin 0,50 wați admit o incertitudine mai mică sau egală cu 2% la nivelul de încredere de 95%. Măsurătorile de putere de cel mult 0,50 wați admit o incertitudine mai mică sau egală cu 0,01 wați la nivelul de încredere de 95%.

V. Informații care trebuie furnizate de către producători în

scopul evaluării conformității

7. În scopul evaluării conformității în temeiul punctului 5 din prezentul Regulament, documentația tehnică conține următoarele elemente:

a) pentru modurile de așteptare și activ:

-	datele privind puterea electrică consumată exprimate în wați și rotunjite la a doua zecimală, inclusiv datele privind consumul diferitelor funcții și/sau componente adiționale;

-	metoda de măsurare utilizată;

-	perioada de măsurare;

-	descrierea procedurii de selectare sau programare a modului respectiv;

-	secvența de evenimente necesare pentru ca echipamentul să schimbe automat modurile;

-	orice observație privind operarea echipamentului;

b)   parametri de testare pentru măsurători:

-	temperatura ambiantă;

-	tensiunea de testare în volți și frecvența în hertzi;

-	distorsiunea armonică totală a sistemului de alimentare cu energie electrică;

-	fluctuațiile de tensiune ale sursei în timpul testelor;

-	informații și documentație privind instrumentele, configurația și circuitele utilizate pentru testarea electrică;

-	semnale de intrare în radiofrecvență (pentru transmisia digitală terestră) sau frecvență intermediară (pentru transmisia prin satelit);

-	de testare audio/video, astfel cum sînt descrise în protocolul MPEG-2 transport stream;

-	reglarea comenzilor.

8. Nu este necesar să fie incluse în documentația tehnică cerințele privind puterea electrică pentru dispozitivele periferice alimentate de unități de conversie semnal pentru recepția transmisiilor, cum ar fi antena terestră activă, convertorul LNB pentru satelit, cabluri sau modemuri.

- Informații care trebuie furnizate de către 
producători în scopul informării consumatorilor

9. Producătorii asigură furnizarea către consumatori a datelor privind puterea electrică consumată pentru modurile de așteptare și activ ale USCS-urilor, exprimate în wați și rotunjite la prima zecimală.