Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la

cerințele de proiectare ecologică

pentru puterea absorbită în

regim fără sarcină și pentru

randamentul mediu în regim activ

al surselor externe de alimentare

I.   Puterea absorbită în regim fără sarcină și randamentul mediu

în regim activ

1. După 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, După 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, puterea absorbită în regim fără sarcină nu trebuie să depășească 0,50 wați.

- Randamentul mediu în regim activ nu trebuie să fie mai mic decît:

0,500 ·PO, pentru PO < 1,0 W;

0,090 ·ln(PO) + 0,500, pentru 1,0 W ≤ PO ≤ 51,0 W;

0,850, pentru PO > 51,0 W.

2. După 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:	După 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

puterea absorbită în regim fără sarcină nu trebuie să depășească următoarele limite:

|  | Surse externe de alimentare CA-CA, cu excepția surselor externe de alimentare de joasă tensiune | Surse externe de alimentare CA-CC, cu excepția surselor externe de alimentare de joasă tensiune | Surse externe de alimentare de joasă tensiune |
| --- | --- | --- | --- |
| PO ≤ 51,0 W | 0,50 W | 0,30 W | 0,30 W |
| PO > 51,0 W | 0,50 W | 0,50 W | nu se aplică |

randamentul mediu în regim activ nu trebuie să fie inferior următoarelor valori:

|  |  | Surse externe de alimentare CA-CA și CA-CC, cu excepția surselor externe de alimentare de joasă tensiune | Surse externe de alimentare de joasă tensiune |
| --- | --- | --- | --- |
| PO ≤ 1,0 W |  | 0,480 · PO + 0,140 | 0,497 · PO + 0,067 |
| 1,0 W < PO ≤ 51,0 W |  | 0,063 · ln(PO) + 0,622 | 0,075 · ln(PO) + 0,561 |
| PO > 51,0 W |  | 0,870 | 0,860 |

II.   Măsurători

- Puterea absorbită în regim fără sarcină și randamentul mediu în regim activ menționate la punctul 5 se stabilesc printr-o procedură de măsurare fiabilă, exactă și reproductibilă, care ține seama de progresele tehnologice unanim recunoscute.

- Măsurătorile pentru puterea mai mare sau egală cu 0,50 wați trebuie realizate cu o marjă de eroare de cel mult 2% la nivelul de încredere de 95%. Măsurătorile privind energia de cel mult 0,5 wați admit o incertitudine mai mică sau egală cu 0,01 wați la nivelul de încredere de 95%.

III.   Informații care trebuie furnizate de producători

- În scopul evaluării conformității în temeiul punctului 6, documentația tehnică conține următoarele elemente:

| Cantitate raportată | Descriere |
| --- | --- |
| Valoare medie pătratică (Rms) curent de ieșire (mA) | Măsurată în regimurile de sarcină 1-4 |
| Rms tensiune de ieșire (V) |  |
| Putere de ieșire în regim activ (W) |  |
| Rms tensiune de intrare (V) | Măsurată în regimurile de sarcină 1-5 |
| Rms putere de intrare (W) |  |
| Distorsiune armonică totală (THD) |  |
| Factor de putere real |  |
| Putere consumată (W) | Calculată în regimurile de sarcină 1-4, măsurată în regim de sarcină 5 |
| Randament | Calculat în regimurile de sarcină 1-4 |
| Randament mediu | Media aritmetică a randamentului în regimuri fără sarcină 1-4 |

Regimurile de sarcină relevante sînt următoarele:

| Procentajul din curentul de ieșire indicat pe plăcuța indicatoare |
| --- |
| Regim de sarcină 1 | 100 % ± 2 % |
| Regim de sarcină 2 | 75 % ± 2 % |
| Regim de sarcină 3 | 50 % ± 2 % |
| Regim de sarcină 4 | 25 % ± 2 % |
| Regim de sarcină 5 | 0 % (regim fără sarcină) |