Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la

cerințele de proiectare ecologică

pentru puterea absorbită în

regim fără sarcină și pentru

randamentul mediu în regim activ al surselor externe de alimentare

Valori de referință indicative prevăzute la punctul 8 din

prezentul Regulament

Regim fără sarcină

Cea mai mică putere absorbită în regim fără sarcină disponibilă în cazul surselor externe de alimentare poate fi aproximată astfel:

- cel puțin 0,1 W, pentru PO ≤ 90 W;

- cel puțin 0,2 W, pentru 90 W < PO ≤ 150 W;

- cel puțin 0,4 W, pentru 150 W < PO ≤ 180 W;

- cel puțin 0,5 W, pentru PO > 180 W.

Randament mediu în regim activ

Cel mai bun randament mediu în regim activ al surselor externe de alimentare, în conformitate cu cele mai recente date disponibile, poate fi aproximat astfel:

- 0,090 · ln(PO) + 0,680, pentru 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W;

- 0,890, pentru PO > 10,0 W.