Anexa nr. 5

la Hotărîrea Guvernului nr.1003

din 10 decembrie 2014

REGULAMENT

cu privire la cerinţele de etichetare energetică 
aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic

- Dispoziţii generale şi domeniul de aplicare

- Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic (în continuare – Regulament) transpune Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic, publicat în Jurnalul Oficial UE L 314/47 din 30 noiembrie 2010.

2. Prezentul Regulament stabileşte cerinţele de etichetare şi de furnizare a unor informaţii suplimentare cu privire la produs pentru maşinile de spălat rufe de uz casnic alimentate de la reţeaua electrică şi pentru maşinile de spălat rufe de uz casnic care sînt alimentate de la reţeaua electrică şi pot fi alimentate şi cu baterii, inclusiv a celor vîndute pentru alt uz decît casnic şi a maşinilor de spălat rufe de uz casnic încastrabile.

3. Prezentul Regulament nu se aplică maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic

- Noţiuni

4. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel:

maşină de spălat rufe de uz casnic – maşină de spălat automată care spală şi clăteşte textile utilizînd apă, care are, de asemenea, o funcţie de stoarcere prin centrifugare şi care este proiectată pentru a fi folosită în scopuri neprofesionale;

maşină de spălat rufe de uz casnic încastrabilă – maşină de spălat rufe de uz casnic destinată instalării într-un dulap, într-o nişă special prevăzută în perete sau în alt loc similar, care necesită finisare de mobilier;

maşină de spălat rufe automată – maşină de spălat rufe în cazul căreia sarcina este realizată integral de maşină, fără a fi necesară vreo intervenţie a utilizatorului în niciun moment din desfăşurarea programului;

maşină combinată de spălat şi uscat rufe de uz casnic – maşină de spălat rufe de uz casnic care include atît o funcţie de stoarcere prin centrifugare, cît şi o modalitate de uscare a textilelor, de obicei prin încălzire şi prin rotaţie;

program – serie de operaţiuni predefinite pe care furnizorul le declară ca fiind adecvate pentru spălarea anumitor tipuri de textile;

ciclu – proces complet de spălare, clătire şi stoarcere prin centrifugare, astfel cum este definit pentru programul selectat;

durata programului – timpul care trece de la iniţierea programului pînă la finalizarea programului, exceptînd orice întîrziere programată de utilizatorul final;

capacitate nominală – cantitatea maximă în kilograme indicată de furnizor, la intervale de 0,5 kg de textile uscate de un anume tip, care poate fi spălată într-o maşină de spălat rufe de uz casnic la programul selectat, atunci cînd aceasta este încărcată în conformitate cu instrucţiunile furnizorului;

încărcătură parţială – jumătate din capacitatea nominală a unei maşini de spălat rufe de uz casnic pentru un anumit program;

grad de umiditate reziduală – gradul de umiditate al încărcăturii la sfîrşitul fazei de centrifugare;

mod oprit – situaţia în care maşina de spălat rufe de uz casnic este dezactivată de la comenzile sau butoanele maşinii care sînt accesibile utilizatorului final şi destinate a fi utilizate de acesta, în cadrul funcţionării normale, în scopul de a obţine consumul cel mai scăzut de putere care poate dura o perioadă nedefinită atunci cînd maşina de spălat rufe de uz casnic este conectată la o sursă de curent electric şi este folosită în conformitate cu instrucţiunile furnizorului; dacă nu există comenzi sau butoane accesibile utilizatorului final, „mod oprit” înseamnă situaţia în care se află maşina de spălat rufe de uz casnic atunci cînd aceasta revine singură la un consum de putere staţionar;

mod inactiv – modul în care consumul de putere este cel mai scăzut, acesta putînd dura o perioadă nedefinită după încheierea programului, fără nicio altă intervenţie din partea utilizatorului final în afara descărcării maşinii de spălat rufe de uz casnic;

maşină de spălat rufe de uz casnic echivalentă – model de maşină de spălat rufe de uz casnic introdus pe piaţă care are aceeaşi capacitate nominală, aceleaşi caracteristici tehnice şi de performanţă, acelaşi consum de apă şi de energie şi aceleaşi emisii de zgomot transmis prin aer în timpul spălării şi centrifugării ca un alt model de maşină de spălat rufe de uz casnic introdus pe piaţă de acelaşi furnizor, cu un cod comercial diferit;

utilizator final – consumator care cumpără sau care se preconizează că va cumpăra o maşină de spălat rufe de uz casnic;

punct de vînzare – locaţie unde maşinile de spălat rufe de uz casnic sînt expuse sau oferite spre vînzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate.

- Responsabilităţile furnizorilor

5. Furnizorii se asigură că:

a) fiecare maşină de spălat rufe de uz casnic poartă o etichetă imprimată conform formatului din anexa nr.1 la prezentul Regulament şi conţinînd informaţiile stabilite în aceeaşi anexă;

b) este pusă la dispoziţie o fişă a produsului, astfel cum este stabilită în anexa nr.2 la prezentul Regulament;

c) documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr.3 la prezentul Regulament este pusă, la cerere, la dispoziţia Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi organelor de supraveghere şi control;

d) toate reclamele pentru un anumit model de maşină de spălat rufe de uz casnic includ clasa de eficienţă energetică, dacă reclamele prezintă informaţii legate de consumul de energie sau de preţ;

e) toate materialele promoţionale tehnice referitoare la un anumit model de maşină de spălat rufe de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specifici acesteia, includ clasa de eficienţă energetică a modelului respectiv;

f) pentru fiecare model de mașină de spălat rufe de uz casnic introdus pe piață începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate în anexa nr.1 la prezentul Regulament. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de mașini de spălat rufe de uz casnic;

[Pct.5 lit.f) introdusă prin HG917 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1001; în vigoare 05.11.16]

g) pentru fiecare model de mașină de spălat rufe de uz casnic introdus pe piață începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică în anexa nr.2 la prezentul Regulament. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de mașini de spălat rufe de uz casnic.

[Pct.5 lit.g) introdusă prin HG917 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1001; în vigoare 05.11.16]

- Responsabilităţile distribuitorilor

6. Distribuitorii se asigură că:

a) la punctul de vînzare, fiecare maşină de spălat rufe de uz casnic este prevăzută cu eticheta pusă la dispoziţie de furnizori în conformitate cu pct. 5 lit. a) din prezentul Regulament pe partea exterioară frontală sau superioară a maşinii de spălat rufe de uz casnic, de aşa manieră încît să fie clar vizibilă;

b) maşinile de spălat rufe de uz casnic oferite spre vînzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aştepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus sînt comercializate cu informaţiile care trebuie puse la dispoziţie de furnizori în conformitate cu anexa nr.4 la prezentul Regulament;

b) maşinile de spălat rufe de uz casnic oferite spre vînzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aştepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus sînt comercializate cu informaţiile care trebuie puse la dispoziţie de furnizori în conformitate cu anexa nr.4 la prezentul Regulament. În cazul în care oferta se face prin Internet și s-a pus la dispoziție o etichetă electronică și o fișă electronică a produsului conform pct. 5 lit. f) și g), se aplică dispozițiile din anexa nr.8 la prezentul Regulament.

[Pct.6 lit.b) în redacția HG917 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1001; în vigoare 05.11.16]

c) toate reclamele pentru un model specific de maşină de spălat rufe de uz casnic includ o menţiune privind clasa de eficienţă energetică, dacă reclamele prezintă informaţii legate de consumul de energie sau de preţ;

d) toate materialele promoţionale tehnice referitoare la un anumit model de maşină de spălat rufe de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specifici acesteia, includ o menţiune privind clasa de eficienţă energetică a modelului respectiv.

- Metode de măsurare

7. Informaţiile care urmează să fie furnizate în temeiul pct. 5-6 din prezentul Regulament sînt obţinute prin intermediul unor proceduri de măsurare fiabile, exacte şi reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generaţie recunoscute.

- Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

8. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor aplică procedura stabilită în anexa nr.5 la prezentul Regulament atunci cînd verifică corespunderea în ceea ce priveşte clasa de eficienţă energetică, consumul anual de energie, consumul anual de apă, clasa de eficienţă a stoarcerii prin centrifugare, consumul de putere în modul oprit şi în modul inactiv, durata modului inactiv, gradul de umiditate reziduală, viteza de centrifugare şi emisiile de zgomot transmis prin aer declarate.

- Dispoziţii tranzitorii

9. Cerinţele prezentului Regulament nu se aplică maşinilor de spălat rufe de uz casnic plasate pe piaţă sau oferite spre vînzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate înainte de intrarea în vigoare a acestuia.

Anexa nr.1 
la Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic

Eticheta

- Eticheta

  - Eticheta trebuie să conţină următoarele informaţii:

- denumirea sau marca de comerţ a furnizorului;

- identificatorul de model al furnizorului (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de maşină de spălat rufe de uz casnic de alte modele cu aceeaşi marcă de comerţ sau denumire a furnizorului);

- clasa de eficienţă energetică, determinată în conformitate cu pct. 1 anexa nr.6 la prezentul Regulament; vîrful săgeţii care conţine clasa de eficienţă energetică a maşinii de spălat rufe de uz casnic este plasat la aceeaşi înălţime ca vîrful săgeţii clasei relevante de eficienţă energetică;

- consumul anual ponderat de energie (AEC) în kWh pe an, rotunjit la cel mai  apropiat  număr  întreg  în conformitate cu anexa nr.7 la prezentul Regulament;

- consumul anual ponderat de apă (AWC) în litri pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg în conformitate cu anexa nr.7 la prezentul Regulament;

- capacitatea nominală, în kilograme, pentru programul standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau pentru programul standard la 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori;

- clasa de eficienţă a stoarcerii prin centrifugare, astfel cum este stabilită la pct. 2 din anexa nr.6 la prezentul Regulament;

- emisiile de zgomot transmise prin aer în cursul fazelor de spălare şi de  centrifugare,  pentru  programul standard la 60°C pentru rufe din bumbac,  cu  încărcătură  completă,  exprimate  în  dB(A)  re  1  pW  şi rotunjite la cel mai apropiat număr întreg.

  - Designul etichetei este în conformitate cu pct. 2. al prezentei anexe. Prin derogare, atunci cînd unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică” în temeiul cadrului normativ în vigoare al Repubicii Moldova, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice.

- Designul etichetei

Eticheta are următorul design:

Unde:

- eticheta trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 110 mm şi o înălţime de cel puţin 220 mm. În cazul în care eticheta este imprimată într-un format mai mare, conţinutul său trebuie să fie proporţional cu specificaţiile de mai sus;

- fondul este alb;

- culorile sînt  CMYK  –  cian,  magenta,  galben  şi  negru,  după  exemplul  următor:  00-70-X-00:  0%  cian,  70% magenta, 100% galben, 0% negru;

- eticheta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe (numerele se referă la figura de mai sus):

- Chenarul: 5 puncte din pictogramă (pt) – culoare: Cyan 100% – colţuri rotunjite: 3,5 mm

- Logo – culori: X-80-00-00 şi 00-00-X-00

- Logo energie: culoare: X-00-00-00

Pictograma, aşa cum este reprezentată: Logo regional şi logo energie (combinate): lăţime: 92 mm, înălţime: 17 mm

- Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: Cyan 100% – lungime: 
92,5 mm.

- Scara A-G

- Săgeată: înălţime: 7 mm, spaţiu liber: 0,75 mm – culori;

- clasa superioară: X-00-X-00;

- clasa a doua: 70-00-X-00;

- clasa a treia: 30-00-X-00;

- clasa a patra: 00-00-X-00;

- clasa a cincea: 00-30-X-00;

- clasa a şasea: 00-70-X-00;

- ultima clasă: 00-X-X-00.

- Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri aldine 12 pt, majuscule de  culoare albă aliniate pe un singur rînd

- Clasa de eficienţă energetică

- Săgeată: lăţime: 26 mm, înălţime: 14 mm, 100% negru

- Text: Calibri aldine 29 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri aldine 18 pt, majuscule de  culoare albă aliniate pe un singur rînd

- Energie: text: Calibri normale 11 pt, majuscule, 100% negru.

- Consumul anual ponderat de energie

- Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100% – colţuri rotunjite: 3,5 mm

- Valoare: Calibri aldine 42 pt, 100% negru; şi Calibri normale 
17 pt, 100% negru

- Consumul anual ponderat de apă

- Pictograma, aşa cum este reprezentată

- Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100% – colţuri rotunjite: 3,5 mm

- Valoare: Calibri aldine 24 pt, 100% negru; şi Calibri normale 
16 pt, 100% negru

- Capacitatea nominală

- Pictograma, aşa cum este reprezentată

- Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100% – colţuri rotunjite: 3,5 mm

- Valoare: Calibri aldine 24 pt, 100% negru; şi Calibri normale 
16 pt, 100% negru

- Clasa de eficienţă a stoarcerii prin centrifugare

- Pictograma, aşa cum este reprezentată

- Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100% – colţuri rotunjite: 3,5 mm

- Valoare: Calibri normale 16 pt, scară orizontală 75%, 100% negru şi Calibri aldine 22 pt, scară orizontală 75%, 100% negru

- Emisiile de zgomot transmis prin aer

- Pictogramele, aşa  cum  sînt  reprezentate

- Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100% – colţuri rotunjite: 3,5 mm

- Valoare: Calibri aldine 24 pt, 100% negru; şi Calibri normale 16 pt, 100% negru

- Denumirea sau marca  de comerţ a furnizorului

- Identificatorul de model al furnizorului

- Denumirea sau marca de comerţ a furnizorului şi identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într-un spaţiu de 92×15 mm

- Numărul Regulamentului: Calibri aldine 12 pt, 100% negru.

Anexa nr. 2 
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică

aplicabile maşinilor de spălat rufe 
de uz casnic

Fişa produsului

- Informaţiile din fişa produsului aferentă maşinii de spălat rufe de uz casnic trebuie prezentate în următoarea ordine şi incluse în broşura produsului sau în celelalte documente furnizate odată cu produsul:

- denumirea sau marca de comerţ a furnizorului;

- identificatorul de model al furnizorului (codul alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de maşină de spălat rufe de uz casnic de alte modele  cu aceeaşi  marcă  de  comerţ  sau denumire a furnizorului);

- capacitatea nominală, în kilograme de rufe din bumbac, pentru programul  standard  la  60°C  pentru  rufe  din bumbac, cu încărcătură completă, sau pentru programul la 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori;

- clasa de eficienţă energetică, în conformitate cu pct. 1 anexa nr.6 la prezentul Regulament;

- în cazul în care maşinii de spălat rufe de uz casnic i s-a acordat o „etichetă ecologică” în temeiul cadrului normativ în vigoare al Republicii Moldova, se poate include această informaţie;

- consumul anual ponderat de energie (AEC) în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg; acesta este descris drept: „Consum de energie «X» kWh pe an, bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60°C şi 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă şi cu încărcătură parţială, şi pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul real de energie depinde de condiţiile de utilizare a aparatului”;

- consumul de energie (Et,60, Et,60½, Et,40½) pentru programul standard la 60°C  pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă şi cu încărcătură parţială, şi pentru programul standard la 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură  parţială;

- consumul ponderat de putere în modul oprit şi în modul inactiv;

- consumul anual ponderat de apă (AWC) în litri pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg; acesta este descris drept: „Consum de apă «X» litri pe an, bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60°C şi 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă şi cu încărcătură parţială. Consumul real de apă depinde de condiţiile de utilizare a aparatului”;

- clasa de eficienţă a stoarcerii prin centrifugare determinată în conformitate cu pct. 2 anexa nr.6 la prezentul Regulament, exprimată ca fiind „clasa «X» de eficienţă a stoarcerii prin centrifugare, pe o scară de la G (eficienţă minimă) la A (eficienţă maximă)”; această informaţie se poate exprima prin alte mijloace, cu condiţia să fie clar că scara este de la G (eficienţă minimă) la A (eficienţă maximă);

- viteza maximă de centrifugare atinsă la programul standard la 60°C pentru rufe  din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori, precum şi gradul de umiditate reziduală atins la programul standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială, folosindu-se cea mai ridicată dintre cele două valori;

- indicarea faptului că „programul  standard  la  60°C pentru rufe din bumbac” şi  „programul standard la 40°C pentru rufe din bumbac” sînt programele standard de spălare de care sînt legate informaţiile conţinute de etichetă şi de fişa produsului, că aceste programe sînt adecvate pentru curăţarea rufelor de bumbac cu un grad normal de murdărie şi că sînt cele mai eficiente programe în ceea ce priveşte consumul combinat de energie şi de apă;

- durata programului, în minute şi rotunjită la cel mai apropiat minut întreg, pentru „programul standard la 60°C pentru rufe din bumbac”, cu încărcătură  completă şi cu încărcătură  parţială, şi pentru „programul standard la 40°C pentru rufe din bumbac”, cu încărcătură parţială;

- durata modului inactiv (Tl), dacă maşina de spălat rufe de uz casnic este prevăzută cu un sistem de gestionare a puterii;

- emisiile de zgomot transmise prin aer, exprimate în dB(A) re 1 pW şi rotunjite la cel mai apropiat număr întreg, în  cursul fazelor de spălare şi de centrifugare pentru programul standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură  completă;

- dacă maşina de spălat rufe de uz casnic este concepută să fie încastrată, o indicaţie în acest sens.

- O fişă poate fi valabilă pentru mai multe modele de maşini de spălat rufe de uz casnic furnizate de acelaşi furnizor.

- Informaţiile cuprinse în fişă pot fi prezentate sub forma unei copii a etichetei, fie color, fie în alb-negru. În acest caz, se includ şi informaţiile enumerate la pct. 1 al prezentei anexe care nu apar pe etichetă.

Anexa nr. 3 
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică

aplicabile maşinilor de spălat rufe 
de uz casnic

Documentaţia tehnică

- Documentaţia tehnică menţionată la pct. 5 lit. c) din prezentul Regulament trebuie să cuprindă:

- denumirea şi adresa furnizorului;

- descrierea generală a modelului de maşină de spălat rufe, suficientă pentru ca acesta să fie identificat fără echivoc şi cu uşurinţă;

- trimiterile la standardele conexe aplicate, după caz;

- celelalte standarde şi specificaţii tehnice folosite, după caz;

- identificarea şi semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

- o indicaţie privind faptul dacă modelul de maşină de spălat rufe de uz casnic eliberează sau nu ioni de argint în timpul ciclului de spălare, sub forma: „Acest produs eliberează/nu eliberează ioni de argint în timpul ciclului de spălare.”;

- parametrii tehnici pentru măsurători, şi anume:

- consumul de energie;

- durata programului;

- consumul de apă;

- consumul de putere în „modul oprit”;

- consumul de putere în „modul inactiv”;

- durata „modului inactiv”;

- gradul de umiditate reziduală;

- emisiile de zgomot transmis prin aer;

- viteza maximă de centrifugare;

(h) rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa nr.7 la prezentul Regulament.

- În cazul în care informaţiile incluse în dosarul de documentaţie tehnică pentru un anumit model de maşină de spălat rufe de uz casnic au fost obţinute prin calcule în baza proiectului şi/sau prin extrapolare pornind de la alte maşini de spălat rufe de uz casnic echivalente, documentaţia include detalii ale acestor calcule şi/sau extrapolări şi ale testelor realizate de furnizori pentru a verifica acurateţea calculelor efectuate. Informaţiile includ şi o listă a tuturor celorlalte modele de maşini de spălat rufe de uz casnic echivalente pentru care aceste informaţii au fost obţinute pe aceeaşi bază.

Anexa nr. 4 
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică

aplicabile maşinilor de spălat rufe 
de uz casnic

Informaţii care trebuie furnizate în cazul în care 
nu se poate aştepta ca utilizatorii finali să vadă produsele expuse

- Informaţiile menţionate la pct. 6 lit. b) din prezentul Regulament trebuie prezentate în următoarea ordine:

- capacitatea nominală, în kilograme de rufe din bumbac, pentru programul standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau pentru programul standard la 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori;

- clasa de eficienţă energetică, astfel cum este definită la pct.1 anexa nr.6 la prezentul Regulament;

- consumul anual ponderat de energie în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg şi calculat în conformitate cu pct. 1 lit. c) anexa nr.7 la prezentul Regulament;

- consumul anual ponderat de apă în litri pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg şi calculat în conformitate cu pct. 2 lit. a) anexa nr.7 la prezentul Regulament;

- clasa de eficienţă a stoarcerii prin centrifugare, în conformitate cu 
pct. 2 anexa nr.6 la prezentul Regulament;

- viteza maximă de centrifugare atinsă la programul standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori, precum şi gradul de umiditate reziduală atins la programul standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială, folosindu-se cea mai ridicată dintre cele două valori;

- emisiile de zgomot transmise prin aer în cursul fazelor de spălare şi de centrifugare, pentru programul standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, exprimate în dB(A) re 1 pW şi rotunjite la cel mai apropiat număr întreg;

- dacă maşina de spălat rufe de uz casnic este produsă pentru a fi încastrată, o indicaţie în acest sens.

- În cazul în care se furnizează şi alte informaţii cuprinse în fişa produsului, acestea trebuie să respecte forma şi ordinea indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

- Dimensiunea şi fontul folosite pentru tipărirea sau prezentarea tuturor informaţiilor prevăzute în prezenta anexă trebuie să fie lizibile.

Anexa nr. 5 
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică

aplicabile maşinilor de spălat rufe 
de uz casnic

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

În scopul verificării conformităţii cu cerinţele stabilite la pct. 5 şi 6 din prezentul Regulament, autorităţile centrale testează o singură maşină de spălat rufe de uz casnic. În cazul în care parametrii măsuraţi nu corespund valorilor declarate de furnizor, în limitele definite în tabelul de mai jos, se efectuează măsurători la încă trei maşini de spălat rufe de uz casnic. Media aritmetică a valorilor măsurate la aceste trei maşini de spălat rufe de uz casnic trebuie să corespundă valorilor declarate de furnizor, în limitele definite în tabel, cu excepţia consumului de energie, în cazul căruia valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală a Et cu mai mult de 6%.

În caz contrar, se consideră că modelul şi toate celelalte maşini de spălat rufe de uz  casnic echivalente nu  respectă cerinţele stabilite în pct. 5 şi 6 din prezentul Regulament.

Autorităţile centrale utilizează proceduri de măsurare fiabile, exacte şi reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generaţie, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referinţă au fost publicate în acest scop în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Tabel

| Parametru măsurat | Toleranţe de verificare |
| --- | --- |
| Consumul anual de energie | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală * a AEC cu mai mult de 10% |
| Consumul de energie | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală a Et cu mai mult de 10% |
| Durata programului | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală a Tt cu mai mult de 10% |
| Consumul de apă | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală a Wt cu mai mult de 10% |
| Gradul de umiditate reziduală | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală a D cu mai mult de 10% |
| Viteza de centrifugare | Valoarea măsurată nu trebuie să fie inferioară valorii nominale cu mai mult de 10% |
| Consumul de putere în modul oprit şi în modul inactiv | Valoarea măsurată a consumului de putere Po şi Pl de peste 1,00 W nu trebuie să depăşească valoarea nominală cu mai mult de 10 %. Valoarea măsurată a consumului de putere Po şi Pl mai mică sau egală cu 1,00 W nu trebuie să depăşească valoarea nominală cu mai mult de 0,10 W |
| Durata modului inactiv | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală a Tl cu mai mult de 10%. |
| Emisiile de zgomot transmis prin aer | Valoarea măsurată trebuie să corespundă valorii nominale |

* Valoarea nominală –reprezintă o valoare declarată de furnizor.

Anexa nr. 6 
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică

aplicabile maşinilor de spălat rufe 
de uz casnic

Clase de eficienţă energetică şi clase 
de eficienţă a stoarcerii prin centrifugare

- Clase de eficienţă energetică

Clasa de eficienţă energetică a unei maşini de spălat rufe de uz casnic se determină în funcţie de indicele de eficienţă energetică (EEI) al acesteia indicat în tabelul 1.

Indicele de eficienţă energetică (EEI) al unei maşini de spălat rufe de uz casnic se determină în conformitate cu pct. 1 din anexa nr.7 la prezentul Regulament.

Tabelul 1

Clase de eficienţă energetică

| Clasa de eficienţă energetică | Indicele de eficienţă energetică |
| --- | --- |
| A+++ (eficienţă maximă) | EEI < 46 |
| A++ | 46 ≤ EEI < 52 |
| A+ | 52 ≤ EEI < 59 |
| A | 59 ≤ EEI < 68 |
| B | 68 ≤ EEI < 77 |
| C | 77 ≤ EEI < 87 |
| D (eficienţă minimă) | EEI ≥ 87 |

- Clase de eficienţă a stoarcerii prin centrifugare

Clasa de eficienţă a stoarcerii prin centrifugare a unei maşini de spălat rufe de uz casnic se determină în funcţie de gradul de umiditate reziduală (D) indicat în tabelul 2.

Gradul de umiditate reziduală (D) aferent unei maşini de spălat rufe de uz casnic se determină în conformitate cu pct. 3 anexa nr.7 la prezentul Regulament.

Tabelul 2

Clase de eficienţă a stoarcerii prin centrifugare

| Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare | Gradul de umiditate reziduală (%) |
| --- | --- |
| A (eficienţă maximă) | D < 45 |
| B | 45 ≤ D < 54 |
| C | 54 ≤ D < 63 |
| D | 63 ≤ D < 72 |
| E | 72 ≤ D < 81 |
| F | 81 ≤ D < 90 |
| G (eficienţă minimă) | D ≥ 90 |

Anexa nr. 7 
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică

aplicabile maşinilor de spălat rufe 
de uz casnic

Metoda de calculare a indicelui de eficienţă energetică,  
a consumului anual de apă şi a gradului de umiditate reziduală

- Calcularea indicelui de eficienţă energetică

Pentru calcularea indicelui de eficienţă energetică (EEI) al unui model de maşină de spălat rufe de uz casnic, se compară consumul anual ponderat de energie al unei maşini de spălat rufe de uz casnic cu consumul anual standard de energie al acesteia, pentru programul standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă şi cu încărcătură parţială, precum şi pentru programul standard la 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială

- Indicele de eficienţă energetică (EEI) se calculează cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la prima zecimală:

unde:

AEC  – consumul anual de energie al maşinii de spălat rufe de uz casnic;

SAEC  – consumul anual standard de energie al maşinii de spălat rufe de uz casnic.

- Consumul  anual  standard  de  energie  (SAEC)  se  calculează  în  kWh/an  cu  ajutorul  formulei  următoare  şi  se rotunjeşte la două zecimale:

SAEC = 47,0 × c  +  51,7

unde:

c – capacitatea nominală a maşinii de spălat rufe de uz casnic, cu încărcătură completă, pentru programul standard la 60°C pentru rufe din bumbac sau pentru programul standard la 40°C pentru rufe din bumbac, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori.

- Consumul anual ponderat de energie (AEC) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la  două zecimale:

| i) |  |
| --- | --- |

unde:

Et – consumul  ponderat  de  energie;

Po – puterea ponderată în „modul oprit”;

Pl – puterea ponderată în „modul inactiv”;

Tt – durata ponderată a programului;

220 – numărul total de cicluri standard de spălare pe an.

(ii) Atunci cînd maşina de spălat de uz casnic este echipată cu un sistem de gestionare  a  puterii, ea trecînd automat în „modul oprit” după încheierea programului, consumul anual ponderat de energie (AEC) se calculează ţinînd seama de durata reală a „modului inactiv”, în conformitate cu următoarea formulă:

unde:

Tl  –  durata  „modului  inactiv”.

- Consumul ponderat de energie (Et) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la trei zecimale:

Et  = [3 × Et,60  + 2 × Et,60½  + 2 × Et,40½]/7

unde:

Et,60 – consumul de energie al programului standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă; Et,60½ – consumul de energie al programului standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială; Et,40½  – consumul de energie al programului standard la 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială.

- Puterea ponderată în „modul oprit” (Po) se calculează în W cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la două zecimale:

Po  = (3 × Po,60  + 2 × Po,60½  + 2 × Po,40½)/7

unde:

Po,60 – puterea în  „modul  oprit”  pentru programul standard la  60°C pentru rufe din  bumbac, cu  încărcătură completă;

Po,60½ – puterea în  „modul  oprit”  pentru  programul standard  la  60°C  pentru  rufe  din  bumbac,  cu  încărcătură parţială;

Po,40½ – puterea în  „modul  oprit”  pentru  programul standard  la  40°C pentru rufe  din  bumbac, cu  încărcătură parţială.

- Puterea ponderată în „modul inactiv” (Pl) se calculează în W cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la două zecimale:

Pl  = (3 × Pl,60  + 2 × Pl,60½  + 2 × Pl,40½)/7

unde:

Pl,60 – puterea în „modul inactiv” pentru programul standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Pl,60½ – puterea în „modul inactiv” pentru programul standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială;

Pl,40½ – puterea în „modul inactiv” pentru programul standard la 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială.

- Durata ponderată a programului (Tt) se calculează în minute cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la cel mai  apropiat minut întreg:

Tt  = (3 × Tt,60  + 2 × Tt,60½  + 2 × Tt,40½)/7

unde:

Tt,60 – durata programului standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Tt,60½ – durata programului standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială;

Tt,40½ – durata programului standard la 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială.

- Durata ponderată a programului în „modul inactiv” (Tl) se calculează în minute cu ajutorul formulei următoare şi se  rotunjeşte la cel mai apropiat minut întreg;

Tl  = (3 × Tl,60  + 2 × Tl,60½  + 2 × Tl,40½)/7

unde:

Tl,60 – durata „modului inactiv” pentru programul standard la 60°C pentru rufe din  bumbac, cu încărcătură completă;

Tl,60½ – durata „modului inactiv” pentru programul standard la 60°C pentru rufe din  bumbac, cu încărcătură parţială;

Tl,40½ – durata „modului inactiv” pentru programul standard la 40°C pentru rufe din  bumbac, cu încărcătură parţială.

- Calcularea consumului anual ponderat de apă

- Consumul  anual  ponderat  de  apă  (AWC)  al  unei  maşini  de  spălat  rufe  de  uz  casnic  se  calculează  cu  ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg:

AWc = Wt  × 220

unde:

Wt – consumul ponderat de apă;

220 – numărul total de cicluri standard de spălare pe an.

- Consumul ponderat de  apă (Wt) se calculează cu ajutorul formulei  următoare şi se rotunjeşte la primul număr întreg:

Wt  = (3 × Wt,60  + 2 × Wt,60½  + 2 × Wt,40½)/7

unde:

Wt,60 – consumul de apă al programului standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Wt,60½ – consumul de apă al programului standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială;

Wt,40½ – consumul de apă al programului standard la 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială.

- Calcularea gradului de umiditate reziduală ponderat

Gradul de umiditate reziduală ponderat (D) al unei maşini de spălat rufe de uz casnic se calculează în procente cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la cel mai apropiat procent întreg:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½)/7

unde:

D60 – gradul de umiditate reziduală pentru programul standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, în procente şi rotunjit la cel mai apropiat procent întreg;

D60½ – gradul de umiditate reziduală pentru programul standard la 60°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială, în procente şi rotunjit la cel mai apropiat procent întreg;

D40½ – gradul de umiditate reziduală pentru programul standard la 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială, în procente şi rotunjit la cel mai apropiat procent întreg.

Anexa nr. 8 
la Regulamentul cu privire la cerinţele 
de etichetare energetică aplicabile 
maşinilor de spălat rufe de uz casnic

Informații care trebuie furnizate în cazul vînzării, închirierii 
sau cumpărării cu plata în rate pe Internet

1. În sensul pct. 2-5 din prezenta anexă, se aplică următoarele definiții:

mecanism de afișare – ecran, inclusiv ecranele tactile sau alte tehnologii vizuale utilizate pentru afișarea conținutului de pe Internet pentru utilizatori;

afișaj imbricat – interfață vizuală în care o imagine sau un set de date se accesează, pornind de la o altă imagine sau de la un alt set de date, cînd se face clic cu mouse-ul, cînd se trece pe deasupra cu mouse-ul sau la atingerea ecranului tactil;

ecran tactil – ecran care răspunde la atingere, cum ar fi acela al unui computer de tip tabletă, al unui computer de tip slate sau al unui telefon inteligent;

text alternativ – text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică pentru a permite ca informațiile să fie afișate sub altă formă decît cea grafică atunci cînd dispozitivele de afișare nu pot reda imaginea sau pentru a îmbunătăți accesibilitatea, de exemplu, ca intrare pentru aplicațiile de sinteză vocală.

2. Eticheta adecvată pusă la dispoziție de furnizori în temeiul pct. 5 lit. f) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lîngă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea etichetei și să fie proporțională cu dimensiunea specificată la pct. 2 din anexa nr.1 la prezentul Regulament. Eticheta poate fi expusă utilizîndu-se afișajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile prevăzute la pct. 3 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară cînd se face clic cu mouse-ul pe imagine, cînd se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau cînd este atinsă pe ecranul tactil.

3. Imaginea folosită pentru accesarea etichetei în cazul afișajului imbricat trebuie:

a) să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficiență energetică a produsului indicate pe etichetă;

b) să indice cu alb, pe săgeată, clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului; precum și

c) să aibă una dintre următoarele două forme:

4. În cazul afișajului imbricat, secvența de afișare a etichetei este următoarea:

a) imaginea menționată la pct. 3 din prezenta anexă trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lîngă prețul produsului;

b) imaginea trebuie să ducă la etichetă;

c) eticheta se afișează după ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

d) eticheta se afișează ca pop-up, ca filă nouă, ca pagină nouă sau ca ecran insert;

e) pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convențiile dispozitivului în ceea ce privește mărirea tactilă;

f) afișarea etichetei trebuie să ia sfîrșit prin intermediul unei opțiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere;

g) textul alternativ pentru prezentarea grafică, care se afișează atunci cînd eticheta nu poate fi redată, trebuie să fie clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului.

5. Fișa adecvată a produsului pusă la dispoziție de furnizori în temeiul pct. 5 lit. g) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lîngă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea fișei produsului. Aceasta poate fi prezentată cu ajutorul unui afișaj imbricat, caz în care linkul folosit pentru accesarea fișei trebuie să indice în mod clar și lizibil «Fișa produsului». Dacă se utilizează afișajul imbricat, fișa produsului trebuie să apară prima oară cînd se face clic cu mouse-ul pe link, cînd se trece pe deasupra lui cu mouse-ul sau cînd este atins pe ecranul tactil.

[Anexa nr.8 introdusă HG917 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1001; în vigoare 05.11.16]