Anexa nr. 3

la Hotărîrea Guvernului nr.1003

din 10 decembrie 2014

REGULAMENT

cu privire la cerințele de etichetare energetică 
a cuptoarelor și hotelor de bucătărie de uz casnic

- Dispoziţii generale și domeniul de aplicare

1. Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică a cuptoarelor şi hotelor de bucătărrie de uz casnic (în continuare – Regulament) transpune Regulamentul delegat (UE) nr. 65/2014 al Comisiei din 1 octombrie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a cuptoarelor şi a hotelor de  bucătărie de uz casnic, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 29/1 din 31 ianuarie 2014.

2. Scopul prezentului Regulament constituie stabilirea cerinţelor în materie de etichetare şi de furnizare a informaţiilor suplimentare despre produs pentru cuptoarele electrice şi cu gaz de uz casnic, inclusiv pentru cele care sînt integrate în maşini de gătit şi pentru hotele de bucătărie electrice de uz casnic, inclusiv atunci cînd sînt comercializate în alte scopuri decît cele casnice.

3.  Prezentul Regulament nu se aplică:

a) cuptoarelor   care   utilizează   alte   surse   de   energie   decît energia electrică sau gazul;

b) cuptoarelor care  au o funcţie de „încălzire  cu  microunde”;

c) cuptoarelor de  dimensiuni  mici;

d) cuptoarelor portabile;

e) cuptoarelor care stochează căldura;

f) cuptoarelor care sînt încălzite cu abur ca funcţie primară de încălzire;

g) cuptoarelor destinate a fi utilizate doar cu gaze din „a treia familie” (propan şi butan).

# Noţiuni

4. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel:

cuptor – aparat sau o parte a unui aparat care integrează una sau mai multe incinte care utilizează energie electrică şi/sau gaz şi în care mîncarea este pregătită prin utilizarea unui mod convenţional sau a unui mod de ventilaţie;

incintă – compartiment închis în care se poate controla  temperatura  de  preparare a  alimentelor;

cuptor cu mai multe incinte – cuptor care are două sau mai multe incinte, fiecare dintre ele fiind încălzită separat;

cuptor de dimensiuni mici – cuptor ale cărui incinte au o lăţime şi o adîncime mai mică de 250 mm sau o  înălţime mai mică de 120 mm;

cuptor portabil – cuptor cu o masă a produsului mai mică de 18 kg, cu condiţia ca acesta să nu  fie conceput pentru instalaţii integrate;

încălzire cu microunde – încălzirea alimentelor prin utilizarea energiei electromagnetice;

mod convenţional – modul de funcţionare al unui cuptor care utilizează numai convecţia  naturală pentru circulaţia aerului încălzit în interiorul incintei cuptorului;

mod de ventilaţie – modul unui cuptor în care un ventilator integrat face să circule aerul încălzit în interiorul incintei cuptorului;

ciclu – perioada de încălzire a unei sarcini standard în incinta unui cuptor, în condiţii definite;

maşină de gătit – aparat format dintr-un cuptor şi o plită de gătit, care utilizează gaz  sau energie electrică;

mod de funcţionare – starea cuptorului în timpul utilizării;

sursă de căldură – principala formă de energie utilizată pentru încălzirea unui cuptor;

hotă de bucătărie – aparat pus în funcţiune de un motor pe care îl controlează, destinat să colecteze aerul viciat  de  deasupra  unei  plite  de  gătit  sau  un  aparat  care include un sistem de tiraj inversat, destinat instalării alături de aparate de gătit, plite   de gătit şi produse similare destinate gătitului, şi care aspiră aburii în jos, într-o conductă internă de evacuare;

mod de funcţionare automată în cursul perioadei de gătit – stare în care, în cursul perioadei de gătit, fluxul de aer al hotei de bucătărie este controlat în mod automat prin intermediul unuia sau mai multor senzori, inclusiv în ceea ce priveşte umiditatea, temperatura etc.;

hotă de bucătărie în întregime automată – hotă de bucătărie în care fluxul de aer  şi/sau alte funcţii sînt controlate în mod automat prin intermediul unuia sau mai multor senzori timp de 24 de ore din 24, inclusiv în cursul perioadei de gătit;

punct de eficienţă maximă (best efficiency point  –  BEP) – punctul în care hota de bucătărie funcţionează cu o eficienţă fluido-dinamică (fluid dynamic efficiency – FDEhotă)  maximă;

eficienţa iluminării (lighting efficiency – LEhotă), în lux/W – raportul dintre iluminarea medie a sistemului de iluminat al hotei de bucătărie şi puterea sistemului de iluminat;

eficienţa de filtrare a grăsimilor (grease filtering efficiency – GFEhotă) – partea relativă  de grăsimi reţinute în filtrele de grăsimi ale hotei de bucătărie;

mod oprit – stare în care aparatul este conectat la reţeaua de alimentare cu energie electrică, dar nu asigură nici o funcţie sau nu asigură decît indicarea modului oprit sau nu asigură decît funcţionalităţile care au ca scop asigurarea compatibilităţii electromagnetice în conformitate cu legislaţia în vigoare;

mod standby – stare în care echipamentul este conectat la  reţeaua de alimentare cu  energie electrică, depinde de alimentarea cu energie de la reţeaua de alimentare cu   energie electrică pentru a funcţiona în modul prevăzut şi asigură exclusiv următoarele  funcţii, care  pot  continua  pentru  o  perioadă  de  timp  nedefinită: funcţia de reactivare sau funcţia de reactivare şi simpla indicare a faptului că funcţia de reactivare este  activată şi/sau afişarea unor informaţii sau a stării;

funcţia de reactivare – funcţie care permite activarea altor moduri, inclusiv a modului activ, printr-un întrerupător la distanţă, inclusiv o telecomandă, un senzor intern sau un temporizator, pentru intrarea într-o stare care asigură funcţii suplimentare, inclusiv funcţia principală;

afişarea unor informaţii sau a stării – funcţie permanentă care oferă informaţii sau indică starea echipamentului pe un afişaj, inclusiv ora;

punct de vînzare – spaţiu în care aparatele sînt expuse şi/sau oferite spre vînzare sau închiriere;

model echivalent – model introdus pe piaţă care  are aceiaşi parametri tehnici ca un alt model introdus pe piaţă cu un cod comercial diferit de către acelaşi producător sau importator;

utilizator  final – consumator care cumpără sau care preconizează că va cumpăra un produs cu impact energetic.

- Responsabilităţile furnizorilor şi calendar

5. Furnizorii asigură ca:

5.1  În ceea ce priveşte etichetele, fişele produselor şi documentaţia tehnică:

a) pentru cuptoarele de uz casnic:

  - fiecare cuptor de uz casnic este furnizat împreună cu una sau mai multe etichete tipărite care conţin informaţii în formatul stabilit în pct. 1 anexa nr.3 la prezentul Regulament, pentru fiecare incintă a cuptorului;

  - o fişă a produsului, astfel cum este prevăzută în compartimentul A anexa nr.4 la prezentul Regulament, este pusă la dispoziţie pentru cuptoarele de uz casnic introduse pe piaţă;

  - documentaţia tehnică, astfel cum este prevăzută în compartimentul A anexa nr.5 la prezentul Regulament, este pusă, la cerere, la dispoziţia Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi a altor autorităţi publice centrale corespunzătoare;

  - toate materialele publicitare pentru un model specific de cuptor de uz casnic includ clasa de eficienţă energetică, dacă materialele publicitare prezintă informaţii legate de consumul  de  energie sau de preţ;

  - toate materialele promoţionale tehnice referitoare la un model specific de cuptor de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specifici ai acestuia, includ clasa de eficienţă energetică a modelului respectiv;

  - o etichetă electronică care are formatul şi care conţine informaţiile stabilite la pct. 1 anexa nr.3 la prezentul Regulament este pusă la dispoziţia distribuitorilor pentru fiecare incintă a fiecărui model de cuptor de uz casnic;

  - o fişă electronică a produsului, astfel cum se stabileşte în compartimentul A anexa nr.4 la prezentul Regulament, este pusă la dispoziţia distribuitorilor pentru fiecare model de cuptor de uz casnic;

b) pentru hotele de bucătărie de uz casnic:

    - fiecare hotă de bucătărie de uz casnic este furnizată împreună cu o etichetă  tipărită  care  conţine informaţii în formatul stabilit în pct.2 anexa nr.3 la prezentul Regulament;

    - o fişă a produsului, astfel cum este prevăzută în compartimentul B anexa nr.4 la prezentul Regulament, este pusă la dispoziţie pentru hotele de bucătărie de uz casnic introduse pe piaţă;

    - documentaţia tehnică, astfel cum este prevăzută în compartimentul B anexa nr.5 la prezentul Regulament, este pusă, la cerere, la dispoziţia Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi a altor autorităţi publice centrale corespunzătoare;

    - toate materialele publicitare pentru un model specific de hotă de bucătărie de uz casnic includ clasa de eficienţă energetică, dacă materialele publicitare prezintă informaţii legate de consumul de energie sau de preţ;

    - toate materialele promoţionale tehnice referitoare la un model specific de hotă de bucătărie de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specifici ai acestuia, includ clasa de eficienţă energetică a modelului respectiv;

    - o etichetă electronică care are formatul şi care conţine informaţiile stabilite la pct. 2 anexa nr.3 la prezentul Regulament este pusă la dispoziţia distribuitorilor pentru fiecare model de hotă de bucătărie de uz casnic;

    - o fişă electronică a produsului, astfel cum se stabileşte în compartimentul B anexa nr.4 la prezentul Regulament, este pusă la dispoziţia distribuitorilor pentru fiecare model de hotă de bucătărie de uz casnic.

5.2.  În ceea ce priveşte clasele de eficienţă energetică:

a) pentru cuptoarele de uz  casnic, clasa de eficienţă energetică a incintei cuptorului se determină în conformitate cu  pct.1  anexa nr.1 şi pct.1 anexa nr.2 la prezentul Regulament;

b) pentru hotele de bucătărie de uz casnic:

- clasele de eficienţă energetică se determină în conformitate cu pct. 2 lit. a) anexa nr.1 şi subpct.2.1. anexa nr.2 la prezentul Regulament;

- clasele de eficienţă fluido-dinamică se determină în conformitate cu pct. 2 lit. b) anexa nr.1 şi subpct. 2.2. anexa nr.2 la prezentul Regulament;

- clasele de eficienţă a iluminării se determină în conformitate cu pct. 2 lit c) anexa nr.1 şi subpct. 2.3. anexa nr.2 la prezentul Regulament;

- clasele de eficienţă a filtrării grăsimilor se determină în conformitate cu pct. 2 lit. d) anexa nr.1 şi subpct. 2.4. anexa nr.2 la prezentul Regulament;

5.3.  În ceea ce priveşte formatul etichetelor:

a) pentru cuptoarele de uz casnic, formatul etichetei pentru incinta cuptorului este prevăzut în pct.1anexa nr.3 la prezentul Regulament, pentru aparatele plasate pe piaţă  începînd cu 1  ianuarie 2015;

b) pentru hotele de bucătărie de uz casnic, formatul etichetei este prevăzut în pct. 2 anexa nr.2 la prezentul Regulament, în conformitate cu următorul  calendar:

- pentru hotele de bucătărie de uz casnic introduse pe piaţă începînd cu 1 ianuarie 2015 cu clasele de eficienţă energetică A, B, C, D, E, F şi G, etichetele sînt  conforme  cu  subpct.  2.1.1.  anexa nr.3 (eticheta 1) sau, atunci cînd furnizorii consideră că este oportun, cu subpct. 2.1.2. anexa nr.3 la prezentul Regulament (eticheta 2);

- pentru hotele de bucătărie de uz casnic introduse pe piaţă începînd cu 1 ianuarie 2016 cu clasele de eficienţă energetică A+, A, B, C, D, E şi F, etichetele sînt conforme cu subpct. 2.1.2 anexa nr.3 (eticheta 2) sau, atunci cînd furnizorii consideră că este oportun, cu pct. 2.1.3. anexa nr.3 la prezentul Regulament (eticheta 3);

- pentru hotele de bucătărie de uz casnic introduse pe piaţă începînd cu 1 ianuarie 2018 cu clasele de eficienţă energetică A++, A+, A, B, C, D şi E, etichetele sînt conforme cu subpct. 2.1.3. anexa nr.3 (eticheta 3) sau, atunci cînd furnizorii consideră că este oportun, cu subpct. 2.1.4. anexa nr.3 la prezentul Regulament (eticheta 4);

- pentru hotele de bucătărie de uz casnic introduse pe piaţă începînd cu 1 ianuarie 2020 cu clasele de eficienţă energetică A+++, A++, A+, A, B, C şi D, etichetele sînt conforme cu subpct. 2.1.4. anexa nr.3 la prezentul Regulament (eticheta 4).

- Responsabilităţile distribuitorilor

6. Distribuitorii asigură că:

6.1. Pentru cuptoarele de uz casnic:

- fiecare cuptor prezentat la punctul de vînzare este însoţit de eticheta pentru fiecare incintă pusă la dispoziţie de furnizori în conformitate cu subpct. 5.1. lit. a) alin. (i) din prezentul Regulament, afişată în partea din faţă sau superioară a aparatului sau în imediata apropiere a acestuia, astfel încît să poată fi citită şi identificată în mod clar ca aparţinînd modelului respectiv, fără a fi necesar să se citească  denumirea comercială şi numărul  modelului  de pe etichetă;

- cuptoarele oferite spre vînzare sau închiriere fără ca utilizatorul final să aibă  posibilitatea de a vedea produsul expus, astfel cum se precizează la art. 11 al Legii nr. 44 din 27 martie 2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic, sînt însoţite la comercializare de informaţiile puse la dispoziţie de furnizori în conformitate cu compartimentul A anexa nr.6 la prezentul Regulament, cu excepţia cazului în care oferta este făcută prin intermediul  Internetului, situaţie în care se aplică prevederele anexei nr.7 la prezentul Regulament;

- toate materialele publicitare utilizate pentru orice formă sau mijloc de comercializare şi marketing la distanţă referitoare la un model specific de cuptor conţin o referire la clasa de eficienţă energetică, dacă materialele respective prezintă informaţii legate de consumul de energie sau de preţ;

- toate materialele promoţionale tehnice referitoare la un model specific, care descriu parametrii tehnici ai unui cuptor, includ clasa de eficienţă energetică a modelului respectiv.

6.2.   Pentru hotele de bucătărie de uz casnic:

a) fiecare hotă de bucătărie de uz casnic prezentată la punctul de vînzare este însoţită de eticheta pusă la dispoziţie de furnizori în conformitate cu  subpct. 5.1. lit. b) alin. (i) din prezentul Regulament, afişată în partea din faţă sau superioară a aparatului sau în imediata apropiere a  acestuia, astfel încît să poată fi citită şi identificată în mod  clar ca aparţinînd modelului respectiv, fără a fi necesar  să se citească denumirea comercială şi numărul modelului  de pe etichetă;

b) hotele de bucătărie de uz casnic oferite spre vînzare sau închiriere fără ca utilizatorul final să aibă posibilitatea de a vedea produsul expus, astfel cum este prevăzut în art. 11 al Legii nr. 44 din 27 martie 2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic, sînt însoţite la comercializare de informaţiile puse la dispoziţie de furnizori în conformitate cu compartimentul B anexa nr.6 la prezentul Regulament,  cu excepţia cazului în  care oferta este făcută prin intermediul Internetului, situaţie în care se aplică dispoziţiile anexei nr.7 la prezentul Regulament;

c) toate materialele publicitare utilizate pentru  orice formă sau  mijloc de comercializare  şi  marketing  la  distanţă referitoare la un model specific de hotă de bucătărie de uz casnic conţin o referire la clasa de eficienţă energetică, dacă  materialele  respective  prezintă  informaţii  legate  de consumul de energie sau de preţ;

d) toate materialele promoţionale tehnice referitoare la un model specific, care descriu  parametrii tehnici ai unei hote de bucătărie de uz casnic, includ clasa de eficienţă energetică a modelului respectiv.

- Metode de măsurare

- Informaţiile care trebuie furnizate în temeiul pct. 5 şi 6 din prezentul Regulament se obţin prin intermediul unor proceduri de măsurare fiabile, exacte şi reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare şi de calcul de ultimă generaţie general recunoscute.

- Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

8. Atunci cînd efectuează verificările de supraveghere a pieţei privind respectarea dispoziţiilor prezentului Regulament, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi autorităţile publice centrale aplică procedura pentru verificarea corespunderii descrisă în anexa nr.8 la prezentul Regulament.

- Dispoziţii tranzitorii

9. Cuptoarele de uz casnic care respectă dispoziţiile prezentului Regulament şi care sînt plasate pe piaţă sau sînt oferite spre vînzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului sînt considerate că respectă cerinţele acestuia.

Anexa nr. 1 
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică a

cuptoarelor şi hotelor de bucătărie de uz casnic

Clasele de eficienţă energetică

- Cuptoare de uz casnic

Clasele de eficienţă energetică ale cuptoarelor de uz casnic se determină pentru fiecare incintă în conformitate cu valorile stabilite în tabelul 1.

Eficienţa energetică a cuptoarelor se determină în conformitate cu pct.1 anexa nr.2 la prezentul Regulament.

Tabelul 1

Clasele de eficienţă energetică ale cuptoarelor de uz casnic

| Clasa de eficienţă energetică | Indicele de eficienţă energetică (EEIincintă) |
| --- | --- |
| A+++ (eficienţă maximă) | EEIincintă < 45 |
| A++ | 45 ≤ EEIincintă < 62 |
| A+ | 62 ≤ EEIincintă < 82 |
| A | 82 ≤ EEIincintă < 107 |
| B | 107 ≤ EEIincintă < 132 |
| C | 132 ≤ EEIincintă < 159 |
| D (eficienţă minimă) | EEIincintă ≥ 159 |

- Hote de bucătărie de uz casnic

- Clasele de eficienţă energetică ale hotelor  de  bucătărie  de  uz  casnic  se  determină  în  conformitate  cu  valorile stabilite în tabelul 2.

- Indicele de eficienţă energetică (EEIhotă) a hotelor de bucătărie de uz casnic se determină în conformitate cu subpct. 2.1. anexa nr.2 la prezentul Regulament.

Tabelul 2

Clasele de eficienţă energetică ale hotelor de bucătărie de uz casnic

| Clasa de eficienţă energetică | Indicele de eficienţă energetică (EEIhotă) |
| --- | --- |
|  | Eticheta 1 | Eticheta 2 | Eticheta 3 | Eticheta 4 |
| A+++ (efi­ cienţă maximă) |  |  |  | EEIhotă < 30 |
| A++ |  |  | EEIhotă < 37 | 30 ≤ EEIhotă < 37 |
| A+ |  | EEIhotă < 45 | 37 ≤ EEIhotă < 45 | 37 ≤ EEIhotă < 45 |
| A | EEIhotă < 55 | 45 ≤ EEIhotă < 55 | 45 ≤ EEIhotă < 55 | 45 ≤ EEIhotă < 55 |
| B | 55 ≤ EEIhotă < 70 | 55 ≤ EEIhotă < 70 | 55 ≤ EEIhotă < 70 | 55 ≤ EEIhotă < 70 |
| C | 70 ≤ EEIhotă < 85 | 70 ≤ EEIhotă < 85 | 70 ≤ EEIhotă < 85 | 70 ≤ EEIhotă < 85 |
| D | 85 ≤ EEIhotă < 100 | 85 ≤ EEIhotă < 100 | 85 ≤ EEIhotă < 100 | EEIhotă ≥ 85 |
| E | 100 ≤ EEIhotă < 110 | 100 ≤ EEIhotă < 110 | EEIhotă ≥ 100 |  |
| F | 110 ≤ EEIhotă < 120 | EEIhotă ≥ 110 |  |  |
| G (eficienţă minimă) | EEIhotă ≥ 120 |  |  |  |

- Clasele de eficienţă fluido-dinamică a unei hote de bucătărie de uz casnic se determină în funcţie de eficienţa fluido-dinamică a acesteia (FDEhotă), conform tabelului 3.

- Eficienţa fluido-dinamică a hotelor de bucătărie de uz casnic se determină în conformitate cu subpct.2.2. anexa nr.2 la prezentul Regulament.

Tabelul 3

Clasele de eficienţă fluido-dinamică 
pentru hotele de bucătărie de uz casnic

| Clasa de eficienţă fluido-dinamică | Eficienţa fluido-dinamică (FDEhotă) |
| --- | --- |
| A (eficienţă maximă) | FDEhotă > 28 |
| B | 23 < FDEhotă ≤ 28 |
| C | 18 < FDEhotă ≤ 23 |
| D | 13 < FDEhotă ≤ 18 |
| E | 8 < FDEhotă ≤ 13 |
| F | 4 < FDEhotă ≤ 8 |
| G (eficienţă minimă) | FDEhotă ≤ 4 |

- Clasele de eficienţă a iluminării pentru o hotă de bucătărie de uz casnic se determină în conformitate cu eficienţa iluminării acesteia (LEhotă), conform tabelului 4.

- Eficienţa iluminării pentru hotele de bucătărie de uz casnic se determină în conformitate cu subpct. 2.3. anexa nr.2 la prezentul Regulament.

Tabelul 4

Clasele de eficienţă a iluminării pentru 
hotele de bucătărie de uz casnic

| Clasa de eficienţă a iluminării | Eficienţa iluminării (LEhotă) |
| --- | --- |
| A (eficienţă maximă) | LEhotă > 28 |
| B | 20 < LEhotă ≤ 28 |
| C | 16 < LEhotă ≤ 20 |
| D | 12 < LEhotă ≤ 16 |
| E | 8 < LEhotă ≤ 12 |
| F | 4 < LEhotă ≤ 8 |
| G (eficienţă minimă) | LEhotă ≤ 4 |

g) Clasele de eficienţă a filtrării grăsimilor pentru o hotă de bucătărie de uz casnic se determină în funcţie de eficienţa sa de filtrare a grăsimilor (FDEhotă) conform tabelului 5.

- Eficienţa de filtrare a grăsimilor pentru hotele de bucătărie de uz casnic se determină în conformitate cu subpct.2.4.anexa nr.2 la prezentul Regulament.

Tabelul 5

Clasele de eficienţă a filtrării grăsimilor 
(GFEhotă) pentru hotele de bucătărie de uz casnic

| Clasa de eficienţă a filtrării grăsimilor | Eficienţa de filtrare a grăsimilor (%) |
| --- | --- |
| A (eficienţă maximă) | GFEhotă > 95 |
| B | 85 < GFEhotă ≤ 95 |
| C | 75 < GFEhotă ≤ 85 |
| D | 65 < GFEhotă ≤ 75 |
| E | 55 < GFEhotă ≤ 65 |
| F | 45 < GFEhotă ≤ 55 |
| G (eficienţă minimă) | GFEhotă ≤ 45 |

Anexa nr. 2 
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică a

cuptoarelor şi hotelor de bucătărie 
de uz casnic

Măsurători şi calcule

În vederea respectării şi verificării conformităţii cu cerinţele prezentului Regulament, măsurătorile şi calculele se efectuează utilizînd metodele de măsurare fiabile, exacte şi reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare şi de calcul general recunoscute de ultimă generaţie, inclusiv standardele conexe ale căror numere de referinţă sînt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Acestea vor respecta definiţiile, condiţiile, ecuaţiile şi parametrii tehnici stabiliţi în prezenta anexă.

- Cuptoare de uz casnic

Consumul de energie al unei incinte a unui cuptor de uz casnic este măsurat pentru un ciclu standard, în modul convenţional şi în modul de ventilaţie, dacă este disponibil, prin încălzirea unei sarcini standardizate impregnate cu apă. Se verifică dacă  temperatura din interiorul incintei cuptorului atinge temperatura reglată prin intermediul termostatului şi/sau al panoului de control al cuptorului pe durata ciclului de testare. Consumul de energie per ciclu, corespunzător modului cu cele mai bune rezultate (modul convenţional sau modul de ventilaţie) se utilizează în următoarele calcule.

Pentru fiecare incintă a unui cuptor de uz casnic, indicele de eficienţă energetică (EEIincintă ) se calculează în conformitate cu formulele:

- pentru cuptoarele electrice de uz casnic:

EEIincintă =   × 100

SECincintă electrică = 0,0042 × V + 0,55 (în kWh)

- pentru cuptoarele cu gaz de uz casnic:

IEEincintă =   × 100

SECincintă cu gaz = 0,0042 × V + 3,53 (în MJ)

unde:

EEIincintă – indicele de eficienţă energetică pentru fiecare incintă a unui cuptor, în %, rotunjit la o zecimală;

SECincintă electrică – consumul standard de energie necesar pe parcursul unui ciclu pentru încălzirea unei sarcini standardizate în incinta unui cuptor de uz casnic încălzit electric, exprimat în kWh şi rotunjit la a doua zecimală;

SECincintă cu gaz – consumul standard de energie necesar pe parcursul unui ciclu pentru încălzirea unei sarcini standardizate în incinta unui cuptor de uz casnic care funcţionează cu gaz, exprimat în MJ şi rotunjit la a doua zecimală;

V – volumul incintei cuptorului de uz casnic în litri (l), rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

ECincintă electrică – consumul de energie necesar pe parcursul unui ciclu pentru încălzirea unei sarcini standardizate în incinta unui cuptor de uz casnic încălzit electric, exprimat în kWh şi rotunjit la a doua zecimală;

ECincintă cu gaz – consumul de energie necesar pe parcursul unui ciclu pentru încălzirea unei sarcini standardizate în incinta unui cuptor de uz casnic care funcţionează cu gaz, exprimat în MJ şi rotunjit la a doua zecimală.

- Hote de bucătărie de uz casnic

  - Calcularea indicelui de eficienţă energetică (EEIhotă).

- Indicele de eficienţă energetică (EEIhotă) se calculează conform formulei:

şi se rotunjeşte la prima zecimală;

unde:

SAEChotă – consumul anual standard de energie al hotei de bucătărie de uz casnic, în kWh/a şi rotunjit la prima zecimală;

AEChotă – consumul anual de energie al hotei de bucătărie de uz casnic, în kWh/a şi rotunjit la prima zecimală.

Consumul anual standard de energie (SAEChotă) al unei hote de bucătărie de uz casnic se calculează conform formulei:

SAEChotă  = 0,55 × (WBEP  + WL) + 15,3

unde:

WBEP – puterea electrică de intrare a hotei de bucătărie de uz casnic în punctul de eficienţă maximă, în waţi şi rotunjită la prima zecimală;

WL  –  puterea electrică  nominală de  intrare a  sistemului de  iluminat  al  hotei de bucătărie de  uz  casnic pe suprafaţa de gătit, în waţi şi rotunjită la prima zecimală.

- Consumul  anual  de  energie  (AEChotă)  al  unei  hote  de  bucătărie  de  uz  casnic  se calculează  după  cum  urmează:

- pentru hotele de bucătărie de uz casnic complet automate:

- pentru toate celelalte hote de bucătărie de uz casnic:

unde:

tL – timpul mediu de iluminare per zi, în minute (tL  = 120);

tH  –  timpul  mediu  de  funcţionare  a  hotelor  de  bucătărie  de  uz  casnic  per  zi,  în  minute  (tH   =  60);

Po – puterea electrică de intrare în modul oprit a hotei de bucătărie de uz casnic, în waţi şi rotunjită la a doua zecimală;

Ps – puterea electrică de intrare în modul standby a hotei de bucătărie de uz casnic, în waţi şi rotunjită la a doua zecimală;

f – factorul de creştere în timp, rotunjit la prima zecimală şi calculat conform  formulei:

f = 2 - (FDEhotă  × 3,6)/100

  - Calcularea eficienţei fluido-dinamice (FDEhotă).

- Eficienţa fluido-dinamică (FDEhotă) în punctul de eficienţă maximă se calculează conform următoarei formule şi se rotunjeşte la prima zecimală:

unde:

QBEP – debitul hotei de bucătărie de uz casnic în punctul de eficienţă maximă, în m3/h şi rotunjit la prima zecimală;

PBEP – diferenţa de presiune statică a hotei de bucătărie de uz casnic în punctul de eficienţă maximă (PBEP), în Pa şi rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

WBEP – puterea electrică de intrare a hotei de bucătărie de uz casnic în punctul de eficienţă maximă, în waţi şi rotunjită la prima zecimală.

  - Calcularea eficienţei iluminării (LEhotă).

Eficienţa iluminării (LEhotă) a unei hote de bucătărie de uz casnic înseamnă raportul dintre iluminarea medie şi puterea electrică nominală de intrare a sistemului de iluminat. Aceasta se calculează în lux/watt conform următoarei formule şi se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg:

unde:

Emedie – iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafaţa de gătit, măsurată în condiţii standard, în lucşi şi rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

WL – puterea electrică nominală de intrare a sistemului de iluminat al hotei de bucătărie de uz casnic pe suprafaţa de gătit, în waţi şi rotunjită la prima zecimală.

  - Calcularea eficienţei de filtrare a grăsimilor (GFEhotă).

Eficienţa de filtrare a grăsimilor (GFEhotă) a unei hote de bucătărie de uz casnic înseamnă cuantumul relativ al grăsimilor reţinute în filtrele pentru grăsimi ale hotei de bucătărie. Aceasta se calculează conform următoarei formule şi se rotunjeşte la prima zecimală:

unde:

wg – masa uleiului din filtrul pentru grăsimi, inclusiv din toate părţile acoperitoare detaşabile, în g şi rotunjită la prima zecimală;

wr  –  masa  uleiului  reţinut  în  conductele  de  aer  ale  hotei  de  bucătărie,  în  g  şi  rotunjită  la  prima  zecimală;

wt  – masa uleiului reţinut în filtrul absolut, în g şi rotunjită la prima zecimală.

  - Zgomot.

Valoarea zgomotului (în dB) se măsoară ca puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (valoare medie ponderată – LWA) de o hotă de bucătărie de uz casnic la turaţia maximă prevăzută pentru condiţiile normale de utilizare, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg.

Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică a

cuptoarelor şi hotelor de bucătărie de uz casnic

Eticheta

- Eticheta pentru cuptoarele de uz casnic

  - Cuptoare electrice de uz casnic.

    - Prezentarea  etichetei  –  pentru  fiecare  incintă  a  unui  cuptor  electric  de  uz  casnic.

    - Informaţiile de pe etichetă – cuptoare electrice de uz casnic.

Eticheta trebuie să conţină următoarele informaţii:

      - denumirea sau marca comercială a furnizorului;

      - identificatorul de model al furnizorului, unde „identificatorul de model” reprezintă codul  alfanumeric, care diferenţiază un anumit model de cuptor de uz casnic de alte modele care poartă aceeaşi marcă comercială sau  aceeaşi denumire a furnizorului;

      - sursa de energie a cuptorului de uz casnic;

      - clasa de eficienţă energetică a incintei, determinată în conformitate cu anexa nr.1 la prezentul Regulament. Vîrful săgeţii care conţine litera indicatoare se plasează la aceeaşi înălţime cu vîrful săgeţii pe care figurează clasa de eficienţă energetică corespunzătoare;

      - volumul util al incintei în litri, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

      - consumul de energie electrică per ciclu în kWh/ciclu pentru funcţiile de încălzire convenţională şi, după caz, prin convecţie forţată ale incintei în baza încărcării standard determinate în conformitate cu procedurile de testare, rotunjit la a doua zecimală (ECincintă electrică).

    - Designul etichetei – cuptoare electrice de uz casnic.

Designul etichetei pentru fiecare incintă a unui cuptor electric de uz casnic este următorul:

unde:

- eticheta are o lăţime de cel puţin 85 mm şi o înălţime de cel puţin 170 mm. În cazul în care eticheta este tipărită în format mai mare, conţinutul acesteia trebuie să rămînă proporţional specificaţiilor de mai sus;

- fondul este alb;

- culorile sînt CMYK – cyan, magenta, galben şi negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cyan; 70% magenta; 100% galben; 0% negru;

- eticheta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

chenarul: 4 puncte din pictogramă (pt) – culoare: cyan 100 % – colţuri rotunjite: 3 mm;

logoul – culori: X-80-00-00  şi 00-00-X-00;

logoul  energetic:  culoare:  X-00-00-00;  pictograma,  aşa  cum  este  reprezentată:  logoul regional  +  eticheta energetică: lăţime: 70 mm, înălţime: 14 mm;

linia de sub logouri: 1,5 pt – culoare: cyan 100% – lungime: 70 mm;

scara claselor de eficienţă energetică:

săgeată: înălţime: 5,5 mm, spaţiu liber: 1 mm – culori: clasa superioară: X-00-X-00;

clasa a doua: 70-00-X-00; clasa a treia: 30-00-X-00; clasa a patra: 00-00-X-00; clasa a cincea: 00-30-X-00; clasa a şasea: 00-70-X-00; ultima clasă: 00-X-X-00;

text: calibri aldin 18 pt, majuscule de culoare albă; simbolul „+”: calibri aldin 12 pt, de culoare albă, aliniat pe un singur rînd;

clasa de eficienţă energetică:

săgeată: lăţime: 20 mm, înălţime: 10 mm, 100% negru;

text: calibri aldin 24 pt, majuscule de culoare albă; simbolul „+”: calibri aldin 18 pt, de culoare albă, aliniat pe un singur rînd;

consumul de energie per ciclu:

chenar: 1,5 pt – culoare: cyan 100% – colţuri rotunjite: 3 mm;

valoare: calibri aldin 19 pt, 100% negru; calibri normal 10 pt, 100% negru;

volum:

chenar: 1,5 pt – culoare: cyan 100% – colţuri rotunjite: 3 mm;

valoare: calibri bold 20 pt, 100% negru; calibri normal 10 pt, 100% negru;

asterisc: calibri normal 6 pt, 100% negru;

numărul Regulamentului: calibri aldin 10 pt, 100% negru;

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

identificatorul de  model  al  furnizorului;

denumirea sau marca comercială a furnizorului şi identificatorul de model al furnizorului se încadrează într-un  spaţiu de 70×13 mm.

  - Cuptoare cu gaz de uz casnic

    - Prezentarea etichetei – pentru fiecare incintă a unui cuptor cu gaz de uz casnic.

    - Informaţiile de pe etichetă.

Eticheta trebuie să conţină următoarele informaţii:

      - denumirea sau marca comercială a furnizorului;

      - identificatorul de model al furnizorului, unde „identificatorul de model” reprezintă codul  alfanumeric, care diferenţiază un anumit model de cuptor de uz casnic de alte modele care poartă aceeaşi marcă comercială sau  aceeaşi denumire a furnizorului;

      - sursa de energie a cuptorului de uz casnic;

      - clasa de eficienţă energetică a incintei, determinată în conformitate cu anexa nr.1 la prezentul Regulament. Vîrful săgeţii care conţine litera indicatoare se plasează la aceeaşi înălţime cu vîrful săgeţii pe care figurează clasa de eficienţă energetică corespunzătoare;

      - volumul util al incintei în litri, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

      - consumul de energie per ciclu în MJ/ciclu şi în kWh/ciclu (1) (consum de gaz) pentru funcţiile de încălzire convenţională şi, după caz, prin convecţie forţată, ale incintei în baza încărcării standard, determinate în conformitate cu procedurile de testare, rotunjit la a doua zecimală (ECincintă cu gaz).

    - Designul etichetei – cuptoare cu gaz de uz casnic.

Designul etichetei pentru fiecare incintă a unui cuptor cu gaz de uz casnic este următorul:

- 1 kWh/ciclu = 3,6 MJ/ciclu.

unde:

  - eticheta are o lăţime de cel puţin 85 mm şi o înălţime de cel puţin 170 mm. În cazul în care eticheta este tipărită în format mai mare, conţinutul aceteia trebuie să rămînă proporţional specificaţiilor de mai sus;

  - fondul este alb;

  - culorile sînt CMYK – cyan, magenta, galben şi negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cyan; 70% magenta; 100% galben; 0% negru;

  - eticheta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

chenarul: 4 puncte din pictogramă (pt) – culoare: cyan 100% – colţuri rotunjite: 3 mm;

logoul – culori: X-80-00-00  şi 00-00-X-00;

logoul  energetic:  culoare:  X-00-00-00;  pictograma,  aşa  cum este reprezentată:  logoul regional  +  eticheta energetică: lăţime: 70 mm, înălţime: 14 mm;

linia de sub logouri: 1,5 pt – culoare: cyan 100 % – lungime: 70 mm;

scara claselor de eficienţă energetică:

săgeată: înălţime: 5,5 mm, spaţiu liber: 1 mm – culori: clasa superioară: X-00-X-00;

clasa a doua: 70-00-X-00; clasa a treia: 30-00-X-00; clasa a patra: 00-00-X-00; clasa a cincea: 00-30-X-00; clasa a şasea: 00-70-X-00; ultima clasă: 00-X-X-00;

text: calibri aldin 18 pt, majuscule de culoare albă; simbolul „+”: calibri aldin 12 pt, de culoare albă, aliniat pe un singur rînd;

clasa de eficienţă energetică:

săgeată: lăţime: 20 mm, înălţime: 10 mm, 100% negru;

text: calibri aldin 24 pt, majuscule de culoare albă; simbolul „+”: calibri aldin 18 pt, de culoare albă, aliniat pe un singur rînd;

consumul de energie per ciclu:

chenar: 1,5 pt – culoare: cyan 100% – colţuri rotunjite: 3 mm;

valoare: calibri bold 19 pt, 100% negru; calibri normal 10 pt, 100% negru;

volum:

chenar: 1,5 pt – culoare: cyan 100% – colţuri rotunjite: 3 mm;

valoare: calibri bold 20 pt, 100 % negru; calibri normal 10 pt, 100% negru,

asterisc: calibri normal 6 pt, 100% negru;

numărul Regulamentului: calibri aldin 10 pt, 100% negru;

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

identificatorul de  model  al  furnizorului;

denumirea sau marca comercială a furnizorului şi identificatorul de model al furnizorului se încadrează într-un  spaţiu de  70×13 mm.

- Eticheta pentru hotele de bucătărie de uz casnic

  - Formatul etichetelor.

    - Hote de bucătărie de uz casnic cu clasele de eficienţă energetică de la A la G (eticheta 1).

    - Hote  de  bucătărie  de  uz  casnic  cu  clasele  de  eficienţă  energetică  de  la  A+  la  F  (eticheta  2).

    - Hote  de  bucătărie  de  uz  casnic  cu  clasele  de  eficienţă  energetică  de  la  A++  la  E  (eticheta  3).

    - Hote  de  bucătărie  de  uz  casnic  cu  clasele  de  eficienţă  energetică  de  la  A+++  la  D  (eticheta  4).

  - Informaţiile de pe etichetă – hote de bucătărie de uz casnic.

Eticheta trebuie să conţină următoarele informaţii:

- denumirea sau marca comercială a furnizorului;

- identificatorul de model al furnizorului, unde „identificatorul de model” reprezintă codul alfanumeric, care diferenţiază un anumit model de hotă de bucătărie de uz casnic de alte modele care poartă aceeaşi marcă comercială sau aceeaşi denumire a furnizorului;

- clasa de eficienţă energetică a hotei de bucătărie de uz casnic, determinată în conformitate cu anexa nr.1 la prezentul Regulament. Vîrful săgeţii care conţine clasa de eficienţă energetică a hotei  de  bucătărie de  uz  casnic se plasează la aceeaşi înălţime cu vîrful săgeţii pe care figurează clasa de eficienţă energetică corespunzătoare;

- consumul anual de energie (AEChotă), calculat în conformitate cu anexa nr.2 la prezentul Regulament, în kWh, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

- clasa de eficienţă fluido-dinamică, determinată în conformitate cu anexa nr.1 la prezentul Regulament;

- clasa de eficienţă a iluminării, determinată în conformitate cu anexa nr.1 la prezentul Regulament;

- clasa de eficienţă a filtrării grăsimilor, determinată în conformitate cu anexa nr.1 la prezentul Regulament;

- nivelul de zgomot, determinat în conformitate cu subpct. 2.5. anexa nr.2 la prezentul Regulament, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg.

  - Designul etichetei – hotei de bucătărie de uz casnic.

Eticheta are următorul design:

unde:

- eticheta are o lăţime de cel puţin 60 mm şi o înălţime de cel puţin 120 mm. În cazul în care eticheta este tipărită în format mai mare, conţinutul acesteia rămîne proporţional specificaţiilor de mai sus;

- fondul este alb;

- culorile sînt CMYK – cyan, magenta, galben şi negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cyan; 70% magenta; 100% galben; 0% negru;

- eticheta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

chenarul: 3 puncte din pictogramă (pt) – culoare: cyan 100 % – colţuri rotunjite: 2 mm;

logoul: culori: X-80-00-00 şi 00-00-X-00;

logoul  energetic:  culoare:  X-00-00-00;  pictograma,  aşa  cum  este  reprezentată:  logoul regional  +  eticheta energetică: lăţime: 51 mm, înălţime: 10 mm;

linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cyan 100% – lungime: 51 mm;

scara claselor de eficienţă energetică:

săgeată: înălţime: 4 mm, spaţiu liber: 0,75 mm – culori: clasa superioară: X-00-X-00;

clasa a doua: 70-00-X-00; clasa a treia: 30-00-X-00; clasa a patra: 00-00-X-00;

clasa a cincea: 00-30-X-00; clasa a şasea: 00-70-X-00; ultima clasă: 00-X-X-00;

text: calibri aldin 10 pt, majuscule de culoare albă; simbolul „+”: calibri aldin 7 pt, de culoare albă, aliniat pe un singur rînd;

clasa de eficienţă energetică:

săgeată: lăţime: 15 mm, înălţime: 8 mm, 100% negru;

text: calibri aldin 17 pt, majuscule de culoare albă; simbolul „+”: calibri aldin 12 pt, de culoare albă, aliniat pe un singur rînd;

consumul anual de energie:

chenar: 1 pt – culoare: cyan 100% – colţuri rotunjite: 2,5 mm;

valoare: calibri aldin 21 pt, 100% negru; calibri normal 8 pt, 100% negru;

eficienţa fluido-dinamică:

pictograma, aşa cum este reprezentată;

chenar: 1 pt – culoare: cyan 100% – colţuri rotunjite: 2,5 mm;

valoare: calibri normal 6 pt, 100% negru; calibri aldin 11,5 pt, 100% negru;

eficienţa iluminării:

pictograma, aşa cum este reprezentată;

chenar: 1 pt – culoare: cyan 100% – colţuri rotunjite: 2,5 mm;

valoare: calibri normal 6 pt, 100% negru; calibri aldin 11,5 pt, 100% negru;

eficienţa de filtrare a grăsimilor:

pictograma, aşa cum este reprezentată;

chenar: 1 pt – culoare: cyan 100% – colţuri rotunjite: 2,5 mm;

valoare: calibri normal 10 pt, 100% negru; calibri aldin 14 pt, 100% negru;

nivelul de zgomot:

pictograma, aşa cum este reprezentată;

chenar: 1 pt – culoare: cyan 100% – colţuri rotunjite: 2,5 mm;

valoare: calibri normal 6 pt, 100% negru; calibri aldin 11,5 pt, 100% negru,

numărul Regulamentului: calibri aldin 8 pt, 100% negru;

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

identificatorul de  model  al  furnizorului;

denumirea sau marca comercială a furnizorului şi identificatorul de model al furnizorului se încadrează într-un spaţiu de 51×9 mm.

Anexa nr. 4 
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică a

cuptoarelor şi hotelor de bucătărie 
de uz casnic

Fişa produsului

- Fişa produsului pentru cuptoarele de uz casnic

- Informaţiile din fisa produsului pentru cuptoarele de uz casnic menţionate la pct. 5.1. lit. a) alin. (ii) din prezentul Regulament sînt furnizate după cum se precizează mai jos si în ordinea specificată mai jos si se includ în broşura produsului sau în alte documente furnizate împreună cu produsul:

- denumirea sau marca comercială a furnizorului;

- identificatorul de model al furnizorului, care înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferenţiază un anumit model de cuptor de uz casnic de alte modele care poartă aceeasi marcă comercială sau aceeasi denumire a furnizorului si care au valori declarate diferite pentru oricare dintre parametrii inclusi pe eticheta cuptorului de uz casnic (pct. 1 anexa nr.3 la prezentul Regulament);

- indicele de eficienţă energetică (IEEincintă) pentru fiecare incintă a modelului, calculat în conformitate cu pct.1 anexa nr.2 la prezentul Regulament şi rotunjit la prima zecimală; indicele de eficienţă energetică declarat nu trebuie să depăsească indicele precizat în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- pentru fiecare incintă, clasa de eficienţă energetică a modelului, definită conform tabelului 1 din anexa nr.1 la prezentul Regulament; clasa declarată nu trebuie să fie mai favorabilă decît clasa precizată în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- consumul de energie per ciclu pentru fiecare incintă în modul convenţional si, după caz, în modul de ventilaţie [consumul de energie măsurat este exprimat în kWh (cuptoare electrice si cu gaz) si în MJ (cuptoare cu gaz), rotunjit la două zecimale]; valoarea declarată nu trebuie să fie inferioară valorii precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- numărul de incinte, sursele de căldură per incintă si volumul fiecărei incinte.

- În cazul în care, în temeiul cadrului normativ în vigoare al Republicii Moldova, unui model i s-a acordat o etichetă ecologică, aceasta poate fi inclusă în fişa produsului.

- O fisă a produsului poate avea ca obiect mai multe modele de cuptoare de uz casnic furnizate de acelasi furnizor.

- Informaţiile cuprinse în fisa produsului pot fi prezentate sub forma unei copii, color sau alb-negru, a etichetei fiecărei incinte. În acest caz, se includ şi informaţiile enumerate la pct.1 al prezentei anexe care nu apar pe etichetă.

- Fişa produsului pentru hotele de bucătărie de uz casnic

- Informaţiile din fisa produsului pentru hotele de bucătărie de uz casnic menţionate la subpct. 5.1 lit. b) alin. (ii) din prezentul Regulament sînt furnizate după cum se precizează mai jos si în ordinea specificată mai jos si se includ în brosura produsului sau în alte documente furnizate împreună cu produsul:

- denumirea sau marca comercială a furnizorului;

- identificatorul de model al furnizorului, care reprezintă codul alfanumeric, care diferenţiază un anumit model de hotă de bucătărie de uz casnic de alte modele care poartă aceeasi marcă comercială sau aceeasi denumire a furnizorului si care au valori declarate diferite pentru oricare dintre parametrii inclusi pe eticheta hotei de bucătărie de uz casnic (pct. 2 anexa nr.3 la prezentul Regulament);

- consumul anual de energie (CAEhotă), calculat în conformitate cu pct. 2 anexa II,  în kWh/a şi rotunjit la prima zecimală; valoarea declarată nu trebuie să fie inferioară valorii precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- clasa de eficienţă energetică definită în tabelul 2 din anexa nr.1; clasa declarată nu trebuie să fie mai favorabilă decît clasa precizată în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- eficienţa fluido-dinamică (EFDhotă), calculată în conformitate cu pct. 2, anexa nr.2 şi rotunjită la prima zecimală; valoarea declarată nu trebuie să fie superioară valorii precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- clasa de eficienţă fluido-dinamică definită în tabelul 3 din anexa nr.1 la prezentul Regulament; clasa declarată nu trebuie să fie superioară clasei precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- eficienţa iluminării (ELhotă), calculată în conformitate cu pct. 2 anexa nr.2, în lux/watt şi rotunjită la prima zecimală; valoarea declarată nu trebuie să fie superioară valorii precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- clasa de eficienţă a iluminării definită în tabelul 4 din anexa nr.1; clasa declarată nu trebuie să fie superioară clasei precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- eficienţa de filtrare a grăsimilor, calculată în conformitate cu pct. 2 anexa 2, în procente şi rotunjită la prima zecimală; valoarea declarată nu trebuie să fie superioară valorii precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- clasa de eficienţă a filtrării grăsimilor definită în tabelul 5 din anexa nr.1; clasa declarată nu trebuie să fie superioară clasei precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- debitul de aer (în m3/h, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg), la turaţie minimă şi maximă în condiţii normale de utilizare, modul intensiv sau accelerat fiind exclus; valorile declarate nu trebuie să fie superioare valorilor precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- debitul de aer (în m3/h şi rotunjit la cel mai apropiat număr întreg), în modul intensiv sau accelerat, dacă este disponibil; valoarea declarată nu trebuie să fie superioară valorilor precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (în dB şi rotunjită la cel mai apropiat număr întreg), la turaţia minimă şi maximă disponibilă în condiţii normale de utilizare; valoarea declarată nu trebuie să fie inferioară valorii precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (în dB şi rotunjită la cel mai apropiat număr întreg), în modul intensiv sau accelerat, dacă este disponibil; valoarea declarată nu trebuie să fie inferioară valorii precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- după caz, consumul de putere în modul oprit (Po), în waţi şi rotunjit la a doua zecimală; valorile declarate nu trebuie să fie inferioare valorilor precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- după caz, consumul de putere în modul standby (Ps), în waţi şi rotunjit la a doua zecimală; valorile declarate nu trebuie să fie inferioare valorilor precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament.

- Fişa produsului poate avea ca obiect mai multe modele de hote de bucătărie de uz casnic furnizate de acelaşi furnizor.

- Informaţiile cuprinse în fişa produsului pot fi prezentate sub forma unei copii, color sau alb-negru a etichetei. În acest caz, se includ şi informaţiile enumerate la pct. 1 al prezentei anexe care nu apar deja pe etichetă.

Anexa nr. 5

la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică a

cuptoarelor şi hotelor de bucătărie 
de uz casnic

Documentaţia tehnică

- Documentaţia tehnică pentru cuptoarele de uz casnic

- Documentaţia tehnică menţionată la pct. 5.1. lit. a) alin. (iii) din prezentul Regulament include cel puţin:

- denumirea şi adresa furnizorului;

- descrierea generală a modelului aparatului, suficientă pentru ca acesta să fie identificat fără echivoc şi cu uşurinţă, inclusiv identificatorul de model al furnizorului (codul alfanumeric), care diferenţiază un anumit model de cuptor de uz casnic de alte modele care poartă aceeaşi marcă comercială sau aceeaşi denumire a furnizorului şi care au valori declarate diferite pentru oricare dintre parametrii incluşi pe eticheta cuptorului de uz casnic (pct.1 anexa nr.3 la prezentul Regulament);

- parametrii tehnici de măsurare, după cum urmează:

- numărul de incinte; volumul fiecărei incinte; sursa (sursele) de căldură per incintă; modul (modurile) de încălzire (modul convenţional şi/sau modul de ventilaţie) per incintă;

- consumul de energie per ciclu pentru fiecare incintă în modul convenţional şi, după caz, în modul de ventilaţie prin convecţie; consumul de energie măsurat este exprimat în kWh (cuptoare electrice şi cu gaz) şi în MJ (cuptoare cu gaz), rotunjit la a doua zecimală;

- indicele de eficienţă energetică (IEEincintă) pentru fiecare incintă a modelului de cuptor de uz casnic, calculat în conformitate cu pct.1 anexa nr.2 la prezentul Regulament şi rotunjit la prima zecimală;

- pentru fiecare incintă, clasa de eficienţă energetică a cuptorului de uz casnic, definită conform tabelului 1 din anexa nr.1 la prezentul Regulament;

- copia calculelor şi rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa nr.2 la prezentul Regulament;

- trimiterile, după caz, la standardele conexe aplicate;

- celelalte standarde şi specificaţii tehnice utilizate, după caz;

- identificarea şi semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului.

- Furnizorii pot include informaţii suplimentare la sfîrşitul listei de mai sus.

- Documentaţia tehnică pentru hotele de bucătărie de uz casnic

- Documentaţia tehnică menţionată la subpct. 5.1. lit. b) alin. (iii) din prezentul Regulament include:

- denumirea şi adresa furnizorului;

- descrierea generală a modelului aparatului, suficientă pentru ca acesta să fie identificat fără echivoc şi cu uşurinţă, inclusiv identificatorul de model al furnizorului (codul alfanumeric) care diferenţiază un anumit model de hotă de bucătărie de uz casnic de alte modele care poartă aceeaşi marcă comercială sau aceeaşi denumire a furnizorului şi care au valori declarate diferite pentru oricare dintre parametrii incluşi pe eticheta hotei de bucătărie de uz casnic (pct.2 anexa nr.3 la prezentul Regulament)

- parametrii tehnici de măsurare, după cum urmează:

- indicele de eficienţă energetică (IEEhotă), calculat în conformitate cu pct.2 anexa nr.2 la prezentul Regulament şi rotunjit la prima zecimală;

- clasa de eficienţă energetică definită în tabelul 2 din anexa nr.1 la prezentul Regulament;

- consumul anual de energie (Annual Energy Consumption - CAEhotă), calculat în conformitate cu pct.2 anexa nr.2 la prezentul Regulament, în kWh/a şi rotunjit la prima zecimală;

- factorul de creştere în timp (f), în conformitate cu pct.2 anexa nr.2 la prezentul Regulament, rotunjit la prima zecimală;

- eficienţa fluido-dinamică (EFDhotă), calculată în conformitate cu pct. 2 anexa nr.2 la prezentul Regulament şi rotunjită la prima zecimală;

- clasa de eficienţă fluido-dinamică definită în tabelul 3 anexa nr.1 la prezentul Regulament;

- debitul măsurat al hotei de bucătărie de uz casnic în punctul de eficienţă maximă (QBEP), în m3/h şi rotunjit la prima zecimală;

- valoarea măsurată a diferenţei de presiune statică a hotei de bucătărie de uz casnic în punctul de eficienţă maximă (PBEP), în Pa şi rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

- valoarea măsurată a puterii electrice de intrare a hotei de bucătărie de uz casnic în punctul de eficienţă maximă (WBEP), în waţi şi rotunjită la prima zecimală;

- iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafaţa de gătit (Emedie), în lucşi şi rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

- consumul de putere nominală al sistemului de iluminat pe suprafaţa de gătit (WL), în waţi şi rotunjit la prima zecimală;

- valoarea măsurată a eficienţei iluminării (LEhotă), calculată în conformitate cu pct.2 anexa nr.2 la prezentul Regulament, în lux/watt şi rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

- clasa de eficienţă a iluminării definită în tabelul 4 anexa nr.1 la prezentul Regulament;

- valoarea măsurată a eficienţei de filtrare a grăsimilor (EFGhotă), calculată în conformitate cu pct.2 anexa nr.2 la prezentul Regulament şi rotunjită la prima zecimală;

- clasa de eficienţă a filtrării grăsimilor definită în tabelul 5 anexa nr.1 la prezentul Regulament;

- după caz, consumul de putere în modul oprit (Po), în waţi şi rotunjit la a doua zecimală;

- după caz, consumul de putere în modul standby (Ps), în waţi şi rotunjit la a doua zecimală;

- puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer, la turaţia minimă şi maximă disponibilă în condiţii normale de utilizare, în dB şi rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

- puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer, în modul intensiv sau accelerat, dacă este disponibil, în dB şi rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

- valorile debitului de aer al hotei de bucătărie de uz casnic la turaţia minimă şi maximă disponibilă în condiţii normale de utilizare, în m3/h şi rotunjite la prima zecimală;

- valoarea debitului de aer al hotei de bucătărie de uz casnic în modul intensiv sau accelerat, după caz, în m3/h şi rotunjită la prima zecimală;

- copie a calculelor şi rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa nr.2 la prezentul Regulament;

- trimiterile, duă caz, la standardele conexe aplicate;

- după caz, celelalte standarde şi specificaţii tehnice utilizate;

- identificarea şi semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului.

- Furnizorii pot include informaţii suplimentare.

Anexa nr. 6

la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică a

cuptoarelor şi hotelor de bucătărie 
de uz casnic

Informaţii care trebuie furnizate în cazurile în care utilizatorii finali 
nu au posibilitatea să vadă produsul expus, cu excepţia Internetului

- Cuptoarele de uz casnic

- Informaţiile menţionate la subpct. 6.1. lit. b) din prezentul Regulament sînt furnizate în următoarea ordine:

- denumirea sau marca comercială a furnizorului;

- identificatorul de model al furnizorului, adică identificatorul de model pentru cuptorul specific de uz casnic căruia îi corespund cifrele indicate mai jos;

- pentru fiecare incintă, clasa de eficienţă energetică a modelului, definită conform tabelului 1 din anexa nr.1 la prezentul Regulament; clasa declarată nu trebuie să fie mai favorabilă decît clasa precizată în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- consumul de energie per ciclu pentru fiecare incintă în modul convenţional şi, dacă este disponibil, în modul de ventilaţie; consumul de energie măsurat este exprimat în kWh (cuptoare electrice şi cu gaz) şi în MJ (cuptoare cu gaz) şi este rotunjit la două zecimale; valoarea declarată nu trebuie să fie inferioară valorii precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- numărul de incinte, sursa (sursele) de căldură per incintă si volumul fiecărei incinte.

- În cazul în care se furnizează şi alte informaţii cuprinse în fisa produsului, acestea respectă formatul şi ordinea indicate în anexa nr.4 la prezentul Regulament.

- Dimensiunea şi caracterele folosite pentru tipărirea sau afisarea tuturor informaţiilor prevăzute în prezenta anexă trebuie să fie lizibile.

- Hote de bucătărie de uz casnic

- Informaţiile menţionate în pct. 6.2. lit. b) din prezentul Regulament sînt furnizate în următoarea ordine:

- denumirea sau marca comercială a furnizorului;

- identificatorul de model al furnizorului, adică identificatorul de model pentru hota specifică de bucătărie căreia îi corespund cifrele indicate mai jos;

- clasa de eficienţă energetică a modelului, definită conform tabelului 2 din anexa nr.1 la prezentul Regulament; clasa declarată nu trebuie să fie mai favorabilă decît clasa precizată în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- consumul anual de energie al modelului în kWh, definit conform 
subpct. 2.1. anexa nr.2 la prezentul Regulament; valoarea declarată nu trebuie să fie inferioară valorii precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- clasa de eficienţă fluido-dinamică a modelului definită în tabelul 3 din anexa nr.1 la prezentul Regulament; clasa declarată nu trebuie să fie mai favorabilă decît clasa precizată în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- clasa de eficienţă a iluminării corespunzătoare modelului, definită în tabelul 4 din anexa nr.1 la prezentul Regulament; clasa declarată nu trebuie să fie mai favorabilă decît clasa precizată în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- clasa de eficienţă a filtrării grăsimilor corespunzătoare modelului, definită în tabelul 5 anexa nr.1 la prezentul Regulament; clasa declarată nu trebuie să fie mai favorabilă decît clasa precizată în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament;

- puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (valoarea medie ponderată - LWA, în dB si rotunjită la cel mai apropiat număr întreg) de o hotă de bucătărie de uz casnic care funcţionează la turaţia minimă şi maximă disponibilă în condiţii normale de utilizare; valoarea declarată nu trebuie să fie inferioară valorii precizate în documentaţia tehnică din anexa nr.5 la prezentul Regulament.

- În cazul în care se furnizează si alte informaţii cuprinse în fişa produsului, acestea respectă formatul şi ordinea indicate în anexa nr.4 la prezentul Regulament.

Anexa nr. 7

la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică a

cuptoarelor şi hotelor de bucătărie 
de uz casnic

Informaţii care trebuie furnizate în cazul vînzării, 
închirierii sau al cumpărării cu plata în rate pe internet

- În sensul prezentei anexe se aplică următoarele definiţii:

- mecanism de afişare – orice ecran, inclusiv ecranele tactile sau alte tehnologii vizuale utilizate pentru afişarea conţinutului de pe Internet pentru utilizatori;

- afişaj imbricate – interfaţă vizuală în care o imagine sau un set de date se accesează, pornind de la o altă imagine sau de la un alt set de date, cînd se face clic cu mouse-ul, cînd se trece pe deasupra cu mouse-ul sau la atingerea ecranului tactil;

- ecran tactil – ecran care răspunde la atingere, cum ar fi acela al unui computer de tip tabletă, al unui computer de tip slate sau al unui telefon inteligent;

- text alternativ – text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică pentru a permite ca informaţiile să fie afişate sub altă formă decît cea grafică atunci cînd dispozitivele de afişare nu pot reda imaginea sau pentru a îmbunătăţi accesibilitatea, de exemplu ca intrare pentru aplicaţiile de sinteză vocală.

- Eticheta adecvată pusă la dispoziţie de furnizori în temeiul subpct. 5.1. 
lit. a)  alin. (vi) sau în temeiul pct. 5.1. lit. b) alin. (vi) din prezentul Regulament trebuie să figureze pe mecanismul de afişare în proximitatea preţului produsului, în conformitate cu calendarul stabilit în subpct. 5.3. al prezentului Regulament În cazul cuptoarelor, eticheta adecvată se afişează pentru fiecare incintă a cuptorului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea şi lizibilitatea etichetei, proporţional cu dimensiunea specificată în anexa nr.3 la prezentul Regulament. Eticheta poate fi expusă utilizîndu-se afişajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificaţiile prevăzute la pct. 3 din prezenta anexă. Dacă se foloseşte afişajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară cînd se face clic cu mouse-ul pe imagine, cînd se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau cînd este atinsă pe ecranul tactil.

- Imaginea folosită pentru accesarea etichetei în cazul afişajului imbricat trebuie:

- să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficienţă energetică a produsului indicate pe etichetă;

- să indice cu alb pe săgeată clasa de eficienţă energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale preţului;

- să aibă una dintre următoarele două forme:

- În cazul afişajului imbricat, secvenţa de afişare a etichetei este următoarea:

- imaginea menţionată la pct. 3 din prezenta anexă trebuie să figureze pe mecanismul de afişare în proximitatea preţului produsului;

- imaginea trebuie să ducă la etichetă;

- eticheta se afişează imediat ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

- eticheta se afişează ca pop-upurile, ca filă nouă, ca pagină nouă sau ca ecran insert;

- pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convenţiile dispozitivului în ceea ce priveşte mărirea tactilă;

- afişarea etichetei trebuie să ia sfîrşit prin intermediul unei opţiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere;

- textul alternativ pentru prezentarea grafică, care se afişează atunci cînd eticheta nu poate fi redată, trebuie să fie clasa de eficienţă energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale preţului.

- Fişa adecvată a produsului pusă la dispoziţie de furnizori în temeiul subpct. 5.1. lit. a) alin. (vii) sau în temeiul subpct. 5.1. lit. b) alin. (vii) din prezentul Regulament trebuie să figureze pe mecanismul de afişare în proximitatea preţului produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea şi lizibilitatea fişei produsului. Fişa produsului poate fi prezentată cu ajutorul unui afişaj imbricat, caz în care linkul folosit pentru accesarea fişei trebuie să indice în mod clar şi lizibil „Fişa produsului”. Dacă se utilizează afişajul imbricat, fişa produsului trebuie să apară prima oară cînd se face clic cu mouse-ul pe link, cînd se trece pe deasupra lui cu mouse-ul sau cînd este atins pe ecranul tactil.

Anexa nr. 8

la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică a

cuptoarelor şi hotelor de bucătărie 
de uz casnic

Procedura de verificare a conformităţii produselor 
de către autorităţile de supraveghere a pieţei

În scopul evaluării conformităţii produselor cu cerinţele stabilite în prezentul Regulament, se aplică următoarea procedură:

- Se testează o singură unitate pentru fiecare model.

- Se consideră că modelul respectă cerinţele aplicabile:

- dacă valorile şi clasele de pe etichetă şi din fisa produsului nu sînt mai favorabile pentru furnizor decît valorile din documentaţia tehnică, inclusiv rapoartele de testare; şi

- dacă testarea parametrilor relevanţi ai modelului, aplicîndu-se toleranţele enumerate în tabelul de mai jos, demonstrează că se respectă toţi parametrii respectivi.

- Dacă nu se obţine rezultatul menţionat la pct. 2 lit. a) din prezenta anexă, modelul şi toate modelele echivalente sînt considerate neconforme cu prezentul Regulament.

- Dacă nu se obţine rezultatul menţionat la pct. 2 lit. b) din prezenta anexă, se selectează pentru testare încă trei unităţi din acelaşi model. Ca alternativă, cele trei unităţi suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite care au fost indicate ca produse echivalente în documentaţia tehnică a furnizorului

- Se consideră că modelul respectă cerinţele aplicabile dacă testarea parametrilor relevanţi ai modelului enumeraţi în tabelul de mai jos demonstrează că se respectă toţi parametrii respectivi.

- Dacă nu se obţine rezultatul menţionat la pct. 5 al prezentei anexe, modelul şi toate modelele echivalente sînt considerate neconforme cu prezentul Regulament. La cel mult o lună de la luarea deciziei privind neconformitatea modelului, Agenţia pentru Protecţia Cosumătorului transmite informaţia, împreună cu alte informaţii relevante, Ministerului Economiei.

- Se aplică metodele de măsurare şi de calcul stabilite în anexa nr.2 la prezentul Regulament;

Toleranţele stabilite în prezenta anexă, reprezentînd variaţiile permise în ceea ce priveşte rezultatele măsurate la efectuarea testelor de verificare, trebuie să se aplice numai la verificarea parametrilor măsuraţi de Agenţia pentru Protecţia Consumătorilor şi nu trebuie utilizate de furnizor pentru a stabili valorile din documentaţia tehnică sau pentru a interpreta aceste valori în scopul obţinerii unei clasificări mai bune pe etichetă sau al comunicării, prin orice mijloace, a unor performanţe superioare.

Tabel

Toleranţele de verificare

| Parametrii măsuraţi | Toleranţele de verificare |
| --- | --- |
| Masa cuptorului (M) | Valoarea obţinută nu trebuie să depăşească valoarea declarată pentru M cu mai mult de 5% |
| Volumul incintei cuptorului (V) | Valoarea obţinută nu trebuie să fie mai mică decît valoarea declarată pentru V cu mai mult de 5% |
| EC incintă electrică EC incintă cu gaz | Valoarea obţinută nu trebuie să depăşească valoarea declarată pentru ECincintă electric, ECincintă cu gaz cu mai mult de 5% |
| Wbep, Wl | Valoarea obţinută nu trebuie să depăşească valoarea declarată pentru Wbep, Wl cu mai mult de 5% |
| Qbep, pbep | Valoarea obţinută nu trebuie să fie mai mică decît valoarea declarată pentru QBEP, PBEP cu mai mult de 5% |
| Qmax | Valoarea obţinută nu trebuie să depăşească valoarea declarată pentru Qmax cu mai mult de 8% |
| Emedie | Valoarea obţinută nu trebuie să fie mai mică decît valoarea declarată pentru Emedie cu mai mult de 5% |
| GFEhotă | Valoarea obţinută nu trebuie să fie mai mică decît valoarea declarată pentru GFEhotă cu mai mult de 5% |
| Po, Ps | Valoarea obţinută pentru consumul de putere Po şi Ps nu trebuie să depăşească valoarea declarată cu mai mult de10%. Valoarea obţinută pentru un consum de putere Po şi Ps de maximum 1,00 W nu trebuie să depăşească valoarea declarată cu mai mult de 0,10W |
| Nivelul de putere acustică LwA | Valoarea obţinută nu trebuie să depăşească valoarea declarată |