Aprobat

prin  Hotărîrea Guvernului nr. 1070

din 27 decembrie 2013

REGULAMENTUL

cu privire la biocombustibilul solid

I. DOMENIUL DE APLICARE

- Regulamentul cu privire la biocombustibil solid (în continuare – Regulament) stabileşte noţiunile, clasele şi cerinţelele de calitate, cerinţele privind etichetarea, precum şi condiţiile de plasare pe piaţă şi supraveghere a produselor din biomasă atît de producţie autohtonă, cît şi din import, destinate pentru utilizare în gospodăriile şi clădirile mici din sectorul rezidenţial, comercial şi public.

- Prezentul Regulament este elaborat în concordanţă cu prevederile ediţiei consolidate a Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care modifică şi ulterior abrogă directivele 2001/77/CE şi 2003/30/CE.

- Prevederile prezentului Regulament se aplică biocombustibilului solid (în continuare – biocombustibil) care provine din următoarele surse:

a) produse din activitatea agricolă şi silvică;

b) reziduuri vegetale agricole şi forestiere;

c) reziduuri vegetale provenite din industria alimentară;

d) reziduuri de lemn;

e) reziduuri vegetale fibroase rezultate din producţia de celuloză pură şi din producţia de hîrtie obţinută din celuloză, dacă sînt concentrate la locul de producere şi dacă este valorificată căldura produsă;

f) reziduuri de plută.

- Prevederile prezentului Regulament nu se aplică:

a) biocombustibilului care provine din reziduuri de lemn şi care sînt susceptibile de a conţine compuşi organici halogenaţi sau metale grele în urma unui tratament cu conservanţi pentru lemn sau a placării, incluzînd, în special, reziduurile de lemn de acest tip provenind din deşeuri de construcţie sau de demolare;

b) biocombustibilului care provine din biomasă acvatică;

c) biocombustibilului destinat pentru utilizare în procesele de producţie la întreprinderile industriale.

II. NOŢIUNI

- În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:

aditivi – substanţe care îmbunătăţesc calitatea combustibilului, reduc emisiile sau fac ca producerea să fie mai eficientă;

amestec de biocombustibili – biocombustibilul rezultat din amestecul natural sau neintenţionat de diferiţi biocombustibili şi/sau diferite tipuri de biomasă;

aşchii de lemn – biomasă lemnoasă cioplită în formă de bucăţi de o anumită dimensiune produse prin tratamentul mecanic cu instrumente ascuţite, cum ar fi, de exemplu, cuţitele;

biomasă – fracţiune biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, silvicultură sau sectoarele industriale conexe, inclusiv cea a materiilor vegetale şi animale, precum şi a deşeurilor industriale şi urbane;

biomasă erbacee – biomasă din plante care au tulpină nelemnoasă şi care pier la sfîrşitul sezonului de creştere;

biomasă din fructe – biomasă din părţile unei plante care conţine seminţe;

biomasă lemnoasă – biomasă obţinută din copaci, arbuşti şi tufari;

biocombustibil solid – combustibil solid produs direct sau indirect din biomasă;

biocombustibil balotat, balot – biocombustibil solid care a fost comprimat şi balotat pentru a-şi păstra forma şi densitatea;

biocombustibil în formă de brichete – biocombustibil densificat preparat cu sau fără aditivi în formă de cub, poliedru sau cilindru prin compresarea biomasei pulverizate;

biocombustibil în formă de peleţi – biocombustibil densificat preparat din biomasă pulverizată cu sau fără aditivi, de regulă, în formă cilindrică cu capetele rupte;

biocombustibil legat,legătură – biocombustibil solid care a fost legat şi în care există orientarea în lungime a materialului;

buşteni de lemn –lemn tăiat pentru foc;

cereale  energetice – cereale utilizate în scopul producerii de energie;

combinaţii de biomasă – biocombustibil care rezultă din amestecarea intenţionată a diferitor biocombustibili;

combustibil mixt –lemn de foc în formă de bucăţi de diferite mărimi şi forme obţinut prin sfărîmare utilizînd role, ciocane sau alte unelte similare;

copaci cu rotaţie scurtă  – biomasă lemnoasă crescută în calitate de materie primă în păduri cu rotaţie scurtă;

iarbă energetică – plante endogene care au frunze simple crescute special pentru valoarea lor energetică;

lemn pentru foc – lemn tăiat şi despicat folosit în dispozitivele de ardere din gospodăriile casnice, cum ar fi sobele, şemineurile şi sistemele centralizate de încălzire;

paie tocate – paie tăiate în bucăţi mici;

pulbere combustibilă, făină combustibilă – combustibil pulverizat, dimensiunea tipică a cărui particule sînt mai mici de 1 mm;

puterea calorică – cantitatea de energie pe unitate de masă eliberată prin ardere completă;

puterea calorică netă – valoarea calculată a energiei specifice de combustie pentru o unitate de masă arsă în oxigen la presiune constantă în astfel de condiţii cînd apa reacţiei rămîne în stare de vapori (la 0,1 MPa), iar celelalte produse sînt la temperatura de referinţă, ca şi în cazul puterii calorifice brute;

rumeguş – particule fine provenite din tăierea lemnului;

talaş –aşchii de biomasă lemnoasă create în procesul de prelucrare cu rîndeaua/şlefuire a lemnului;

tratament chimic– tratarea cu substanţe chimice, altele decît aerul, apa sau căldura.

III. CLASIFICARE ŞI CERINŢE DE CALITATE

- Biocombustibilul solid se clasifică conform:

a) originii şi sursei de obţinere;

b) formei de comercializare şi proprietăţii.

- Clasificarea biocombustibililor conform originii şi sursei se efectuează în patru nivele: grupe, subgrupe, subgrupe de nivelul III şi IV.

- În sistemul de clasificare ierarhică (tabelul 1) principalele grupe în funcţie de originea biocombustibilului sînt:

1) biomasa lemnoasă;

2) biomasa erbacee;

3) biomasa din fructe;

4) amestecurile şi combinaţiile.

Tabelul 1

Clasificarea biocombustibililor conform originii şi sursei

| Grupa | Subgrupa | Subgrupa de nivelul III | Subgrupa de nivelul IV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Biomasă lemnoasă | 1.1. Lemn forestier, de plantaţie şi alte tipuri de lemn | 1.1.1. Copaci întregi fără rădăcini | 1.1.1.1. De foioase |
|  |  |  | 1.1.1.2. De conifere |
|  |  |  | 1.1.1.3. Plantaţii cu rotaţie scurtă |
|  |  |  | 1.1.1.4. Tufişuri |
|  |  |  | 1.1.1.5. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 1.1.2. Copaci întregi cu rădăcini | 1.1.2.1. De foioase |
|  |  |  | 1.1.2.2. De conifere |
|  |  |  | 1.1.2.3. Plantaţii cu rotaţie scurtă |
|  |  |  | 1.1.2.4. Tufişuri |
|  |  |  | 1.1.2.5. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 1.1.3. Lemn de trunchi | 1.1.3.1. De foioase |
|  |  |  | 1.1.3.2. De conifere |
|  |  |  | 1.1.3.3. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 1.1.4. Reziduuri de exploatare forestieră | 1.1.4.1. Proaspete/verzi de foioase (inclusiv frunze) |
|  |  |  | 1.1.4.2. Proaspete/verzi de conifere (inclusiv ace) |
|  |  |  | 1.1.4.3. Uscate de foioase |
|  |  |  | 1.1.4.4. Uscate de conifere |
|  |  |  | 1.1 4.5. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 1.1.5. Buturugi/ rădăcini | 1.1.5.1. De foioase |
|  |  |  | 1.1.5.2. De conifere |
|  |  |  | 1.1.5.3. Plantaţii cu rotaţie scurtă |
|  |  |  | 1.1.5.4. Tufişuri |
|  |  |  | 1.1.5.5. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 1.1.6. Scoarţă de copac (din operaţiunile forestiere) |  |
|  |  | 1.1.7. Biomasă lemnoasă provenită din mentenanţa grădinilor, parcurilor, drumurilor, viilor şi livezilor |  |
|  |  | 1.1.8. Amestecuri şi combinaţii |  |
|  | 1.2. Produse derivate şi reziduuri provenind din industria de prelucrare a lemnului | 1.2.1. Reziduuri de lemn netratate chimic | 1.2.1.1. Fără scoarţă de foioase |
|  |  |  | 1.2.1.2. Fără scoarţă de conifere |
|  |  |  | 1.2.1.3. Cu scoarţă de foioase |
|  |  |  | 1.2.1.4. Cu scoarţă de conifere |
|  |  |  | 1.2.1.5. Scoarţă (din operaţiuni industriale) |
|  |  | 1.2.2. Reziduuri de lemn tratate chimic, fibre lemnoase şi componente din lemn | 1.2.2.1. Fără scoarţă |
|  |  |  | 1.2.2.2. Cu scoarţă |
|  |  |  | 1.2.2.3. Scoarţă (din operaţiuni industriale) |
|  |  |  | 1.2.2.4. Fibre lemnoase şi componente din lemn |
|  |  | 1.2.3. Amestecuri şi combinaţii |  |
|  | 1.3. Lemn utilizat | 1.3.1. Lemn netratat chimic | 1.3.1.1. Fără scoarţă |
|  |  |  | 1.3.1.2. Cu scoarţă |
|  |  |  | 1.3.1.3. Scoarţă |
|  |  | 1.3.2. Lemn tratat chimic | 1.3.2.1. Fără scoarţă |
|  |  |  | 1.3.2.2. Cu scoarţă |
|  |  |  | 1.3.2.3. Scoarţă |
|  |  | 1.3.3. Amestecuri şi combinaţii |  |
|  | 1.4. Ameste-curi şi combi-naţii |  |
| 2. Biomasă erbacee | 2.1. Biomasă erbacee din agricultură şi horticultură | 2.1.1. Culturi cerealiere | 2.1.1.1. Plantă întreagă |
|  |  |  | 2.1.1.2. Rămăşiţe de paie |
|  |  |  | 2.1.1.3. Cereale sau seminţe |
|  |  |  | 2.1.1.4. Coji |
|  |  |  | 2.1.1.5. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 2.1.2. Ierburi energetice | 2.1.2.1. Plantă întreagă |
|  |  |  | 2.1.2.2. Rămăşiţe de paie |
|  |  |  | 2.1.2.3. Seminţe |
|  |  |  | 2.1.2.4. Coji |
|  |  |  | 2.1.2.5. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 2.1.3. Culturi oleaginoase | 2.1.3.1. Plantă întreagă |
|  |  |  | 2.1.3.2. Tulpini şi frunze |
|  |  |  | 2.1.3.3. Seminţe |
|  |  |  | 2.1.3.4. Coji |
|  |  |  | 2.1.3.5. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 2.1.4. Culturi rădăcinoase | 2.1.4.1. Plantă întreagă |
|  |  |  | 2.1.4.2. Tulpini şi frunze |
|  |  |  | 2.1.4.3. Rădăcini |
|  |  |  | 2.1.4.4. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 2.1.5. Culturi leguminoase | 2.1.5.1. Plantă întreagă |
|  |  |  | 2.1.5.2. Tulpini şi frunze |
|  |  |  | 2.1.5.3. Fructe |
|  |  |  | 2.1.5.4. Păstăi |
|  |  |  | 2.1.5.5. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 2.1.6. Flori | 2.1.6.1. Plantă întreagă |
|  |  |  | 2.1.6.2. Tulpini şi frunze |
|  |  |  | 2.1.6.3. Seminţe |
|  |  |  | 2.1.6.4. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 2.1.7. Biomasă lemnoasă provenită din mentenanţa grădinilor, parcurilor, drumurilor, viilor şi livezilor |  |
|  |  | 2.1.8. Amestecuri şi combinaţii |  |
|  | 2.2. Produse derivate şi reziduuri din industria erbacee | 2.2.1. Reziduuri erbacee netratate chimic | 2.2.1.1. Culturi cerealiere şi ierburi |
|  |  |  | 2.2.1.2. Culturi oleaginoase |
|  |  |  | 2.2.1.3. Culturi rădăcinoase |
|  |  |  | 2.2.1.4. Culturi leguminoase |
|  |  |  | 2.2.1.5. Flori |
|  |  |  | 2.2.1.6. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 2.2.2. Reziduuri erbacee tratate chimic | 2.2.2.1. Culturi cerealiere şi ierburi |
|  |  |  | 2.2.1.2. Culturi oleaginoase |
|  |  |  | 2.2.1.3. Culturi rădăcinoase |
|  |  |  | 2.2.1.4. Culturi de legume |
|  |  |  | 2.2.1.5. Flori |
|  |  |  | 2.2.1.6. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 2.2.3. Amestecuri şi combinaţii |  |
|  | 2.3. Ameste-curi şi combi-naţii |  |
| 3. Biomasă din fructe | 3.1. Culturi horticole | 3.1.1. Fructe de pădure | 3.1.1.1. Fructe de pădure întregi |
|  |  |  | 3.1.1.2. Pulpă |
|  |  |  | 3.1.1.3. Seminţe |
|  |  |  | 3.1.1.4. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 3.1.2. Fructe cu sîmburi/miez | 3.1.2.1. Fructe întregi |
|  |  |  | 3.1.2.2. Pulpă |
|  |  |  | 3.1.2.3. Sîmbure/miez |
|  |  |  | 3.1.2.4. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 3.1.3. Nuci şi ghinde | 3.1.3.1. Nuci întregi |
|  |  |  | 3.1.3.2. Coji |
|  |  |  | 3.1.3.3. Miezuri |
|  |  |  | 3.1.3.4. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 3.1.4. Amestecuri şi combinaţii |  |
|  | 3.2. Produse derivate şi reziduuri din industria de prelucrare a fructelor | 3.2.1. Reziduuri din fructe netratate chimic | 3.2.1.1. Fructe |
|  |  |  | 3.2.1.2. Fructe cu sîmburi / miez |
|  |  |  | 3 2 1.3. Nuci şi ghinde |
|  |  |  | 3.2.1.4. Reziduuri de măsline brute |
|  |  |  | 3.2.1.5. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 3.2.2. Reziduuri din fructe tratate chimic | 3.2.2.1. Fructe |
|  |  |  | 3.2.2.2. Fructe cu sîmburi/miez |
|  |  |  | 3 2 2.3. Nuci şi ghinde |
|  |  |  | 3.2.2.4. Reziduuri de măsline prelucrate |
|  |  |  | 3.2.2.5. Amestecuri şi combinaţii |
|  |  | 3.2.3. Amestecuri şi combinaţii |  |
|  | 3.3. Ameste-curi şi combi-naţii |  |
| 4.Ameste-curi şi combinaţii | 4.1 Ameste-curi |  |
|  | 4.2 Combinaţii |  |

Reziduurile de scoarţă se includ în subgrupa scoarţă (a se vedea 1.2.1.5., 1.2.2.3., 1.3.1.3. şi 1.3.2.3.).

Reziduurile şi produsele derivate ale industriei alimentare se referă la sub grupele de 2.2. şi 3.2..

Grupa 4 include amestecurile şi combinaţiile de biocombustibil din grupele principale 1-3, care clasifică biocombustibilii în funcţie de origine.

9.Biocombustibilul solid poate fi de diferite forme şi dimensiuni. Aceste caracteristici influenţează pregătirea biocombustibilului pentru ardere, precum şi asupra proprietăţii de ardere. Formele de comercializare a biocombustibilului, dimensiunile şi procesele generale de obţinere a acestor forme sînt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2

Formele de bază de comercializare a biocombustibilului

| Denumirea şi forma de comercializare a biocombustibilului | Dimensiunea tipică a particulelor | Procesele generale de obţinere |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Copac întreg | > 500 mm | Copac neprelucrat, cu ramuri şi rădăcini |
| Aşchii de lemn (tabelul 3 din anexa la prezentul Regulament) | De la 5 mm pînă la 100 mm | Tăiere cu instrumente ascuţite |
| Combustibil mixt (tabelul 4 din anexa la prezentul Regulament) | Diferite | Strivire cu instrumente contondente |
| Buşteni de lemn/lemn de foc (tabelul 5 din anexa la prezentul Regulament) | De la 100 mm pînă la 1 000 mm | Tăiere cu instrumente ascuţite |
| Scoarţă (tabelul 8 din anexa la prezentul Regulament) | Diferite | Reziduurile de copaci după decojire pot fi măcinate sau nemăcinate |
| Legătură | Diferite | Stivuire longitudinală şi legare |
| Pulbere combustibilă | < 1 mm | Măcinare |
| Rumeguş (tabelul 6 din anexa la prezentul Regulament) | De la 1 mm pînă la 5 mm | Tăiere cu instrumente ascuţite |
| Talaş (tabelul 7 din anexa la prezentul Regulament) | De la 1 mm pînă la 30 mm | Tăiere cu instrumente ascuţite |
| Brichete (tabelul 1 din anexa la prezentul Regulament) | Ø≥ 25 mm | Compresie mecanică |
| Peleţi (tabelul 2 din anexa la prezentul Regulament) | Ø < 25 mm | Compresie mecanică |
| Baloturi (tabelul 9 din anexa la prezentul Regulament) Baloturi mici în formă de cub Baloturi mari în formă de cub Baloturi în formă de cilindru | 0,1 m3 3,7 m3 2,1 m3 | Comprimare şi legare în formă de cub Comprimare şi legare în formă cilindrică |
| Paie tocate sau iarba energetică | De la 10 mm pînă la 200 mm | Tocare în timpul recoltării sau înainte de ardere |
| Cereale energeticesau seminţe (tabelul nr. 10 din anexa la prezentul Regulament) | Diferite | Fără pregătire sau uscare cu excepţia operaţiunilor necesare pentru depozitarea cerealelor |
| Sîmburi sau miez de fructe (tabelul nr. 12 din anexa la prezentul Regulament) | De la 5 mm pînă la 15 mm | Fără pregătire sau presare şi extragerea substanţelor chimice |
| Reziduuri fibroase | Diferite | Reziduuri de biomasă lemnoasă obţinute prin deshidratare |

- Cerinţele de calitate, caracteristicile tehnice, precum şi proprietăţile biocombustibililor sînt specificate în tabelele 1–12 din anexa la prezentul Regulament.

IV.CONDIŢII DE PLASARE PE PIAŢĂ

- Se admite plasarea pe piaţă a biocombustibililor care:

a) sînt identificaţi conform criteriilor stabilite în tabelul 1din prezentul Regulament;

b) întrunesc caracteristicile tehnice şi proprietăţile specificate în tabelele     1-12 din anexa la prezentul Regulament.

- Agentul economic este responsabil pentru respectarea precederilor stabilite în prezentul Regulament.

- Depozitarea, transportarea şi plasarea pe piaţă a biocombustibililor trebuie să se efectueze în condiţii ce asigură păstrarea caracteristicilor de calitate.

- Depozitarea biocombustibilului solid se face în încăperi curate, uscate, bine ventilate, întunecoase, ferite de razele solare şi dotate cu utilajul şi instalaţiile necesare pentru asigurarea condiţiilor de păstrare.

- Termenul de valabilitate a biocombustibilului solid se stabileşte de producător sau în colaborare cu instituţiile de cercetare, după testări prealabile. Termenul de valabilitate nu poate fi mai mic de 12 luni.

V. ETICHETAREA

- Informaţia privind calitatea biocombustibilului solid se prezintă prin text şi/sau marcare pe ambalajul şi/sau etichetele produsului şi trebuie să conţină:

- ţara de origine, pentru biocombustibilul solid fabricat în Republica Moldova se indică „Fabricat în Moldova”;

- informaţiile prezentate în tabelul 3 din prezentul Regulament;

- instrucţiunea de utilizare a biocombustibilului solid;

- condiţiile de păstrare.

- În cazul în care ambalajul produsului nu permite aplicarea unei etichete (de exemplu, saci, în vrac), informaţia respectivă este imprimată pe suport de hîrtie şi se prezentă împreună cu documentaţia de însoţire.

- Informaţia se indică în limba de stat. La comercializarea producţiei de import pe piaţa internă se admite prezentarea informaţiei în alte limbi, plasîndu-se alăturat traducerea ei în limba de stat. Pentru producţia destinată exportului, informaţia se prezintă conform contractului.

- Mijloacele de aplicare a informaţiei trebuie să asigure o menţinere a informaţiei aplicate pe ambalajul de desfacere pe durata păstrării, transportării şi comercializării biocombustibililor.

- Agentul economic poartă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor prezentate pe etichetă.

- La solicitarea cumpărătorului, parametrii indicaţi pe etichetă şi/sau documentele ce însoţesc biocombustibilul solid sînt confirmaţi de către vînzător/producător prin raportul de încercări emis de un laborator de încercări acreditat în Republica Moldova sau de un raport de încercări corespunzător ce însoţeşte marfa produsă în afara Republicii Moldova şi care este recunoscut conform prevederilor art. 31 din Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.

Tabelul 3

Eticheta model pentru biocombustibilii solizi

| Cerinţe normative | Denumirea agentului economic, adresa juridică, datele de contact |
| --- | --- |
|  | Originea | Conform tabelului 1 din prezentul Regulament |
|  | Forma de comercializare | Conform tabelului 2 din prezentul Regulament |
|  | Data fabricării | În format (ziua, luna, anul) |
|  | Termenul de valabilitate | Luni de la data fabricării |
|  | Dimensiunea | (mm) |
|  | Diametrul (D) | Se prezintă ca o clasă, de exemplu D10, L20, L100+ |
|  | Dx Ly | X= diametru maxim Y = lungimea maximă |  |
|  | Umiditatea, M (w-% obţinut) | Se prezintă ca o clasă, de exemplu M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M65+ (valoarea maximă stabilită) |
|  | M XX | ≤ XX % |  |
|  | Cenuşa, A (w-% bază uscată) | Se prezintă ca o clasă, de exemplu A0.5, A0.7, A1.0, A1.5, A2.0, A3.0, A5.0, A7.0, A10, A10+ (valoarea maximă stabilită) |
|  | A XX.X | ≤ XX.X |  |
|  | Puterea calorică netă obţinută, Q (MJ/kg primit) sau densitatea energetică, E (kWh/m3 în vrac) | Valoarea minimă stabilită |
|  | Densitatea în vrac (BD) obţinută (kg/m3 în vrac) | Se prezintă ca o clasă (valoarea minimă) BD200, BD250, BD300, BD350, BD400, BD450, BD500, BD550, BD600, BD650, BD700, BD750. |
|  | Durabilitatea mecanică, DU (w-% în vrac) DU XX.X | Se aplică pentru brichete şi pelete Se prezintă ca o clasă (valoarea minimă) DU 95.5, DU 90.0 |
| Cerinţe normativ/informative | Aditivii (w-% bază uscată) | Dacă se adaugă orice tip de aditiv la combustibil trebuie menţionată cantitatea şi tipul aditivului Suma maximă de aditiv este de 20 W,% de la biocombustibilii solizi, dacă valoarea este mai mare, atunci biocombustibil solid este un amestec |
|  | Tipul şi cantitatea de aditiv trebuie să fie precizate |  |
|  | Azot, N (w-% bază uscată) | Azotul este normativ numai pentru biomasa tratată chimic se recomandă să se constate ca o clasă N0.5, N1.0, N1.5, N2.0, N3.0, N3.0+ (valoarea maximă stabilită) |
|  | NX.X | ≤ X.X% |  |
|  | Clor, Cl (w-% bază uscată) | Clorul este normativ numai pentru biomasa tratată chimic Recomandat să se constate ca o clasă, de exemplu Cl 0.01, Cl 0.02, Cl 0.03, Cl 0.07 şi Cl 0.10+ (dacă Cl > 0.10% valoarea maximă stabilită) |
|  | Cl X.XX | ≤ X.XX % |  |

|  | Sulf, S sulf (w-% din substanţa uscată) | Sulful este normativ numai pentru biomasa tratată chimic sau dacă aditivii cu conţinut de sulf au fost utilizaţi Recomandat să se constate ca o clasă, de exemplu S0.03, S0.05, S0.1, S0.2 şi S0.2+ (dacă S > 0.2% valoarea maximă stabilită) |
| --- | --- | --- |
|  | SX.XX | ≤ X.XX % |  |
|  | Caracteristicele cenuşii după ardere (° C) | Se indică temperatura de deformare a cenuşii |
|  | Specificaţii suplimentare pentru dimensiuni | Se menţionează suma maximă permisă de particule fine şi grosiere de combustibil |
|  | Alte elemente majore şi minore | Proprietăţi ale biocombustibilului solid care prezintă informaţii utile |
| Suplimentar |
| Ţara de origine, pentru biocombustibilul solid fabricat în Republica Moldova se indică „Fabricat în Moldova” Instrucţiunile de utilizare Condiţiile de păstrare (conform deciziei agentului economic) Aplicarea inscripţiei „corespunde Regulamentului „Biocombustibilului solid” aprobat prin HG nr. X din XX.XX.XXXX Alte informaţii care să nu inducă în eroare utilizatorii în ceea ce ţine de natura, calităţile şi proprietăţile biocombustibilului |

VI. SUPRAVEGHEREA PIEŢEI

- Autoritatea de supraveghere privind respectarea prezentului Regulament este Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.

- Controlul produselor de biocombustibil solid se efectuează la etapa de producere şi distribuţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

- Prelevarea mostrelor de biocombustibil solid de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței pentru verificarea corespunderii cerinţelor prezentului Regulament poate avea loc atît în unităţile de producţie, cît şi din loturile plasate pe piaţă.

Anexă

la Regulamentul cu privire

la biocombustibilul solid

Tabelul 1

Caracteristicile tehnice şi proprietăţile pentru brichete

|  | Originea: tabelul 1 | Biomasa lemnoasă Biomasa erbacee Biomasa din fructe Amestecuri şi combinaţii |
| --- | --- | --- |
|  | Forma de comercializare (tabelul 2 din prezentul Regulament) | Brichete |
| Cerinţe normative | Dimensiunile (mm) |
|  | Diametru (e-D) sau echivalentul mm |
|  | D 40 D 50 D 60 D 80 D 100 D 125 D 125+ | 25≤D≤40 ≤ 50 ≤ 60 ≤ 80 ≤ 100 ≤ 125 > 125 (se indică valoarea maximă stabilită) | Exemple de brichete L – lungimea, D – diametrul |
|  | Lungimea (L) mm |  |
|  | L 50 L 100 L 200 L 300 L 400 L 400 + | ≤ 50 ≤ 100 ≤ 200 ≤ 300 ≤ 400 > 400 (se indică valoarea maximă stabilită) |  |
|  | Umiditatea, M (w-% la obţinere) |
|  | M 10 M 15 | ≤ 10 % ≤ 15 % |
|  | Cenuşa, A (w-% în stare uscată) |
|  | A 0,5 A 0,7 A 1,0 A 1,5 A 2,0 A 3,0 A 5,0 A 7,0 A 10,0 A 10,0 + | ≤ 0,5 % ≤ 0,7 % ≤ 1,0 % ≤ 1,5 % ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % ≤ 5,0 % ≤ 7,0 % ≤ 10,0 % > 10,0 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Densitatea de particule, DE (g/cm3) |
|  | DE 0,8 DE 0,9 DE 1,0 DE 1,1 DE 1,2 DE 1,2 + | ≥ 0,8 ≥ 0,9 ≥ 1,0 ≥ 1,1 ≥ 1,2 > 1,2 (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Aditivi (w-% masa presată) | Trebuie specificate compoziţia şi cantitatea de aditivi. Valoarea maximă a aditivilor nu trebuie să fie mai mare de 20% din masa materialului. În caz contrar, materia primă din care este produs brichetul se consideră un amestec |
|  | Puterea calorică netă obţinută, Q (MJ/kg sau kWh/kg) | Se indică valoarea minimă stabilită |
| Cerinţe normative/informative | Durabilitate mecanică, DU (w-% din brichete după testare) |
|  | DU 95,5 DU 90,0 DU 90,0 - | ≥ 95,5 % ≥ 90,0 % < 90,0% (se indică valoarea minimă stabilită) | Informativ: Numai dacă sînt comercializate în vrac |
|  | Azot, N (w-% în stare uscată) |
|  | N 0,3 N 0,5 N 1,0 N 2,0 N 3,0 N 3,0 + | ≤ 0,3 % ≤ 0,5 % ≤ 1,0 % ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % > 3,0 % (se indică valoarea maximă stabilită) | Normativ: Biomasa tratată chimic (1.2.2, 1.3.2, 2.2.2, 3.2.2) Informativ: Pentru toate tipurile de biomasă care nu sînt tratate chimic. |
|  | Sulf, S (W-% în stare uscată) |
|  | S 0,02 S 0,05 S 0,08 S 0,10 S 0,20 S 0,20 + | ≤ 0,02 % ≤ 0,05 % ≤ 0,08 % ≤ 0,10 % ≤ 0,20 % > 0,20% (se indică valoarea maximă stabilită) | Normativ: Numai pentru biomasă tratată chimic (1.2.2, 1.3.2, 2.2.2, 3.2.2) sau în cazul în care conţine aditivi de sulf Informativ: Pentru toate tipurile de biomasă care nu sînt tratate chimic |
|  | Clor, Cl (w-% în stare uscată) |
|  | Cl 0,02 Cl 0,03 Cl 0,07 Cl 0,10 Cl 0,10 + | ≤ 0,02 % ≤ 0,03 % ≤ 0,07 % ≤ 0,10 % > 0,10% (se indică valoarea maximă stabilită) | Normativ: Numai pentru biomasa tratată chimic (1.2.2, 1.3.2, 2.2.2, 3.2.2) Informativ: Pentru toate tipurile de biomasă care nu sînt tratate chimic |
| Informativ: Caracteristicele cenuşiidupă ardere (° C) | Se indică temperatura de deformare a cenuşii, DT |

Note:

1.Suma maximă de aditivi admisă este de 20 W-% din masa presată. Trebuie menţionat tipul de substanţă chimică utilizat (de exemplu, amidon). În cazul în care cantitatea este mai mare de 20 W-%,  materia primă pentru brichete se consideră un amestec.

2. Pentru anumite tipuri de biomasă, cum ar fi eucaliptul, plopul, copacii cu o perioadă de creştere scurtă, paiele, miscanthusul şi sîmburii de măsline, în mod necesar este comportamentul cenuşii  la topire.

Tabelul 2

Caracteristicile tehnice şi proprietăţile pentru peleţi

|  | Originea (tabelul 1 din prezentul Regulament) | Biomasa lemnoasă Biomasei erbacee Biomasei din fructe Amestecurile şi combinaţiile |
| --- | --- | --- |
|  | Forma de comercializare (tabelul 2 din prezentul Regulament) | Peleţi |
| Cerinţe normative | L – lungimea D – diametrul |
|  | Dimensiunea (mm) |
|  | Diametrul (D) şi Lungimea (L)¹ |
|  | D 06 D 08 D 10 D 12 D 25 | 6 mm ± 1,0 mm şi 3,15 ≤ L ≤ 40 mm 8 mm ± 1,0 mm şi 3,15 ≤ L ≤ 40 mm 10 mm ± 1,0 mm şi 3,15 ≤ L ≤ 40 mm 12 mm ± 1,0 mm şi 3,15 ≤ L ≤ 50 mm 25 mm ± 1,0 mm şi 10 ≤ L ≤ 50 mm |
|  | Umiditatea, M (w-% la obţinere) |
|  | M 10 M 15 | ≤ 10 % ≤ 15 % |
|  | Cenuşa, A (w-% în stare uscată) |
|  | A 0,5 A 0,7 A 1,0 A 1,5 A 2,0 A 3,0 A 5,0 A 7,0 A 10,0 A 10,0 + | ≤ 0,5 % ≤ 0,7 % ≤ 1,0 % ≤ 1,5 % ≤ 2,0 % ≤ 3.0 % ≤ 5,0 % ≤ 7,0 % ≤ 10,0 % > 10,0 % |
|  | Durabilitatea mecanică, DU (w-% din peleţi după testare) |
|  | DU 97,5 DU 96,5 DU 95,0 DU 95,0 - | ≥ 97,5 % ≥ 96,5 % ≥ 95,0 % < 95,0 % (se indică valoarea minimă stabilită) |
|  | Fracţia fină, F (w-%< 3,15 mm)²după producere, ambalare sau încărcare |
|  | F 1,0 F 2,0 F 3,0 F 5,0 F 5,0 + | ≤ 1,0 ≤ 2,0 ≤ 3,0 ≤ 5,0 < 5,0 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Aditivi (w-% masa presată) | Trebuie specificate compoziţia şi cantitatea de aditivi. Valoarea maximă a aditivilor nu trebuie să fie mai mare de 20% din masa materialului. În caz contrar, materia primă din care este produs peletul, se consideră un amestec |
|  | Densitatea în vrac (BD) obţinută (kg/m3) |
|  | BD 550 BD 600 BD 650 BD 700 BD 700 + | ≥ BD 550 kg/m3 ≥ BD 600 kg/m3 ≥ BD 650 kg/m3 ≥ BD 700 kg/m3 > BD 700 kg/m3 (se indică valoarea minimă stabilită) |
|  | Puterea calorică netă obţinută, Q (MJ/kg sau kWh/kg) | Se indică valoarea minimă stabilită |
| Cerinţe normative/informative | Azot, N (w-% masă uscată) |
|  | N 0,3 N 0,5 N 1,0 N 2,0 N 3,0 N 3,0 + | ≤ 0,3 % ≤ 0,5 % ≤ 1,0 % ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % > 3,0% (se indică valoarea maximă stabilită) | Normativ: Numai pentru biomasa tratată chimic (1.2.2., 1.3.2., 2.2.2., 3.2.2.) Informativ: Pentru toate tipurile de biomasă care nu sînt tratate chimic |
|  | Sulf, S (W-% masă uscată) |
|  | S 0,02 S 0,05 S 0,08 S 0,10 S 0,20 S 0,20 + | ≤ 0,02 % ≤ 0,05 % ≤ 0,08 % ≤ 0,10 % ≤ 0,20 % > 0,20 % (se indică valoarea maximă stabilită) | Normativ: Numai pentru biomasa tratată chimic (1.2.2, 1.3.2, 2.2.2, 3.2.2) sau în cazul în care conţine aditivi de sulf Informativ: Pentru toate tipurile de biomasă care nu sînt tratate chimic |
|  | Clor, Cl (w-% masa uscată) |
|  | Cl 0,02 Cl 0,03 Cl 0,07 Cl 0,10 Cl 0,10 + | ≤ 0,02 % ≤ 0,03 % ≤ 0,07 % ≤ 0,10 % > 0,10 % (se indică valoarea maximă stabilită) | Normativ: Numai pentru biomasă tratată chimic (1.2.2, 1.3.2, 2.2.2, 3.2.2) Informativ: Pentru toate tipurile de biomasă care nu sînt tratate chimic |
| Informativ: Caracteristicile cenuşii după ardere (° C) | Se indică temperatura de deformare a cenuşii, DT |

Note:

1. Peleţii mai mari de 40 mm (sau 50 mm) pot fi de 5 W - %. Lungimea maximă pentru clasele D06, D08 şi D10 trebuie să fie <45 mm.

2. Conţinutul fracţiei fine se determină prin utilizarea metodei descrise în standardele naţionale.

3. Suma maximă de aditivi admisă este de 20 W - % din masa presată. Trebuie menţionat tipul de substanţă chimică utilizat (de exemplu, amidon). În cazul în care cantitatea este mai mare de 20 W- %,  materia primă pentru pelet se consideră un amestec.

4. Pentru anumite tipuri de biomasă, cum ar fi eucaliptul, plopul, copacii cu o perioadă de creştere scurtă, paiele, miscanthusul şi sîmburii de măsline, în mod necesar este comportamentului cenuşii  la topire.

Tabelul 3

Caracteristicile tehnice şi proprietăţile pentru aşchiile de lemn

|  | Originea (tabelul1 din prezentul Regulament) | Biomasă lemnoasă |
| --- | --- | --- |
|  | Forma de comercializare (tabelul 2 din prezentul Regulament) | Aşchii de lemn |
| Cerinţe normative | Dimensiunea (mm) |
|  |  | Fracţiunea principală (min 75 w-% mm)¹ | Conţinut de fracţie fină w-% (< 3.15 mm) | fracţiune grosieră, (w-%), dimensiuni max. de particule, mm |
|  | P16A ² P16B ² P45A ³ P45B ² P63 ² P100 ² | 3,15≤P≤16mm 3,15≤P≤16mm 8≤P≤45mm 8≤P≤45mm² 8≤P≤63mm² 16≤P≤100mm² | ≤ 12 % ≤ 12 % ≤ 8 % ≤ 8 % ≤ 6 % ≤ 4 % | ≤ 3 % > 16 mm şi toate < 31,5 mm ≤ 3 % > 45 mm şi toate < 120 mm ≤6%>63mm şi max. 3,5%>100mm, toate<120mm ≤6%>63mm şi max. 3,5%>100mm, toate<350mm ≤ 6 % > 100 mm, toate < 350 mm ≤ 6 % > 200 mm, toate < 350 mm |
|  | Umiditatea, M (w-% la obţinere) |
|  | M 10 M 15 M 20 M 25 M 30 M 35 M 40 M 45 M 50 M 55 M 55 + | ≤ 10 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≤ 25 % ≤ 30 % ≤ 35 % ≤ 40 % ≤ 45 % ≤ 50 % ≤ 55 % > 55 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Cenuşa, A (w-% în stare uscată) |
|  | A 0,5 A 0,7 A 1,0 A 1,5 A 2,0 A 3,0 A 5,0 A 7,0 A 10,0 A 10,0 + | ≤ 0,5 % ≤ 0,7 % ≤ 1,0 % ≤ 1,5 % ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % ≤ 5,0 % ≤ 7., % ≤ 10,0 % > 10,0 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Azot, N (w-% în stare uscată) |
|  | N 0,3 N 0,5 N 1,0 N 2,0 N 3,0 N 3,0 + | ≤ 0,3 % ≤ 0,5 % ≤ 1,0 % ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % > 3,0% (se indică valoarea maximă stabilită) | Normativ: Numai pentru biomasă tratată chimic (1.2.2, 1.3.2) Informativ: Pentru toate tipurile de biomasă care nu sînt tratate chimic |
|  | Clor, Cl (w-% în stare uscată) |
|  | Cl 0,02 Cl 0,03 Cl 0,07 Cl 0,10 Cl 0,10 + | ≤ 0,02 % ≤ 0,03 % ≤ 0,07 % ≤ 0,10 % > 0,10 % (se indică valoarea maximă stabilită) | Normativ: Numai pentru biomasă tratată chimic (1.2.2, 1.3.2) Informativ: Pentru toate tipurile de biomasă care nu sînt tratate chimic |
| cerinţe normative/informative | Puterea calorică netă obţinută, Q (MJ/kg sau kWh/kg) sau densitatea energetică, E (MJ/m3 în vrac) |
|  | Se indică valoarea minimă stabilită |  |
|  | Densitatea în vrac (BD) obţinută (kg/m3) |
|  | BD 150 BD 200 BD 250 BD 300 BD 350 BD 400 BD 450 BD 450 + | ≥ 150 ≥ 200 ≥ 250 ≥ 300 ≥ 350 ≥ 400 ≥ 450 > 450 (se indică valoarea minimă stabilită) |  |
|  | Caracteristicile cenuşii după ardere (° C) | Se indică temperatura de deformare a cenuşii, DT |

Note:

1. Valorile numerice (P-clasă) pentru dimensiuni se referă la dimensiunile particulelor (cel puţin 75% W) care trec prin orificiul rotund al sitei. Secţiunea transversală a particulelor supradimensionate trebuie să fie P16 <1 cm2, pentru P45 <5 cm2, pentru P63 <10 cm2 şi P100 <18 cm2.

2. Biocombustibilii de clase P16A, P16B şi P45A sînt destinate pentru utilizare în domenii neindustriale, iar cei de clasa P45B, P63 si P100 pentru domenii industriale. În clasele industriale P45B, P63 si P100 cuantumul aditivilor poate fi declarat de următoarele F04, F06, F08.

3. Pentru legarea  reziduurilor de aşchii, care includ particule subţiri, cum ar fi ace, frunze şi ramuri, fracţia principală pentru P45B este 3,15 <P <45 mm, pentru P63 este 3,15 <P <63 mm şi pentru P100 este 3,15 <P <100 mm şi cuantumul particulelor fine (<3,15 mm), poate fi de maximum 25 W,%.

4. Pentru anumite tipuri de biomasă, cum ar fi eucaliptul, plopul, copacii cu o perioadă de creştere scurtă, paiele, miscanthusul şi sîmburi de măsline, în mod  necesar este comportamentul cenuşii  la topire.

Tabelul 4

Caracteristicile tehnice şi proprietăţile combustibilului mixt

|  | Originea (tabelul 1 din prezentul Regulament) | Biomasa lemnoasă |
| --- | --- | --- |
|  | Forma de comercializare (tabelul 2 din prezentul Regulament) | Combustibil mixt |
| Cerinţe normative | Dimensiunea (mm) |
|  | Fracţiunea principală (min. 75 w-%), mm ¹ | fracţiune grosieră, w-%, (dimensiunea max. de particule, mm) ² |
|  | P16 P45 P63 P100 P125 P200 P300 | 3,15≤P≤16mm 3,15≤P≤45mm 8≤P≤63mm 8≤P≤100mm 8≤P≤125mm 16≤P≤200mm 16≤P≤300mm | ≤ 6 % > 45 mm şi toate < 120 mm ≤ 6 % > 63 mm şi toate < 350 mm ≤ 6 % > 100 mm şi toate < 350 mm ≤ 6 % > 125 mm şi toate < 350 mm ≤ 6 % > 150 mm şi toate < 350 mm se vor specifica se vor specifica |
|  | Fracţia fină (< 3,15 mm), % din masă |
|  | F 06 F 10 F 12 F 15 F 20 F 25 | ≤ 6 % ≤ 10 % ≤ 12 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≤ 25 % |
|  | Umiditatea, M (w-% la obţinere) |
|  | M 10 M 15 M 20 M 25 M 30 M 35 M 40 M 45 M 50 M 55 M 55 + | ≤ 10 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≤ 25 % ≤ 30 % ≤ 35 % ≤ 40 % ≤ 45 % ≤ 50 % ≤ 55 % > 55 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Cenuşa, A (w-% în stare uscată) |
|  | A 0,5 A 0,7 A 1,0 A 1,5 A 2,0 A 3,0 A 5,0 A 7,0 A 10,0 A 10,0 + | ≤ 0,5 % ≤ 0,7 % ≤ 1,0 % ≤ 1,5 % ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % ≤ 5,0 % ≤ 7,0 % ≤ 10,0 % > 10,0 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Puterea calorică netă primită, Q (MJ/kg) sau densitatea energetică, E (kWh/m3 în vrac) | Se indică valoarea minimă stabilită |
| Cerinţe normative/informative | Azot, N (w-% în stare uscată) |
|  | N 0,3 N 0,5 N 1,0 N 2,0 N 3,0 N 3,0 + | ≤ 0.3 % ≤ 0.5 % ≤ 1.0 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % > 3.0% (se indică valoarea maximă stabilită) | Normativ: Numai pentru biomasa tratată chimic (1.2.2, 1.3.2) Informativ: Pentru toate tipurile de biomasă care nu sînt tratate chimic |
|  | Clor, Cl (w-% în stare uscată) |
|  | Cl 0,02 Cl 0,03 Cl 0,07 Cl 0,10 Cl 0,10 + | ≤ 0,02 % ≤ 0,03 % ≤ 0,07 % ≤ 0,10 % > 0,10 % (se indică valoarea maximă stabilită) | Normativ: Numai pentru biomasa tratată chimic (1.2.2, 1.3.2) Informativ: Pentru toate tipurile de biomasă care nu sînt tratate chimic |
|  | Densitatea în vrac (BD) obţinută (kg/m3) |
| Cerinţe informative | BD 150 BD 200 BD 250 BD 300 BD 350 BD 400 BD 450 BD 450 + | ≥ 150 ≥ 200 ≥ 250 ≥ 300 ≥ 350 ≥ 400 ≥ 450 > 450 (se indică valoarea minimă stabilită) | Să se precizeze pentru comercializarea în baza volumului |
|  | Caracteristicile cenuşii după ardere (° C) | Se indică temperatura de deformare a cenuşii, DT |

Note:

1. Valorile numerice (P-clasă) pentru dimensiune se referă la dimensiunile particulelor (cel puţin 75% w) care trec prin orificiul rotund al sitei. Secţiune transversală a particulelor supradimensionate trebuie să fie P16<1 cm2, pentru P45<5 cm2, pentru P63<10 cm2 şi P100<18 cm2;

2.  Pentru anumite tipuri de biomasă, cum ar fi eucalipt, plop, copaci cu o perioadă de creştere scurt, în mod necesar este observarea comportamentului cenuşii  la topire.

Tabelul 5

Caracteristicile tehnice şi proprietăţile pentru buştenii de lemn,

lemnele de foc

|  | Originea (tabelul 1 din prezentul Regulament) | Biomasa lemnoasă Specie de lemn, de plantaţie şi alte tipuri de lemn |
| --- | --- | --- |
|  | Forma de comercializare (tabelul 2 din prezentul Regulament) | Buşteni de lemn, lemne de foc |
| Cerinţe normative | Dimensiuni (mm) |
|  | Lungimea (L) (Lungimea maximă), cm |
|  | L 20 - L 20 L 25 L 30 L 33 L 40 L 50 L 100 L 100 + | < 20 cm 20 cm ± 2 cm 25 cm ± 2 cm 30 cm ± 2 cm 33 cm ± 2 cm 40 cm ± 2 cm 50 cm ± 4 cm 100 cm ± 5 cm se indică valoarea maximă stabilită |  |
|  | Diametrul (D) (diametru maxim), cm |  |
|  | D 2- D 10 D 12 D 15 D 20 D 25 D 35 D 35+ | D < 2 cm 2 cm ≤ D ≤ 10 cm 4 cm ≤ D ≤ 12 cm 10 cm ≤ D ≤ 15 cm 10 cm ≤ D ≤ 20 cm 10 cm ≤ D ≤ 25 cm 20 cm ≤ D ≤ 35 cm D > 35, se indică valoarea maximă stabilită |  |
|  | Umiditatea, M (w-% la obţinere) |
|  | M 10 M 15 M 20 M 25 M 30 M 35 M 40 M 45 M 50 M 55 M 55 + | ≤ 10 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≤ 25 % ≤ 30 % ≤ 35 % ≤ 40 % ≤ 45 % ≤ 50 % ≤ 55 % > 55 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Volum sau masă, m3 stivuite sau în vrac sau kg obţinut | Pentru comercializare cu amănuntul se indică cantitatea sau volumul livrat |
| Cerinţe informative | Densitatea energetică, E (kWh/kg sau kWh/m3 vrac sau stivuite) | Se recomandă pentru a fi specificate atunci cînd se comercializează cu amănuntul |
|  | Proporţia de buşteni şi lemn de foc | Lemn rotund (la bază lemn rotund neîmpărţit) Buşteni: mai mult de 85% din volum este împărţit Amestec: lemn rotund şi buşteni (amestec de lemn tocat şi lemn rotund ) |
|  | Suprafaţa tăiată | Se indică dacă suprafaţa este netedă sau aspră |
|  | Mucegai şi putregai | Trebuie de indicat, în cazul în care există mai mult de 10% din masă de mucegai şi putregai |

Notă: Suprafaţa tăiată se consideră netedă şi uniformă, dacă pentru tăiere se utilizează ferăstrăul cu lanţ.

Tabelul 6

Caracteristicile tehnice şi proprietăţile pentru rumeguş

|  | Originea (tabelul 1 din prezentul Regulament) | Biomasa lemnoasă |
| --- | --- | --- |
|  | Forma de comercializare (tabelul 2 din prezentul Regulament) | Rumeguş |
| Cerinţe normative | Umiditatea, M (w-% la obţinere) |
|  | M 10 M 15 M 20 M 25 M 30 M 35 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 65 + | ≤ 10 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≤ 25 % ≤ 30 % ≤ 35 % ≤ 40 % ≤ 45 % ≤ 50 % ≤ 55 % ≤ 60 % ≤ 65 % > 65 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Cenuşa, A (w-% în stare uscată) |
|  | A 0,5 A 0,7 A 1,0 A 1,5 A 2,0 A 3,0 A 5,0 A 7,0 A 10,0 A 10,0 + | ≤ 0,5 % ≤ 0,7 % ≤ 1,0 % ≤ 1,5 % ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % ≤ 5,0 % ≤ 7,0 % ≤ 10,0 % > 10,0 % (valoarea maximă stabilită) |
|  | Puterea calorică netă obţinută, Q (MJ/kg) sau densitatea energetică, E (kWh/m3 în vrac) | Se indică valoarea minimă stabilită |
| Cerinţe normative/informative | Azot, N (w-% în stare uscată) |
|  | N 0,3 N 0,5 N 1,0 N 2,0 N 3,0 N 3,0 + | ≤ 0,3 % ≤ 0,5 % ≤ 1,0 % ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % > 3.0% (se indică valoarea maximă stabilită) | Normativ: Numai pentru biomasa tratată chimic (1.2.2, 1.3.2) Informativ: Pentru toate tipurile de biomasă care nu sînt tratate chimic |
|  | Clor, Cl (w-% în stare uscată) |
|  | Cl 0,02 Cl 0,03 Cl 0,07 Cl 0,10 Cl 0,10 + | ≤ 0,02 % ≤ 0,03 % ≤ 0,07 % ≤ 0,10 % >0,10%(se indică valoarea maximă stabilită) | Normativ: Numai pentru biomasa tratată chimic (1.2.2, 1.3.2) Informativ: Pentru toate tipurile de biomasă care nu sînt tratate chimic |
| Cerinţe informative | Densitatea în vrac (BD) obţinută (kg/m3) |
|  | BD 100 BD 150 BD 200 BD 250 BD 300 BD 350 BD 350 + | ≥ 100 kg/m3 ≥ 150 kg/m3 ≥ 200 kg/m3 ≥ 250 kg/m3 ≥ 300 kg/m3 ≥ 350 kg/m3 >350kg/m3(se indică valoarea minimă stabilită) | Să se precizeze pentru comercializarea în baza volumului |
|  | Caracteristicile cenuşii după ardere (° C) | Se indică temperatura de deformare a cenuşii, DT |

Notă: Dimensiunile particolelor de rumeguş se consideră uniforme.

Tabelul 7

Caracteristicile tehnice şi proprietăţile pentru talaş

|  | Originea (tabelul 1 din prezentul Regulament) | Biomasa lemnoasă |
| --- | --- | --- |
|  | Formularul de comercializare (tabelul 2 din prezentul Regulament) | Talaş |
| Cerinţe normative | Umiditatea, M (w-% la obţinere) |
|  | M 10 M 15 M 20 M 25 M 30 M 30 + | ≤ 10 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≤ 25 % ≤ 30 % > 30 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Cenuşa, A (w-% în stare uscată) |
|  | A 0,5 A 0,7 A 1,0 A 1,5 A 2,0 A 3,0 A 5,0 A 7,0 A 10,0 A 10,0 + | ≤ 0,5 % ≤ 0,7 % ≤ 1,0 % ≤ 1,5 % ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % ≤ 5,0 % ≤ 7,0 % ≤ 10,0 % > 10,0 % (valoarea maximă stabilită) |
|  | Puterea calorică netă obţinută, Q (MJ/kg) sau densitatea energetică, E (kWh/m3 în vrac) | Se indică valoarea minimă stabilită |
| Cerinţe normative/informative | Azot, N (w-% în stare uscată) |
|  | N 0,3 N 0,5 N 1,0 N 2,0 N 3,0 N 3,0 + | ≤ 0,3 % ≤ 0,5 % ≤ 1,0 % ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % > 3.0% (se indică valoarea maximă stabilită) | Normativ: Numai pentru biomasa tratată chimic (1.2.2, 1.3.2) Informativ: Pentru toate tipurile de biomasa care nu sînt tratate chimic |
|  | Clor, Cl (w-% în stare uscată) |
|  | Cl 0,02 Cl 0,03 Cl 0,07 Cl 0,10 Cl 0,10 + | ≤ 0,02 % ≤ 0,03 % ≤ 0,07 % ≤ 0,10 % > 0,10 % (se indică valoarea maximă stabilită) | Normativ: Numai pentru biomasa tratată chimic (1.2.2, 1.3.2) Informativ: Pentru toate tipurile de biomasă care nu sînt tratate chimic |
| Cerinţe informative | Densitatea în vrac (BD) primită (kg/m3) |
|  | BD 100 BD 150 BD 200 BD 250 BD 300 BD 300 + | ≥ 100 kg/m3 ≥ 150 kg/m3 ≥ 200 kg/m3 ≥ 250 kg/m3 ≥ 300 kg/m3 > 300 kg/m3 (se indică valoarea minimă stabilită) | Să se precizeze pentru comercializarea în baza volumului |
|  | Caracteristicile cenuşii după ardere (° C) | Se indică temperatura de deformare a cenuşii, DT |

Notă : Dimensiunile particulelor de talaş se consideră uniforme.

Tabelul 8

Caracteristicile tehnice şi proprietăţile  pentru scoarţă

|  | Originea (tabelul 1 din prezentul Regulament) | Biomasa lemnoasă |
| --- | --- | --- |
|  | Forma de comercializare (tabelul 2 din prezentul Regulament) | Scoarţă |
| Cerinţe normative | Dimensiunea (mm) |
|  |  | diametrul nominal, mm b | fracţiune grosieră, dimensiunea max. unei particule, mm < 5w-% |
|  | P16 P45 P63 P100 P200 | P<16 mm P<45 mm P<63 mm P<100 mm P<200 mm | > 45 mm toate < 90 mm >63 mm >100 mm >125 mm >200 mm |
|  | Umiditatea, M (w-% la obţinere) |  |
|  | M 10 M 15 M 20 M 25 M 30 M 35 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 65 + | ≤ 10 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≤ 25 % ≤ 30 % ≤ 35 % ≤ 40 % ≤ 45 % ≤ 50 % ≤ 55 % ≤ 60 % ≤ 65 % > 65 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Cenuşa, A (w-% în stare uscată) |
|  | A 0,5 A 0,7 A 1,0 A 1,5 A 2,0 A 3,0 A 5,0 A 7,0 A 10,0 A 10,0 + | ≤ 0,5 % ≤ 0,7 % ≤ 1,0 % ≤ 1,5 % ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % ≤ 5,0 % ≤ 7,0 % ≤ 10,0 % > 10,0 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Măcinare | Se indică dacă scoarţa este măcinată bucăţi sau şlefuită |
|  | Puterea calorică netă obţinută, Q (MJ/kg) sau densitatea energetică, E (kWh/m3 în vrac sau MWh/m3 în vrac) | Se indică valoarea minimă stabilită |
| Cerinţe normative/informative | Azot, N (w-% în stare uscată) |
|  | N 0,5 N 1,0 N 2,0 N 3,0 N 3,0 + | ≤ 0,5 % ≤ 1,0 % ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % > 3,0% (se indică valoarea maximă stabilită) | Normativ: Numai pentru biomasa tratată chimic (1.2.2, 1.3.2) Informativ: Pentru toate tipurile de biomasă care nu sînt tratate chimic |
|  | Clor, Cl (w-% în stare uscată) |
|  | Cl 0,02 Cl 0,03 Cl 0,07 Cl 0,10 Cl 0,10 + | ≤ 0,02 % ≤ 0,03 % ≤ 0,07 % ≤ 0,10 % > 0,10 % (se indică valoarea maximă stabilită) | Normativ: Numai pentru biomasa tratată chimic (1.2.2, 1.3.2) Informativ: Pentru toate tipurile de biomasă care nu sînt tratate chimic |
| Cerinţe informative | Densitatea în vrac (BD) obţinută (kg/m3) |
|  | BD 250 BD 300 BD 350 BD 400 BD 450 | ≥ 250 kg/m3 ≥ 300 kg/m3 ≥ 350 kg/m3 ≥ 400 kg/m3 ≥ 450 kg/m3 |  |
|  | Caracteristicile cenuşii după ardere (° C) | Se indică temperatura de deformare a cenuşii, DT |

Notă: În categoria scoarţă este inclusă şi pluta.

Tabelul 9

Caracteristicile tehnice şi proprietăţile pentru baloturile

din paie şi iarbă energetică

|  | Originea (tabelul 1 din prezentul Regulament) | Rămăşiţe de paie ale culturilor cerealiere Plante întregi ale ierburilor energetice Rămăşiţe de paie ale ierburilor energetice Tulpini şi frunze ale culturilor oleaginoase |
| --- | --- | --- |
|  | Forma de comercializare (tabelul 2 din prezentul Regulament) | Baloturi în formă de cub şi cilindru |
| Cerinţe normative | L1 -Înălţimea D - Diametrul L2 - Lăţimea L3 - Lungimea Dimensiunea (m) |
|  | Balot în formă de cilindru | Diametrul (D), m | Lungimea (L3), m |
|  | D 1 D 2 | 1,2 – 1,5 1,6 – 1,8 | 1,2 1,5 |
|  | Balot în formă de cub | Înălţimea (L1), m Lăţimea (L2),m Lungimea (L3), m |
|  | P 1 P 2 P 3 P 3 + | ≤ 0,35 ≤ 0,4 ≤ 0,5 ≤ 0,9 ≤ 1,2 1,5-2,8 ≤ 1,3 ≤ 1,2 1,0-3,0 (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Densitatea în balot, BD (kg/m3) |
|  | BD 100 BD 120 BD 160 BD 180 BD 220 BD 220 + | ≥ 100 ≥ 120 ≥ 160 ≥ 180 ≥ 220 ≥ 220 (se indică valoarea minimă stabilită) |
|  | Umiditatea, M (w-% la obţinere) |
|  | M 10 M 15 M 20 M 25 M 30 M 30 + | ≤ 10 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≤ 25 % ≤ 30 % > 30 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Cenuşa, A (w-% în stare uscată) |
|  | A 5,0 A 7,0 A 10,0 A 10,0 + | ≤ 5 % ≤ 7 % ≤ 10 % > 10 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Speciile de biomasă | Trebuie să fie indicate |
|  | Puterea calorică netă obţinută, Q (MJ/kg) sau densitatea energetică, E (kWh/m3 în vrac sau MWh/m3 în vrac) | Se indică valoarea minimă stabilită |
| Cerinţe informative | Metoda de producere | Se recomandă să fie indicate metodele de producţie care influenţează mărimea particulelor de paie în balot. |
|  | Clor, Cl (w-% în stare uscată) |
|  | Cl 0,02 Cl 0,03 Cl 0,07 Cl 0,10 Cl 0,10 + | ≤ 0,02 % ≤ 0,03 % ≤ 0,07 % ≤ 0,10 % > 0,10 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Tipul materialelor utilizate pentru legare | Se recomandă de indicat cu ce sînt legate baloturile plase, plastic |
|  | Caracteristicile cenuşii după ardere (° C) | Se indică temperatura de deformare a cenuşii, DT |

Tabelul 10

Caracteristicile tehnice şi proprietăţile pentru cerealele energetice

|  | Originea (tabelul 1 din prezentul Regulament) | Biomasa erbacee |
| --- | --- | --- |
|  | Forma de comercializare (tabelul 2 din prezentul Regulament) | Cereale energetice |
| Cerinţe normative | Dimensiunea (mm) |
|  | Diametrul (D) |
|  | D 05 D 10 | 1mm ≤ D ≤ 5 mm 3,15 mm ≤ D ≤ 10 mm |
|  | Umiditatea, M (w-% la obţinere) |  |
|  | M 10 M 15 | M ≤ 10 % M ≤ 15 % |
|  | Cenuşa, A (w-% în stare uscată) |
|  | A 2,0 A 3,0 A 5,0 A 5,0 + | ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % ≤ 5,0 % > 5,0 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Puterea calorică netă obţinută, Q (MJ/kg) | Se indică valoarea minimă stabilită |
|  | Azot, N (w-% în stare uscată) |
|  | N 2,0 N 2,0 + | ≤ 2,0 % > 2,0 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Sulf, S sulf (w-% în stare uscată) |
|  | S 0,20 S 0,20 + | ≤ 0,20 % > 0,20 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
| Cerinţe informative | Fracţia fină, F (w-%< 1 mm pentru D 05 şi w-%, < 3,15 mm pentru D 10 mm) |
|  | F 1.0 F 1.0 + | ≤ 1,0 % > 1,0 % (fără aditivi) |
|  | Densitatea în vrac (BD) obţinută (kg/m3) |
|  | BD 550 BD 550 + | ≥ 550 kg/m3 > 550 kg/m3 (se indică valoarea minimă stabilită) |
|  | Clor, Cl (w-% în stare uscată) |
|  | Cl 0,10 Cl 0,15 Cl 0,15 + | ≤ 0,10 % ≤ 0,15 % > 0,15 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Caracteristicile cenuşii după ardere (° C) | Se indică temperatura de deformare a cenuşii, DT |

Notă: La  arderea cerealelor trebuie acordată o atenţie specială riscului de coroziune în cazane mici şi medii şi instalaţii de evacuare a gazelor. Se menţionează faptul că diferite tipuri şi varietăţi de culturi cerealiere, cultivate în condiţii şi tipuri de sol diferite, pot avea o compoziţie de cenuşă diferită.

Tabelul 11

Caracteristicile tehnice şi proprietăţile pentru reziduurile de măsline

|  | Originea (tabelul 1 din prezentul Regulament) | Biomasă din fructe |
| --- | --- | --- |
|  | Formularul de comercializare (tabelul 2 din prezentul Regulament) | Boabe sau seminţe, miezuri |
| Cerinţe normative | Dimensiunea (mm) |
|  | Diametrul (D) |
|  | D 03 D 05 D 10 D 10 + | 1 mm ≤ D ≤ 3,15 mm 1 mm ≤ D ≤ 5 mm 1 mm ≤ D ≤ 10 mm D > 10 mm (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Umiditatea, M (w-% la obţinere) |  |
|  | M 10 M 15 | M ≤ 10 % M ≤ 15 % |
|  | Cenuşă, A (w-% în stare uscată) |
|  | A 1,5 A 2,0 A 3,0 A 5,0 A 7,0 A 10,0 A 10,0 + | ≤ 1,5 % ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % ≤ 5,0 % ≤ 7,0 % ≤ 10,0 % > 10,0 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Aditivi (w-%) | Trebuie specificate compoziţia şi cantitatea de aditivi |
|  | Puterea calorică netă obţinută, Q (MJ/kg) | Se indică valoarea minimă stabilită |
|  | Azot, N (w-% în stare uscată) |
|  | N 1,0 N 1,5 N 2,0 N 3,0 N 3,0 + | ≤ 1,0 % ≤ 1,5 % ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % > 3,0 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
| Cerinţe informative | Fracţia fină, F (w-%< 1 mm pentru D 05 şi w-%, < 3,15 mm pentru D 10 mm) |
|  | F 1,0 F 1,0 + | ≤ 1,0 % > 1,0 % (fără aditivi) |
|  | Densitatea în vrac (BD) obţinută (kg/m3 în vrac) |  |
|  | Clor, Cl (w-% în stare uscată) |
|  | Cl 0,10 Cl 0,15 Cl 0,15 + | ≤ 0,10 % ≤ 0,15 % > 0,15 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Sulf, S sulf (w-% în stare uscată) |
|  | S 0,15 S 0,20 S 0,20 + | ≤ 0,15 % ≤ 0,20 % > 0,20 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Caracteristicile cenuşii după ardere (° C) | Se indică temperatura de deformare a cenuşii, DT |

Notă: Utilizarea aditivelor poate reduce valoarea puterii calorice.

Tabelul 12

Caracteristicile tehnice şi proprietăţile

pentru sîmburii sau miezurii de fructe

|  | Originea (tabelul 1 din prezentul Regulament) | Biomasă din fructe |
| --- | --- | --- |
|  | Forma de comercializare (tabelul 2 din prezentul Regulament) | Sîmburi sau miezuri de fructe |
| Cerinţe normative | Dimensiunea (mm) |
|  | Diametrul (D) |
|  | D 03 D 05 D 10 D 10 + | 1 mm ≤ D ≤ 3,15 mm 1 mm ≤ D ≤ 5 mm 1 mm ≤ D ≤ 10 mm D > 10 mm (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Umiditatea, M (w-% la obţinere) |  |
|  | M 10 M 15 | M ≤ 10 % M ≤ 15 % |
|  | Cenuşa, A (w-% în stare uscată) |
|  | A 1,5 A 2,0 A 3,0 A 5,0 A 7,0 A 10,0 A 10,0 + | ≤ 1,5 % ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % ≤ 5,0 % ≤ 7,0 % ≤ 10,0 % > 10,0 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Aditivi (w-%) | Trebuie specificate compoziţia şi cantitatea de aditivi |
|  | Puterea calorică netă obţinută, Q (MJ/kg) | Se indică valoarea minimă stabilită |
|  | Azot, N (w-% în stare uscată) |
|  | N 1,0 N 1,5 N 2,0 N 3,0 N 3,0 + | ≤ 1,0 % ≤ 1,5 % ≤ 2,0 % ≤ 3,0 % > 3,0 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
| Cerinţe informative | Fracţia fină, F (w-%< 1 mm pentru D 05 şi w-%, < 3,15 mm pentru D 10 mm) |
|  | F 1,0 F 1,0 + | ≤ 1,0 % > 1,0 % (fără aditiv) |
|  | Densitatea în vrac (BD) obţinută (kg/m3 în vrac) |  |
|  | Clor, Cl (w-% în stare uscată) |
|  | Cl 0,10 Cl 0,15 Cl 0,15 + | ≤ 0,10 % ≤ 0,15 % > 0,15 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Sulf, S sulf (w-% în stare uscată) |
|  | S 0,15 S 0.20 S 0.20 + | ≤ 0,15 % ≤ 0,20 % > 0,20 % (se indică valoarea maximă stabilită) |
|  | Caracteristicile cenuşii după ardere (° C) | Se indică temperatura de deformare a cenuşii, DT |

Note:

1. Utilizarea aditivilor poate reduce valoarea puterii calorice.

2. Sîmburii de fructe includ nucile şi ghindele.