| Anexa nr.4 REGULAMENT privind condițiile de amplasare (desființare) a obiectivelor în zona drumului public național sau local de interes raional şi/sau în zonele de protecție ale acestuia I. DISPOZIŢII GENERALE 1. În sensul prezentului Regulament, se folosesc următoarele noţiuni: obiective: 1) obiective de prestare a serviciilor rutiere: a) staţii de alimentare cu combustibil; b) staţii de deservire tehnică; c) puncte de vulcanizare; d) unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei; e) tarabe (puncte comerciale); 2) comunicaţii inginereşti – conducte de gaze, apeducte, canalizări, linii de telecomunicaţii şi de transport al energiei electrice, sisteme de monitorizare a traficului; 4) parcaje, benzi suplimentare; 5) obiective arhitecturale și de cult; 6) cale de acces la drumul public – drum special amenajat pentru intrarea pe (ieşirea din) teritoriul obiectivului; locul amplasării obiectivului – platformă (teren) pe care este amplasat obiectivul; planul de amplasare a obiectivului – planul sectorului de drum la scara 1:500 (sau schema detaliată cu indicarea categoriei drumului, lăţimii zonei drumului şi a zonelor de protecţie ale acestuia) la distanţe de pînă la 250 m de ambele părţi de la locul amplasării obiectivului, cu reperarea intersecţiilor, joncţiunilor, nodurilor rutiere şi a construcțiilor artificiale, indicatoarelor rutiere şi marcajului, instalaţiilor de ghidaj şi barierelor de protecţie, precum şi a obiectivelor existente şi construcţiilor speciale. 2. Proprietarul obiectivului este obligat să asigure securitatea ecologică, securitatea circulației rutiere, aspectul estetic corespunzător, precum şi starea tehnică a acceselor la obiectiv şi a drumurilor ce trec prin teritoriul obiectivului. II. PROCEDURA DE ELIBERARE A AUTORIZAŢIEI DE AMPLASARE A OBIECTIVULUI ÎN ZONA DRUMULUI PUBLIC ŞI/SAU ÎN ZONELE DE PROTECŢIE ALE ACESTUIA 4. Amplasarea obiectivului în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia se desfăşoară în două etape: a) eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare cu prescripții tehnice privind amplasarea obiectivului în zona drumului public și/sau în zonele de protecție a acestuia (în continuare – prescripții tehnice) – document care se obține la faza de proiectare; b) eliberarea autorizaţiei de amplasare a obiectivului în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia (modelul se anexează) – document care se obţine înainte de începerea lucrărilor în zona drumului şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia. 5. Prescripțiile tehnice se eliberează în baza cererii emitentului certificatului de urbanism pentru proiectare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Cererea depusă trebuie să conțină date privind numele, prenumele sau denumirea, adresa persoanei fizice sau juridice, datele de contact ale solicitantului certificatului de urbanism pentru proiectare, precum și obiectivul, locul amplasării acestuia și numărul cadastral al terenului pe care va fi amplasat obiectivul. La cerere se anexează planul de amplasare a obiectivului, cu indicarea poziției kilometrice a obiectivului în raport cu drumul public. 6. Autorizația de amplasare se emite în baza cererii emitentului autorizației de construire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Cererea depusă trebuie să conțină date privind numele, prenumele sau denumirea, adresa persoanei fizice sau juridice, datele de contact ale solicitantului autorizației de construire, precum și numărul și data prescripțiilor tehnice, emise de administratorul drumului, și ale certificatului de urbanism pentru proiectare. La cererea depusă se anexează următoarele documente: a) documentația de proiect, elaborată şi verificată în modul stabilit; b) avizul Inspectoratului Național de Patrulare (obținut de emitentul autorizației de construire). 7. Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la punctele 5 şi 6 nu se admite. 8. În cazul în care nu au fost prezentate toate documentele prevăzute la punctele 5 şi 6, administratorul drumului public refuză emiterea prescripțiilor tehnice sau autorizației de amplasare a obiectivului în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia, cu informarea obligatorie a emitentului certificatului de urbanism pentru proiectare sau autorizației de construire. 9. Prescripțiile tehnice și/sau autorizația de amplasare se eliberează împreună cu contul de plată a serviciilor prestate și a taxelor prevăzute la titlul IX al Codului fiscal. 10. Prescripţiile tehnice trebuie să conţină, în funcţie de destinaţia obiectivului, date privind: a) obiectivul; b) proprietarul; c) locul amplasării obiectivului (drumul, km); e) statutul terenului pentru amplasarea obiectivului; f) prescripţiile tehnice privind amplasarea; g) asigurarea siguranţei la trafic; h) achitarea taxei pentru eliberarea prescripţiilor tehnice; i) termenul de valabilitate a prescripțiilor. 11. Autorizaţia de amplasare trebuie să conţină, în funcţie de destinaţia obiectivului, date privind: a) obiectivul; b) proprietarul; c) locul amplasării obiectivului (drumul, km); d) certificatul de urbanism pentru proiectare; e) statutul obiectivului; f) statutul și suprafața terenului pentru amplasarea obiectivului; g) cerinţele de amplasare; h) condițiile de siguranță rutieră în timpul lucrărilor de construcții; i) relaţiile cu administratorul drumului sau cu reprezentantul acestuia. 12. Termenul de valabilitate a prescripțiilor tehnice corespunde cu cel al certificatului de urbanism pentru proiectare. III. CERINŢELE DE BAZĂ PRIVIND AMPLASAREA ŞI DOTAREA OBIECTIVELOR 13. La examinarea posibilităţii de amplasare a obiectivului în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia urmează a fi determinate şi luate în calcul: a) asigurarea vizibilităţii; b) valorile declivităţii; c) amplasarea plantaţiilor rutiere; d) existenţa şi caracteristica comunicaţiilor, precum şi locul exact al amplasării lor; e) existenţa sectoarelor cu risc sporit de accidente şi a locurilor de concentrare a accidentelor rutiere; f) condiţiile pentru captarea şi evacuarea apelor pluviale; g) asigurarea securităţii circulaţiei rutiere. 14. În afara localităților este permisă amplasarea obiectivelor (cu excepţia comunicaţiilor subterane) în zonele de intersecţie a drumurilor cu condiţia respectării distanţelor normative pentru asigurarea vizibilităţii specificate în tabelul de mai jos. |
| --- |
| Categoria tehnică a drumului | Părţile triunghiului de vizibilitate în intersecţii, în funcţie de categoriile drumurilor, cel puţin (m) |
|  | I-a | I-b | II | III | IV | V |
| I-a | 300 × 300 | 300 × 250 | 300 × 250 | 300 × 200 | 300 × 150 | 300 × 85 |
| I-b | 250 × 300 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 200 | 250 × 150 | 250 × 85 |
| II | 250 × 300 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 200 | 250 × 150 | 250 × 85 |
| III | 200 × 300 | 200 × 250 | 200 × 250 | 200 × 200 | 200 × 150 | 200 × 85 |
| IV | 150 × 300 | 150 × 250 | 150 × 250 | 150 × 200 | 150 × 150 | 150 × 85 |
| V | 85 × 300 | 85 × 250 | 85 × 250 | 85 × 200 | 85 × 150 | 85 × 85 |
| IV. CERINŢE SPECIFICE PRIVIND AMPLASAREA ŞI DOTAREA OBIECTIVELOR (exceptînd obiectivele de publicitate exterioară) 15. Amplasarea obiectivelor în zonele intersecţiilor denivelate poate fi admisă numai în cazul în care aceste obiective nu influenţează negativ asupra securităţii circulaţiei rutiere. 16. Edificiile urmează a fi amplasate în afara limitelor ultimului element constructiv al drumului, la o distanţă de cel puţin 12 m de la marginea părţii carosabile a acestuia. 17. La amplasarea obiectivelor pe curbe în plan, în profil, în zona trecerilor de pietoni, trebuie să fie asigurată vizibilitatea în conformitate cu documentele normative în vigoare. 18. Obiectivul de deservire amplasat în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia trebuie să fie dotat cu: a) parcare; b) trotuare sau piste pentru pietoni care să ducă spre obiectiv; c) sistem de captare şi evacuare a apelor pluviale; d) mijloace de iluminare a teritoriului şi a părţii carosabile pe lungimea benzilor de accelerare şi decelerare, iar în lipsa acestora – la o distanţă de minimum 50 m de ambele părţi ale obiectivului; e) accese asigurate cu benzi de accelerare şi decelerare, conform normelor tehnice în vigoare; f) WC public, gratis. 181. Se interzice amplasarea obiectivelor: a) la intersecția drumurilor publice, dacă nu se respectă asigurarea vizibilității, conform punctului 14; b) în zona drumurilor publice, în cazul în care drumul este proiectat în curbă şi nu se asigură securitatea participanților la traficul rutier; c) în zona nodurilor rutiere, pe benzile de separare, în intersecțiile cu circulație în sens giratoriu. IV1. CERINŢE SPECIFICE PRIVIND AMPLASAREA OBIECTIVELOR DE PUBLICITATE EXTERIOARĂ 182. Obiective de publicitate exterioară – standuri, panouri, ecrane, tablouri, display-uri, panele, suporturi suspendate, care nu conţin informaţie referitoare la condiţiile de circulaţie. 183. Obiectivele de publicitate exterioară se recomandă a fi amplasate pe sectoarele de drum caracterizate prin landşaft liniştit, precum şi în zona exterioară a curbelor în plan. 184. Platforma obiectivului de publicitate exterioară trebuie să se afle la acelaşi nivel cu suprafaţa terenului pe care este amplasat. 185. Se interzice amplasarea obiectivelor de publicitate exterioară: a) la o distanţă mai mică de 6 m de la marginea părţii carosabile, precum şi în zona nodurilor rutiere, în benzile de separare, pe poduri, pe pasaje, pe estacade, pe viaducte, pe parapete rutiere, prin metoda vopsirii, încleierii pe suprafeţele părţilor componente ale drumurilor şi utilajului rutier, clădirilor şi construcţiilor, dacă aceasta nu este prevăzut în contractele cu proprietarii lor; b) în afara localităţilor, la o distanţă mai mică de 150 m de la indicatoarele rutiere şi de pînă la 300 m de la alte obiective de publicitate; c) pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente rutiere din afara localităţilor, la o distanţă de pînă la 250 m de ambele părţi ale sectoarelor respective; d) pe sectoarele de drum cu declivităţi longitudinale de peste 6%; e) în zona interioară a curbelor în plan; f) mai aproape de 50 m de trecerile de pietoni; g) mai aproape de 100 m de poduri, pasaje, estacade, viaducte situate pe drumurile publice; h) în zona de protecţie a comunicaţiilor inginereşti; i) mai aproape de 300 m de intersecţiile la nivel cu calea ferată; j) pe trotuare şi piste de pietoni. V. PROCEDURA DE ELIBERARE A ACORDULUI DE DESFIINȚARE A OBIECTIVULUI AMPLASAT ÎN ZONA DRUMULUI PUBLIC ŞI/SAU ÎN ZONELE DE PROTECŢIE ALE ACESTUIA 19. Desființarea obiectivelor amplasate în zona drumului public şi/sau în zonele de protecție ale acestuia se efectuează în baza autorizației de desființare emise cu acordul de desființare al administratorului drumului public (în continuare – acord de desființare). 20. Acordul de desființare se emite în baza cererii emitentului autorizației de desființare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Cererea depusă trebuie să conțină următoarele date privind solicitantul autorizației de desființare: numele, prenumele sau denumirea, adresa persoanei fizice sau juridice și datele de contact. La cererea depusă de solicitant se anexează proiectul de organizare a executării lucrărilor de desființare cu avizul Inspectoratului Național de Patrulare. 21. Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la punctul 20 nu se admite. 22. În cazul în care nu au fost prezentate toate documentele prevăzute la punctul 20, administratorul drumului public refuză emiterea acordului de desființare a obiectivului amplasat în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia, cu informarea obligatorie a emitentului autorizației de desființare. 23. La eliberarea acordului de desființare se emite și contul de plată pentru serviciile prestate. 24. Acordul de desființare trebuie să conțină date privind: a) obiectivul; b) proprietarul; c) locul amplasării obiectivului (drumul, km); d) statutul obiectivului; e) cerințele de desființare; f) condițiile de siguranță rutieră. VI. CERINŢE SPECIFICE PRIVIND DESFIINȚAREA OBIECTIVELOR 25. Obiectivele amplasate în zona drumului public, supuse desființării, trebuie asigurate cu împrejmuire de securitate. 26. Împrejmuirea obiectivelor supuse desființării, amplasate pe curbe în plan, în profil, în zona trecerilor de pietoni, trebuie să asigure vizibilitatea în conformitate cu documentele normative în vigoare. 27. Obiectivele supuse desființării trebuie asigurate cu căi de acces pentru evacuarea materialului obținut în procesul de demolare. 28. În procesul de desființare a obiectivelor amplasate în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia trebuie asigurată integritatea sistemului existent de captare şi evacuare a apelor pluviale al drumului. 29. Șantierele de desființare trebuie asigurate cu sistem de captare şi evacuare a apelor pluviale. 30. Proiectele de desființare trebuie să prevadă, după caz, restabilirea elementelor constructive ale drumului public. VII. DISPOZIȚII FINALE 31. Emitentul certificatului de urbanism pentru proiectare, al autorizației de construire/desființare prezintă administratorului drumului public copiile dovezilor respective de plată. |

| Model (Образец) Nr.______ din _________ 20___ PRESCRIPŢII TEHNICE privind amplasarea obiectivului în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia (ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ размещения объекта в зоне автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранных зонах) |
| --- |
| Obiectivul Объект |  |
| Proprietarul Владелец |  |
| Locul amplasării obiectivului (drumul, km) Место размещения объекта (автомобильная дорога, км) |  |
| Statutul terenului pentru amplasarea obiectivului Статус земельного участка для размещения объекта |  |
| Prescripţii tehnice privind amplasarea Технические условия размещения |  |
| Condițiile de siguranță rutieră în timpul lucrărilor de construcţii Условия безопасности движения во время выполнения строительных работ |  |
| Achitarea taxei pentru eliberarea prescripţiilor tehnice Оплата сбора за выдачу технических условий |  |
| Administratorul drumului _______________________ Администратор автомобильной дороги |

| Model (Образец) Nr.______ din _________ 20___ AUTORIZAŢIE de amplasare a obiectivului în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia (РАЗРЕШЕНИЕ на размещение объекта в зоне автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранных зонах) |
| --- |
| Obiectivul Объект |  |
| Proprietarul Владелец |  |
| Locul amplasării obiectivului (drumul, km) Место размещения объекта (автомобильная дорога, км) |  |
| Certificatul de urbanism pentru proiectare Градостроительный сертификат для проектирования |  |
| Statutul obiectivului Статус объекта |  |
| Statutul și suprafața terenului pentru amplasarea obiectivului Статус и площадь земельного участка для размещения объекта |  |
| Cerinţe de amplasare Требования к размещению |  |
| Condițiile de siguranță rutieră în timpul lucrărilor de construcţii Условия безопасности движения во время выполнения строительных работ |  |
| Relaţiile cu administratorul drumului sau cu reprezentantul acestuia Взаимоотношения с администратором автомобильной дороги или его представителем |  |
| Achitarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare Оплата сбора за выдачу разрешения на размещение объекта |  |
| Administratorul drumului _______________________ Администратор автомобильной дороги. |

Model

(Образец)

Nr.______ din _________ 20___

ACORD

de desființare a obiectivului amplasat în zona drumului public

şi/sau în zonele de protecție ale acestuia

(РАЗРЕШЕНИЕ

на снос объекта, расположенного в зоне автомобильной дороги

общего пользования и/или ее охранных зонах)

| Obiectivul Объект |  |
| --- | --- |
| Proprietarul Владелец |  |
| Locul amplasării obiectivului (drumul, km) Место размещения объекта (автомобильная дорога, км) |  |
| Statutul obiectivului Статус объекта |  |
| Cerinţele de desființare Требования к сносу |  |
| Condițiile de siguranţă rutieră Условия безопасности движения |  |

Administratorul drumului _______________________

Администратор автомобильной дороги