Приложение 4

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях размещения (сноса) объектов в зоне национальной

автомобильной дороги или автомобильной дороги местного

значения районного уровня и/или их охранных зонах

I. Общие положения

1. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:

объекты:

1) объекты по оказанию услуг придорожного сервиса:

а) автозаправочные станции;

b) станции технического обслуживания;

c) пункты вулканизации;

d) предприятия розничной торговли, предприятия общественного питания, структуры по приему туристов с функциями размещения и питания;

e) торговые точки (лотки);

2) инженерные коммуникации – газопроводы, водопроводы, канализация, линии связи и линии электропередач , системы наблюдения за дорожным движением;

4) стоянки, дополнительные полосы;

5) архитектурные объекты и объекты отправления культа;

6) подъездная дорога к автомобильной дороге общего пользования (автомобильная дорога, специально обустроенная для въезда на территорию (выезда с территории) объекта;

место размещения объекта – площадка (земельный участок), на которой размещается объект;

план размещения объекта – план в масштабе 1:500 участка дороги (или детальная схема с указанием категории дороги, ширины полос отвода и охранной зоны дороги) протяженностью до 250 метров в одну и другую сторону от места размещения объекта с привязкой пересечений, примыканий, транспортных развязок и искусственных сооружений, дорожных знаков и разметки, направляющих устройств и ограждений, а также существующих объектов и специальных конструкций.

2. Владелец объекта обязан обеспечить экологическую безопасность, безопасность дорожного движения, надлежащий эстетический вид, а также техническое состояние подъездных дорог к объекту и проездов через территорию объекта.

II. Процедура выдачи разрешения на размещение
объекта в зоне автомобильной дороги общего
пользования и/или ее охранных зонах

4. Размещение объекта в зоне автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранных зонах осуществляется в два этапа:

a) выдача градостроительного сертификата на проектирование, содержащего технические условия размещения объекта в зоне автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранных зонах (далее – технические условия), получаемого на этапе проектирования;

b) выдача разрешения на размещение объекта в зоне автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранных зонах (образец прилагается), получаемого до начала работ в зоне автомобильной дороги и/или ее охранных зонах.

5. Технические условия выдаются по запросу эмитента градостроительного сертификата на проектирование в течение 15 рабочих дней с момента его регистрации. Подаваемый запрос должен содержать следующие данные: имя и фамилия или наименование, адрес физического или юридического лица, контактные данные заявителя, обратившегося за градостроительным сертификатом на проектирование, а также объект, место размещения объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором он будет размещен. К запросу прилагается план размещения объекта с указанием километрового положения относительно автомобильной дороги общего пользования.

6. Разрешение на размещение выдается по запросу эмитента разрешения на строительство в течение 10 рабочих дней с момента его регистрации. Подаваемый запрос должен содержать следующие данные: имя и фамилия или наименование, адрес физического или юридического лица, контактные данные заявителя, обратившегося за разрешением на строительство, а также номер и дата технических условий, выданных администратором автомобильной дороги, и градостроительного сертификата на проектирование. К подаваемому запросу прилагаются следующие документы:

a) проектная документация, разработанная и прошедшая экспертизу в установленном порядке;

b) заключение Национальной патрульной инспекции (полученное эмитентом разрешения на строительство).

7. Требование иных, чем предусмотренные в пунктах 5 и 6, документов не допускается.

8. В случае непредставления всех документов, предусмотренных пунктами 5 и 6, администратор автомобильной дороги общего пользования отказывает в выдаче технических условий или разрешения на размещение объекта в зоне автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранных зонах и в обязательном порядке информирует об этом эмитента градостроительного сертификата на проектирование или разрешения на строительство.

9. Технические условия и/или разрешение на размещение выдаются вместе со счетом на оплату оказанных услуг и сборов, предусмотренных разделом IX Налогового кодекса.

10. Технические условия должны содержать, в зависимости от назначения объекта, данные, касающиеся:

а) объекта;

b) владельца;

с) места размещения объекта (автомобильная дорога, километр);

е) статуса земельного участка для размещения объекта;

f) технических условий размещения;

g) обеспечения безопасности движения;

h) оплаты сбора за выдачу технических условий;

i) срок действия предписаний.

11. Разрешение на размещение объекта должно содержать, в зависимости от назначения объекта, данные, касающиеся:

а) объекта;

b) владельца;

с) места размещения объекта (автомобильная дорога, километр);

d) градостроительного сертификата для проектирования;

е) статуса объекта;

f) статуса и площади земельного участка для размещения объекта;

g) требований к размещению;

h) условий безопасности движения во время выполнения строительных работ;

i) взаимоотношений с администратором автомобильной дороги или его представителем.

12. Срок действия технических условий соответствует сроку действия градостроительного сертификата на проектирование.

III. Основные требования к размещению

и оборудованию объектов

13. При определении возможности размещения объекта в зоне автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранных зонах необходимо установить и учесть:

а) обеспечение видимости;

b) параметры уклонов;

c) расположение дорожных насаждений;

d) наличие и характеристики коммуникаций, а также их точное место расположения;

e) наличие аварийно опасных участков, мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

f ) условия обеспечения водоотвода;

g) обеспечение безопасности дорожного движения.

14. Расположение объектов вне населенных пунктов (кроме подземных коммуникаций) на пересечениях автомобильных дорог разрешается при условии обеспечения нормативного расстояния видимости, предусмотренного в таблице.

| Техническая категория дороги | Стороны треугольника видимости на пересечении дорог соответствующих категорий, не менее метров |
| --- | --- |
|  | I-а | I-b | II | III | IV | V |
| I-а | 300 х 300 | 300 х 250 | 300 х 250 | 300 х 200 | 300 х 150 | 300 х 85 |
| I-b | 250 х 300 | 250 х 250 | 250 х 250 | 250 х 200 | 250 х 150 | 250 х 85 |
| II | 250 х 300 | 250 х 250 | 250 х 250 | 250 х 200 | 250 х 150 | 250 х 85 |
| III | 200 х 300 | 200 х 250 | 200 х 250 | 200 х 200 | 200 х 150 | 200 х 85 |
| IV | 150 х 300 | 150 х 250 | 150 х 250 | 150 х 200 | 150 х 150 | 150 х 85 |
| V | 85 х 300 | 85 х 250 | 85 х 250 | 85 х 200 | 85 х 150 | 85 х 85 |

IV. Особые требования к размещению
и оборудованию объектов
(кроме объектов наружной рекламы)

15. Размещение объектов в пределах пересечений в разных уровнях может быть разрешено только в случае, если данные объекты не оказывают негативного влияния на безопасность дорожного движения.

16. Здания должны располагаться за пределами последнего конструктивного элемента автомобильной дороги на расстоянии не менее 12 метров от края ее проезжей части.

17. При размещении объектов на кривых в плане, в профиле, в зонах пешеходных переходов должна обеспечиваться видимость в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

18. Объект сервиса, размещенный в зоне автомобильной дороги и/или ее охранных зонах, должен быть оборудован:

а) стоянкой;

b) тротуарами или пешеходными дорожками, ведущими к объекту;

c) системой сбора и отвода поверхностных вод;

d) средствами освещения территории и проезжей части на протяжении переходно-скоростных полос, а при их отсутствии – на расстоянии не менее 50 метров в одну и другую сторону от объекта;

e) подъездами с переходно-скоростными полосами согласно действующим техническим нормам;

f) бесплатным общественным туалетом.

181. Запрещается размещение объектов:

a) на пересечении дорог общего пользования, если не соблюдается требование обеспечения видимости согласно пункту 14;

b) в зоне дорог общего пользования, если дорога спроектирована  кривой и не обеспечивается безопасность участников дорожного движения;

c) в зоне транспортных развязок, на разделительных полосах, на перекрестках с круговым движением.

IV1. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ

ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

182. Объекты наружной рекламы – стенды, панно, экраны, табло, дисплеи, панели, подвески, не содержащие информации об условиях движения.

183. Объекты наружной рекламы рекомендуется размещать на участках автомобильных дорог, характеризующихся спокойным ландшафтом, а также с внешней стороны кривой в плане.

184. Основание объектов наружной рекламы должно располагаться на уровне земли.

185. Запрещается размещать объекты наружной рекламы:

a) на расстоянии менее 6 метров от кромки проезжей части, на транспортных развязках, в пределах разделительных полос, на мостах, путепроводах, эстакадах, виадуках, дорожных ограждениях, а также методом окраски, наклейки на поверхностях элементов дорог и уличного оборудования, зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договорами с их владельцами;

b) вне населенных пунктов на расстоянии менее 150 метров от дорожных знаков и 300 метров друг от друга;

c) на аварийно-опасных участках дорог вне населенных пунктов – на расстоянии менее 250 метров в одну и другую сторону от границы участка;

d) на участках дорог с продольным уклоном свыше 6 процентов;

e) с внутренней стороны кривых в плане;

f) ближе чем в 50 метрах от пешеходных переходов;

g) ближе чем в 100 метрах от мостов, путепроводов, эстакад, виадуков, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования;

h) в охранных зонах инженерных коммуникаций;

i) ближе чем в 300 метрах от железнодорожных переездов;

j) на тротуарах и пешеходных дорожках.

V. ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СНОС ОБЪЕКТА,

РАЗМЕЩЕННОГО В ЗОНЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И/ИЛИ ЕЕ ОХРАННЫХ ЗОНАХ

19. Снос объектов, размещенных в зоне автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранных зонах, осуществляется на основании разрешения на снос, выдаваемого с согласия администратора автомобильной дороги общего пользования на снос (далее – согласие на снос).

20. Согласие на снос выдается по запросу эмитента разрешения на снос в течение 10 рабочих дней с момента его регистрации. Подаваемый запрос должен содержать следующие данные о заявителе, обратившемся за разрешением на снос: имя и фамилия или наименование, адрес физического или юридического лица и контактные данные. Заявитель прилагает к подаваемому заявлению проект организации выполнения работ по сносу с заключением Национальной патрульной инспекции.

21. Требование иных документов помимо предусмотренных пунктом 20 не допускается.

22. В случае непредставления всех документов, предусмотренных пунктом 20, администратор автомобильной дороги общего пользования отказывает в выдаче согласия на снос объекта, размещенного в зоне автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранных зонах, с обязательным информированием об этом эмитента разрешения на снос.

23. Одновременно с выдачей согласия на снос выдается и счет на оплату оказанных услуг.

24. Согласие на снос должно содержать данные относительно:

a) объекта;

b) собственника;

c) места размещения объекта (автомобильная дорога, км);

d) статуса объекта;

e) требований к сносу;

f) условий дорожной безопасности.

VI. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СНОСУ ОБЪЕКТОВ

25. Размещенные в зоне автомобильной дороги общего пользования объекты, подлежащие сносу, должны быть обнесены охранным ограждением.

26. Ограждение подлежащих сносу объектов, размещенных на кривых в плане, в профиле, в зонах пешеходных переходов, должно обеспечивать видимость в соответствии с действующими нормативными документами.

27. Подлежащие сносу объекты должны быть оборудованы подъездными путями для вывоза материала, образующегося в процессе сноса.

28. В процессе сноса объектов, размещенных в зоне автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранных зонах, должна обеспечиваться целостность существующей системы сбора и отвода ливневых вод с автомобильной дороги.

29. Площадки сноса должны быть оборудованы системой сбора и отвода ливневых вод.

30. При необходимости проекты сноса должны предусматривать восстановление конструктивных элементов автомобильной дороги общего пользования.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

31. Эмитент градостроительного сертификата на проектирование, разрешения на строительство/снос представляет администратору дорог общего пользования копии соответствующих документов об оплате.

| Model (Образец) Nr.______ din _________ 20___ PRESCRIPŢII TEHNICE privind amplasarea obiectivului în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia (ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ размещения объекта в зоне автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранных зонах) |
| --- |
| Obiectivul Объект |  |
| Proprietarul Владелец |  |
| Locul amplasării obiectivului (drumul, km) Место размещения объекта (автомобильная дорога, км) |  |
| Statutul terenului pentru amplasarea obiectivului Статус земельного участка для размещения объекта |  |
| Prescripţii tehnice privind amplasarea Технические условия размещения |  |
| Condițiile de siguranță rutieră în timpul lucrărilor de construcţii Условия безопасности движения во время выполнения строительных работ |  |
| Achitarea taxei pentru eliberarea prescripţiilor tehnice Оплата сбора за выдачу технических условий |  |
| Administratorul drumului _______________________ Администратор автомобильной дороги |

| Model (Образец) Nr.______ din _________ 20___ AUTORIZAŢIE de amplasare a obiectivului în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia (РАЗРЕШЕНИЕ на размещение объекта в зоне автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранных зонах) |
| --- |
| Obiectivul Объект |  |
| Proprietarul Владелец |  |
| Locul amplasării obiectivului (drumul, km) Место размещения объекта (автомобильная дорога, км) |  |
| Certificatul de urbanism pentru proiectare Градостроительный сертификат для проектирования |  |
| Statutul obiectivului Статус объекта |  |
| Statutul și suprafața terenului pentru amplasarea obiectivului Статус и площадь земельного участка для размещения объекта |  |
| Cerinţe de amplasare Требования к размещению |  |
| Condițiile de siguranță rutieră în timpul lucrărilor de construcţii Условия безопасности движения во время выполнения строительных работ |  |
| Relaţiile cu administratorul drumului sau cu reprezentantul acestuia Взаимоотношения с администратором автомобильной дороги или его представителем |  |
| Achitarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare Оплата сбора за выдачу разрешения на размещение объекта |  |
| Administratorul drumului _______________________ Администратор автомобильной дороги. |

Model

(Образец)

Nr.______ din _________ 20___

ACORD

de desființare a obiectivului amplasat în zona drumului public

şi/sau în zonele de protecție ale acestuia

(РАЗРЕШЕНИЕ

на снос объекта, расположенного в зоне автомобильной дороги

общего пользования и/или ее охранных зонах)

| Obiectivul Объект |  |
| --- | --- |
| Proprietarul Владелец |  |
| Locul amplasării obiectivului (drumul, km) Место размещения объекта (автомобильная дорога, км) |  |
| Statutul obiectivului Статус объекта |  |
| Cerinţele de desființare Требования к сносу |  |
| Condițiile de siguranţă rutieră Условия безопасности движения |  |

Administratorul drumului _______________________

Администратор автомобильной дороги