Anexa nr. 11

la Reglementarea tehnică privind

punerea la dispoziţie pe piaţă

a mijloacelor de măsurare

MIJLOACELE DE MĂSURARE A DIMENSIUNILOR (MI-009)

Cerințele relevante esențiale din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele specifice din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică mijloacelor de măsurare a dimensiunilor definite în continuare.

DEFINIȚII

| Mijloc de măsurare a lungimii | mijloc de măsurare care servește la determinarea lungimii materialelor de tip coardă (de exemplu textile, benzi, cabluri) în timpul mișcării de avansare a obiectului de măsurat |
| --- | --- |
| Mijloc de măsurare a suprafeței | mijloc care servește la determinarea suprafeței obiectelor de formă neregulată, cum ar fi cele din piele |
| Mijloace pentru măsurări multidimensionale | mijloc care servește la determinarea lungimii perimetrului (lungime, înălțime, lățime) celui mai mic paralelipiped dreptunghic care cuprinde un produs |

CAPITOLUL I

CERINȚE COMUNE PENTRU TOATE MIJLOACELE

DE MĂSURARE A DIMENSIUNILOR

Imunitatea electromagnetică

1. Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui mijloc de măsurare a dimensiunilor trebuie să fie astfel încît:

1) schimbarea rezultatului măsurării să nu depășească valoarea de variație critică definită la punctul 2 din prezentul capitol; sau

2) să fie imposibilă executarea oricărei măsurări; sau

3) să existe variații momentane ale rezultatului măsurării care să nu poată fi interpretate, memorate ori transmise ca rezultat al măsurării; sau

4) să existe variații ale rezultatului măsurării, suficient de grave ca să fie observate de toți cei interesați de rezultatul măsurării.

2. Valoarea variației critice este egală cu un interval de scală.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt:

- pentru mijloace de măsurare mecanice sau electromecanice:

F1 sau E1 sau D1 sau B + F sau B + E sau B + D sau H sau H1 sau G;

2) pentru mijloace de măsurare electronice sau mijloace de măsurare care conțin software:

B + F sau B + D sau H1 sau G.

CAPITOLUL II

MIJLOACELE DE MĂSURARE A LUNGIMII

Caracteristicile produsului de măsurat

1. Textilele sînt caracterizate de factorul caracteristic K. Acest factor ia în considerare elasticitatea și forța pe unitatea de suprafață a produsului măsurat și este definit prin formula:

K = ε ∙ (GA+2,2 N/m2),

unde:

ε – lungirea relativă a unui eşantion de țesătură de 1 m lățime, la o forţă de tracţiune de 10 N;

GA – greutatea pe unitatea de suprafaţă a unui eşantion de țesătură, în N/m2.

Condițiile de funcționare

2.1. Domeniul

Dimensiunile și factorul K, atunci cînd sînt aplicabile, trebuie să se situeze în interiorul domeniului specificat de producător pentru mijlocul de măsurare respectiv. Domeniile factorului K sînt specificate în tabelul 1.

Tabelul 1

| Grupa | Domenii ale K | Produs |
| --- | --- | --- |
| I | 0 < K < 2 × 10–2 N/m2 | elasticitate mică |
| II | 2 × 10–2 N/m2 < K < 8 × 10–2 N/m2 | elasticitate medie |
| III | 8 × 10–2 N/m2 < K < 24 × 10–2 N/m2 | elasticitate mare |
| IV | 24 × 10–2 N/m2 < K | elasticitate foarte mare |

2.2.   Dacă obiectul măsurat nu este transportat de mijlocul de măsurare, viteza sa trebuie să se situeze în domeniul specificat de producătorul mijlocului de măsurare.

2.3.   Dacă rezultatul măsurării depinde de grosime, de starea suprafeței și tipul de livrare (de exemplu dintr-o rolă mare sau dintr-un teanc), limitările corespunzătoare sînt specificate de producător.

ERORI MAXIME TOLERATE (EMT)

3. Mijlocul de măsurare

Tabelul 2

| Clasa de precizie | EMT |
| --- | --- |
| I | 0,125 %, dar nu mai puțin de 0,005 Lm |
| II | 0,25 %, dar nu mai puțin de 0,01 Lm |
| III | 0,5 %, dar nu mai puțin de 0,02 Lm |

Lm este lungimea minimă măsurabilă, adică lungimea minimă specificată de producător, pentru care este destinat mijlocul de măsurare.

Valoarea reală a lungimii pentru diferite tipuri de materiale trebuie măsurată cu ajutorul mijloacelor de măsurare potrivite (de exemplu panglică de măsurat). De aceea, materialul care este măsurat trebuie așezat pe un suport corespunzător (de exemplu o masă potrivită), în stare dreaptă și neîntins.

Alte cerințe

4. Mijloacele de măsurare trebuie să asigure măsurarea produsului neîntins, în funcție de elasticitatea prevăzută, pentru care este proiectat mijlocul de măsurare.

CAPITOLUL III

MIJLOACELE DE MĂSURARE A SUPRAFEȚEI

Condițiile de funcționare

1.1. Domeniul

Dimensiunile trebuie să se situeze în interiorul domeniului specificat de producătorul mijlocului de măsurare.

1.2. Starea produsului

Producătorul specifică limitările mijloacelor de măsurare datorate vitezei, grosimii și stării suprafeței produsului, dacă aceste informații sînt relevante.

Eroarea maximă tolerată

2. Mijlocul de măsurare

EMT este de 1,0 %, dar nu mai puțin de 1 dm2.

Alte cerințe

3. Prezentarea produsului

Dacă produsul este tras înapoi sau oprit, trebuie să fie împiedicată producerea unei erori de măsurare și dispariția informațiilor afișate.

4.   Intervalul de scală

Mijloacele de măsurare trebuie să aibă un interval de scală de 1,0 dm2. În plus, trebuie să se permită existența unui interval de scală de 0,1 dm2, pentru încercări.

CAPITOLUL IV

MIJLOACELE DE MĂSURARE MULTIDIMENSIONALĂ

Condițiile de funcționare

1.1. Domeniul

Dimensiunile trebuie să se situeze în interiorul domeniului specificat de producătorul mijlocului de măsurare.

1.2. Dimensiunea minimă

Limita inferioară a dimensiunii minime pentru toate valorile intervalului de scală este specificată în tabelul 1.

Tabelul 1

| Intervalul de scală (d) | Dimensiunea minimă (min) (limita inferioară) |
| --- | --- |
| d ≤ 2 cm | 10 d |
| 2 cm < d ≤ 10 cm | 20 d |
| 10 cm < d | 50 d |

1.3. Viteza produsului

Viteza trebuie să se situeze în interiorul domeniului specificat de producător.

Eroarea maximă tolerată

2. Mijlocul de măsurare

EMT este ± 1,0 d.