Aprobată

prin Hotărârea Consiliului

de Administraţie al ANRE

nr. 486/2017  din 13 decembrie 2017

METODOLOGIA

de calculare, aprobareși aplicare a tarifelor reglementate

pentru serviciul de transport al energiei electrice

Secțiunea 1

DISPOZIȚII GENERALE

1. Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice (în continuare Metodologie) are dreptscopstabilireamodului de calculare, aprobare, ajustareşiaplicare a tarifelorpentruserviciul de transport al energieielectrice.

2.Prezenta Metodologie stabilește:

1) structura și modul de determinare a cheltuielilor și veniturilor reglementate;

2) metoda de calculare a rentabilității imobilizărilor corporale și necorporale;

3) modul de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice;

4) modul de ajustare a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electricepe perioada de aplicare a Metodologiei.

3. Mecanismul aplicat la determinarea și reglementarea tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electricese bazează pe principiul corespunderii tarifelor următoarelor criterii:

1) asigurarea stabilității, fiabilității, securității și a eficienței funcționării rețelelor electrice de transport și livrărilor de energie electrică către consumatori;

2) acoperirea cheltuielilor minime necesare pentru desfășurarea normală a activității reglementate și protecția mediului ambiant, cu utilizarea eficientă a capacităților de producție;

3) efectuarea unei activități eficiente și profitabile, ceea ce ar oferi operatorului sistemului de transport posibilitatea de a-și recupera mijloacele financiare investite în dezvoltarea, modernizarea și reconstrucția rețelei electrice de transport.

4) asigurarea faptului că tarifele sunt justificate, rezonabile, verificabile, nediscriminatorii, transparente, bazate pe performanță și pe criterii obiective.

4. Prezenta Metodologie prevede aprobarea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice (TF) prin ansamblul rețelelor electrice de transport ale operatorului sistemului de transport.

Secțiunea 2

DETERMINAREA TARIFELOR REGLEMENTATE

5. Tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice prin rețelele electrice de transportîn anul „j”se determină în baza formulei:

|  | VRTj |  | CRTj+RTj-Vjgc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TFj = | ––––––– | = | ––––––––––– , | (1) |
|  | ETj |  | ETj |  |

unde:

VRTj – venitul reglementat al operatorului sistemului de transport necesar de a fi obținut în anul “j” de la prestarea serviciului de transport al energiei electrice prin ansamblul rețelelor electrice de transport;

ETj – cantitatea energiei electrice transportate în anul „j” prin ansamblul rețelelor electrice de transport;

CRTj– costurile reglementate ale operatorului sistemului de transport aferenteprestării serviciului de transport al energiei electrice prin ansamblul rețelelor electrice de transport în anul “j”;

RTj – rentabilitatea reglementată a operatorului sistemului de transport aferentă prestării serviciului de transport al energiei electriceprin ansamblul rețelelor electrice de transport în anul „j”;

Vjgc – venitul obținut de operatorul sistemului de transport în anul ,,j” de la gestionarea congestiilor în cazul în care acesta nu poate fi utilizat în mod eficient în scopul garantării disponibilității reale a capacităților alocate și menținerii sau majorării capacităților de interconexiune prin investiții în rețeaua electrică de transport, în special în interconexiuni noi.

6. Prezenta Metodologie prevede căla calcularea tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice cantitatea de energie electrică planificată de a fi transportată în anul de gestiune prin rețelele electrice de transport se determină ca diferența dintre cantitatea energiei electrice intrate în rețeaua electrică de transport și consumul tehnologic de energie electrică în rețeaua electrică de transport (nivelul normativ aprobat de Agenție). Consumul tehnologic de energie electrică se determină în conformitate cu Instrucțiunea pentru calcularea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele electrice, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției nr. 190 din 30 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 139-141, art. 457). Cantitatea energiei electrice real transportată în anul de gestiune se determină în baza datelor indicațiilor echipamentelor de măsurare, conform prevederilor Regulilor pieței energiei electrice aprobate de Agenție.

În cazul în care consumul tehnologic de energie electrică real înregistrat în anul de gestiune va fi mai mare decât cel normativ, operatorul sistemului de transport va prezenta în adresa Agenției o informație amplă referitor la factorii, care au influențat asupra depășirii consumului normativ aprobat.

Secțiunea 3

DETERMINAREA CHELTUIELILOR,

CARE SE INCLUD ÎN CHELTUIELILE REGLEMENTATE

7. Reieșind din procesul tehnologic, specificul și structura rețelei electrice de transport, și bazându-se pe prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate, prezenta Metodologia stabilește, că la determinarea cheltuielilorreglementate ale operatorului sistemului de transport (CRT) se includ următoarele cheltuieli:

a) cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale(CAI);

b) cheltuielile operaționale reglementate (COR);

c) devierile tarifare (DVj-1). Aceste devieri, pozitive sau negative, care se iau  în calculul tarifului anului “j”, rezultă din diferența dintre parametrii planificați la stabilirea tarifelor și cei reali înregistrați în perioada precedentă de reglementare “j-1”. Devierile tarifare se determină în baza diferenței parvenite în perioada precedentă de la modificarea reală a următorilor parametri față de cei aplicați la stabilirea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice: cantitatea de energie electrică transportată, indicii de ajustare a costurilor de bază,rentabilitatea determinată în baza realizării planului anual de investiții, modificarea cheltuielilor  din cauzafactorilor ce nupot fi influențați de operatorul sistemului de transport.

Astfel, cheltuielile reglementate ale operatorului sistemului de transport în anul „j” sunt egale cu:

| CRTj = CAIj + CORj ± DVj-1, | (2). |
| --- | --- |

8. Cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale(CAI) aferente activității reglementate desfășurate de cătreoperatorul sistemului de transportîn fiecare an de reglementare „j” se determină conform formulei:

,		(3)

unde:

VIij– costul de intrare a imobilizărilor corporale și necorporalede categoria „i” în anul „j”. La calcularea amortizării imobilizărilor corporale și necorporaleîn costul de intrare a activelor nu se include valoarea imobilizărilor corporale și necorporaleconservate, aflate în curs de execuție, date în locațiune, imobilizărilor finanțate din donații, transmise operatorului sistemului de transport cu titlu gratuit sau la deservire tehnică, neutilizate în activitatea reglementată, a obiectelor locative, de menire social–culturală și altor imobilizări care nu sunt destinate serviciului de transportal energiei electrice, imobilizări finanțate de către bugetele de stat și locale, de agenți economici sau de către consumatori finali. De asemenea, nu se include în calculul amortizării imobilizărilor corporale și necorporale amortizabilecostul de intrare a imobilizărilor corporale și necorporale date în exploatare în afara planurilor de investiții aprobate de Agenție;

DVi - durata de utilizare a imobilizărilor corporale și necorporale amortizabilede categoria „i”, care nu poate fi mai mică decât durata indicată în Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338 din 21. 03. 2003. Grupele de categorii „i” se formează prin gruparea imobilizărilor corporale și necorporale cu durată de utilizare identică.

În cazul reevaluării imobilizărilor corporale și necorporale amortizabile, Metodologia prevede că valoarea maximă de creștere a amortizării în urma reevaluării, acceptabilă în tarif,nu va depăși valoarea cumulativă a indicelui prețurilor în industria construcțiilorînregistrat de la anul ultimei reevaluăriși până în anul reevaluării curente, publicat anual de Biroul National de Statistică al Republicii Moldova. De asemenea, în cazul reevaluării, nu se admite includerea in calculul tarifului a amortizării activelor, valoarea de restabilire a cărora deja a fost depreciată prin tarif.

9. Cheltuielile operaționale reglementate (CORj) ale operatorului sistemului de transport cuprind:

1) cheltuielile materiale (CMj);

2) cheltuielile de întreținere și exploatare a rețelelor electrice de transport și altor mijloace fixe utilizate în procesul de transport al energiei electrice, dar care nu sunt parte componentă a rețelelor de transport (CIEj);

3) cheltuielilecu personalul încadrat în activitatea de transport al energiei electrice (CRMj);

4) cheltuielile administrative (CAj);

5) cheltuielile pentru energia electrică procurată pentru acoperirea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele electrice de transport (CEj);

6) alte cheltuieli operaționale (ACj).

În așa mod:

| CORj = CMj + CIEj + CRMj + CAj +CEj,+ACj | (4). |
| --- | --- |

10.Cheltuielile materiale (CMj) cuprind cheltuielile legate de procurarea materialelor, pieselor de schimb, tuturor tipurilor de energie, combustibil, carburanți, lubrifianți, și alte resurse materiale necesare pentru asigurarea procesului tehnologic, întreținerea, exploatarea și reparația rețelelor electrice de transport și alte mijloace fixe cu destinație productivă, de întreținere și exploatare a mijloacelor fixe ale unităților auxiliare ale întreprinderii (deservire, reparații, control, de telecomunicații, îndeplinirea normelor ecologice, de securitate, sanitare și de igienă, menținerea curățeniei și ordinii) în conformitate cu SNC „Cheltuieli”. Cheltuielilemateriale se determină pentru primul an de aplicare a Metodologiei – anul de bază (CM0) reieșind din cantitatea fiecărui tip de material necesar, determinată în baza normelor de consumși a analizei materialelor, pieselor de schimb, aparatelor, instrumentelor, mijloacelor de protecție personală și a utilajului de dispecerat utilizate în perioada precedentă de reglementare, pentru întreținerea și pentru exploatarea rețelelor electrice de transport în conformitate cu documentele normativ-tehnice care reglementează modul de amenajare și de exploatare a rețelelor electriceși cu planurile de deservire tehnică și reparație a mijloacelor fixe și aplicând principiul costurilor minime la achiziționarea acestora. Aceste cheltuieli se determină de operatorul sistemului de transport, se examinează și se aprobă de către Agenție ca fiind cheltuieli  de bază pentru perioada de aplicare a Metodologiei. Pentru fiecare an „j” cheltuielile materiale se actualizează în conformitate cu următoarea formulă:

unde:

IPCDj – indicele prețurilor cu amănuntul al SUA în anul „j”, publicat de către Departamentul Muncii al Statelor Unite ale Americiipe pagina sa electronică;

X1– indicele de creștere a eficienței, destinat reducerii costurilor de transport al energiei electrice. Acest indice este stabilit constant pentru toată perioadă de aplicare a Metodologiei în proporție de 20% din indicele prețului de consum al SUA, adică X1= 0,2×IPCDj;

LeiDj – rata medie de schimb a monedei naționale față de dolarul SUA în anul „j”, publicată de către Banca Națională a Moldovei;

LeiDj-1 – rata medie de schimb a monedei naționale față de dolarul SUA în anul „j-1”, publicată de către Banca Națională a Moldovei;

ΔLRj – modificarea lungimii rețelelor electrice de transport în anul “j” față de anul “j-1”, care se determină conform formulei:

|  | LRj – LRj-1 |  |
| --- | --- | --- |
| ΔLRj = | –––––––––, | (6) |
|  | LRj-1 |  |

unde:

LRj– lungimea totală a rețelelor electrice de transport la finele anului de reglementare „j”;

LRj-1 – lungimea totală a rețelelor electrice de transport la finele anului de reglementare „j-1”.

11. Cheltuielile de exploatare și întreținere a rețelelor electrice de transport și altor mijloace fixe de producție (CIEj) includ: plățile pentru serviciile prestate de terțe părți pentru verificarea, deservirea tehnică, întreținerea, exploatarea și reparația rețelelor electrice de transport, mijloacelor fixe ale serviciului central de dispecerat, stațiilor electrice, echipamentelorde reglare și de măsurare a energiei electrice, clădirilor, construcțiilor, mijloacelor de transport, mijloacelor tehnice de dirijare, comandă, comunicații și semnalizare, aparatelor de măsurare și control, instalațiilor de protecție și securitate, sistemelor de automatizare, instalațiilor electrice și altor mijloace fixe de producție aferente activității de transport al energiei electrice. Cheltuielile de întreținere și exploatare se calculează pentru primul an de aplicare a Metodologiei – anul de bază (CIE0), și se determină în baza devizelor de cheltuieli aprobate, prețurilor pe piață, și contractelor încheiate cu terțe părți pentru efectuarea lucrărilor sus-menționate. Aceste cheltuieli se determină de operatorul sistemului de transport, se examinează și se aprobă de către Agențieca fiind cheltuieli de bază pentru toată perioada de aplicare a Metodologiei. Pentru fiecare an următor „j”, cheltuielile în cauză se actualizează în conformitate cu următoarea formulă:

unde:

IPCMj – indicele prețurilor de consum din Republica Moldova în anul „j”, publicat de către Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova;

X2– indicele de creștere a eficienței pentru reducerea costurilor de transport al energiei electrice. Acest indice este stabilit constant pentru toată perioadă de aplicare a Metodologiei în proporție de 20% din indicele prețului de consum din Republica Moldova, adică X2= 0,2×IPCMj.

12.Cheltuielile cu personalul (CRMj) includ cheltuielile titularului de licență nemijlocit legate de retribuirea muncii personalului de producere, cheltuielile legate de contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.Cheltuielile cu personalulse determină pentru primul an de aplicare a Metodologiei – anul de bază (CRM0) reieșind din numărul personalului de lucru nemijlocit încadrat în procesul de întreținere, exploatare și reparație a rețelelor de transport, utilajului de dispecerat și altor mijloace fixe destinate serviciului de transport, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, nivelul de calificare a personalului, regimul și condițiile de muncă, valoarea premiilorși altor plăți în conformitate cu Codul muncii, aprobat prin Legea nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.336) și Hotărârea Guvernului nr. 152 din 19 februarie 2004 „Cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.39-41, art.299). Cheltuielile legate de contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistență medicală sunt determinate reieșind din tarifele și primele stabilite prin lege. Aceste cheltuieli se determină de operatorul sistemului de transport, se examinează și se aprobă de către Agenție ca fiind cheltuieli de bază pentru toată perioada de aplicare a Metodologiei. Pentru fiecare următor an „j”, cheltuielile în cauză se actualizează în conformitate cu următoarea formulă:

13. Cheltuielile administrative (CAj) cuprind toate cheltuielile aferente activității aparatului de conducere, subdiviziunilor administrative ale întreprinderii, cheltuielile întreprinderii cu caracter administrativ și anume: serviciile bancare, consultative, juridice, de audit, poștale, telecomunicații, de întreținere și exploatare a stațiilor de telefoane, comutatoarelor, faxurilor, instalațiilor de dispecerat, de radio și alte tipuri de telecomunicații utilizate pentru administrare, tipografice, cheltuielile pentru procurarea rechizitelor de birou, formularelor de evidență, de rapoarte, pentru pregătirea și reciclarea cadrelor, tehnica securității, pază, plata pentru locațiunea curentă, retribuirea personalului administrativ, amortizarea mijloacelor fixe cu destinație, generală și administrativă, alte categorii de cheltuieli, stabilite în conformitate cu SNC „Cheltuieli”. Cheltuielile aferente retribuirii personalului administrativ se determină conform principiului descris în p. 12. Aceste cheltuieli se determină de către operatorul sistemului de transport pentru primul an de aplicare a Metodologiei, anul de bază (CA0), se aprobă de Agenție pentru toată perioada de aplicare a Metodologiei și, în fiecare an următor „j”, se actualizează în conformitate cu formula:

14.Cheltuielile pentru energia electrică procurată pentru acoperirea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele electrice de transport se determină conform formulei:

| CEj = CTEj × PEj | (10) |
| --- | --- |

unde:

CTEj – consumul tehnologic de energie electrică în rețelele electrice de transport, acceptat de Agenție, în scopuri tarifare, pentru anul de reglementare „j”. Consumul tehnologic de energie electrică în fiecare an de reglementare „j” se determină ca diferența dintre cantitatea de energie electrică măsurată la punctele de intrare în rețelele electrice de transport și cantitatea de energie electrică măsurată la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport. În cazul în care această diferență este mai mare decât nivelul normativ, aprobat de Agenție în conformitate cu Instrucțiunea pentru calcularea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele electrice, indicată la punctul 6al prezentei Metodologii, în scopuri tarifare se va accepta doar nivelul normativ al consumului tehnologic de energie electrică aprobat;

PEj – prețul mediu de procurare de către operatorul sistemului de transport, în anul „j”, a energiei electrice destinate acoperirii consumului tehnologic de energie electrică în rețelele electrice de transport. Operatorul sistemului de transport achiziționează energia electrică necesară pentru acoperirea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele electrice de transport de la producători, din import sau de la furnizori, cu respectarea principiului eficienței maxime la cheltuieli minime.

15. Alte cheltuieli operaționale (ACj) se determină anual conform formulei:

| ACj = ITPj +CFRj, | (11) |
| --- | --- |

unde:

ITPj – impozitele, taxele și plățile calculate anual. Întru excluderea dublării la calcularea tarifelor, aceste cheltuieli nu se includ în cheltuieli administrative după cum se duce evidența;

CFRj– alocația pentru fondul de rulment în anul ,,j”, care se determină conform formulei:

|  | α |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CFRj = | ––––––– | × | (CORj – CAj + ITPj) × Rrj | (12) |
|  | 365 |  |  |  |

unde:

α – necesitatea în fond de rulment, exprimat în zile de facturări anuale. Prin Metodologie se stabilește α = 10 zile, determinată în baza regimului de achitare a plăților pentru serviciului de transport al energiei electrice și a regimului de plăți pentru necesitățileoperatorului sistemului de transport(procurări de materiale, achitări de servicii, etc.);

Rrj – rata de rentabilitate în anul „j” a activelor, determinată în conformitate cu prevederile din Secțiunea4 din Metodologie.

16. În cheltuielilereglementate nu se includ cheltuielile aferente:

1) lucrărilor de construcție, reconstrucție, procurare, modernizare, montare și probare a utilajului, punerii în funcțiune a noilor întreprinderi, secții și agregate, pentru darea în exploatare a noilor întreprinderi (obiecte) și supravegherea de autor a organizațiilor de proiectare. Toate aceste cheltuieli se includ în tarife doar după darea în exploatare a mijloacelor fixe prin includerea amortizării acestora și rentabilității investițiilor efectuate după cum este descris în pct. 17;

2) pentru înlăturarea nefinisărilor în lucrările de proiectare, construcție și montaj, revizie (demontare), înlăturarea defectelor utilajului și deteriorărilor provocate din vina producătorilor, furnizorilor și organizațiilor de transport;

3) executării lucrărilor de proiectare și construcție, pentru procurarea utilajului, repararea și întreținerea obiectelor din fondul locativ, de menire comunală, social-culturală și altor obiecte, ce nu se referă la producție;

4) lucrărilor calificate ca ajutor pentru alte întreprinderi și organizații atât în formă de servicii, cât și sprijin material sau financiar;

5) achitării diferitelor amenzi, penalități, acoperirii de lipsuri și pierderi;

6) creanțelor compromise;

7) scopurilor de caritate și sponsorizare;

8) executării sau plății lucrărilor (serviciilor) auxiliare, ce nu sunt legate de sfera prestării serviciilor de transport al energiei electrice și celor care sunt recuperate de operatorul sistemului de transport separat de tarifele pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice.

Secțiunea 4

DETERMINAREA RENTABILITĂȚII

REGLEMENTATE

17. Rentabilitatea  reglementată pentru anul „j” se determină conform formulei:

| Rj = VNAnj × Rrnj, | (13) |
| --- | --- |

unde:

VNAnj – valoarea netă în anul “j” a imobilizărilor corporale și necorporale  noi, date în exploatare în urma investițiilor efectuate, începând cu anul 2004 și până la începutul anului „j”. Această valoare se determină ca diferența dintre costul de intrare și amortizareaacestor active acumulată până la începutul anului „j”:

| VNAnj = VIAnj – UAnj-1, | (14) |
| --- | --- |

unde:

VIAnj – costul de intrare a imobilizărilor corporale și necorporale noi, date în exploatare în urma investițiilor efectuate începând cu anul 2004 și până la începutul anului „j”;

UAnj-1– amortizareaimobilizărilor corporale și necorporale noi acumulată în perioada din data de dare în exploatare până la începutul anului „j”.

În cazul reevaluării imobilizărilor corporale, valoarea netă a activelor luată în calcul la determinarea rentabilității, se determină conform formulei:

|  | VNArj |  |
| --- | --- | --- |
| VNAj = | ––––––, | (15) |
|  | k |  |

unde:

VNArj – valoarea netă a imobilizărilor corporaledupă reevaluare;

k – coeficientul modificării valorii contabile a imobilizărilor corporaledupă reevaluare.

Rrnj – rata de rentabilitate în anul „j” a activelor noi, date în exploatare în urma investițiilor efectuate. Această rată de rentabilitate se determină anual conform metodei costului mediu ponderat al capitalului (Weighted Average Cost of Capital – WACC).

Astfel:

|  | Re |  | E |  |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rrnj = WACC = | ––– | × | ––– | + | Rd × | –––, | (16) |
|  | (1 – t) |  | (E + D) |  |  | (E + D) |  |

unde:

Re – costul capitalului propriu, %, care se determină în baza modelului CAMP (Capital Assets Pricing Model) conform formulei:

| Re = rf + rt, | (17) |
| --- | --- |

unde:

rf – rata de rentabilitate lipsită de risc, %. Această rată se determină anual în baza ratelor lipsite de risc a bonurilor de tezaur din SUA cu o maturitate de peste 10 ani conform datelor statistice publicate de BLOOMBERG pe pagina sa electronică;

rt – rata de risc caracteristică Republicii Moldova. Prezenta Metodologie prevede că rata de risc pentru Moldova va fi aplicată la nivel de 6,75%. În anul în care, conform publicațiilor statistice ale DAMODARAN, accesibile pe pagina sa electronică, rata de risc pentru Moldova va fi mai mică decât cea indicată mai sus se va aplica rata publicată;

t – rata impozitului pe venit aplicată întreprinderii;

E – capitalul propriu al operatorului sistemului de transport;

D – capitalul împrumutat de operatorul sistemului de transport.

Metodologia prevede, căstructura investițiilor efectuate utilizată la calculul rentabilității va fi  la nivel de 50% din surse proprii și 50% din împrumuturi.

|  | E |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| În acest caz | ––– | și | –––, | sunt egale cu 0,5. |
|  | (E + D) |  | (E + D) |  |

Rd – costul capitalului împrumutat al întreprinderii. Se va determina anual ca media calculată pe baza dobânzii curente a unui împrumut eficient și bine gestionat pe piața de capital. Valoarea acestuia corespunde ratei medii ponderate la creditele acordate persoanelor juridice, în valută străină, pe o perioadă de peste 12 luni,  în anul precedent anului calculării tarifului, publicate de Banca Națională a Moldovei la compartimentul: ,,Ratele medii ponderate ale dobânzilor la creditele noi acordate și ale depozitelor noi atrase și volumele aferente”.

18.Planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor se realizează în strictă conformitate cu cerințele stabilite înRegulamentul privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agențieinr.283/2016 din 15 noiembrie 2016.

19.Mijloacele fixe și imobilizările necorporale date în exploatare în urma investițiiloraprobate de Agenție se includ la calcularea amortizăriiși rentabilității conform prevederilor prezentei Metodologii.

Secțiunea 5

DETERMINAREA, APROBAREA ȘI AJUSTAREA TARIFELOR

20. Operatorul sistemului de transport anual, până la finele lunii noiembrie va prezenta Agenției calculul tarifelor pentru anul ce urmează, efectuat în conformitate cu prezenta Metodologie. Agenția va examina materialele prezentate și, în cazul existenței motivelor argumentate, va aproba aceste tarife. Tarifele vor fi aprobate ca tarife fixe și astfel se va evita orice discriminare a consumatorilor și altor utilizatori de sistem în procesul aplicării acestora.

21.Cheltuielile materiale, cheltuielilecu personalul, cheltuielile de întreținere și exploatare, precum și cheltuielile administrative, pentru primul an de aplicare a Metodologiei, anul de bază (CMo, CIEo, CRMo, CAo), se determină de operatorul sistemului de transport reieșind din necesitatea reală, se examineazăși se aprobă de Consiliul de Administrație al Agenției, și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

22. În cazul în care într-un anumit an, la nivel național, se va modifica cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, fapt care va duce, în anul respectiv, la o majorare mai mare a cheltuielilorcu personalul, decât cheltuielile cu personalul, actualizate conform formulei de ajustare, atunci aceste cheltuieli, din anul respectiv, vor fi actualizate reieșind din cuantumul nou minim garantatși indicele de creștere a eficienței în cuantum de 10 % din coeficientul creșterii medii anuale a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real.

23. Ajustarea tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice în decursul anului se va efectua doar în cazul existenței unor factori obiectivi ce nu pot fi controlați de operatorul sistemului de transport (modificarea cantității de energie electrică transportată, modificarea prețului de procurare a energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic, fluctuația cursului de schimb al monedei naționale față de dolarul SUA, adoptarea de acte legislative ce duc la modificarea cheltuielilor etc.), care justifică o astfel de ajustare și care duc la o deviere mai mare de 5 % de la cheltuielile inițiale totale reglementate luate în calcule la stabilirea tarifelor. Pentru aceasta, operatorul sistemului de transport va prezenta Agenției o analiză amplă a factorilor de influență și a calculelor devierilor rezultate dintre indicatorii reali și cei, care au fost aplicați în calculul tarifelor aprobate. În aceste cazuri Agenția va ajusta tarifele reieșind din factorii obiectivi identificați și nivelul de influență a acestora asupra tarifelor.

24. În cazul modificării tarifelor în decursul anului de gestiune, devierile tarifare (DVj) generate în perioada precedentă a anului de gestiune pe deplin vor fi luate în considerație la calcularea noilor tarife. În acest caz, devierile tarifare se includ în tarif astfel încât să fie recuperate până la finele anului de gestiune.

25. Ajustarea (majorarea / diminuarea) tarifelor în decursul anului se efectuează la solicitarea oficială a operatorului sistemului de transport sau la inițiativa Agenției.

Secțiunea 6

DISPOZIȚII FINALE

26. Prezenta Metodologie prevede că amortizarea anuală a imobilizărilor corporale și necorporale inclusă în tarif, cu excepția celor aferente investițiilor efectuate din împrumuturi, va fi utilizată de operatorul sistemului de transport doar în scopul efectuării de investiții noi. În cazul utilizării amortizării activelor în alte scopuri, Agenția este în drept să diminueze tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice pentru anul următor corespunzător acestor mijloace utilizate în alte scopuri.

27. Luând în considerație că utilizarea cheltuielilor materiale, cheltuielilor de exploatare și întreținere are un impact direct asupra stării mijloacelor fixe de producție, calității serviciului de transport, asigurării fiabilității livrărilor de energie electrică către consumatorii finaliși pentru a evita utilizarea acestor surse în alte scopuri, Agenția este în drept să diminueze aceste cheltuieli pentru anul următor în cuantumul destinat în anul de gestiune acestor lucrări, dar neutilizat.

28. Pentru nerespectarea valorilor minime stabilite ale indicatorilor de calitate, Agenția este în drept să reducă tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice, în mărimea și modalitatea prevăzută de Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat  prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției nr.  282/2016 din  11  noiembrie 2016.

29. Prezenta Metodologie este obligatorie pentru operatorul sistemului de transport, care deținelicență pentru activitatea de transport a energiei electrice, eliberată de Agenție.În metodologie pot fi introduse modificări pe parcursul perioadei de aplicare, în măsura necesară pentru a asigura respectarea cadrului legislativ al Republicii Moldova.