Anexa nr. 2

la Cerințele de calitate pentru

lapte și produsele lactate

Tabelul 1

Caracteristicile senzoriale ale laptelui de consum

| Caracteristici | Condiții de admisibilitate |
| --- | --- |
| Aspect și consistență | Lichid omogen fără impurități vizibile și de sediment. Consistență fluidă. Se admite un strat de grăsime care, prin agitare, dispare fără a forma flocoane |
| Culoare | Albă, cu nuanță ușor gălbuie, uniformă. Lapte de consum degresat – albă, cu nuanță ușor albăstruie, uniformă |
| Miros | Caracteristic laptelui de consum, fără nuanțe străine |
| Gust | Plăcut, ușor dulceag caracteristic laptelui de consum, fără nuanțe străine. Lapte de consum sterilizat – cu gust ușor de fiert |

Tabelul 2

Indicii fizico-chimici ai laptelui de consum

| Conținutul de grăsime, % | Conținutul de substanță uscată degresată, % min. | Conținutul proteic, % min. | Densitatea, g/cm3, min. | Aciditatea, °T | Fosfataza | Punctul de îngheț, oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min. 0,05 max. 6,00 | 8,20 | 2,90 | 1,028 | min. 16 max. 20 | abs. | min. -0,512 max. -0,56 |

Tabelul 3

Criteriile microbiologice ale laptelui de consum

| Nr crt. | Microorganisme | Limită admisibilă | Plan de prelevare a probelor | Etapa la care se aplică criteriul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n | c |  |
| 1. | Listeria monocitogenes | max.100 ufc/g | 5 | 5 | plasarea pe piață în timpul perioadei lor de conservare |
|  |  | absență în 25g | 5 | 0 | înainte ca produsul alimentar să fi ieșit de sub controlul imediat al agentului economic din sectorul alimentar care l-a produs |
| 2. | Enterobacteriaceae | max.10 ufc/ml | 5 | 0 | sfîrșitul procesului de fabricație |
| n – numărul de unități care constituie proba; c – numărul de unități de probă ce dau valori între limita minimă și limita maximă. |