Anexa  nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr.149/2019

## PLANUL DE ACȚIUNI

## pentru situații excepționale pe piața energiei electrice

## I. DISPOZIȚII GENERALE

- Planul de acțiuni pentru situații excepționale pe piața energiei electrice  (în continuare - Plan de acţiuni) are ca scop stabilirea de măsuri preventive care vizează asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică  prin crearea premiselor necesare pentru funcționarea fiabilă  și continuă a sistemului electroenergetic, pentru funcționarea în condiții optime a pieței interne de energie electrică; stabilirea unor măsuri de urgență care urmează să fie puse în aplicare în cazul în care piața energiei electrice  nu mai este în măsură să furnizeze consumatorilor cantitățile necesare de energie electrică, precum și stabilirea clară şi neechivocă a responsabilităților și coordonarea activităților întreprinderilor electroenergetice atît la nivel de acțiuni preventive, cît și în cazul apariției situațiilor excepționale pe piața energiei electrice.

- La elaborarea Planului de acțiuni au fost evaluate riscurile asociate securității aprovizionării cu energie electrică şi problemele  majore ale sectorului electroenergetic național. Prezentul Plan de acțiuni are drept scop:

- analiza situației existente pe piaţa energiei electrice, precum şi a problemelor majore ale sistemului electroenergetic din Republica Moldova;

- identificarea şi evaluarea riscurilor asociate securității aprovizionării cu energie electrică (în continuare – riscuri);

- stabilirea măsurilor preventive necesare pentru eliminarea sau reducerea riscurilor, inclusiv în legătură cu funcționarea sigură a rețelelor electrice de transport şi de distribuție;

- stabilirea altor măsuri preventive, precum necesitatea de a dezvolta  interconexiunile existente și viitoare, capacitățile fizice de transport în ambele direcții (import/export), necesare pentru  diversificarea rutelor şi a surselor de aprovizionare cu energie electrică, inclusiv în legătură cu conectarea la sistemul electroenergetic din România şi, în consecinţă, la Rețeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport al Energiei Electrice (în continuare – ENTSO-E), în vederea  gestionării riscurilor identificate;

- stabilirea măsurilor necesare a fi întreprinse în funcţie de nivelul de criză survenit,  inclusiv a celor ce se referă la realizarea schimbului de informații;

- stabilirea măsurilor bazate pe mecanisme de piață, necesare a fi întreprinse în cazul situației de alertă sau de urgență, precum şi a măsurilor care nu se bazează pe mecanisme de piaţă şi urmează a fi întreprinse în cazul situației de urgență cînd măsurile bazate pe mecanisme de piață nu mai sînt suficiente pentru a asigura aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică;

- stabilirea rolului și a responsabilităților operatorilor sistemelor de transport, ale operatorilor sistemelor de distribuție, ale furnizorilor şi ale consumatorilor de energie electrică, inclusiv în legătură cu raportarea în cazul declanșării unei situaţii excepţionale, precum și a modalităţii de interacțiune a acestora cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii (în continuare – organul central de specialitate), cu Comisia pentru situații excepționale a Republicii Moldova (în continuare  –  Comisia), precum și cu alte organe și autorități ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi publice implicate în realizarea Planului de acţiuni respectiv;

- stabilirea  rolului și a responsabilităților Comisiei, ale organului central de specialitate, ale altor organe și autorități ale administraţiei publice centrale, ale altor autorități publice, implicate în realizarea Planului de acţiuni, inclusiv în legătură cu raportarea în cazul declanşării unei situaţii excepţionale;

- stabilirea mecanismelor care urmează să fie aplicate în cadrul colaborării cu statele vecine, inclusiv pentru prevenirea apariției unor situații excepționale şi/sau pentru redresarea situației în cazul apariției situației de urgență.

- La elaborarea prezentului Plan de acţiuni s-a ţinut cont în primul rînd de măsurile bazate pe mecanisme de piață şi de posibilele efecte ale măsurilor ce urmează a fi întreprinse în situație de urgenţă asupra funcționării pieței interne a energiei electrice, asupra consumatorilor de energie electrică, precum și asupra economiei naționale, per ansamblu. Planul de acţiuni se actualizează de către organul central de specialitate o dată la doi ani, dacă împrejurările nu impun o actualizare mai frecventă, astfel încît să reflecte versiunea actualizată a evaluării riscurilor posibile de pe piaţa energiei electrice.

II. SITUAȚIA EXISTENTĂ PE PIAŢA ENERGIEI ELECTRICE

- Prezentul Plan de acțiuni a fost elaborat ca urmare a analizei situației pe piaţa energiei electrice şi a identificării problemelor majore existente în sectorul electroenergetic național, cu  utilizarea datelor  statistice furnizate de Biroul Național de Statistică, precum şi a informației, datelor prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), de ÎS „Moldelectrica” și de celelalte întreprinderi electroenergetice, cu luarea în considerare a direcţiilor prioritare ale politicii de stat stabilite în strategiile și documentele de politici în domeniul energeticii. Descrierea situației existente, precum și a caracteristicilor sectorului electroenergetic  este reflectată în anexa la prezentul Plan de acțiuni.

- Asigurarea aprovizionării cu energie electrică depinde de mai mulți factori, printre care gradul și disponibilitatea asigurării cu resurse energetice primare necesare pentru producerea locală a energiei electrice, capacitatea și eficiența transformării acestor resurse în energie electrică, capacitatea infrastructurii de transport al energiei electrice de a asigura schimburile transfrontaliere de energie electrică necesare cu ţările vecine, continuitatea și stabilitatea în timp a fluxurilor de energie electrică, capacitatea infrastructurii sistemului electroenergetic necesare pentru a asigura livrarea energiei electrice consumatorilor finali, capacitățile financiare ale sectorului electroenergetic şi posibilitățile financiare ale consumatorilor de a achita plata pentru energia electrică consumată.

- În conformitate cu datele prezentate în anexa la prezentul Plan de acțiuni se poate constata în mod cert că, în mare parte, sistemul electroenergetic funcționează în mod normal, fără perturbații sau declanșări majore care ar afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică. Totodată, în sectorul electroenergetic pot surveni anumite probleme afectează securitatea aprovizionării cu energie electrică pe piața internă, inclusiv:

- capacitatea insuficientă a surselor locale de producere a energiei electrice;

- utilizarea capacităților locale existente de producere a energiei electrice la un nivel foarte redus (doar pînă la 56 % din capacitatea instalată în perioada rece şi 1-13% – în perioada caldă a anului);

- lipsa investiţiilor necesare pentru renovarea centralelor electrice existente, care sînt ineficiente şi care au un grad avansat de uzură (investițiile necesare pentru renovarea centralelor electrice sînt foarte mari și irealizabile în condițiile lipsei de capital la producătorii de energie electrică);

- preţul ridicat al energiei electrice produse la centrale electrice de termoficare (CET), legat de  lipsa sarcinii termice necesare, utilizarea echipamentului învechit și neperformant și, respectiv, de ineficiența acestor centrale, precum şi de practica de subvenționare a energiei termice din contul energiei electrice produse la CET. Ca rezultat, prețul mediu al energiei electrice produse la CET depășește de 1,5 ori prețul mediu de procurare a energiei electrice din exterior şi, astfel, are o influență negativă asupra tarifelor energiei electrice furnizate consumatorilor finali;

- acumularea de datorii de către producătorii de energie termică faţă de furnizorul de gaze naturale, din cauza neajustării la timp a tarifelor pentru energia electrică şi termică produsă de CET. Or acest fapt constituie un risc major în asigurarea CET-urilor care produc în regim de cogenerare şi utilizează gaze naturale pentru producerea energiei electrice şi, ca urmare, crește riscul  de sistare a aprovizionării consumatorilor cu energie electrică;

- tendinţa negativă de majorare a preţurilor de procurare a energiei electrice, cauzată de dependența majoră a Republicii Moldova (cu peste 80%) de două surse de energie electrică procurată de la SA „CERS Moldovenească” și  prin sistemul electroenergetic al Ucrainei în condiții comerciale dificile, dublate de criza energetică din Ucraina;

- capacitatea insuficientă a interconexiunilor dintre sistemul electroenergetic al Republicii Moldova şi sistemele electroenergetice ale statelor vecine şi, în primul rînd, lipsa interconexiunii cu ENTSO-E, ceea ce face practic imposibilă realizarea obiectivelor politicii de stat privind diversificarea surselor de procurare a energiei electrice şi privind crearea unei pieţe concurențiale funcţionale în contextul integrării într-o piaţă regională. Astfel, obiectivele strategice ale politicii de stat privind dezvoltarea noilor capacități de producere a energiei electrice și privind diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică prin conectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la ENTSO-E și prin aderarea la piața internă de energie electrică a UE rămîn deocamdată doar obiective care migrează dintr-o strategie în alta;

- gradul avansat de uzură a unei bune părţi din elementele reţelelor electrice de transport şi de distribuție, la care se adaugă lipsa de capital la operatorii sistemelor de transport şi de distribuţie pentru dezvoltarea şi modernizarea acestora, inclusiv pentru reconstrucția şi renovarea reţelelor electrice, ceea ce majorează riscul apariției cazurilor de deteriorare a reţelelor electrice şi, evident, poate duce la afectarea siguranței aprovizionării cu energie electrică;

- lipsa premiselor necesare pentru liberalizarea de facto a pieţei energiei electrice şi pentru dezvoltarea concurenței reale pe segmentul producerii şi furnizării energiei electrice, ceea ce  împiedică crearea unei piețe a energiei electrice dezvoltate, stabile şi predictibile, în cadrul căreia preţurile şi tarifele la produsele şi serviciile furnizate de întreprinderile electroenergetice să se formeze în mod transparent şi conform mecanismelor bazate pe piaţă, în beneficiul consumatorilor finali;

- în pofida reformelor realizate, inclusiv prin liberalizarea totală a pieței energiei electrice,  nu au fost atrase investiții semnificative în sectorul electroenergetic. La  momentul actual, există un dezechilibru pronunțat în legătură cu atragerea finanțării în sectorul electroenergetic, fiind atrase mai degrabă finanțări din credite externe şi din partea donatorilor, decît din partea sectorului privat.

III. RISCURILE IDENTIFICATE ȘI REZULTATELE EVALUĂRII ACESTORA

- În virtutea celor descrise în capitolul II din prezentul Plan de acțiuni, actualmente Republica Moldova nu dispune de suficiente surse interne pentru producerea energiei electrice. Ca urmare, pe termen scurt, asigurarea aprovizionării consumatorilor cu energie electrică depinde, în primul rînd, de siguranța procurării şi a livrării energiei electrice de la SA „CERS Moldovenească”  şi din sistemul electroenergetic al Ucrainei (care, împreună, acoperă peste 80% din necesarul consumului național brut de energie electrică), precum şi de asigurarea producerii locale. Aşadar, producerea de accidente tehnice grave sau lipsa de combustibil necesar pentru producerea energiei electrice la centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului; întreruperea livrării energiei electrice de la SA „CERS Moldovenească”  sau din Ucraina din cauza lipsei de combustibil, a accidentelor tehnice grave, inclusiv în interconexiuni, din cauza dezastrelor naturale, a condițiilor climaterice nefavorabile, precum şi din motive economice, politice, inclusiv în caz de terorism sau conflicte armate sunt exemple de riscuri ce pot afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică.

- De menționat şi faptul că, actualmente, Republica Moldova nu-și poate diversifica sursele de aprovizionare cu energie electrică, deoarece sistemul electroenergetic național nu este conectat la ENTSO-E şi, astfel, Republica Moldova nu poate adera la piaţa internă a energiei electrice din UE.

- Riscurile asociate aprovizionării cu energie electrică în cazul reţelelor electrice de transport şi de distribuție se referă la defecţiunile tehnice grave care pot apărea drept consecinţă a producerii dezastrelor naturale, a condițiilor climaterice nefavorabile sau a accidentelor grave, provocate inclusiv în caz de terorism sau conflicte armate. Alte defecțiuni tehnice ale reţelelor electrice de transport şi de distribuţie nu pot avea un impact determinant pentru declanșarea unei crize majore în aprovizionarea cu energie electrică, întrucît operatorii de sistem (ÎS „Moldelectrica”, RED „Union Fenosa”, RED Nord) dispun de toate mijloacele și procedurile necesare pentru exploatarea şi întreținerea în stare tehnică normală a reţelelor electrice, precum şi pentru intervenția promptă în caz de apariție a unor defecțiuni în anumite zone ale reţelelor electrice, astfel încît restabilirea aprovizionării consumatorilor cu energie electrică să fie asigurată în termen cît mai restrîns. Totuşi, în pofida gradului avansat de uzură al unor elemente din rețelele electrice de transport şi de distribuţie, acestea se află încă într-o stare satisfăcătoare de funcționare şi sînt în măsură să asigure securitatea aprovizionării cu energie electrică.

- Securitatea aprovizionării cu energie electrică poate fi afectată atît de factori externi, cît şi de factori interni, care pot avea legătură cu: fiabilitatea operațională a sistemului electroenergetic, asigurarea cu resurse energetice primare necesare pentru producerea energiei electrice,  asigurarea echilibrului între cerere şi ofertă. La rîndul lor, riscurile pot fi grupate după cum urmează:

1) riscurile tehnice, ce pot apărea din cauza lipsei investițiilor pentru dezvoltarea şi  modernizarea infrastructurii sistemului electroenergetic, precum și din cauza efectuării lucrărilor de întreţinere şi de exploatare a reţelelor electrice, inclusiv a interconexiunilor, cu întîrziere sau cu încălcarea documentelor normativ-tehnice şi a standardelor de calitate;

2) riscurile economice, de exemplu cele ce ţin de dezechilibrul dintre cerere şi ofertă, de piaţa energiei electrice imatură, unde se desfăşoară activităţi comerciale subdezvoltate, de lipsa de combustibili, de instabilitatea prețurilor, de lipsa surselor financiare necesare, de instabilitatea şi de nesiguranța veniturilor participanților la piața energiei electrice;

3) riscurile politice, de exemplu cele ce pot apărea din cauza tensiunilor politice dintre ţări şi a deficienţelor sistemelor de reglementare, a presiunilor exercitate de unii participanți la piața energiei electrice prin anumite pîrghii legate de rivalităţi geopolitice, de monopol, de preţ, de cantitate şi de calitate;

4) riscurile fizice şi riscurile climaterice, ce ţin de conflictele armate, de terorism, de dezastre naturale, de accidente, de condiţii climaterice nefavorabile etc.

- La identificarea și evaluarea riscurilor care pot afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică s-a ținut cont de cazurile anterioare în care a fost periclitată securitatea aprovizionării cu energie electrică. Din motive economice şi politice, în 1992 şi în 2009 a fost sistată livrarea gazelor naturale de către Federația Rusă, iar în 1998 și în 1999, din cauza limitării livrării energiei electrice din Est, Republica Moldova a recurs la importul energiei electrice din Vest (România) în regim insular. Totodată, în noiembrie 2000 şi în ianuarie 2007, din cauza condițiilor climaterice (formarea chiciurii), au fost grav deteriorate o parte din liniile electrice de transport şi de distribuție și, în consecință, mai mulți consumatori au rămas fără energie electrică, iar recent, în aprilie 2017, din cauza condițiilor meteo extreme (ninsori abundente și căderea copacilor), au fost deteriorate mai multe rețelele electrice de transport și de distribuție, afectînd aprovizionarea cu energie electrică a unui număr mare de consumatori. De asemenea, s-au luat în calcul:

1) scenariile posibile de risc ce pot afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică sau pot duce la creșterea excepțională a cererii de energie electrică, cauzele apariției, durata posibilă și nivelul de criză care poate fi declanşat urmare a apariției riscurilor respective;

2) caracteristicile sistemului electroenergetic naţional, configurația, capacitatea şi starea tehnică a rețelelor electrice de transport;

3) interconexiunile și fluxurile transfrontaliere de energie electrică;

4) capacitățile locale existente de producere a energiei electrice (din partea dreaptă a Nistrului), starea de exploatare şi dependența acestora de combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice;

5) proiectele de investiții planificate de a fi realizate şi care sînt în măsură să influențeze pozitiv securitatea aprovizionării cu energie electrică;

6) alte circumstanțe naționale și regionale relevante pentru piața energiei electrice din Republica Moldova.

- La elaborarea prezentului Plan de acţiuni s-au luat în considerare situația creată în sistemului electroenergetic, precum şi factorii externi (inclusiv contextul regional), factorii interni şi factorii climaterici, ce pot afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică. Au fost identificate următoarele scenarii de risc, ce pot duce la limitarea sau la sistarea furnizării energiei electrice de la centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului, de la SA „CERS Moldovenească”  sau de import (din Ucraina), la afectarea semnificativă a livrării energiei electrice pe teritoriul ţării, precum şi la creșterea excepțională, în anumite perioade de timp, a consumului de energie electrică pe piața internă, și anume:

scenariul 1 – limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice din Ucraina, din diferite motive tehnice, economice, politice, fizice și/sau climaterice;

scenariul 2 – limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice de la SA „CERS Moldovenească”,  din motive tehnice, economice, politice, fizice și/sau climaterice;

scenariul 3 – deconectarea de către autoritățile din stînga Nistrului, din motive economice și/sau politice, a rețelelor electrice de transport care conectează atît SA „CERS Moldovenească” , cît şi sistemul electroenergetic al Ucrainei cu sistemului electroenergetic  al Republicii Moldova în partea dreaptă a Nistrului;

scenariul 4 – limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice de la centralele electrice locale (preponderent de la CET), din motive tehnice, economice, fizice și/sau climaterice;

scenariul 5 – existența unor defecțiuni tehnice grave în rețelele electrice de transport naționale, din motive tehnice, fizice și/sau climaterice;

scenariul 6 – apariţia unui dezechilibru în sistemul electroenergetic  (creșterea bruscă a consumului, lipsa rezervelor suficiente pentru reglaj, pierderea stabilității sistemului, scăderea sau majorarea frecvenței/tensiunii etc.);

scenariul 7 – existența unor defecțiuni tehnice grave în rețelele electrice de distribuţie, din motive tehnice, fizice și/sau climaterice.

- Scenariile enumerate la punctul 12 și consecințele survenirii sînt descrise în tabelul 1 din prezentul Plan de acţiuni.

Tabelul 1

Scenariile de risc

| Scenariu de risc | Proveniența și tipul de risc | Probabilitatea apariției | Perioada | Consecințe | Explicații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenariul 1 | a) Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice din Ucraina din cauza ieșirii din funcțiune a unor centrale electrice, a defecțiunilor tehnice pe una sau mai multe interconexiuni cu sistemul electroenergetic al Ucrainei (avarii, dezastre naturale, condiții meteo extreme, atac terorist sau cibernetic etc.). Risc tehnic, fizic și/sau climateric. Risc extern. | Mică | Termen scurt sau mediu (pînă la 30 de zile) | De la nesemnificative pînă la foarte grave | În cazul existenței contractelor de procurare a energiei electrice atît de la furnizorii din Ucraina, precum și de la SA „CERS Moldovenească” , urmările vor fi nesemnificative. Totodată, în cazul încheierii contractelor de procurare doar cu furnizorii din Ucraina, consecințele pot fi grave sau chiar foarte grave dacă sistemul electroenergetic al Republicii Moldova va fi deconectat de sistemul electroenergetic al Ucrainei |
|  | b) Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice din Ucraina pe una sau mai multe direcții de import din alte motive decît cele tehnice (lipsa de combustibili, condiții meteo extreme, care au condus la majorarea consumului, sau alte motive care au provocat un deficit de energie electrică pe piața energiei electrice din Ucraina). Risc economic, climateric. Risc extern | Medie | Termen mediu sau lung (mai mult de 30 de zile) | De la nesemnificative pînă la grave | A se vedea explicația de la litera a) |
|  | c) Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice din Ucraina din cauza neachitării de către Republica Moldova a energiei electrice procurate. Risc economic. Risc intern | Foarte mică | Termen scurt (pînă la 10 zile) | De la nesemnificative pînă la moderate | În funcţie de gradul de limitare (neachitare) |
| Scenariul 2 | a) Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice de la SA „CERS Moldovenească” din motive tehnice, fizice şi/sau climaterice (defecțiuni, cu deconectarea concomitentă a mai multor bare de 330 kV sau a mai multor generatoare). Risc tehnic, fizic și/sau climateric. Risc extern | Mică | Termen mediu | De la nesemnificative pînă la foarte grave | Nesemnificative – în cazul existenței contractelor de procurare a energiei electrice atît de la SA „CERS Moldovenească” , cît și de la furnizorii din Ucraina; Grave sau foarte grave – în cazul sistării totale și existenței doar a contractului cu SA „CERS Moldovenească” |
|  | b) Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice de la SA „CERS Moldovenească” din motive economice şi/sau politice (lipsa de combustibili, neachitarea energiei, etc.). Risc economic şi politic. Risc extern și intern | Mică | Termen mediu și scurt | De la nesemnificative pînă la foarte grave | Nesemnificative – în cazul existenței contractelor de procurare a energiei electrice atît cu furnizorii din Ucraina, cît și cu SA „CERS Moldovenească”; grave sau foarte grave – în cazul sistării totale și în cazul în care contractul de procurare a energiei electrice a fost încheiat doar cu SA „CERS Moldovenească” |
| Scenariul 3 | Deconectarea rețelelor electrice de transport care conectează SA „CERS Moldovenească” şi sistemul electroenergetic al Republicii Moldova din partea dreaptă a Nistrului. Risc economic, politic. Risc extern și intern | Medie | Termen mediu | Grave | O asemenea deconectare poate avea loc doar în cazul în care Republica Moldova va încheia contract de procurare a energiei electrice doar cu furnizorii din Ucraina |
| Scenariul 4 | Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice de la centralele electrice de termoficare din partea dreaptă a Nistrului din motive tehnice, economice fizice și/sau climaterice. Risc tehnic, economic, fizic şi climateric. Risc intern | Foarte mică | Termen scurt | Nesemnificative | În cazul limitării sau al sistării producerii energiei electrice de către centralele electrice de termoficare din partea dreaptă a Nistrului, diferența respectivă poate fi acoperită din contul energiei electrice de la SA „CERS Moldovenească” sau de la furnizorii din Ucraina |
| Scenariul 5 | Existenţa unor defecțiuni tehnice în rețelele electrice de transport naționale. Risc tehnic, fizic și climateric. Risc intern | Medie | Termen scurt și mediu | De la moderate pînă la semnificative | De exemplu, în funcţie de gravitatea defecțiunilor, tipul rețelelor electrice în defecţiune, zona afectată, posibilitatea de realimentare prin alte rețele electrice funcționale sau punerea în funcțiune a celor aflate în reparații |
| Scenariul 6 | Apariţia unui dezechilibru în sistemul electroenergetic (creșterea bruscă a consumului, lipsa rezervelor suficiente pentru reglaj, pierderea stabilității sistemului, scăderea sau majorarea frecvenței/ tensiunii, etc.). Risc tehnic, economic şi climateric. Risc intern și extern | Medie | Termen scurt | De la moderate pînă la semnificative | De exemplu, în funcţie de cauza apariției și de posibilitatea de reglare prin aplicarea contractelor de echilibrare, prin aplicarea măsurilor de majorare sau de scădere a producerii, prin deconectarea parțială a consumatorilor, prin deconectarea centralelor electrice, precum şi în funcţie de posibilitatea de funcționare cu rezervă scăzută |
| Scenariul 7 | Existenţa unor defecțiuni în rețelele electrice de distribuție. Risc tehnic, fizic și climateric. | Medie | Termen scurt și mediu | Zonal, de la moderate pînă la grave | În funcţie de gravitatea defecțiunii, zona afectată, posibilitatea alimentării prin alte rețele electrice în funcțiune etc. |

- În conformitate cu prezentul Plan de acţiuni, la evaluarea riscurilor au fost luate în considerare probabilitatea apariției riscurilor identificate și consecințele posibile asupra aprovizionării cu energie electrică în cazul apariției riscurilor:

1)  probabilitatea apariției riscurilor identificate:

- foarte mică – este foarte puțin probabil că incidentul va avea loc pe parcursul următorilor 10 ani;

- mică - este puțin probabil ca riscul să apară pe parcursul următorilor 5 ani;

- medie – este probabil ca riscul să apară pe parcursul următorilor 5 ani;

- ridicată – este probabil ca riscul să apară pe parcursul următorilor 3 ani;

- foarte ridicată – există certitudinea apariției riscului în viitorul apropiat;

2) consecința asupra aprovizionării cu energie electrică în cazul apariției riscurilor identificate:

- nesemnificativă – atunci cînd riscul survenit duce la o mică perturbare, care poate fi ușor gestionată de întreprinderile electroenergetice prin aplicarea de măsuri operative, iar aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică nu este afectată;

- moderată  – atunci cînd riscul survenit afectează aprovizionarea cu energie electrică, dar situația poate fi rezolvată prin aplicarea de măsuri bazate pe mecanisme piață, consumatorii nefiind afectați semnificativ;

- semnificativă – atunci cînd riscul survenit afectează semnificativ aprovizionarea cu energie electrică, iar măsurile bazate pe mecanisme de piață nu mai sînt suficiente și este necesară aplicarea măsurilor de urgență pentru asigurarea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor afectați;

- gravă – atunci cînd riscul survenit provoacă întreruperi grave în aprovizionarea cu energie electrică a unui număr semnificativ de consumatori și este necesară introducerea măsurilor de urgenţă pentru a asigura aprovizionarea cu energie electrică, în termen restrîns şi a unui număr cît mai mare de consumatori afectați;

- foarte gravă – atunci cînd, ca rezultat al apariției riscului, aprovizionarea cu energie electrică este afectată grav pentru o mare parte de consumatori sau pentru toţi consumatorii de energie electrică și este necesară aplicarea de măsuri de urgență pentru restabilirea aprovizionării cu energie electrică a tuturor consumatorilor afectați, în termen cît mai restrîns posibil.

- Rezultatele evaluării calitative a riscurilor identificate sînt reflectate în matricea riscurilor (a se vedea figura 1 din prezentul Plan de acţiuni). Pe axa X a matricei sînt prezentate consecințele (cu creșterea daunelor de la stînga la dreapta), care pot avea loc în cazul apariției riscurilor, iar pe axa Y este prezentată probabilitatea de apariție a riscurilor (cu o creștere a probabilităților de jos în sus). Produsul cartezian al ambelor axe oferă toate combinațiile posibile de probabilități și consecințe, adică severitatea combinației probabilitate-consecință.

Figura 1. Matricea riscurilor identificate

| Probabilitatea (axa Y) | Severitatea probabilitate-consecință |
| --- | --- |
| Foarte ridicată |  |  |  |  |  |
| Ridicată |  |  |  |  |  |
| Medie | Scenariul 1b) | Scenariul 5 Scenariul 6 Scenariul7 | Scenariul 5 Scenariul 6 | Scenariul 1 b) Scenariul 3 Scenariul 7 |  |
| Mică | Scenariul 1 a) Scenariul 2 a),b) |  |  | Scenariul 1a) Scenariul 2 a), b) | Scenariul 1 a) Scenariul 2 a), b) |
| Foarte mică | Scenariul1 c) Scenariul 4 | Scenariul 1 c) |  |  |  |
| Consecința (axa X) | Nesemnificativă | Moderată | Semnificativă | Gravă | Foarte gravă |

- În matricea riscurilor prezentată în figura 1 din prezentul Plan de acţiuni, fiecare combinație probabilitate – consecință (severitate) este  indicată în cod de  culoare (verde, galben, roșu), după cum urmează:

| Culoarea | Severitate |
| --- | --- |
|  | Joasă |
|  | Medie |
|  | Ridicată |

IV. MĂSURILE PREVENTIVE DE ASIGURARE A SECURITĂȚII APROVIZIONĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ

- Ca urmare a analizei situației existente în sectorul electroenergetic și a rezultatelor evaluării riscurilor, inclusiv ținînd cont de specificul de aprovizionare a Republicii Moldova cu surse energetice primare și cu energie electrică din exterior, au fost identificate o serie de măsuri preventive care pot elimina sau reduce apariția riscurilor.

- În legătură cu prevenirea situaţiilor excepţionale, măsurile  preventive ce ţin de  cererea și oferta de  energie  electrică  sînt următoarele:

1) organizarea și desfășurarea licitațiilor de procurare a energiei electrice din exterior, în condiții clare, transparente şi neechivoce, care să permită nu doar obținerea de prețuri minime de procurare a energiei electrice, dar și asigurarea aprovizionării cu energie electrică în condiții de fiabilitate și siguranță, inclusiv în situații excepționale;

2)  implementarea, în conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate finalizat în 2016, a măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor de conectare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la sistemul ENTSO-E (în comun cu Ucraina) și de integrare a pieței interne de energie electrică în piața de energie electrică a UE;

3) identificarea surselor de finanțare și dezvoltarea proiectelor privind interconexiunea asincronă a rețelelor electrice ale Republicii Moldovei cu cele din România (construcția liniei electrice de transport LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău și a stației „Back to Back” Vulcănești, a liniei electrice LEA 400 kV Bălți – Suceava și a stației „Back to Back” din Bălți);

4) întreprinderea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor strategice ale politicii de stat în domeniul energeticii, stabilite în Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020” (aprobată prin Legea nr.166/2012), în Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030 (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.102/2013), în Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020 (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.833/2011) și în Planul național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1073/2013), cu privire la majorarea capacităților interne de producere a energiei electrice cu pînă la 800 MW, asigurarea ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile la nivelul de 10% anual, precum și cu privire la realizarea măsurilor de eficiență energetică menite să asigure reducerea intensității energetice cu 10%, inclusiv reducerea intensității energiei electrice;

5)  implementarea unui model de piață a energiei electrice funcţională, competitivă şi bine dezvoltată, care să poată fi integrată ulterior în piața internă a UE;

6)  promovarea încheierii contractelor întreruptibile de transport al energiei electrice, astfel încît în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale, operatorul sistemului de transport să fie în drept să limiteze/să întrerupă prestarea serviciului de transport în scopul asigurării funcționării reţelelor electrice de transport în condiții de siguranță şi echilibru;

7)    promovarea încheierii cu consumatorii mari a contractelor de furnizare întreruptibilă a energiei electrice, astfel încît în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale, furnizorii să fie în drept să limiteze/să întrerupă furnizarea energiei electrice consumatorilor respectivi și/sau promovarea instituirii unui mecanism care să stimuleze consumatorii mari de energie electrică să reducă sau să sisteze voluntar consumul în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale;

8)  aplicarea de către întreprinderile electroenergetice a metodelor de management al eficienţei energetice şi de gestionare a cererii.

- Alte măsuri preventive sînt:

1)  realizarea, în termenele stabilite, a proiectului investițional în derulare privind renovarea rețelelor electrice de transport (proiect finanțat din surse Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiții (BEI) și UE, în valoare totală de 41,2 mil. euro), ceea ce va permite ridicarea nivelului de fiabilitate și de siguranță a acestora şi, în consecinţă, va contribui la securitatea aprovizionării cu energie electrică;

2)  elaborarea și realizarea de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorii sistemelor de distribuție, în conformitate cu Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, a planurilor de dezvoltare a rețelelor electrice de transport pentru 10 ani, a planurilor de dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție pentru 3 ani, precum şi a planurilor anuale de investiții, prin care să fie implementate măsuri concrete şi eficiente pentru garantarea fiabilității sistemului electroenergetic şi pentru asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică;

3) crearea şi menținerea de către CET-uri a stocurilor de combustibil alternativ necesare pentru producerea energiei electrice şi termice în cazul apariției unei situații excepționale;

4) crearea, reînnoirea și menținerea în permanență, spre exemplu, a stocurilor de materiale, echipamente, utilaje necesare în cazul apariţiei unei situații de urgență;

5) elaborarea și revizuirea periodică de către operatorul sistemului de transport, care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, a planului de protecție a sistemului electroenergetic împotriva perturbațiilor majore, a planului de restaurare a funcționării sistemului electroenergetic, precum și coordonarea planului de restaurare cu operatorii de transport din ţările vecine cu care este interconectat sistemul electroenergetic al Republicii Moldova;

6) crearea de către producătorii, operatorii de sistem şi de către furnizorii de energie electrică a comisiilor pentru situaţii excepţionale de obiect, a formaţiunilor Protecţiei Civile şi stabilirea rolului acestora;

7) aplicarea unei politici tarifare adecvate, care să asigure ca tarifele şi prețurile reglementate din sectorul electroenergetic să acopere pe deplin costurile minime reale, necesare şi justificate pentru desfășurarea activităților lor pe piaţa energiei electrice, precum şi pentru evitarea sau chiar neadmiterea acumulării de datorii față de furnizorii de resurse energetice primare și față de furnizorii interni și externi de energie electrică;

8) întocmirea și revizuirea semestrială de către operatorul sistemului de transport care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic a listei  din Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică, precum şi a listei  din Normativul de limitare a consumului de energie electrică pe tranșe în situații deosebite în sistemul electroenergetic, în conformitate cu Normele tehnice ale rețelelor electrice de transport, aprobate de ANRE;

9) elaborarea și realizarea de către producătorii şi operatorii de sistem a planurilor anuale de mentenanţă şi de reparații curente și capitale a centralelor electrice, a rețelelor electrice de transport, a rețelelor electrice de distribuție, astfel încît să fie asigurată funcționarea acestora în condiții de siguranță, fiabilitate, continuitate şi eficiență, iar sistemul electroenergetic să activeze la parametrii normali de funcționare.

V. SITUAȚIA EXCEPȚIONALĂ ŞI GESTIONAREA ACESTEIA

- Situaţiile specifice pentru scenariile de risc descrise la punctul 12 şi în tabelul 1 din prezentul Plan de acţiuni pot fi declanșate de diferite evenimente, grupate în două categorii principale:

a) în curs de dezvoltare – eveniment care evoluează pe parcursul a cîteva zile sau chiar săptămîni, care nu are un efect imediat, dar care într-o perioadă relativ scurtă de timp ar putea avea impact serios asupra aprovizionării cu energie electrică. În acest caz, organul central de specialitate şi  întreprinderile electroenergetice sînt obligate să monitorizeze situația și să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea posibilei declanșări a situației excepționale. Mai mult, organul central de specialitate poate institui un grup de lucru operativ pentru luarea de măsuri anticipate;

b) șoc brusc – eveniment care are loc instantaneu sau se dezvoltă în decurs de cîteva ore și care are un impact negativ imediat asupra aprovizionării cu energie electrică. În acest caz, organul central de specialitate, operatorul sistemului de transport trebuie să informeze imediat Comisia, prin intermediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, şi  totodată să  întreprindă măsurile de urgență pentru a înlătura sau a minimiza consecinţele survenite în legătură cu întreruperea aprovizionării cu energie electrică.

- Pentru a asigura o abordare coerentă în legătură cu evaluarea unei situații excepționale şi luarea măsurilor adecvate ca răspuns la amenințări, este important să se determine în mod corespunzător nivelul de criză şi posibilele consecințe asociate nivelului de criză respectiv. În funcție de situația creată, există 5 niveluri ale stării de funcționare a  sistemului electroenergetic:

1) starea normală de funcționare a sistemului electroenergetic, care se caracterizează prin faptul că, în pofida unor amenințări, a sistemului electroenergetic se află într-o stare sigură de funcţionare, în care se menţin parametrii normali de funcționare şi se asigură aprovizionarea continuă şi fiabilă a consumatorilor cu energie electrică;

2) situaţia N-1, care se caracterizează prin faptul că, în pofida apariţiei unei contingenţe ordinare, elementele rămase în funcțiune ale reţelelor electrice de transport sînt capabile să facă faţă situației nou-create de această contingență, fără a fi încălcate limitele de siguranță operațională a  sistemului electroenergetic şi fără a fi afectată aprovizionarea cu energie electrică. Situația N-1 se consideră menţinută în cazul în care apariţia contingenţei nu duce la:

a) întreruperea alimentării consumatorilor cu energie electrică;

b) trecerea într-un regim staţionar de funcţionare, în care există depăşiri ale limitelor admisibile ale curentului şi ale tensiunii, fapt ce cauzează deteriorări de echipamente;

c) trecerea într-un regim staţionar de funcţionare în care valorile tensiunii nu se încadrează în limitele admisibile;

d) depăşirea limitelor admisibile ale puterii de scurtcircuit în noduri;

e) pierderea stabilităţii sistemului electroenergetic;

f) declanșarea altor echipamente din reţelele electrice de transport, cu excepția celor care se declanșează prin automatizări prevăzute special împotriva extinderii unei avarii;

g) pierderea caracterului unitar al sistemului electroenergetic;

3) situația de  alertă, care se caracterizează prin faptul că, deşi sistemul electroenergetic se află în limitele de siguranță operațională, a fost detectată o contingență de excepție, iar, în cazul declanșării acesteia, acţiunile de remediere  disponibile nu sînt suficiente pentru a menține starea normală de funcționare.

Pentru situația de alertă sînt caracteristice cazurile în care este posibilă apariţia unor limitări în livrarea energiei electrice de import sau de la producătorii locali, sau creșterea majoră a cererii de energie electrică. În cazul situației de alertă, sistemul electroenergetic este în măsură să asigure, în general, aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică, cu excepția unor cazuri de limitare la nivel local sau a întreruperii aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor finali din anumite zone, pe anumite intervale de timp;

4) situația de urgență, care se caracterizează prin faptul că, în urma apariţiei unei contingenţe de urgenţă, limitele de siguranţă operaţională a sistemului electroenergetic sînt încălcate, iar cel puţin un parametru operațional se află în afara limitelor respective.

Se consideră situație de urgenţă şi limitarea semnificativă sau chiar întreruperea livrării energiei electrice de import sau de la producătorii locali. În cazul situației de urgenţă sistemul electroenergetic nu este în măsură să asigure aprovizionarea tuturor consumatorilor cu energiei electrică, iar livrarea energiei electrice unor categorii de consumatori finali este limitată sau întreruptă pe anumite perioade;

5) situația de colaps (blackout), care se caracterizează prin faptul că funcţionarea parţială sau totală a sistemului electroenergetic nu mai poate fi asigurată din cauza rămînerii fără tensiune. În cazul situației de colaps se întrerupe livrarea energiei electrice consumatorilor finali dintr-o zonă a sistemului electroenergetic sau din sistemul electroenergetic în întregime.

- În sensul prezentului Plan de acţiuni, se consideră situație excepțională situația de urgență sau situația de colaps, la a căror declanşare poate surveni una dintre următoarele consecinţe:

1) sistemul electroenergetic a rămas fără tensiune parțial sau total (situație de colaps);

2) a fost întreruptă semnificativ furnizarea energiei electrice din exterior și/sau de la producătorii locali sau a apărut cerere de energie electrică excepțională, în condiţiile în care oferta disponibilă nu este în măsură să satisfacă cererea de energie electrică (sistemul electroenergetic nu este în stare să asigure toți consumatorii cu energie electrică), iar măsurile bazate pe mecanisme de piaţă, deşi implementate, nu permit asigurarea aprovizionării consumatorilor cu energie electrică şi este necesară luarea unor măsuri de urgență;

3) a fost afectată semnificativ furnizarea energiei electrice din cauza defecțiunilor majore în rețelele electrice de transport sau în rețelele electrice de distribuție (de exemplu, avarii, incendii, calamități naturale, condiții climaterice extreme, atac terorist), motiv pentru care energia electrică nu poate fi preluată de la producători/de la furnizorii din import și transportată/distribuită consumatorilor finali din zonele afectate, iar, ca urmare, este necesară luarea măsurilor de urgență pentru restaurarea defecțiunilor și pentru restabilirea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor finali afectați.

- Apariţia unei situaţii excepţionale se constată de către Comisie în modul stabilit în Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa energiei electrice, iar pe perioada existenţei acesteia se aplică cu prioritate prezentul Plan de acţiuni, Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice și deciziile Comisiei.

VI. ROLUL ŞI RESPONSABILITĂȚILE ÎNTREPRINDERILOR ELECTROENERGETICE, PRECUM ȘI ALE AUTORITĂȚILOR PUBLICE IMPLICATE ÎN CAZUL APARIŢIEI SITUAȚIEI EXCEPȚIONALE

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, întreprinderile electroenergetice trebuie să îşi exercite obligațiile, inclusiv cu privire la asigurarea funcționării sigure, fiabile şi eficiente a sistemului electroenergetic, astfel încît să fie asigurată aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, calitate şi transparenţă.

- În cazul apariţiei unei situaţii excepţionale, întreprinderile electroenergetice sînt obligate să mobilizeze întreaga capacitate disponibilă de producere a energiei electrice, să întreprindă toate măsurile disponibile pentru echilibrarea și aducerea sistemului electroenergetic în stare normală de funcționare în termen cît mai restrîns și să aplice, după caz, planul de restaurare a reţelelor electrice deteriorate.

- Pe perioada existenței situației excepționale, în limitele posibilităților tehnice, producătorii, operatorii de sistem şi furnizorii trebuie să asigure prioritar aprovizionarea cu energie electrică a orfelinatelor, a grădinițelor de copii, a organelor de poliție și de situații excepționale, a consumatorilor casnici, a instituțiilor medicale și a altor organe și instituții de stat care, în conformitate cu legislația, nu sînt obligate să dispună de surse proprii de aprovizionare cu energie electrică în situații excepționale.

- În cazul apariţiei situaţiei excepţionale, operatorii de sistem sînt în drept să limiteze sau să întrerupă livrarea energiei electrice anumitor categorii de consumatori, dar numai în condițiile şi cu respectarea procedurii stabilite în prezentul Plan de acţiuni, în Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică şi în Normativul  de limitare a consumului de energie electrică în situaţii deosebite în sectorul electroenergetic.

- Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică şi Normativul de limitare a consumului de energie electrică în situaţii deosebite în sectorul electroenergetic se elaborează de operatorul sistemului de transport care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, în colaborare cu alţi operatori de sistem.

- Restricţiile în alimentarea cu energie electrică în situaţii excepţionale trebuie aplicate doar cu respectarea principiilor stabilite în prezentul Plan de acţiuni. Orice măsură de salvgardare stabilită în conformitate cu prezentul Plan de acțiuni se aplică temporar (astfel încît să cauzeze cît mai puţine perturbări în funcţionarea pieţei energiei electrice) şi trebuie să fie limitată la strictul necesar pentru înlăturarea ameninţării siguranţei, restabilirea integrităţii fizice a persoanelor sau a reţelelor şi a instalaţiilor sistemului electroenergetic.

- Orice măsură de salvgardare trebuie luată de către operatorul sistemului de transport care deține licență pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic după consultarea altor operatori de sistem, precum şi a operatorilor sistemelor de transport din ţările vecine cu care este interconectat sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, cu respectarea acordurilor bilaterale încheiate, inclusiv a acordurilor privind schimbul de informaţii.

- În funcţie de situația creată și specificul sistemului electroenergetic, în cazul declanșării unei situații excepționale, întreprinderile electroenergetice, organele și autoritățile administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice trebuie să îndeplinească suplimentar o serie de măsuri specifice, după cum urmează:

A. În cazul stării normale de funcționare a sistemului electroenergetic și în cazul situației N-1

1) operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuție, producătorii și furnizorii urmează:

- să îşi desfăşoare activitatea în condiții normale de lucru și să presteze serviciile de transport, de distribuţie utilizatorilor de sistem şi, respectiv, să furnizeze energia electrică consumatorilor finali, în conformitate cu contractele încheiate cu aceștia;

- să monitorizeze continuu situația creată în sistemul electroenergetic şi, în funcţie de activitatea desfăşurată, să întreprindă măsurile necesare pentru întreținerea în stare normală de funcţionare a centralelor electrice şi a rețelelor electrice de transport și de distribuție, cu respectarea documentelor normativ-tehnice în domeniu, precum și pentru furnizarea energiei electrice consumatorilor, la parametrii de calitate stabiliţi;

- să întreprindă toate măsurile necesare pentru prevenirea și înlăturarea tuturor evenimentelor care pot duce la declanșarea situației de alertă în sistemul electroenergetic;

- să furnizeze organului central de specialitate și ANRE informaţii şi date concrete și sigure cu privire la apariția unor evenimente care ar putea  declanșa situația de urgență, respectiv, cu privire la modul în care această situație ar putea afecta aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică.

2) organul central de specialitate urmează:

- să centralizeze informaţiile primite de la întreprinderile electroenergetice privind situaţia creată în sistemul electroenergetic şi să le analizeze împreună cu întreprinderile electroenergetice şi ANRE;

- să sesizeze ANRE în legătură cu necesitatea monitorizării îndeplinirii de către participanţii la piaţa energiei electrice a obligaţiilor ce le revin şi care sînt în măsură să redreseze situația, cu excluderea posibilităților de agravare ulterioară a acesteia prin transformare în situație de alertă sau situație de urgenţă;

- să informeze Comisia, prin intermediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, referitor la situația creată și la consecințele care ar putea surveni în sistemul electroenergetic în legătură cu apariția evenimentelor care ar putea declanşa situația de alertă sau situaţia de urgenţă, precum şi referitor la măsurile ce urmează a fi luate pentru redresarea situației create. Pentru identificarea măsurilor ce urmează a fi întreprinse, organul central de specialitate poate solicita concursul ANRE;

- să evalueze, inclusiv cu concursul ANRE, nivelul de pregătire al întreprinderilor electroenergetice pentru a face faţă unei eventuale situaţii excepţionale.

B. În cazul situației de alertă sau a situației de urgență:

1) operatorul sistemului de transport,  în funcţie de situația creată, urmează:

- să informeze imediat Comisia, prin intermediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, organul central de specialitate şi ANRE cu privire la apariţia oricărui eveniment concret şi sigur care a declanşat situația de alertă sau situația de urgență (a apărut o contingență de excepție, iar acţiunile de remediere  disponibile nu sînt suficiente pentru a menține starea normală de funcționare a sistemului electroenergetic; este limitată sau sistată furnizarea energiei electrice din exterior; este limitată sau sistată furnizarea energiei electrice de la producătorii locali, iar oferta disponibilă nu este în stare să acopere pe deplin cererea de energie electrică). Concomitent, operatorul sistemului de transport urmează să prezinte toată informația relevantă în acest sens, precum și să comunice măsurile ce au fost şi urmează a fi întreprinse în situaţia creată, inclusiv măsurile care nu se bazează pe mecanisme de piaţă;

- în cazul confirmării de către Comisie a situației de alertă sau a situației de urgență, să își îndeplinească obligațiile, ţinînd cont de necesitatea respectării principiilor de a nu lua măsuri care pun în pericol viața oamenilor sau integritatea patrimoniului, precum şi de a nu restricţiona, în măsura posibilităților tehnice, fluxurile transfrontaliere de energie electrică;

- să întreprindă acţiunile necesare pentru realimentarea parțială a consumatorilor afectați prin intermediul altor rețele electrice funcționale, în măsura posibilităților tehnice;

- să utilizeze, în caz de necesitate, la maximum capacitatea unităţilor generatoare și a instalațiilor de compensare sau chiar să recurgă la deconectarea liniilor electrice de 330-400 kV, în caz de majorare a tensiunii în afara limitelor;

- să recurgă la limitarea sau chiar la sistarea, pe perioada remedierii, a furnizării energiei electrice consumatorilor finali dintr-o anumită zonă sau consumatorilor finali dintr-o anumită categorie, în conformitate cu listele stabilite în Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică şi în Normativul  de limitare a consumului de energie electrică în situaţii deosebite în sectorul electroenergetic sau, în lipsa acestora, în conformitate cu graficele deconectărilor în evantai (CDE), coordonate cu alţi operatori de sistem (CDE 10 kV și CDE 110 kV);

- să întreprindă acţiunile necesare pentru a asigura funcționarea sistemului electroenergetic cu rezervă scăzută și, în caz de necesitate, să recurgă la limitarea sau la deconectarea parțială a unor consumatori finali (în mod automat sau manual), conform principiului menţionat la subpunctul A), în cazul lipsei rezervei suficiente pentru reglajul sistemului electroenergetic;

- în cazul regimului asincron, să efectueze divizarea sistemului electroenergetic (automat sau manual) și modificarea automată a puterii consumului și generării;

- să întreprindă acţiunile necesare pentru echilibrarea sistemului electroenergetic;

- să întreprindă măsurile necesare pentru topirea chiciurii (prin curenți de sarcină);

- în caz de scădere a frecvenței, să participe în cadrul sistemului IPS/UPS (rețea sincronă de transport a energiei electrice) la reglajul frecvenței prin deconectarea parțială a consumatorilor și prin utilizarea la maximum a rezervelor disponibile de generare, precum şi prin deconectarea centralelor electrice pentru păstrarea serviciilor proprii ale acestora, prin divizarea automată și funcționarea în regim de insulă;

- să preia şi să transporte, în condiții de siguranță, cantităţile suplimentare de energie electrică puse la dispoziție de către furnizori şi producători;

- să întreprindă acţiunile necesare pentru remedierea, în termen cît mai restrîns, a defecțiunilor tehnice apărute în reţelele electrice de transport, precum şi pentru restabilirea  funcționării acestora în condiții normale de lucru;

- în cazul deconectării sistemului electroenergetic al Republicii Moldova de cel al sistemul electroenergetic al Ucrainei, să întreprindă măsurile necesare pentru funcționarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova în regim izolat, inclusiv prin alimentarea parțială, în regim de insulă, a consumatorilor cu energie electrică procurată din România;

- să prezinte zilnic Comisiei, prin intermediul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, informații cu privire la obligaţiile îndeplinite şi măsurile întreprinse pentru redresarea situaţiei create, pe perioada situației de alertă sau a situației de urgență, cu respectarea cerințelor stabilite în capitolul V din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice;

- să reia imediat activitatea în condiții obișnuite, la dispariția cauzelor care au determinat declanşarea stării de alertă sau a stării de urgență, şi să notifice imediat Comisia și organul central de specialitate, prin intermediul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, despre acest fapt;

- să colaboreze cu operatorii sistemelor de transport din statele vecine, inclusiv prin aplicarea unui mecanism de schimb continuu de informații, pentru a garanta securitatea şi fiabilitatea funcționării rețelelor electrice de transport în contextul gestionării congestiilor.

2) operatorul sistemului de distribuţie,  în funcţie de situația creată,  urmează:

- să informeze imediat operatorul sistemului de transport responsabil, organul central de specialitate şi ANRE, prezentînd informații concrete şi sigure, cu privire la apariţia unui eveniment care periclitează livrarea energiei electrice prin intermediul reţelelor electrice de distribuţie și cu privire la măsurile ce trebuie să fie sau care au fost deja întreprinse pentru a preveni sau a minimiza impactul asupra aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor din zona sa de activitate;

- în cazul confirmării de către Comisie a situației de alertă sau a situației de urgență, să întreprindă măsurile stabilite în prezentul Plan de acţiuni, conform indicațiilor operatorului sistemului de transport responsabil, precum şi să îndeplinească deciziile Comisiei;

- să îndeplinească deciziile Comisiei, precum şi indicaţiile operatorului sistemului de transport responsabil, inclusiv cu privire la limitarea furnizării energiei electrice sau cu privire la deconectarea parțială a consumatorilor în conformitate cu listele din Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică şi din Normativul  de limitare a consumului de energie electrică în situaţii deosebite în sectorul electroenergetic, sau, în lipsa acestora, în conformitate cu graficele deconectărilor în evantai (CDE), coordonate cu alţi operatori de sistem (CDE 10 kV și CDE 110 kV);

- să întreprindă acţiunile necesare pentru realimentarea parțială a consumatorilor afectați prin intermediul altor rețele electrice funcționale, în măsura posibilităților tehnice;

- să  preia şi să distribuie, în condiții de siguranță, cantităţile suplimentare de energie electrică puse la dispoziție de către furnizori şi producători;

- să întreprindă măsurile necesare pentru topirea chiciurii (prin curenți de sarcină);

- să întreprindă acţiunile necesare pentru remedierea, în termen cît mai restrîns, a defecțiunilor tehnice apărute în reţelele electrice de distribuţie, precum şi pentru restabilirea  funcționării acestora în condiții normale de lucru;

- la iniţiativa furnizorilor, să întrerupă livrarea energiei electrice consumatorilor mari, care au încheiat contracte de furnizare întreruptibilă cu energie electrică;

- la iniţiativa furnizorilor, să întrerupă livrarea energiei electrice consumatorilor mari care au încheiat cu furnizorii contracte de sistare benevolă a furnizării energiei electrice în cazul apariţiei situaţiilor excepţionale;

- să informeze zilnic operatorul sistemului de transport care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic (în continuare – operatorul sistemului de transport responsabil) cu privire la obligaţiile îndeplinite şi măsurile întreprinse pentru redresarea situaţiei create, pe perioada situației de alertă sau a situației de urgență;

- la dispariția cauzelor care au determinat declanşarea situației de alertă sau a situației de urgență, să notifice imediat operatorul sistemului de transport responsabil;

- să prezinte fără întîrziere,  în volum complet și calitativ informația solicitată de operatorul sistemului de transport responsabil, de Comisie sau de organul central de specialitate;

- să reia imediat activitatea în condiții obișnuite, conform indicației operatorului sistemului de transport responsabil în legătură cu dispariția cauzelor care au determinat declanşarea situației de alertă sau a situației de urgență.

3) furnizorul, în funcţie de situația creată, urmează:

- să informeze imediat operatorul sistemului de transport responsabil, operatorul de sistem cu care a încheiat contract de prestare serviciului de transport, a serviciului de distribuție, organul central de specialitate şi ANRE, prezentînd informaţii concrete şi sigure, cu privire la apariţia unui eveniment concret care împiedică furnizarea energiei electrice consumatorilor deserviți;

- în cazul confirmării de către Comisie a situației de alertă sau a situației de urgență, să întreprindă măsurile stabilite în prezentul Plan de acţiuni, conform indicațiilor operatorului sistemului de transport responsabil, precum şi să îndeplinească deciziile Comisiei;

- să întreprindă măsurile necesare pentru procurarea şi furnizarea cantităţilor suplimentare de energie electrică necesare pentru acoperirea cererii excepționale sau în cazul limitării sau a sistării livrării energiei electrice dintr-o anumită sursă;

- să aplice clauzele privind întreruperea furnizării energiei electrice stabilite în contractele de furnizare întreruptibilă a energiei electrice, încheiate cu consumatorii mari;

- să aplice clauzele privind întreruperea furnizării energiei electrice stabilite în contractele de sistare benevolă a furnizării energiei electrice în cazul apariţiei de situaţii excepționale, încheiate cu consumatorii mari;

- să informeze consumatorii finali deserviți cu privire la declanşarea situației de alertă sau a situației de urgenţă și cu privire la termenele aproximative de redresare a situaţiei create;

- să informeze operatorul sistemului de transport responsabil cu privire la obligaţiile îndeplinite şi măsurile întreprinse pentru redresarea situaţiei create, pe perioada situației de alertă sau a situației de urgență;

- la dispariția cauzelor care au determinat declanşarea situației de alertă sau a situației de urgență, să notifice imediat operatorul sistemului de transport responsabil;

- să prezinte fără întîrziere, în volum complet și calitativ informația solicitată de operatorul sistemului de transport responsabil, de Comisie sau de organul central de specialitate;

- să reia imediat activitatea în condiții obișnuite, conform indicaţiilor operatorului sistemului de transport responsabil, în legătură cu dispariția cauzelor care au determinat declanşarea situației de alertă sau a situației de urgență;

4) producătorul,  în funcţie de situația creată, urmează:

- să informeze imediat operatorul sistemului de transport responsabil, furnizorii de energie electrică, organul central de specialitate şi ANRE, prezentînd informații concrete şi sigure, cu privire la apariţia unui eveniment concret care duce la limitarea esențială sau chiar la stoparea producerii energiei electrice la centrala electrică pe care o exploatează;

- în cazul confirmării de către Comisie a situației de alertă sau a situației de urgență, să întreprindă măsurile stabilite în prezentul Plan de acţiuni, conform indicaţiilor operatorului sistemului de transport responsabil, precum şi să îndeplinească deciziile Comisiei;

- în contextul întreruperii sau limitării furnizării gazelor naturale, CET urmează să întreprindă măsurile necesare în legătură cu trecerea la combustibili alternativi pentru producerea energiei electrice, utilizînd în acest scop rezervele proprii sau, la decizia Comisiei, rezervele de stat;

- conform indicaţiilor operatorului de sistem responsabil şi în măsura posibilităţilor tehnice, să pună la dispoziție toată capacitatea electrică disponibilă a centralei sale electrice şi/sau să majoreze/să reducă producerea energiei electrice;

- să mențină în stare de funcţionare cel puţin un grup generator per centrală pentru servicii proprii;

- să întreprindă măsurile necesare pentru redresarea situației create la centrala sa și să asigure reluarea imediată a procesului de producere a energiei electrice în condiții normale de activitate;

- să informeze operatorul sistemului de transport responsabil cu privire la obligaţiile îndeplinite şi măsurile întreprinse pentru redresarea situaţiei create pe perioada situației de alertă sau a situației de urgență;

- să prezinte, fără întîrziere, în volum complet și calitativ toată informația solicitată de operatorul sistemului de transport responsabil, de Comisie sau de organul central de specialitate;

- la dispariția cauzelor care au determinat declanşarea situației de alertă sau a situației de urgență, să notifice imediat operatorul sistemului de transport responsabil;

- să reia imediat activitatea în condiții obișnuite, conform indicaţiilor operatorului sistemului de transport responsabil, în legătură cu dispariția cauzelor care au determinat declanşarea situației de alertă sau a situației de urgență;

5) organul central de specialitate,  în funcţie de situația creată, urmează:

- să centralizeze informațiile primite de la întreprinderile electroenergetice privind situaţia creată în sistemul electroenergetic şi să le analizeze împreună cu întreprinderile electroenergetice şi ANRE;

- să sesizeze Comisia, prin intermediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în legătură cu declararea situației de alertă sau a situației de urgență, precum şi să identifice şi să propună Comisiei măsurile ce trebuie întreprinse pentru redresarea situaţiei, pentru atenuarea consecinţelor, precum şi pentru evitarea agravării situaţiei create. Pentru identificarea măsurilor ce urmează a fi întreprinse, organul central de specialitate poate solicita concursul ANRE;

- să informeze Serviciul de Informații și Securitate cu privire la situația creată;

- să sesizeze ANRE în legătură cu necesitatea monitorizării îndeplinirii de către participanţii la piaţa energiei electrice a obligaţiilor ce le revin pentru redresarea situația create, pentru atenuarea consecinţelor, precum şi pentru evitarea agravării situaţiei create;

- să monitorizeze, inclusiv cu concursul ANRE, modul de îndeplinire de către întreprinderile electroenergetice a obligaţiilor ce le revin în contextul declanşării situației de alertă sau a situației de urgenţă;

- să monitorizeze modul de îndeplinire de către organele și autoritățile administraţiei publice centrale, de către autorităţile publice, a obligaţiilor ce le revin în contextul declanşării situației de alertă sau a situației de urgenţă;

- să întreprindă alte acţiuni stabilite în Prezentul plan de acţiuni şi să îndeplinească deciziile  Comisiei;

- în cazul în care situația de urgenţă nu poate fi gestionată în mod corespunzător prin aplicarea măsurilor la nivel național, la indicaţia Comisiei, să comunice acest fapt președintelui Grupului de coordonare privind securitatea aprovizionării a Comunității Energetice, pentru a fi convocată o ședință a Grupului de coordonare, în vederea examinării situației create şi, după caz, a acordării asistenţei Republicii Moldova în coordonarea măsurilor implementate la nivel naţional şi regional pentru a face față situației de urgenţă.

  - În cazul declanșării situației de colaps (rămînerea fără tensiune parțial sau total)

- în cazul declanșării situației de colaps într-o anumită zonă a SE sau în SE, în întregime, întreprinderile electroenergetice și organul central de specialitate urmează să întreprindă măsurile stabilite la litera B subpunctul 5, inclusiv cu privire la notificare, confirmare, informare etc., precum şi măsurile de urgență menite să asigure restaurarea rapidă a funcționării sistemului electroenergetic;

- măsurile de urgenţă pentru restaurarea funcționării sistemului electroenergetic, urmează a fi întreprinse de întreprinderile electroenergetice, la indicaţia operatorului sistemului de transport responsabil şi în conformitate cu Planul de restaurare a funcționării sistemului electroenergetic, elaborat de acesta potrivit Normelor tehnice ale rețelelor electrice de transport, aprobate de ANRE;

- utilizatorii rețelelor electrice de transport au obligaţia să acționeze prompt pentru restaurarea funcționării sistemului electroenergetic şi să îndeplinească toate sarcinile și condițiile de integrare stabilite de operatorul sistemului de transport responsabil.

Anexă

la Planul de acțiuni pentru situații

excepționale pe piața energiei electrice

SITUAȚIA EXISTENTĂ ŞI CARACTERISTICILE SECTORULUI ELECTROENERGETIC

Infrastructura sistemului electroenergetic

- Infrastructura sistemului electroenergetic constă din 3 componente  principale: centralele electrice, reţelele electrice de transport și reţelele electrice de distribuție.

Centrale electrice

- La  data de 31 decembrie 2016, capacitatea totală de producere a energiei electrice din Republica Moldova (fără regiunea din partea stîngă a Nistrului) constituia circa 436  MW, din care:

- 306 MW – capacitatea electrică instalată a centralelor  electrice de termoficare  (CET) ale  S.A „Termoelectrica” din mun. Chişinău, şi anume:

a) CET - 1, construită în perioada cuprinsă între 1951-1961, cu capacitatea electrică instalată de 66 MW, care utilizează gaze naturale şi păcură;

b) CET-2, construită în anii 1976-1980, cu capacitatea electrică instalată de 240 MW, care utilizează gaze naturale şi păcură;

- 24 MW – capacitatea electrică instalată a CET Nord din mun. Bălţi, construită în 1956-1970, care utilizează gaze naturale şi păcură;

- 16 MW - capacitatea instalată a centralei hidroenergetice Costești–Stînca (CHE Costești–Stînca), construită în 1978;

- 7,5 MW - capacitatea instalată a  41 centrale electrice care utilizează surse regenerabile, construite în perioada cuprinsă între 2010 - 2016 , din care:

a) 3 centrale electrice pe biogaz, cu  capacitatea totală de 2,8 MW;

b) 3 centrale electrice eoliene, cu capacitatea totală de 2,3 MW;

c) 24 centrale electrice solare, cu capacitatea totală de 1,8 MW;

5) 87 MW – capacitatea electrică  a altor centrale electrice, inclusiv a fabricilor de zahăr construite în anii 1956 - 1981.

- Capacitatea de producere a energiei electrice de către centralele electrice situate în regiunea din partea stînga Nistrului este  de 2600 MW, inclusiv:

1) 2520 MW – capacitatea instalată a SA „CERS Moldovenească” , construită în 1964-1982, care utilizează gaze naturale, păcură şi cărbune;

2) 48 MW – capacitatea instalată a Centralei hidroenergetice Dubăsari (CHE Dubăsari), construită în 1954-1966;

3) CET Tirotex – 32 MW.

- Capacitatea  de producere a energiei electrice (fără regiunea din partea stînga a Nistrului) depinde în mare parte de sarcina termică de consum şi  este utilizată la un nivel relativ satisfăcător în perioada rece, în timp ce în alte perioade ale anului această capacitate de producere este utilizată la un nivel foarte redus. Drept exemplu, în figura 1 din prezenta anexă este prezentată informația privind capacitatea orară medie de producere a energiei electrice pe parcursul anului 2016 (fără centralele electrice situate în partea stîngă a Nistrului), iar în figura 2 din prezenta anexă este reflectată informația privind sarcina maximă şi minimă de consum în perioada anului 2016.

Figura 1. Capacitatea orară medie de generare a energiei electrice pe parcursul anului 2016 (valori medii pentru fiecare oră a zilei din fiecare lună), MW

Sursa: Datele  operatorului sistemului de transport, ÎS „Moldelectrica”

Figura 2. Sarcina minimă şi maximă de consum pentru zilele de lucru caracteristice pentru fiecare lună a anului 2016, MW

Sursa: Datele  operatorului sistemului de transport, ÎS „Moldelectrica”

- Totodată, rezultă în mod cert faptul că centralele electrice situate în partea dreaptă a Nistrului sînt în măsură să asigure sarcina maximă de consum a Republicii Moldova la un nivel mediu anual redus, sub 19%. În perioada rece a anului (ianuarie - martie şi octombrie - decembrie), sarcinile de producere a centralelor electrice situate în partea dreaptă a Nistrului sînt utilizate la un nivel mediu de 24% - 56 % din capacitatea instalată, ceea ce asigură de la 15% pînă la 38% din sarcina maximă de consum a energiei electrice din perioada respectivă. În perioada caldă a anului (aprilie - septembrie), capacitatea de producere a centralelor electrice locale este utilizată la nivelul de numai 1% - 13% din capacitatea instalată şi asigură cel mult 11% din sarcina maximă de consum a Republicii Moldova. Celelalte circa 62% - 99% din sarcina de consum sînt acoperite din producerea energiei electrice la SA „CERS Moldovenească”  şi/sau din importul energiei electrice din Ucraina.

Reţelele electrice de transport

- În conformitate cu Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, se consideră reţele electrice de transport sistemul de linii electrice de tensiune înaltă, cu echipament şi utilaj de transformare şi de comutare, precum şi cu instalaţii auxiliare, care serveşte la transportul energiei electrice. Reţelele electrice de transport din partea dreaptă a Nistrului includ:

- 4704,41 km de linii electrice aeriene (LEA), din care:

- 203 km LEA 400 kV;

- 377,34 LEA 330 KV;

- 3338,82 LEA 110 kV;

- 785,25 km LEA 35 kV.

- 183 de substații de transformare (649 de transformatoare), cu capacitatea totală de 4725,2 MVA, inclusiv:

  - 1 substaţie 400/110/35 kV, cu capacitatea de 500 MVA;

  - 1 substaţie 330/110/35 kV, cu capacitatea de 525 MVA;

  - 2 substaţii 330/110/10 kV, cu capacitatea totală de 1000 MVA;

  - 39 substaţii 110/35/10 kV, cu capacitatea totală de 1107,6 MVA;

  - 86 substaţii 110/10 kV, cu capacitatea totală de 1183,3 MVA;

  - 1 substaţie 110/10/6 kV cu capacitatea de 16,3 MVA;

  - 2 substaţii 110/6 kV, cu capacitatea totală de 38,6 MVA;

  - 39 substații 35/10 kV, cu capacitatea totală de 244,3 MVA;

  - 8 substaţii 35/10/6 kV, cu capacitatea totală de 93,5 MVA;

  - 1 substaţie 35/6 kV, cu capacitatea de 4 MVA;

  - 2 substații 35/6/0.4 kV, cu capacitatea  totală de 7 MVA;

  - 1 substație 10/6 kV, cu capacitatea de 5,6 MVA.

- La rețelele electrice de transport sînt racordate în mod direct instalațiile electrice ale unui singur consumator final (consumator noncasnic), precum şi 14 centrale electrice, din care 3 centrale electrice care utilizează surse regenerabile. În anul 2016 sarcina electrică maxima a reţelelor electrice de transport a fost de 1067 MW.

- Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, incluzînd regiunea din stînga Nistrului, este conectat în mod sincron la sistemul electroenergetic  al Ucrainei prin 18 linii sau segmente de linii electrice, din care 7 LEA cu tensiune nominală de 330 kV şi 11 LEA cu tensiunea nominală de 110 kV, linii care asigură transportul energiei electrice atît pentru Republica Moldova, cît şi pentru Ucraina (import/export în același timp).

- Importul din Ucraina este limitat de stabilitatea statică. Capacitatea de import depinde de valoarea fluxului prin aşa-numita „interfaţă de control Ucraina-Moldova-Odesa” (în continuare – interfaţă de control), de configuraţia reţelelor electrice de transport din Republica Moldova şi Ucraina, precum şi de numărul de grupuri generatoare în funcţiune la SA „CERS Moldovenească”  şi la CHE Dnestrovsk. Interfaţa de control include 4 linii de 330 kV: CHE Dnestrovsk (Ucraina) – Bălţi (Republica Moldova), Kotovsk (Ucraina) – SA „CERS Moldovenească”  (Republica Moldova) şi Adjalik (Ucraina) – Usatovo 1 şi Usatovo 2 (Ucraina).

- Pentru topologia normală, fluxul admisibil de energie electrică prin interfața de control variază în funcţie de numărul de grupuri generatoare în funcțiune la SA „CERS Moldovenească”  şi la CHE Dnestrovsk, în limitele 1250-1500 MW. Totodată, este de menţionat că CHE Dnestrovsk este utilizată pentru acoperirea vîrfului de sarcină, iar importul energiei electrice din Ucraina şi achiziţionarea energiei electrice la SA „CERS Moldovenească”  se exclud reciproc (în cazul importului energiei electrice din Ucraina se micșorează numărul de grupuri generatoare în funcțiune la SA „CERS Moldovenească”). Or acest fapt duce la reducerea diapazonului valorii capacității interfeței de control şi, respectiv, a transportului spre Republica Moldova a energiei electrice din import pînă la 350-500 MW. Pentru topologii cu elemente ieșite din funcțiune, valoarea importului din Ucraina spre Republica Moldova poate să scadă chiar la zero.

- Totodată, fluxul admisibil de energie electrică prin fiecare interconexiune ce asigură interconectarea dintre sistemul electroenergetic al Republicii Moldova şi sistemul electroenergetic al Ucrainei este limitat de parametrii tehnici ai echipamentului aferent (conductor, transformatoare de curent în capetele liniei electrice). Informaţiile cu privire la interconexiunile dintre sistemul electroenergetic al Republicii Moldova şi sistemul electroenergetic al Ucrainei, precum şi cu privire la fluxul admisibil pe fiecare interconexiune în parte sînt reflectate în tabelul 1 din prezenta anexă.

Tabelul 1

Interconexiunile dintre sistemul electroenergetic al Republicii Moldova şi sistemul electroenergetic al Ucrainei

| Denumirea liniei şi/sau a segmentului de linie | Tensiunea nominală, kV | Fluxul admisibil de durată *, MVA | Transformator de curent (TC) instalat în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, MVA | Transformator de curent (TC) instalat în sistemul electroenergetic al Ucrainei, MVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bălţi - CHE Dnestrovsk | 330 | 1040 | 1143 | 1143 |
| Rîbniţa – Podoliskaia 1 | 330 | 850 | 572 | 1143 |
| Rîbniţa – Podoliskaia 2 | 330 | 850 | 572 | 1143 |
| SA „CERS Moldovenească” – Podoliskaia | 330 | 850 | 1143 | 1143 |
| SA „CERS Moldovenească” – Usatovo | 330 | 660 | 1143 | 572 |
| SA „CERS Moldovenească” – N. Odesskaia | 330 | 660 | 1143 | 1143 |
| CE Moldovenească – Arţiz | 330 | 850 | 1143 | 572 |
| Larga – Nelipovţi | 110 | 75,8 | 38 | 19 |
| Fabrica de zahăr din Briceni – CHE Dnestrovsk | 110 | 88,8 | 114 | 143 |
| Ocniţa – Şahtî | 110 | 88,8 | 114 | – |
| Otaci – Nemia | 110 | 75,8 | 114 | 57 |
| Soroca - Poroghi | 110 | 67 | 114 | 57 |
| Vasilievka – Krasnie Okna | 110 | 103 | 114 | 114 |
| SA „CERS Moldovenească” – Starokazacie | 110 | 103 | 143 | 114 |
| SA „CERS Moldovenească” – Beleaevka | 110 | 103 | 143 | 114 |
| SA „CERS Moldovenească” – Razdelinoie | 110 | 103 | 143 | 114 |
| Vulcăneşti – Bolgrad 1 | 110 | 103 | 143 | 114 |
| Vulcăneşti – Bolgrad 2 | 110 | 103 | 143 | 114 |
| *Temperatura admisibilă a conductorului +70°C, temperatura aerului +20°C, viteza vîntului – 0 m/s. |

Sursa: Datele  operatorului sistemului de transport, ÎS „Moldelectrica”

- De asemenea, sistemul electroenergetic al Republicii Moldova este interconectat cu sistemul electroenergetic al României. Însă, dat fiind faptul că acestea fac parte din sisteme sincrone diferite – IPS/UPS (rețea sincronă de transport a energiei electrice) şi ENTSO-E, realizarea schimburilor de energie electrică (import/export) prin interconexiunile respective este limitată de regimul radial de funcționare şi poate fi efectuată doar în condiţii insulare. Informaţiile cu privire la interconexiunile  dintre sistemul electroenergetic al Republicii Moldova şi cel al României, precum şi cu privire la capacitatea acestora se regăsesc în tabelul 2 din prezenta anexă.

Tabelul 2

Interconexiunile dintre sistemul electroenergetic al Republicii Moldova

şi sistemul electroenergetic al României

| Denumirea liniei şi/sau a segmentului de linie | Tensiunea nominală, kV | Fluxul admisibil de durată *, MVA | TC instalat în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, MVA | TC instalat în sistemul electroenergetic al României, MVA | Puterea maximă, conform convenției de exploatare a LEA, MW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vulcăneşti – Isaccea | 400 | 1714 | 1386 | 831 | - |
| Costeşti – Stînca | 110 | 67 | 114 | 114 | 70 |
| Ungheni – Ţuţora | 110 | 103 | 114 | 76 | 70 |
| Cioara - Huşi | 110 | 88,8 | 114 | 76 | 50 |
| Gotești - Fălciu | 110 | 75,8 | – | 76 | 30 |
| *Temperatura admisibilă a conductorului - +70°C, temperatura aerului -+20°C, viteza vîntului – 0 m/s. |

Sursa: Datele operatorului sistemului de transport, ÎS „Moldelectrica”

- Actualmente, toate problemele ce ţin de acces la interconexiunile dintre Republica Moldova şi Ucraina, în legătură cu importul energiei electrice din Ucraina, sînt gestionate de Î.S. „NEK Ukrenergo” (operatorul sistemului de transport din Ucraina), iar cele ce ţin de acces la interconexiunile dintre Republica Moldova şi România, în legătură cu importul din România, se află în gestionarea S.A. „Transelectrica” (operatorul sistemului de transport din România).

- Exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport, precum şi gestionarea problemelor legate de acordarea accesului, inclusiv de racordare la rețelele electrice de transport naţionale constituie obligaţia  ÎS „Moldelectrica”, singurul operator al sistemului de transport din Republica Moldova. Activitatea de transport al energiei electrice se efectuează în baza licenţei pentru transportul energiei electrice. Totodată, în conformitate cu Legea nr. 107/2016  cu privire la energia electrică, operatorul sistemului de transport care deţine licență pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic este responsabil pentru dirijarea operativ-tehnologică unică a sistemului electroenergetic, precum şi pentru echilibrarea acestuia.

- În contextul obligaţiilor stabilite prin lege, Î.S. „Moldelectrica” efectuează anual lucrări de întreținere, de reparație curentă şi capitală, precum şi de reconstrucție şi de modernizare a reţelelor electrice de transport, inclusiv a liniilor, a stațiilor electrice, a dispozitivelor de protecție prin relee și automatică (PRA), precum şi a echipamentului de măsurare, de comunicații şi telemecanică, pentru a menține starea normală de funcţionare a acestora. Astfel, în 2001-2002 au fost restabilite integral liniile electrice  deteriorate ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile din luna noiembrie a anului 2000, cînd din cauza chiciurii au fost deteriorate 48 de linii electrice de transport de diferite categorii de tensiune. De asemenea, şi în ianuarie 2007 chiciura a cauzat deteriorarea în mod semnificativ a unor linii electrice de transport, iar lucrările de reabilitare au fost făcute într-o perioadă de timp foarte scurtă.

- Totodată, începînd cu anul 2005, Î.S. „Moldelectrica” a efectuat lucrări de modernizare a echipamentului stațiilor electrice (SE) 330 kV Chișinău, Străşeni, Bălţi, a efectuat lucrări de înlocuire a două transformatoare la SE 330 kV Chișinău, a construit noi LEA 110 kV, inclusiv intersistemice, precum şi a iniţiat lucrări de reconstrucţie a sistemului electroenergetic 110 kV, de modernizare a liniilor electrice 330 kV şi de renovare a dispozitivelor PRA, a dispozitivelor de comunicații şi telemecanică şi a sistemelor de evidență a energiei electrice. De asemenea, a fost finalizată implementarea sistemului de monitorizare, control și achiziții de date SCADA şi a sistemului automatizat de evidență comercială a energiei electrice.

- Este de menţionat că pe parcursul ultimilor ani întreruperi semnificative în livrarea energiei electrice din cauza defecțiunilor în rețelele electrice de transport nu au avut loc, excepție fiind întreruperile programate şi unele întreruperi neprogramate, pe perioade scurte de timp şi cu impact nesemnificativ asupra livrărilor de energie electrică, ce au fost cauzate de apariția unor defecțiuni neesențiale. Astfel, pe parcursul anului 2016, în reţelele electrice de transport au fost înregistrate, în total, 87 de întreruperi cu o durata medie de 33,7 minute/an, energia nelivrată din aceste cauze fiind de 255,5 mii kWh, sau 0,005% din totalul energiei electrice transportate. Informațiile detaliate cu privire la întreruperile în reţelele electrice de transport, inclusiv cu privire la energia electrică nelivrată din această cauză, în perioada 2012-2016 sînt prezentate în tabelul 3 din prezenta anexă.

Tabelul 3

Întreruperi în livrarea energiei electrice prin reţelele electrice de transport (2012-2016)

|  | Unitate de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata medie a întreruperilor | minute/an | 26,7 | 22,0 | 25,4 | 10,1 | 33,7 |
| Energia electrică nelivrată | mii kWh | 214,7 | 219,7 | 260,7 | 78,0 | 255,5 |
|  | % din cantitatea transportată | 0,005 | 0,004 | 0,006 | 0,002 | 0,006 |

Sursa: Datele operatorului sistemului de transport, ÎS „Moldelectrica”

- În concluzie, deşi ÎS „Moldelectrica” nu dispune de surse financiare necesare pentru dezvoltarea interconexiunilor cu ENTSO-E, pentru construcția de noi rețele electrice de transport, precum şi pentru renovarea, reconstrucția şi modernizarea, în mod integral, a  liniilor electrice de transport existente, actualmente reţelele electrice de transport se află într-o stare tehnică de exploatare satisfăcătoare şi permit aprovizionarea continuă şi fiabilă a consumatorilor cu energie electrică.

Reţelele electrice de distribuţie

- Reţelele electrice de distribuţie, situate pe partea dreaptă a Nistrului au o lungime totală de 56,84 mii km, din care: 1,8 mii km de linii electrice de tensiune înaltă (35-110 kV), 22,1 mii km de linii electrice de tensiune medie (6-10 kV) şi 32,9 mii km de linii electrice de tensiune joasă (0,4 kV), precum şi includ 14764 de transformatoare electrice cu o capacitate totală de 4583,7 MVA.

- La rețelele electrice de distribuție sînt racordate în mod direct 29 de centrale electrice, 27 din care utilizează surse regenerabile, precum şi 1362,7 mii instalații electrice ale consumatorilor finali, toate fiind dotate cu echipamente de măsurare. Astfel, 1276,5 mii consumatori finali sînt asiguraţi cu energie electrică prin intermediul reţelelor electrice de distribuţie, iar 1226,3 mii (96,1%) din aceştia sînt consumatori casnici. Informația detaliată cu privire la reţelele electrice de distribuţie este reflectată în tabelul 4 din prezenta anexă.

Tabelul 4

Reţele electrice de distribuţie

|  | Unitate de măsură | RED Union Fenosa | RED Nord | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Linii electrice de distribuţie în exploatare – TOTAL |  | 34992,3 | 21847,3 | 56839,6 |
| inclusiv: |  |  |  |  |
| 110 kV | km | 509,2 | 0 | 509,2 |
| 35 kV | km | 1311 | 0 | 1311 |
| 6-10 kV | km | 14408,5 | 7731,1 | 22139,6 |
| 0,4 kV | km | 18763.6 | 14116.2 | 32879.8 |
| 2. Transformatoarele electrice în exploatare | unităţi | 9155 | 5609 | 14764 |
| 3. Capacitatea totală a transformatoarelor | MVA | 3605,4 | 978,3 | 4583,7 |
| 4. Numărul centralelor electrice, conectate direct la reţelele electrice de distribuţie | unităţi | 24 | 5 | 29 |
| inclusiv de producere a energiei electrice din surse regenerabile | unităţi | 22 | 5 | 27 |
| 5. Instalaţii electrice ale consumatorilor finali, racordate la reţelele electrice de distribuţie – TOTAL | unităţi | 878422 | 484279 | 1362701 |
| inclusiv la reţelele electrice: |  |  |  |  |
| 35-110 kV | unităţi | 20 | 0 | 20 |
| 6-10 kV | unităţi | 4769 | 1742 | 6511 |
| 0,4 kV | unităţi | 873633 | 482537 | 1356170 |
| 6. Numărul de consumatori ale căror instalaţii electrice sînt conectate la RED – TOTAL | consumatori | 792250 | 484279 | 1276529 |
| inclusiv ale consumatorilor casnici | consumatori | 765204 | 461136 | 1226340 |
|  | % din total | 96,6 | 95,2 | 96,1 |

Sursa: Datele operatorilor sistemelor de distribuție, RED „Nord” şi RED „Union Fenosa”

- Exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuție este efectuată de 2 operatori ai sistemelor de distribuţie care îşi desfăşoară activitatea în temeiul licenţei pentru distribuția energiei electrice  (ÎCS „RED Union Fenosa” S.A. şi „RED Nord” S.A.). De asemenea, potrivit Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, cei doi operatori ai sistemelor de distribuţie sînt obligaţi să acorde acces liber, transparent şi nediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie, inclusiv să racordeze la reţea toţi solicitanţii în condiţii prestabilite, precum şi să presteze serviciul de distribuție a energiei electrice în mod continuu şi fiabil, cu respectarea parametrilor şi a indicatorilor de calitate stabiliţi.

- Cu privire la calitatea serviciului de distribuţie, în perioada anului 2016 durata medie a întreruperilor în reţelele electrice de distribuție (indicele SAIDI) a constituit 176 de minute, indicele frecvenţei medii a întreruperilor (SAIFI) a fost de 2,7, iar durata medie a unei întreruperi pentru un consumator a constituit 65 de minute. Ca urmare, se poate conchide, că în pofida unor mici probleme existente în sistemul electroenergetic, reţelele electrice de distribuţie se află într-o stare tehnică satisfăcătoare și permit aprovizionarea continuă şi fiabilă a consumatorilor cu energie electrică.

Piața energiei electrice

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, piața internă a energiei electrice a fost declarată deschisă, iar toți consumatorii sînt eligibili şi au dreptul la libera alegere şi la schimbarea furnizorului de energie electrică. În realitate, însă, Republica Moldova depinde practic de o singură sursă de producere - SA „CERS Moldovenească”; aceasta deoarece piaţa energiei electrice a Republicii Moldova nu este integrată într-o piaţă regională, iar pe partea dreaptă a Nistrului nu există suficiente surse de producere. Nu este de neglijat nici situația existentă în sectorul energetic al Ucrainei, care nu este predictibil pe deplin din cauza războiului din anumite regiuni ale ţării respective.

- Ca urmare, în ultimii 2 ani consumul de energie electrică din Republica Moldova a fost acoperit la nivel de circa 19% cu energie electrică produsă de centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului, la nivel de 0,1% - 0,4%  din import din Ucraina şi la nivel de peste 80 % cu energie electrică produsă de SA „CERS Moldovenească”.  În aceste condiții, cu excepţia unui singur consumator, ceilalţi consumatori de energie electrică nu pot de facto să îşi exercite dreptul de a alege şi schimba furnizorul şi  sînt aprovizionați cu energie electrică de către 2 furnizori, în condiţii şi la preţuri reglementate şi aprobate de ANRE.

- Piaţa internă a energiei electrice este organizată şi funcţionează, în special, în conformitate cu Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică şi Regulile pieţei energiei electrice, aprobate de ANRE, iar în partea dreaptă a Nistrului îşi desfăşoară activitatea 59 de întreprinderi electroenergetice (conform informaţiei la data de 31 decembrie 2017), dintre care:

- 4 întreprinderi electroenergetice, care deţin licență pentru producerea energiei electrice (“Termoelectrica” S.A., CET Nord, NHE Costeşti, „Picador Grup” S.R.L.);

- 35 întreprinderi electroenergetice care produc energie electrică, dar care, în conformitate cu Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, nu sînt obligate să obţină licenţe pentru desfăşurarea genului respectiv de activitate. Dintre acestea, 30 de producători exploatează centrale electrice care utilizează surse regenerabile;

- 1 întreprindere electroenergetică ce deţine licenţă pentru transportul energiei electrice (ÎS „Moldelectrica” – operatorul sistemului de transport);

- 2 întreprinderi electroenergetice care deţin licenţă pentru distribuţia energiei electrice (operatori ai sistemelor de distribuţie: ÎCS „Red Union Fenosa” SA și „RED „Nord” SA);

- 2 întreprinderi electroenergetice, care deţin licenţă pentru furnizarea energiei electrice şi îşi desfăşoară activitatea în condiţii şi la preţuri reglementate: ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL, care furnizează circa 74 % din cantitatea totală de energie electrică, livrată pe piaţa internă, pentru circa 792 mii consumatori sau circa 62 % din totalul consumatorilor din ţară şi „Furnizarea Energiei Electrice Nord” SA, care furnizează restul circa 26% din cantitatea totală de energie electrică livrată pe piaţa internă, către circa 484 mii consumatori sau circa 48% din totalul consumatorilor din ţară;

- 14 întreprinderi electroenergetice, care deţin licență pentru furnizarea energie electrice şi au dreptul să-şi desfășoare activitatea la prețuri negociate. Dintre acestea doar un singur furnizor  este activ pe piaţa energiei electrice – „Energocom” SA, iar ceilalți 13 furnizori doar dețin licențe pentru desfăşurarea genului respectiv de activitate.

- Pe piaţa energiei electrice se efectuează toate tranzacțiile de vînzare-cumpărare a energiei electrice, a serviciilor de sistem, a energiei electrice de echilibrare, a altor produse conexe, aceasta fiind compusă din piața angro a energiei electrice şi piața cu amănuntul a energiei electrice.

- Actualmente tranzacţiile de pe piața angro a energiei electrice se efectuează în baza contractelor bilaterale, ce pot fi încheiate între producători şi furnizori, între furnizorii angro şi furnizorii cu amănuntul, între furnizorul central de energie electrică şi anumite categorii de producători, între furnizorul central de energie electrică şi furnizorii de energie electrică ce furnizează energie electrică pentru consumatorii finali, între producători, furnizori şi operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie. Operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie şi furnizorul central de energie electrică sînt participanţi specifici la piaţa energiei electrice şi au dreptul să acționeze pe piaţa energiei electrice numai în condiţiile stabilite în Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică şi în Regulile pieței energiei electrice.

- Pe piața vînzării cu amănuntul a energiei electrice tranzacţiile se efectuează în baza contractelor bilaterale, încheiate între furnizori şi consumatorii finali de energie electrică. Pentru a vinde energie electrică pe piaţa cu amănuntul, producătorii sînt obligaţi să obţină licenţă pentru furnizarea energiei electrice. După cum a fost menţionat anterior,  marea majoritate a  consumatorilor finali cumpără energie electrică în condiţii şi la preţuri reglementate de ANRE.

Energia electrică în mixul energetic al Republicii Moldova

- În perioada dintre 2011-2016, consumul intern brut de energie electrică în Republica Moldova (fără regiunea din partea stînga Nistrului) a constituit circa 277-292 mii tone echivalent petrol (ktep), fluctuația medie anuală fiind în jur de 1,1%. Ponderea energiei electrice în totalul consumului intern brut de energie constituie circa 10.4 - 11.0% şi este puțin mică  decît  nivelului mediu al țărilor din Uniunea Europeană (UE), unde ponderea respectivă constituie circa 13%. În consumul  brut de energie electrică partea majoră  (97,5 - 99%) revine energiei electrice procurate din exterior (import din Ucraina) şi procurări de la  SA „CERS Moldovenească” ), şi doar 1% –2,5%  revine producției primare de energie electrică de la centralele electrice situate în partea dreaptă a Nistrului. În perioada vizată  intrările de energie electrică din import şi de la SA „CERS Moldovenească”  au crescut cu circa 5,9%, iar producția primară de energie electrică s-a redus în această  perioadă cu circa 43%. În aceeași perioadă de referinţă, energia electrică  obținuta prin transformare din  alte tipuri de energie (de la centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului) s-a redus de la 87 ktep la 78 ktep, înregistrîndu-se o descreștere de 10,3% în raport cu anul 2011. Prin comparaţie cu anul  2011, în perioada vizată  producerea locală totală de energie electrică s-a redus cu circa 12,8%.

- Totodată, în perioada vizată consumul final de energie electrică a crescut de la 291 ktep în anul 2011 pînă la 311 ktep în anul 2016, ceea ce constituie o creștere cu 19 ktep sau cu  6,5%. Din această creștere, circa 13 ktep, sau peste 68% din totalul creșterii consumului final de  energie electrică, au fost acoperite din contul reducerii consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în sistemul electroenergetic.

Din consumul total final de energie electrică, circa  45% constituie consumul sectorului rezidențial (consumatorii casnici), consum care, pe parcursul ultimilor 5 ani, a crescut cu 5,3%. Concomitent, în perioada cuprinsă între anii 2011-2014 ponderea consumului sectorului industrial şi agroindustrial în totalul consumului final de energie electrică era de circa 26%, această pondere s-a redus în anilor 2015-2016  la nivelul de circa 21-22%. În total, în anul 2016 consumul final de energie electrică în sectorul industrial şi agroindustrial s-a redus cu circa 13 ktep, sau cu circa 16% față de anul 2014,  iar cauza principală a fost criza economică ce a avut loc în Republica Moldova în această perioadă. În sectorul comercial şi al serviciilor publice, consumul final de energie electrică a înregistrat, în perioada anilor 2011-2016, o creștere cu peste 24% şi a atins o pondere de circa 31% din totalul consumului final de energie electrică al  Republicii Moldova. Informaţia detaliată despre consumul de energie electrică  în mixul energetic al țării în anii 2011-2016 este prezentată în tabelul 5 din prezenta anexă.

Tabelul 5

Energia electrică în mixul energetic (2011-2016)

| Indicatorii | Unitate de măsură | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Consum intern brut de energie | ktep | 2676 | 2624 | 2643 | 2669 | 2686 | 2796 |
| din care: Consum intern brut de energie electrică (intrări şi producția primară) | ktep | 277 | 285 | 290 | 292 | 289 | 290 |
|  | % consum intern brut de energie electrică | 10,4 | 10,9 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,4 |
| inclusiv din: import | ktep | 57 | 73 | 125 | 63 | 2 | 0 |
| alte surse (SA „CERS Moldovenească” ) | ktep | 213 | 209 | 161 | 224 | 283 | 286 |
| producția primară | ktep | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 2. Transformare, intrări energie electrică | ktep | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 3. Transformare, ieșiri energie electrică | ktep | 87 | 80 | 78 | 83 | 81 | 78 |
| 4. Consum în sectorul energetic | ktep | 16 | 14 | 12 | 17 | 16 | 3 |
| 5. Consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică în rețele | ktep | 50 | 50 | 46 | 40 | 33 | 37 |
| 6. Consum final de energie - total | ktep | 2406 | 2364 | 2390 | 2409 | 2455 | 2571 |
| din care: Consum final de energie electrică | ktep | 291 | 298 | 306 | 313 | 317 | 311 |
|  | % consum final energie | 12,1 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 12,9 | 12,1 |
| inclusiv: |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum în sectorul rezidențial | ktep | 133 | 135 | 139 | 143 | 144 | 140 |
|  | % consum final energie electrică | 45,7 | 45,3 | 45,4 | 45,7 | 45,4 | 45,0 |
| Consum în industrie și agricultură | ktep | 75 | 75 | 80 | 81 | 69 | 68 |
|  | % consum final energie electrică | 25,8 | 25,2 | 26,2 | 25, 9 | 20,8 | 21,9 |
| Consum în sectorul comercial și al serviciilor publice | ktep | 78 | 84 | 82 | 84 | 99 | 97 |
|  | % consum final energie electrică | 26,8 | 28,2 | 26,8 | 26,8 | 31,2 | 31,2 |
| Consum în transporturi | ktep | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
|  | % consum final energie electrică | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 |

Sursa: Datele Biroului Naţional de Statistică (BNS): Balanța energetică a Republicii Moldova, culegere statistică, 2016

Producerea, importul şi consumul energiei electrice

- Pe partea dreaptă a Nistrului producerea locală de energie electrică este realizată preponderent de către 3 întreprinderi electroenergetice: „Termoelectrica SA”, creată în 2015, ca urmare a fuzionării CET-1 şi CET-2 , CET Nord, şi NHE Costeşti, care produc circa 98% din totalul de energie electrică, iar restul de circa 2% de energie electrică este produsă de către centralele electrice care utilizează surse regenerabile şi de către alte tipuri de centrale electrice (de exemplu, fabricile de zahăr).

- Este necesar de menţionat şi că în perioada 2010-2016,  producerea locală de energie electrică s-a redus cu circa 15% şi rămîne a fi cu mult sub nivelul consumului, acoperind doar puţin peste 18% din totalul necesarului de energie electrică. Pentru a acoperi integral necesitățile de energie electrică ale țării, diferența este procurată de la SA „CERS Moldovenească”, precum şi din import (Ucraina). În perioada menţionată ponderea energiei electrice procurate de la SA „CERS Moldovenească” , direct sau prin furnizorul din aceeași regiune – „Energocapital”,  a crescut de la 46 % în anul 2013 pînă la peste 81,6%  în anul 2016. Restul energiei electrice a fost procurată din import (Ucraina) şi, pe parcursul ultimilor 2 ani, a constituit circa 0,4% - 0,1 % anual din totalul energiei procurate, fiind utilizată mai mult pentru echilibrarea sistemului electroenergetic.

- În contextul celor expuse, este evident faptul că în prezent Republica Moldova este dependentă de energia electrică produsă la SA „CERS Moldovenească” , fapt care conferă vulnerabilitate sporită sectorului electroenergetic. Informațiile detaliate cu privire la cantitatea de energie electrică produsă în partea dreaptă a Nistrului şi procurată din Ucraina şi de la SA „CERS Moldovenească” , în perioada 2010-2016, se regăsesc în tabelul 6 din prezenta anexă.

Tabelul 6

Producerea locală şi procurările de energie electrică din exterior și din import

| Producători/ Procurări | U/m | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | % 2016/ 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CET-1 | mil. kWh | 82 | 59,8 | 47,7 | 53,3 | 59,3 | - | - | - |
|  | % din producerea locală | 9,2 | 7,0 | 6,1 | 7,1 | 7,5 | - | - | - |
| CET-2 | mil. kWh | 665,4 | 655,9 | 636,4 | 594 | 601,1 | - | - | - |
|  | % din producerea locală | 74,9 | 76,8 | 82,0 | 79,4 | 76,3 | - | - | - |
| Termoelectrica (din 2015) | mil. kWh | - | - | - | - | - | 670,4 | 640,6 | 85,7 |
|  | % din producerea locală | - | - | - | - | - | 84,6 | 85,4 | 101,5 |
| CET Nord | mil. kWh | 57,1 | 57,8 | 54,5 | 49,4 | 50,1 | 53,2 | 54,6 | 95,6 |
|  | % din producerea locală | 6,4 | 6,8 | 7,0 | 6,6 | 6,4 | 6,7 | 7,3 | 113,2 |
| CHE Costeşti | mil. kWh | 78,3 | 75,5 | 33,5 | 44,6 | 58,3 | 49,8 | 38,6 | 49,3 |
|  | % din producerea locală | 8,8 | 8,8 | 4,3 | 6.0 | 7,4 | 6,3 | 5,1 | 58,4 |
| Centrale electrice care utilizează surse regenerabile | mil. kWh | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,9 | 3,1 | 17,2 | 14,4 |  |
|  | % din producerea locală | 0 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 2,2 | 1,9 |  |
| Ale tipuri de centrale electrice | mil. kWh | 5,3 | 5,3 | 3,7 | 4,7 | 16,2 | 2,2 | 2 | 37,7 |
|  | % din producerea locală | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 44,7 |
| Total producere locală (partea dreaptă a Nistrului) | mil. kWh | 888,1 | 854,3 | 776,1 | 747,9 | 788,1 | 792,8 | 750,2 | 84,5 |
|  | % din total | 22,7 | 21,4 | 19,1 | 18,3 | 19,1 | 19,1 | 18,3 | 80,8 |
| Energia electrică procurată de la SA „CERS Moldovenească” | mil. kWh | 3007,8 | 2478,6 | 2432,7 | 1875,5 | 2610,9 | 3342,5 | 3343,1 | 111,1 |
|  | % din totalul procurat | 76,7 | 62,0 | 60,0 | 46,0 | 63,2 | 80,5 | 81,6 | 106,4 |
| Import din Ucraina | mil. kWh | 24,8 | 665,6 | 845,7 | 1455,7 | 730,7 | 17,6 | 3,7 | 14,9 |
|  | % din totalul procurat | 0,6 | 16,6 | 20,9 | 35,7 | 17,7 | 0,4 | 0,1 | 14,3 |
| Total procurat | mil. kWh | 3032,6 | 3144,2 | 3278,4 | 3331,2 | 3341,6 | 3360,1 | 3346,8 | 110,4 |
|  | % din total | 77,3 | 78,6 | 80,9 | 81,7 | 80,9 | 80,9 | 81,7 | 105,6 |
| Total energia electrică produsă şi procurată | mil. kWh | 3920,7 | 3998,5 | 4054,5 | 4079,1 | 4129,7 | 4152,9 | 4097 | 104,5 |

Sursa: Rapoartele anuale de activitate ale Agenţiei Naţionale pentru  Reglementare în Energetică

- Este necesar de menționat şi faptul că, pe parcursul unui an, producerea energiei electrice în partea dreaptă a Nistrului nu este uniformă şi are o fluctuație lunară destul de mare. Astfel, o mare parte a energiei electrice este produsă în perioada rece a anului, atingînd cifra lunară de circa 150 mil kWh, în timp ce în perioada primăvară-vară producerea energiei electrice scade pînă la un nivel mai mic de 10- 4 mil. kWh/lunar (cînd energia electrică este produsă de CHE Costeşti şi de centralele electrice care utilizează surse regenerabile). În schimb, cantitatea de energie electrică procurată de la SA „CERS Moldovenească”  şi din Ucraina nu variază mult pe parcursul unui an. Informaţiile detaliate cu privire la fluctuaţiile de energie electrică produsă şi procurată de la SA „CERS Moldovenească”  şi din Ucraina pe parcursul anului 2016 sînt reflectate în figura 3 din prezenta anexă.

Figura 3. Producerea şi procurarea energiei electrice în anul 2016, mil. kWh

- Potrivit datelor prezentate de întreprinderile electroenergetice, din cantitatea totală de energie electrică livrată în sistemul electroenergetic în perioada anilor 2010-2016, de la 15,5% în 2010 pînă la 10,5% în 2016 au fost utilizate pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de transport şi de distribuție, iar restul de 84,5-89,45% au fost furnizate consumatorilor finali (consumul final de energie electrică).

- Nu este de neglijat nici faptul că în perioada cuprinsă între 2010-2016 consumul tehnologic şi pierderile de energie în reţelele electrice s-au redus cu 163 mil. kWh sau cu 33,6%. Reducerea majoră a consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică a fost atinsă în reţelele electrice de distribuţie şi se datorează în mare parte investițiilor efectuate atît în reţelele electrice de distribuție, precum şi în echipamentele de măsurare. Astfel, în 2016 valoarea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de distribuţie a fost de 322,3 mil. kW, faţă de 485,3 în 2010, ceea ce constituie o reducere de 33,6% faţă de anul 2010. Respectiv, reducerea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie în reţelele electrice a determinat micșorarea în aceeași măsură a cantităţii energiei electrice procurate din exterior, pentru acoperirea creșterii consumului final de energie electrică. Astfel, în perioada respectivă, consumul final de energie electrică s-a majorat cu 357,5 mil. kWh (de la 3311,6 mil. kWh în 2010 pînă la 3669,1 mil. kWh în 2016), sau cu 10,8% , în timp ce consumul brut s-a majorat doar cu 180,7 mil kWh (de la 3920,7 pînă la 4101,4 mil kWh), sau doar cu 4,6%. Concomitent, reducerea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie în reţelele electrice a condus şi la reducerea costurilor de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali. Datele cu privire la consumul brut, consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică, precum şi cu privire la consumul final de energie electrică, în perioada 2010-2016, sînt prezentate în figura 4 din prezenta anexă.

Figura 4. Consumul brut şi consumul final de energie electrică în perioada 2010-2016, mil. kWh

Sursa: Rapoartele anuale de activitate ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

- Datele prezentate în figura 4 demonstrează că în perioada în cauză atît consumul brut, precum şi consumul final de energie electrică au fost în continuă creștere, înregistrîndu-se un trend ascendent pe întreaga perioadă de timp. Respectiv, în perioada menţionată consumul final de energie electrică la consumatorii casnici a crescut cu 12,8%, iar la consumatorii non-casnici – cu 9,0%. Ponderea energiei electrice consumate de consumatorii casnici în totalul consumului final de energie electrică constituie circa 44,5%, iar diferenţa de 55,5% reprezintă consumul final al consumatorilor non-casnici. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, pentru anul 2016, din consumul total de energie electrică circa 20,6% revine consumatorilor industriali, 31,2 % – consumatorilor din sectorul comercial şi, respectiv, 1,3 şi 1,9% – consumatorilor din sectorul agroalimentar şi din sectorul transporturilor (a se vedea figura 5 din prezenta Anexă). De notat, că structura consumului final de energie electrică din Republica Moldova diferă mult de structura consumului din țările UE, unde consumul mediu de energie electrică al sectorului rezidențial este doar la nivel  de 29%, iar cel al consumatorilor industriali reprezintă peste 36% din consumul final al acestor ţări (a se vedea figura nr. 6 din prezenta anexă). Mai mult, dacă în ţările din Uniunea Europeană ponderea consumului de energie electrică din sectorul industrial este în creştere, iar cea din sectorul rezidențial - în descreştere, atunci în Republica Moldova situația este inversă: ponderea consumului de energie electrică din sectorul rezidențial creşte, iar în sectorul industrial scade.

Figura 5. Structura  consumului final de energie electrică pe sectoarele de consum în 2010 și 2016, (% din total consum final EE)

Sursa: Ministerul Economiei și Infrastructurii în baza datelor BNS: Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2013 (Tab.15.8) și 2016 (Tab.15.5)

Figura 6.  Structura consumului final de energie electrică  în ţările UE- 28 în 2010 şi 2016,

(% din total consum final  energie)

Sursa: Eurostat (online, codul datelor: nrg_105a, ten 00094, tsdpc310)

- De asemenea, în perioada vizată s-a înregistrat şi o creștere a prețului de procurare a energiei electrice atît de la SA „CERS Moldovenească”  şi de la furnizorii din Ucraina, precum şi de la producătorii din partea dreaptă a Nistrului. Astfel, deşi a existat o anumită micșorare faţă de anul 2015, prețul mediu de procurare a energiei electrice în anul 2016 a fost cu peste 51% mai mare decît cel de procurare în anul 2010. Creșterea prețului de procurare a energiei electrice a condus la creșterea tarifelor de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali, care, în perioada vizată, au fost majorate, în medie, cu peste 46%. În figura 7 din prezenta anexă sînt prezentate în detaliu informaţiile cu privire la nivelul prețurilor de procurare şi al preţurilor medii de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali în perioada anilor 2010-2016.

Figura 7. Preţurile de procurare şi preţurile medii de furnizare a energiei electrice în 2010-2016, bani/kWh

Sursa: Rapoartele anuale de activitate ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

- Analiza consumului lunar de energie electrică în anul 2016 relevă că cel mai mare consum brut de energie electrică s-a înregistrat în lunile ianuarie, noiembrie şi decembrie, iar cel mai mic consum a fost înregistrat în perioada aprilie - iunie. Astfel, fluctuația de la cel mai mare la cel mai mic consum lunar a fost de circa 98,7 mil. kWh, sau de 24,6%. Pe parcursul anului 2016, consumul brut de energie electrică a fost acoperit din producerea locală doar la un nivel de la 1,1% în luna august, şi pînă la 38,2% în luna Ianuarie, iar diferenţa a fost acoperită din contul energiei electrice procurate de la SA „CERS Moldovenească” şi din Ucraina (în proporţie foarte mică de 0,1%). De altfel, situația descrisă se menține practic din an în an cu foarte mici devieri. Informațiile detaliate privind consumul brut, consumul final de energie electrică şi energia electrică produsă de centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului, pe parcursul anului 2016 este prezentată în figura 8 din prezenta anexă.

Figura 8. Consumul şi producerea de energie electrică în anul 2016, mil.kWh

Sursa: Datele operatorului sistemului de transport, ÎS „Moldelectrica”

- De asemenea, consumul energiei electrice pe parcursul zilei nu este uniform. Astfel, între orele 22.00 şi 6.00 consumul energiei electrice este în descreștere, iar începînd cu ora 8.00 consumul are un trend excedentar de creștere atingînd vîrful de consum între orele 17-20 în perioada rece a anului şi între orele 21-22 în perioada caldă a anului. Drept exemplu, în figura nr. 9 din prezenta anexă sînt prezentate curbele sarcinii de consum pentru fiecare oră şi lună a zilelor de lucru caracteristice (fiecare a treia zi de miercuri) ale anului 2016. Observăm că cel mai mare vîrf al sarcinii de consum s-a înregistrat pe data de 14 decembrie, ora 18.00, iar cea mai mică sarcină de consum s-a înregistrat pe data de 15 iunie, ora 5.00.

Figura 9. Curbele  sarcinii de consum pentru zilele de lucru caracteristice

pentru fiecare oră şi lună ale anului 2016, MW

Sursa: Datele operatorului sistemului de transport, ÎS „Moldelectrica”

# Footnotes

În conformitate cu Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, piaţa angro a energiei electrice poate fi structurată şi în pieţe organizate. Acestea, însă, urmează a fi instituite ulterior, în modul stabilit în Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică şi în Regulile pieţei energiei electrice.