Anexa nr.3 la Ordinul MSMPS

nr. 1534 din 27.12.2018

LISTĂ DE VERIFICARE nr. SSM-3

pentru controlul de stat al respectării legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă

la șantierele temporare și mobile

I. Autoritatea competentă în domeniul siguranţei ocupaţionale care a dispus controlul:

____________________________________________________________________________________________________

II. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Persoana și obiectul supus controlului:

Denumirea persoanei  __________________________________________________________________________________

Sediul juridic, cod fiscal ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia  ___________________________

____________________________________________________________________________________________________

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _________________________________________________

Sediul unității structurale/funcționale ______________________________________________________________________

Alte date caracteristice ale unității (după caz) ________________________________________________________________

IV. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului:

| Criteriul | Informația curentă (deținută de autoritate la data inițierii controlului) | Gradul de risc | Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul) | Informația revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul activității economice |  |  |  |  |
| Numărul de angajaţi (R2); |  |  |  |  |
| Producerea accidentelor de muncă |  |  |  |  |

V. Lista de întrebări:

| Nr.d/o | Întrebări | Referința legală | Conformitate | Comentarii | Ponderea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Da | Nu | Nu este cazul |  |  |
|  | Este desemnat, de către beneficiar și/sau managerul de proict, un coordonator în materie de securitate şi sănătate, pe durata elaborării proiectului lucrării, atunci când la elaborarea proiectului participă mai mulți proiectanți? | Pct. 3 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 20 |
|  | Persoana desemnată în calitate de coordinator al în materie de securitate şi sănătate, pe durata elaborării proiectului lucrării: deține experienţă profesională de minimum 5 ani în arhitectură, construcţii sau conducerea şantierelor; a absolvit (trecut) cursuri de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, specifice coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate? | Pct. 52 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 20 |
|  | Este desemnat, de către beneficiar și/sau managerul de proict, un coordonator în materie de securitate şi sănătate, pe durata realizării lucrării, atunci când la realizarea lucrărilor pe șantier participă mai mulți antreprenori, un antreprenor și unul sau mai mulți subantreprenori, un antreprenor și lucrători independenți ori mai mulți lucrători independenți? | Pct. 4 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 20 |
|  | Persoana desemnată în calitate de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării: deține experienţă profesională în construcţii sau în conducerea şantierelor de minimum 5 ani; - a absolvit cursuri de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, specifice coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate? | Pct. 56 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | Există un plan de securitate şi sănătate al şantierului, stabilit înainte de deschiderea şantierului de către beneficiarul lucrării sau managerul de proiect? | Pct. 7 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | Planul de securitate şi sănătate al şantierului a fost elaborate de coordonatorul în materie de securitate şi sănătate? | Pct. 10 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Planul de securitate şi sănătate al şantierului trebuie să conţină cel puţin următoarele: informaţii de ordin administrativ care privesc şantierul şi, dacă este cazul, informaţii care completează declaraţia prealabilă prevăzută la punctele 44-47 din prezentele Cerinţe minime; măsuri generale de organizare a şantierului stabilite de comun acord de către managerul de proiect şi coordonatorii în materie de securitate şi sănătate; identificarea riscurilor profesionale şi descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă riscuri profesionale; măsuri de protecţie colectivă şi individuală; amenajarea şi organizarea şantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalităţi de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de antreprenori şi subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii; măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate şi sănătate şi obligaţiile ce decurg din acestea; obligaţii ce decurg din interferenţa activităţilor care se desfăşoară în perimetrul şantierului şi în vecinătatea acestuia; măsuri generale pentru asigurarea menţinerii şantierului în ordine şi în stare de curăţenie; indicaţii practice privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă, evacuarea persoanelor şi măsurile de organizare luate în acest sens; modalităţi de colaborare între antreprenori, subantreprenori şi lucrătorii independenţi privind securitatea şi sănătatea în muncă? | Pct. 16 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | Măsurile de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate şi sănătate şi obligaţiile ce decurg din acestea trebuie să se refere, în special, la: căile sau zonele de deplasare ori de circulaţie orizontale şi verticale; condiţiile de manipulare a diverselor încărcături, în particular, în ceea ce priveşte interferenţa instalaţiilor de ridicat aflate pe şantier sau în vecinătatea acestuia; - limitarea manipulării manuale a încărcăturilor; - delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în mod deosebit dacă se depozitează materiale sau substanţe periculoase; - condiţiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deşeurilor şi a materialelor rezultate din dărîmări, demolări şi demontări; - utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă şi a instalaţiei electrice generale; - măsurile care privesc interacţiunile de pe şantier? | Pct. 17 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Planul de securitate şi sănătate al şantierului se află în permanenţă pe şantier și poate fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă sau de reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. | Pct. 19 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Antreprenorul angajat în realizarea de lucrări pe şantier: dețin plan propriu de securitate și sănătate; planul propriu de securitate și sănătate este armonizat cu planul de securitate şi sănătate al şantierului; a pus planul propriu de securitate şi sănătate la dispoziţia managerului de proiect, beneficiarului sau coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate, după caz? | Pct. 21, 22, 24, 3 din Cerinţele minime generale de ecuritate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Antreprenorul care execută cu unul ori mai mulţi subantreprenori, în totalitate sau o parte din lucrările care trebuie să respecte prevederile planului de securitate şi sănătate al şantierului, a transmis acestora un exemplar al planului propriu de securitate şi sănătate şi, dacă este cazul, un document care cuprinde măsurile generale de securitate şi sănătate pentru lucrările şantierului ce intră în responsabilitatea sa? | Pct. 25 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Subantreprenorul deține planul propriu de securitate și sănătate? | Pct. 21 și 27 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Planul propriu de securitate și sănătate al antreprenorului: este raportat la planul propriu de securitate și sănătate al antreprenorului; conţine cel puţin următoarele: numele, prenumele/ denumirea şi adresa antreprenorului/subantreprenorului; numărul lucrătorilor pe şantier; numele şi prenumele persoanei desemnate să conducă executarea lucrărilor, dacă este cazul; durata lucrărilor, indicînd data începerii acestora; analiza proceselor tehnologice de execuţie a lucrărilor care pot afecta sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă pe şantier; evaluarea riscurilor profesionale previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de muncă folosite, de utilizarea substanţelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea şantierului; măsurile pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, specifice lucrărilor pe care antreprenorul/subantreprenorul le execută pe şantier, inclusiv măsurile de protecţie colectivă şi măsurile de protecţie individuală? | Pct. 28 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Înainte de începerea lucrărilor pe şantier de către antreprenor/subantreprenor, planul propriu de securitate şi sănătate a fost consultat şi avizat de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării şi membrii comitetului de securitate şi sănătate sau de către reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă? | Pct. 29 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate şi sănătate al antreprenorului se află în permanenţă pe şantier și poate fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă sau de reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă? | Pct. 31 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  |  |
|  | La șantier, se ține, de către persoana competentă - în funcție de etapa lucrării (coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării sau, respectiv, coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării), Registrul de coordonare conform cerințelor prevăzute de la 34 Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012? | Pct. 33, 34, 35 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  |  |
|  | La șantier, dosarul de lucrări ulterioare este întocmit și se completează corespunzător, de către persoana competentă în funcție de etapa lucrării (coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării sau proiectantul,după caz, sau, respectiv, coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării)? | Pct.38, 39 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Există, dacă este cazul conform legislației, declaraţia prealabilă privind începerea lucrărilor pe şantier, întocmită de către beneficiar sau managerul de proiect? | Pct. 44 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Textul declaraţiei prealabile privind începerea lucrărilor pe şantier, actualizat la zi, este afişat pe şantier, la un loc vizibil, înainte de începerea lucrărilor? | Pct.46, 47 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 6 |
|  | La șantier, pe toată durata realizării lucrării, sunt stabilite căile şi zonele de acces sau de circulaţie? | Pct. 53 alineatul patru din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Numărul, amplasarea şi dimensiunile căilor şi ieşirilor de urgenţă au fost determinate în funcţie de folosirea echipamentului de muncă şi de dimensiunile şantierului şi ale încăperilor, precum şi de numărul maxim de lucrători care pot fi prezenţi? | Pct. 9 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Căile şi ieşirile de urgenţă sunt în permanenţă libere şi conduc în modul cel mai direct posibil într-o zona de securitate? | Pct. 7 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 6 |
|  | Căile de circulaţie şi uşile (porţile) care au acces la căile şi ieşirile de urgenţă sunt libere și nu sunt blocate cu obiecte sau într-o altă formă care să nu permită accesul la acestea? | Pct. 12 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 8 |
|  | Căile şi ieşirile de urgenţă sunt semnalizate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă? | Pct. 11 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare sunt prevăzute cu iluminare de securitate de intensitate suficientă, de minimum 20 lx, în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică? | Pct. 13 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 8 |
|  | La șantier, pe toată durata realizării lucrării, manipularea diverselor încărcături se face în condiţii de securitate? | Pct. 53 alineatul cinci din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | La șantier, pe toată durata realizării lucrării, se asigură întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al echipamentelor de muncă utilizate? | Pct. 53 alineatul șase din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 20 |
|  | La șantier, pe toată durata realizării lucrării, este realizată și respectată delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare şi înmagazinare a diverselor materiale, în special a materialelor sau substanţelor periculoase? | Pct. 53 alineatul șapte din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | La șantier, pe toată durata realizării lucrării, se respectă condiţiile de deplasare a substanţelor şi materialelor periculoase utilizate? | Pct. 53 alineatul opt din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | A avut loc informarea lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă asupra tuturor măsurilor ce trebuie luate privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor pe şantier? | Pct. 63 din Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Materialele, echipamentele de muncă şi, în general, orice componente care, la o deplasare oarecare, pot afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, sunt fixate într-un mod adecvat şi sigur? | Pct. 3 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | Accesul pe orice suprafaţă de material care nu are o rezistenţă suficientă se face doar cu utilizarea echipamentelor de protecţie corespunzătoare, astfel încît lucrul să se desfăşoare în condiţii de siguranţă? | Pct. 4 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Instalaţiile de distribuție a energiei sunt proiectate, realizate şi utilizate astfel încît să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucrătorii sunt protejaţi corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin atingere directă ori indirectă? | Pct. 5 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 20 |
|  | La proiectarea, realizarea şi alegerea materialului şi a dispozitivelor de protecţie s-a ținut seama de tipul şi puterea energiei distribuite, de condiţiile de influenţă externe şi de competenţa lucrătorilor care au acces la părţi ale instalaţiei? | Pct. 6 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | Instalaţiile de distribuţie a energiei de la posturile de lucru pe şantiere, în exteriorul încăperilor, existente înainte de deschiderea şantierului, au fost identificate, verificate şi semnalizate în mod clar? | Pct. 112 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | La șantier există un număr suficient de dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor, precum şi, dacă este cazul, un număr suficient de detectoare de incendiu şi de sisteme de alarmă, stabilite în funcţie de caracteristicile şantierului şi de dimensiunile şi destinaţia încăperilor, de echipamentele de muncă prezente, de caracteristicile fizice şi chimice ale substanţelor sau ale materialelor prezente, precum şi de numărul maxim de lucrători care pot fi prezenţi? | Pct. 14 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 20 |
|  | Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu şi sistemele de alarmă sunt întreţinute şi, periodic, sunt verificate și supuse la încercări şi exerciţii adecvate? | Pct. 15 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | Dispozitivele de stingere a incendiului sunt semnalizate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă? | Pct. 17 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | În funcție de metodele de lucru folosite şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor, sunt luate măsuri pentru a asigura lucrătorii cu aer proaspăt în cantitate suficientă? | Pct. 19 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | Instalațiile de ventilare mecanică sunt menţinute în stare de funcţionare și nu expun lucrătorii la curenţi de aer care le pot afecta sănătatea? | Pct. 20 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | La șantier există un sistem de control care semnalizează orice oprire accidentală a instalaţiei de ventilare mecanice? | Pct. 21 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | La șantier, pe toată durata realizării lucrării, se respectă interdicția de a nu expune lucrătorii la niveluri de zgomot nocive sau unei influenţe exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf? | Pct. 22 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Atunci cînd lucrătorii trebuie să pătrundă într-o zonă a cărei atmosferă este susceptibilă să conţină o substanţă toxică sau nocivă, să aibă un conţinut insuficient de oxigen sau să fie inflamabilă, se asigură controlul atmosferei contaminate, precum şi măsuri corespunzătoare pentru a preveni orice pericol? | Pct. 23 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | La șantier, pe toată durata realizării lucrării, se respect interdicția de a nu expune lucrătorii într-un spaţiu închis cu risc profesional sporit? | Pct. 24 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 20 |
|  | În cazul expunerii lucrătorilor în spații închise cu risc profesional sporit, aceștia sunt fie supravegheați în permanenţă din exterior şi sunt asigurate toate măsurile corespunzătoare pentru a i se putea acorda primul ajutor în caz de accidentare în muncă, efectiv şi imediat? | Pct. 25 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 20 |
|  | În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile de lucru este adecvată organismului uman, ţinîndu-se seama de metodele de lucru folosite şi de solicitările fizice la care sînt supuşi lucrătorii, conform tabelelor 1-3 din anexa nr.2 la Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012? | Pct. 26 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  |  |
|  | Uşile şi porţile glisante sunt prevăzute cu sistem de siguranţă care să împiedice ieşirea de pe şine şi căderea lor? | Pct. 32 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Uşile şi porţile care se deschid în sus sunt prevăzute cu un sistem de siguranţă care să împiedice căderea lor? | Pct. 33 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | Uşile şi porţile situate de-a lungul căilor de siguranţă sunt semnalizate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă? | Pct. 34 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 8 |
|  | S-au asigurat uși pentru pietoni, menținute permanent liber și semnalizate în mod vizibil, în vecinătatea imediată a porţilor destinate circulaţiei vehiculelor? | Pct. 35 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Funcționarea uşilor şi porţile mecanice se realizează fără să prezinte pericol de accidentare pentru lucrători? | Pct. 36 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 6 |
|  | Uşile şi porţile mecanice, dacă nu sunt prevăzute cu dispozitive de deschidere automată, sunt prevăzute cu dispozitive de oprire de urgenţă accesibile şi uşor de identificat, şi permit deschiderea lor manuală? | Pct. 37 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | Căile de circulaţie, inclusiv scările mobile, scările fixe, cheiurile şi rampele de încărcare, au fost calculate, amplasate şi amenajate, şi făcute accesibile, astfel încît să poată fi utilizate uşor, în deplină securitate şi în conformitate cu destinaţia lor, iar lucrătorii aflaţi în vecinătatea acestor căi de circulaţie, să nu fie expuşi nici unui risc profesional? | Pct. 38 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | A fost prevăzută o distanţă de securitate suficientă sau dispozitive de protecţie pentru ceilalţi utilizatori ai căilor de circulaţie, dacă pe căile de circulaţie sunt folosite mijloace de transport? | Pct. 40 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Se efectuează întreținerea, verificarea periodică și semnalizarea căilor de circulație în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă? | Pct. 41 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Căile de circulaţie destinate vehiculelor au fost amplasate, astfel încît să existe o distanţă suficientă faţă de uşi, porţi, treceri pentru pietoni, culoare şi scări? | Pct. 42 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Cheiurile şi rampele de încărcare corespund dimensiunilor încărcăturilor ce se transportă? | Pct. 46 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este prevăzută cel puțin o ieşire la fiecare capăt pentru cheiurile de încărcare? | Pct. 47 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Rampele de încărcare sunt sigure, astfel încît lucrătorii să nu poată cădea? | Pct. 48 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | La șantier, în funcţie de dimensiunile acestuia sau de tipurile de activităţi, sunt prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor în caz de accidentare în muncă, care sunt echipate cu instalaţii şi materiale indispensabile primului ajutor, permit accesul cu brancarde și sunt semnalizate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă? | Pct. 53, 54, 55 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | În toate locurile unde condiţiile de muncă o cer au fost asigurate mijloace de prim ajutor în caz de accidentare în muncă, care sunt semnalizate corespunzător şi uşor accesibile? | Pct. 56, 57 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | Se asigură lucrătorii: - cu vestiare corespunzătoare, dacă aceştia trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru şi dacă, din motive de sănătate sau de decenţă, nu li se poate cere să se schimbe într-un alt spaţiu; sau - când nu sunt necesare vestiare – cu un loc unde să-şi ţină îmbrăcămintea şi obiectele personale sub cheie? | Pct. 59, 64 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 5 |
|  | În anumite situaţii, cum ar fi existenţa substanţelor periculoase, a umidităţii, a murdăriei, sunt asigurate condiții ca îmbrăcămintea de lucru să poată fi ţinută separat de vestimentaţia şi obiectele personale? | Pct. 62 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 5 |
|  | Vestiarele existente sunt prevăzute separat pentru bărbaţi şi pentru femei sau este prevăzută o utilizare separată a acestora? | Pct. 63 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 5 |
|  | Atunci cînd tipul de activitate sau cerinţele de curăţenie impun acest lucru, lucrătorilor le sunt puse la dispoziţie duşuri și chiuvete corespunzătoare, separate pentru bărbaţi şi pentru femei sau cu o utilizare separată a acestora? | Pct. 65, 66, 70 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 8 |
|  | Lucrătorii sunt asigurați cu locuri special dotate cu un număr suficient de WC-uri, amplasate în apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor şi a sălilor de duşuri, separate pentru bărbaţi şi femei sau cu o utilizare separată a acestora? | Pct. 72, 73 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 8 |
|  | La dispoziția lucrătorilor se pun încăperi pentru odihnă şi/sau cazare uşor accesibile sau alte facilităţi puse la dispoziţia lucrătorilor pentru ca aceştia să le poată folosi în timpul întreruperii lucrului, dacă securitatea sau sănătatea lor, în special datorită tipului activităţii, numărului mare de lucrători sau distanţei faţă de şantier impun acest lucru, lucru? | Pct. 74, 76 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 5 |
|  | Încăperile pentru odihnă şi/sau cazare sunt suficient de mari şi prevăzute cu un număr de mese şi de scaune corespunzător numărului de lucrători? | Pct. 75 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 5 |
|  | Încăperile de cazare fixe sunt dotate cu paturi, dulapuri, mese şi scaune, ţinîndu-se seama de numărul de lucrători și proporţia dintre bărbaţi şi femei? | Pct. 77 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 5 |
|  | Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la înălţime sau în adîncime, sunt solide şi stabile, și țin seama de: - numărul de lucrători care le ocupă; - încărcăturile maxime care pot fi aduse şi suportate, precum şi de repartiţia lor; - influenţele externe la care pot fi supuse? | Pct. 108 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 5 |
|  | Se asigură stabilitatea suportului şi celorlalte componente ale posturilor de lucru prin mijloace de fixare corespunzătoare şi sigure, când acestea nu au o stabilitate intrinsecă, pentru a se evita orice deplasare intempestivă sau involuntară a ansamblului ori a părţilor acestor posturi de lucru? | Pct. 109 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 10 |
|  | Sunt implementate mijloace de protecție colectivă a lucrătorilor, de fiecare dată cînd aceasta este tehnic posibil, care să asigure protejarea acestora împotriva căderilor de obiecte? | Pct. 115 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | Amplasarea sau depozitarea materialelor şi echipamentelor de muncă se efectuează, astfel încît să se evite răsturnarea ori căderea lor? | Pct. 115 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126 |  |  |  |  | 15 |
|  | Se realizează măsuri de prevenire a căderilor de la înălţime cu utilizarea mijloacelor materiale, în special cu ajutorul balustradelor de protecţie solide, suficient de înalte şi avînd cel puţin o bordură, o mînă curentă şi protecţie intermediară sau cu un mijloc alternativ echivalent? | Pct. 118 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126 |  |  |  |  | 15 |
|  | La efectuarea lucrărilor la înălține, se utilizează echipamentele de muncă corespunzătoare, echipamentele de protecţie colectivă (balustradele, platformele, plasele de prindere)? | Pct. 119 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126 |  |  |  |  | 15 |
|  | Schelele au fost concepute, construite şi întreţinute, astfel încît să se evite prăbuşirea sau deplasarea lor accidentală? | Pct. 121 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126 |  |  |  |  | 15 |
|  | Schelele mobile sunt asigurate împotriva deplasărilor involuntare? | Pct. 125 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126 |  |  |  |  | 20 |
|  | Platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor au fost construite, dimensionate, protejate şi utilizate, astfel încît persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte? | Pct. 122 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126 |  |  |  |  | 15 |
|  | Schelele sunt supuse controlului de către o persoană competentă: - înainte de a fi date în exploatare; și - ulterior, la intervale periodice? | Pct. 123 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126 |  |  |  |  | 10 |
|  | Toate instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora, inclusiv elementele componente şi elementele de fixare, de ancorare şi de sprijin, sunt, cumulativ: - bine proiectate şi construite şi să aibă o rezistenţă suficientă pentru utilizarea căreia îi sînt destinate; - corect instalate şi utilizate; - întreţinute în stare bună de funcţionare; - verificate şi supuse încercărilor şi controalelor periodice, conform dispoziţiilor legale în vigoare; - manevrate de către lucrători calificaţi care au pregătirea corespunzătoare? | Pct. 126 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126 |  |  |  |  | 15 |
|  | Toate instalaţiile de ridicat şi toate accesoriile de ridicare sunt marcate în mod vizibil cu informația despre valoarea încărcăturii maxime? | Pct. 127 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126 |  |  |  |  | 15 |
|  | Toate vehiculele şi maşinile pentru excavaţii şi manipularea materialelor sunt, cumulativ: - bine concepute şi construite, ţinîndu-se seama, în măsura în care este posibil, de principiile ergonomice; - menţinute în stare bună de funcţionare; - utilizate în mod corect? | Pct. 129 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126 |  |  |  |  | 10 |
|  | Conducătorii şi operatorii vehiculelor şi maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor au pregătirea necesară? | Pct. 130 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126 |  |  |  |  | 15 |
|  | Sunt întreprinse măsuri preventive pentru a se evita căderea în excavaţii sau în apă a vehiculelor şi a maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor? | Pct. 131 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126 |  |  |  |  | 15 |
|  | Echipamentele de muncă, inclusiv uneltele de mîină, cu sau fără motor, sunt, cumulativ: - bine concepute şi construite, ţinîndu-se seama, în măsura în care este posibil, de principiile ergonomice; - menţinute în stare bună de funcţionare; - folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost concepute; - manevrate de către lucrători avînd pregătirea corespunzătoare? | Pct. 133 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126 |  |  |  |  | 10 |
|  | În cazul excavaţiilor, sondelor, lucrărilor subterane sau tunelurilor, sunt luate măsuri corespunzătoare: - pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzuri sau altor mijloace corespunzătoare; - pentru a preveni pericolele legate de căderea lucrătorilor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei; - pentru a asigura o ventilaţie suficientă tuturor posturilor de lucru, astfel încît să se realizeze şi să se întreţină o atmosferă respirabilă care să nu fie periculoasă sau nocivă pentru sănătate; - pentru a permite lucrătorilor de a se adăposti într-un loc sigur, în caz de incendiu, irupere a apei sau cădere a materialelor? | Pct. 135 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126 |  |  |  |  | 15 |
|  | Sunt prevăzute căi sigure pentru a intra şi ieşi din zona de excavaţii? | Pct. 137 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126 |  |  |  |  | 10 |
|  | Cînd demolarea unei clădiri sau a unei lucrări poate să prezinte sau a prezentat pericole: - au fost (sunt) adoptate măsuri de prevenire, precum şi metode şi proceduri corespunzătoare; - lucrările au fost (sunt) planificate şi executate sub supravegherea unei persoane competente? | Pct. 139 din Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126 |  |  |  |  | 15 |

VI. Punctajul pentru evaluarea riscului:

| Încălcări | Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate) | Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme) | Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%) | Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate) | Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme) | Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Minore |  |  |  |  |  |  |
| Grave |  |  |  |  |  |  |
| Foarte grave |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

VII. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

| Calificarea încălcărilor | Punctajul |
| --- | --- |
| Minore | 1 – 6 |
| Grave | 7 – 14 |
| Foarte grave | 15 - 20 |

VIII. Lista actelor normative relevante:

Hotarirea Guvernului nr.80/2012 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

Întocmită la data de _________________________________

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

___________________________                   __________________

(Nume, prenume)                                         (Semnătura)

___________________________                   __________________

(Nume, prenume)                                         (Semnătura)

# Footnotes

În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.